Wykonanie naprawy dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie:

- Pow. 450 m²

- Obróbki blacharskie wokół kominów 32 m²

Do krycia dachu należy zastosować papę asfaltową termozgrzewalną nawierzchniową na welonie szklanym.

MATERIAŁ

- masa bitumiczna - asfalt oksydowany

- osnowa-welon szklany 60 g/m2

- wierzchnia strona pokryta posypką drobnoziarnistą

- spodnia strona pokryta łatwo topliwą folią PE

- grubość 5,2 mm