Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego

Nr  XX-213/2012 z dnia 30.08.2012r.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

na lata 2012- 2015

z perspektywą do roku 2019

Spis treści

1. WSTĘP	5

1.1. Podstawa prawna	5

1.2. Cel i zakres Programu	5

1.3. Metodyka opracowania Programu	6

1.4. Zmiana uwarunkowań prawnych	6

2. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU	7

2.1. Dokumenty programowe kraju	7

2.2. Założenia ochrony środowiska dla Powiatu do 2019 roku	10

2.3. Uwarunkowania prawne dla powiatowego programu ochrony środowiska	10

2.4. Priorytety krajowe	11

2.5. Priorytety wojewódzkie	11

2.6. Priorytety powiatowe	12

2.7. Priorytety powiatowe, wynikające z Polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.	13

3. CHARAKTERYSTYKA POWIATU	19

3.1. Dane administracyjne i położenie geograficzne	19

3.2. Warunki hydrologiczne	21

3.3. Warunki klimatyczne	23

3.4. Geomorfologia i rzeźba terenu	24

3.5. Formy użytkowania terenu	25

3.6. Struktura zabudowy	25

3.7. Demografia	25

3.8. Gospodarka	26

3.9. Turystyka	28

3.10. Infrastruktura techniczna	33

3.10.1. System komunikacyjno – transportowy	33

3.10.2. Komunikacja zbiorowa	34

3.10.3. Zaopatrzenie w gaz	34

3.10.4. Zaopatrzenie w ciepło	35

3.10.5. Elektroenergetyka	35

3.10.6. Pobór wody i wodociągi	36

3.10.7. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków	38

3.10.8. Gospodarka odpadami	42

3.11. Środowisko przyrodnicze	58

4. STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE POWIATU ORAZ GŁÓWNE PROBLEMY	74

4.1. Jakość wód i stosunki wodne	74

4.1.1. Wody powierzchniowe	74

4.1.2. Stosunki wodne	83

4.1.3. Powodzie	86

4.1.4. Wody podziemne	87

4.2. Powietrze atmosferyczne	93

4.3. Hałas	98

4.4. Promieniowanie elektromagnetyczne	102

4.5. Poważne awarie i zagrożenia naturalne	103

4.6. Ochrona przyrody i krajobrazu	108

4.6.1. Lasy	108

4.6.2. Obszary i obiekty prawnie chronione	109

4.6.3. Zieleń urządzona	109

4.7. Gleby	110

4.8. Surowce mineralne	113

4.9. Gospodarka odpadami	116

5. PLAN OPERACYJNY NA LATA 2012 – 2015: CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ	118

5.1. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	118

5.1.1. Jakość wód i stosunki wodne	118

5.1.2. Powietrze atmosferyczne	119

5.1.3. Hałas	122

5.1.4. Promieniowanie elektromagnetyczne	124

5.1.5. Poważne awarie i zagrożenia naturalne	126

5.1.6.Gospdoarka odpadami ………………………………………………………………………………….…….… 127

5.2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody	128

5.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu	128

5.2.2. Gleby	137

5.2.3. Surowce mineralne	139

5.3. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii	141

5.3.1. Racjonalne użytkowanie wody do celów konsumpcyjnych	141

5.3.2. Zmniejszenie zużycia energii	142

5.3.3. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych	144

5.4. Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych	152

5.4.1. Proekologiczne inwestycje w dziedzinie transportu	152

5.4.2. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	152

5.5. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej	153

5.6. Harmonogram działań krótkoterminowych	156

5.7. Harmonogram działań długoterminowych	160

6. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU	169

7. ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA	170

8. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU	170

8.1. Opiniowanie projektu programu	170

8.2. Raport z wykonania programu	170

8.3. Weryfikacja i aktualizacja Programu	171

8.4. Monitoring	171

9. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA GMINNYCH PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA	175

10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	178

11. WYKAZ SKRÓTÓW	179

# 1. WSTĘP

## 1.1. Podstawa prawna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019. Podstawą prawną niniejszego dokumentu jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150; ze zmianami), która w artykułach 17 i 18 nakłada na zarząd powiatu obowiązek jego wykonania, a na radę powiatu obowiązek jego uchwalenia. Program ten sporządza się na 4 lata. Ustawa Prawo ochrony środowiska jest podstawowym aktem prawnym w dziedzinie ochrony środowiska. Pełni funkcje ustawy ramowej dla całego ustawodawstwa z tego zakresu. Program ochrony środowiska powiatu wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, zwany dalej Programem, w rozumieniu ww. ustawy stanowi podstawę działań Samorządu Powiatu Wołomińskiego w zakresie polityki ekologicznej i wytycznych dla programów branżowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Niniejszy dokument jest drugą edycją Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego. Pierwszy program na lata 2004-2011 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX-150/04 z dnia 28 września 2004 roku. Aktualizacja pierwszej edycji programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego została sporządzona na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 i przyjęta przez Radę Powiatu Wołomińskiego Uchwałą Nr XVII – 118/08 z dnia 28 marca 2008 roku.

## 1.2. Cel i zakres Programu

Program jest dokumentem strategicznym i przedstawia aktualny stan środowiska, określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowy program zarządzania środowiskowego. Zakres niniejszego Programu Ochrony Środowiska obejmuje:

- cele ekologiczne;

- priorytety ekologiczne;

- poziomy celów długoterminowych;

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe;

- wymagania dla powiatowych programów ochrony środowiska, wynikające z aktualnych przepisów prawnych;

- wnioski zawarte w sprawozdaniu i raporcie;

- wyniki sprawozdań sporządzanych na szczeblu gminnym;

- założenia przyjęte w opracowaniach wyższego rzędu;

- wyniki procesu uzgadniania i opiniowania;

- wyniki konsultacji społecznych;

- wyniki prognozy oddziaływania na środowisko.

## 1.3. Metodyka opracowania Programu

Opracowując Program przyjęto następującą kolejność działań:

- określenie założeń ochrony środowiska dla powiatu, które zostały przyjęte w dokumentach wyższego szczebla;

- krótka charakterystyka powiatu oraz ocena stanu środowiska;

- wyznaczenie celów i zadań krótkookresowych – na lata 2012-2015;

- wyznaczenie celów i zadań długoterminowych do roku 2019;

- określenie sposobu finansowania zadań;

- określenie sposobu kontroli realizacji programu.

Jako punkt odniesienia dla Programu przyjęto stan środowiska na terenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. przy wykorzystaniu dostępnych danych za okres 2011 roku. Z uwagi na fakt, iż GUS nie opublikował jeszcze pełnych danych za rok 2010, w Programie uwzględniono rok 2010 tylko w takim zakresie, w jakim dostępne były informacje pochodzące z innych źródeł.

Źródłem informacji w trakcie sporządzania Programu Ochrony Środowiska były: materiały uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Wołominie, urzędów miast i gmin z terenu powiatu wołomińskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dane pochodzące z instytucji administracji publicznej różnego szczebla oraz literatura fachowa.

## 1.4. Zmiana uwarunkowań prawnych

Zmiana uwarunkowań prawnych jest efektem dostosowania wielu krajowych przepisów prawnych do wymagań określonych przez Unię Europejską. Od sporządzenia aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego w roku 2008, najważniejszą zmianą w przepisach było uchwalenie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).

Ponadto, na szczeblu krajowym zostały wprowadzone m.in. zmiany do ustaw:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Uwzględniając wszystkie zmiany tej ustawy wprowadzone w okresie 2001-2008 ogłoszono jednolity tekst ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z poźn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.);

- Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897),

- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j.  w Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z poźn. zm.);

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975),

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z poźn. zm.);

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122 poz. 695 ze zm.).

Zmiany wprowadzane do ustaw wpływają na konieczność uchwalania nowych rozporządzeń wykonawczych lub wprowadzania zmian do już istniejących.

# 2. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU

## 2.1. Dokumenty programowe kraju

Założenia zawarte w programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego muszą być spójne z dokumentami rangi krajowej, takimi, jak:

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016;

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015;

- Akty prawne w zakresie ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowane akty prawne;

- Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska;

- Zobowiązania Polski przyjęte w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do Unii Europejskiej.

Program ochrony środowiska musi być zgodny z dokumentami szczebla wojewódzkiego, takimi jak:

- Program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego;

- Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego;

- Strategie i polityki sektorowe (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, leśnictwa).

Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 (NSRO) – Narodowa strategia spójności - to dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej. NSRO prezentuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013. oraz określa system wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Dokument został przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i zaakceptowany przez Komisję Europejską 9 maja 2007 r. Cel główny NSRO (Narodowej Strategii Spójności) to: tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Koszty realizacji NSRO wyniosą około 85,6 mld euro. NSRO wdrażane są poprzez programy operacyjne, m.in. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który - zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest 17 osi priorytetowych, w tym m.in.: gospodarka wodno – ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, transport przyjazny środowisku, infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro.

Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018

W dniu 13 kwietnia 2012 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Program Ochrony środowiska województwa mazowieckiego (Uchwała Nr 104/12). Jego celem jest określenie polityki ekologicznej dla województwa mazowieckiego oraz realizacja polityki ekologicznej państwa. Program uwzględnia najważniejsze uwarunkowania środowiskowe wynikające z opracowań strategicznych.

Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego.

W dniu 21 kwietnia 2008 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego (Uchwała Nr 75/08). Przedstawia on wielopłaszczyznowe uwarunkowania dla rozwoju małej retencji, zawiera zestawienia danych 
o istniejących i planowanych obiektach służących retencji wodnej, a także systemach melioracyjnych i mokradłach.

Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla województwa

mazowieckiego, opracowany przez Instytut Energetyki Jednostka Badawczo - Rozwojowa Oddział Gdańsk. Program Możliwości Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Mazowieckiego został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 9 października 2006 r. (Uchwała Nr 208/06). Program stanowi istotny materiał wyjściowy do sporządzania założeń dla gminnych planów zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, do czego zobowiązuje prawo energetyczne.

Program zwiększania lesistości dla województwa mazowieckiego do roku 2020

W dniu 19 lutego 2007 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił „Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego” (Uchwała Nr 18/07). Opracowanie takiego programu na szczeblu wojewódzkim i jego wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika lesistości Mazowsza do ok. 25% w 2020 r. Program stanowi cenny materiał wyjściowy do rozpoznania uwarunkowań przyrodniczych i społeczno – gospodarczych, nakreśla docelową wizję systemu obszarów leśnych regionu, a także wskazuje konkretną przestrzeń, w obrębie której samorządy gminne mogłyby i powinny rozważać zmiany przeznaczenia gruntów w tym kierunku. Program zwiększania lesistości jest pierwszym opracowaniem w tym zakresie w Województwie Mazowieckim.

Regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego 2007–2013 (RPO WM)

Jest to główny instrument służący realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie wpisuje się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), które są podstawą przygotowania w ramach polityki spójności poszczególnych Programów Operacyjnych.

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020

W dniu 29 maja 2006 r. Sejmik Województwa uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, stanowiącą aktualizację Strategii z roku 2001. W uchwalonym dokumencie znajdują się zapisy celów i kierunki działań uwzględniające, zmiany zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju regionu, a także determinanty unijnej i krajowej polityki regionalnej. Program ochrony środowiska powinien uwzględniać kierunki rozwoju powiatu określone w „Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do roku 2015 oraz w „Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Wołomińskiego”. Dokumenty te zostały uchwalone lub zaktualizowane po przyjęciu pierwszej edycji Programu ochrony środowiska (czyli po 28 września 2004 roku), stąd też zachodzi konieczność uwzględnienia zawartych w nich postulatów.

## 2.2. Założenia ochrony środowiska dla powiatu do 2019 roku

Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału Powiatu (zasobów środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy).

Na podstawie kompleksowego raportu o stanie środowiska i źródłach jego przekształcenia i zagrożeń, przedstawiono poniżej propozycję działań programowych, umożliwiających spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość planowania przyszłości Powiatu w perspektywie kilkunastu lat i umożliwia aktywizację jego społeczeństwa, zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na realizację działań rozwojowych.

Cele i działania proponowane w Programie ochrony środowiska powinny posłużyć do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na tym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w Programie powinna spowodować zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie Powiatu.

## 2.3. Uwarunkowania prawne dla powiatowego programu ochrony środowiska

Program ochrony środowiska, tworzony na szczeblu powiatu, jako dokument mający służyć realizacji priorytetów wynikających z polityki ekologicznej państwa, musi z nią być zgodny. Taką zgodność, powiatowy program ochrony środowiska powinien wykazywać również w odniesieniu do programu wojewódzkiego, jako dokumentu również realizującego cele polityki ekologicznej państwa na obszarze województwa, w skład którego wchodzi powiat (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

## 2.4. Priorytety krajowe

Najważniejsze zadania priorytetowe określone w polityce ekologicznej to:

- zakończenie prac nad wyznaczaniem obszarów siedliskowych w ramach ESE Natura 2000;

- przyjęcie projektu ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgodnie z prawem UE;

- zamknięcie do 2012 roku składowisk nie spełniających wymogów UE;

- wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień;

- wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę środowiska i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa;

- wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska;

- przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy lokalizacji inwestycji;

- zwiększenie retencji wody;

- opracowanie krajowej strategii ochrony gleb;

- promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla;

- ochrona atmosfery;

- ochrona wód;

- gospodarka odpadami;

- modernizacja systemu energetycznego.

Polityka ekologiczna państwa podejmuje wyzwania dotyczące m.in.:

- realizacji założeń dyrektywy unijnej CAFE, dotyczącej ograniczenia emisji pyłów i o konieczności redukcji o 75 % ładunku azotu i fosforu w oczyszczanych ściekach komunalnych;

- sporządzania map akustycznych dla wszystkich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i opracowania planów walki z hałasem;

- prac nad dokumentem dotyczącym nadzoru nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek, czyli o wdrażaniu rozporządzenia REACH.

## 2.5. Priorytety wojewódzkie

Priorytety wojewódzkie związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów i poprawą środowiska zostały określone w "Programie ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.” uchwalonym w dniu 13 kwietnia 2012 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego (Uchwała Nr 104/12), zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r.

## 2.6. Priorytety powiatowe

Program ochrony środowiska określa krótko oraz długoterminowe zadania do realizacji, które mają służyć osiągnięciu określonych założonych celów. Zadania zostały wyznaczone na podstawie diagnozy stanu obecnego w powiecie wołomińskim, tak aby prowadziły do poprawy stanu środowiska i rozwiązywały problemy, z jakimi zmaga się powiat.

Nadrzędnym celem określonym w niniejszym programie ochrony środowiska jest:

Cel ten jest zbieżny z celem strategicznym wyznaczonym w „Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku” przyjętej przez Radę Powiatu Uchwałą Nr IX-61/03 z dnia 16.09.2003r.

W Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, przyjętej uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2008r. Nr XVII - 118/08, wyznaczono siedem zadań priorytetowych.

Priorytet 1 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

Priorytet 2 Osiągnięcie wymaganych standardów dla jakości powietrza

Priorytet 3 Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego

Priorytet 4 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska

Priorytet 5 Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodnych oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Priorytet 6 Poprawa środowiska przyrodniczego poprzez zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną, ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych i kompleksów leśnych

Priorytet 7 Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu

Priorytet 8 Kompleksowa gospodarka odpadami

Dla spełnienia przedstawionych powyżej celów, sformułowano szereg zadań o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym. Dla poszczególnych elementów środowiska bądź rodzajów aktywności mających wpływ na środowisko przedstawiono ponadto strategię działań i zadania priorytetowe dla osiągnięcia poprawy lub niepogarszania stanu aktualnego.

## 2.7. Priorytety powiatowe, wynikające z Polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.

Planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w Polityce ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, do najważniejszych wyzwań wspólnotowej polityki ochrony środowiska należy zaliczyć:

- − działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju;

- − przystosowanie do zmian klimatu;

- − ochrona różnorodności biologicznej.

Osiągnięciu celów zidentyfikowanych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, na szczeblu powiatu będą służyć działania realizowane w nw. obszarach priorytetowych:

OBSZAR PRIORYTETOWY 1: DZIAŁANIA SYSTEMOWE UKIERUNKOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

CEL: Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych

- poddawanie ocenie oddziaływania na środowisko projektów dokumentów strategicznych;

- uwzględnienie wyników tych ocen w ostatecznych wersjach tych dokumentów.

CEL: Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

- uruchomienie mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów („zielone zamówienia publiczne”, zakup usług i dostaw uwzględniających ochronę środowiska);

- kreowanie świadomych postaw konsumenckich, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

CEL: Zarządzanie środowiskowe

- promowanie Systemu Zarządzania i Audytu – EMAS (ang. Environmental Management Audit Scheme);

- tworzenie warunków do odnoszenia korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie zarządzania (wprowadzanie „zielonych zamówień publicznych”, promujących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, firmy posiadające certyfikaty zarządzania środowiskowego, przez uzyskiwanie przez nie dodatkowych punktów).

CEL: Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska

- podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do:

- proekologicznych zachowań konsumenckich;

- prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska;

- organizowania akcji lokalnych, służących ochronie środowiska;

- uczestnictwa w procedurach prawnych i kontrolnych, dotyczących ochrony środowiska.

CEL: Rozwój badań i postęp techniczny

- promowanie ekoinnowacji przyjaznych środowisku;

- doposażenie pracowni szkolnych;

- doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska.

CEL: Odpowiedzialność za szkody w środowisku

- prowadzenie szkoleń nt. odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku, dla pracowników administracji, policji, sądownictwa oraz podmiotów gospodarczych;

- współpraca z podmiotami właściwymi w sprawach szkód w środowisku i działań naprawczych;

- wdrażanie tworzonego na szczeblu krajowym systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody;

- doprowadzanie do egzekwowania kosztów od sprawcy w przypadku wystąpienia szkody 
w środowisku.

CEL: Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym

- przywracanie właściwej roli planowania przestrzennego (uwzględnienie zasad ochrony środowiska) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

- szerokie wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych;

- uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i podtopień w związku z warunkami gruntowo-wodnymi;

- wdrażanie, określonych na szczeblu krajowym, zasad ustalenia progów tzw. chłonności środowiskowej oraz pojemności przestrzennej, zależnie od typu środowiska;

- wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie;

- uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego głównych zbiorników wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wody, wyników monitoringu środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu.

OBSZAR PRIORYTETOWY 2: OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH

CEL: Ochrona przyrody

- zachowanie bogatej bioróżnorodności biologicznej przyrody;

- umożliwienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego powiatu;

- ochrona korytarzy ekologicznych;

- wdrażanie opracowanych przez właściwe organy, strategii postępowania i planów ochrony zasobów przyrody;

- ochrona zieleni miejskiej;

- współpraca w zakresie ochrony przyrody z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie szerokich akcji edukacyjnych wśród społeczeństwa.

CEL: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

- racjonalne użytkowanie zasobów leśnych;

- rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej;

- kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i wiekowej lasów;

- zachowanie bogactwa biologicznego;

- dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów wynikających z ochrony sieci obszarów Natura 2000.

CEL: Racjonalne gospodarowanie zasobami wody

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych (w taki sposób, by uchronić gospodarkę od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi), w tym:

- skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;

- maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych na cele konsumpcyjne;

- zwiększenie retencji wodnej;

- szersze wdrażanie systemu opłat za korzystanie z wód;

- propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych);

a także:

- zaangażowanie samorządów w opracowanie przez właściwe organy, map zagrożenia i map ryzyka powodziowego;

- aktywny udział w konsultacjach i zgłaszanie uwag i wniosków do tworzonego przez Wojewodę Mazowieckiego „Programu bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu środkowej Wisły” www.mazowieckie.pl /Programy przeciwpowodziowe;

- wyznaczenie obszarów zalewowych i uwzględnianie ich w dokumentach planistycznych oraz decyzjach o warunkach zabudowy;

- konserwacja istniejących urządzeń melioracyjnych;

- modernizacja systemów melioracyjnych przez zaopatrzenie ich w urządzenia piętrzące wodę, umożliwiające sterowanie odpływem;

- realizacja inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

- wdrażanie ochrony naturalnych terenów zalewowych w dolinach rzecznych.

CEL: Ochrona powierzchni ziemi

- rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego;

- przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropegenne;

- zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, na cele przyrodnicze, rekreacyjne lub rolnicze;

- promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa integrowanego;

- wdrożenie zasad waloryzacji terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności, opracowanych na szczeblu krajowym oraz promocja takiej żywności;

- rozwój monitoringu gleb.

CEL: Gospodarowanie zasobami geologicznymi

- doskonalenie wdrożenia prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin, wód podziemnych;

- ograniczenie presji środowiskowej podczas prowadzenia robót  geologicznych 
i eksploatacji kopalin;

- wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego;

- eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin.

CEL: Efektywne wykorzystanie energii

- popularyzacja i wdrażanie rozwiązań energooszczędnych

- wprowadzanie nowoczesnych systemów zarządzania i gospodarowania energią

- opracowanie planów dot. zaopatrzenia w energię elektryczna i cieplną

OBSZAR PRIORYTETOWY 3: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

CEL: Środowisko i zdrowie

- dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia;

- skuteczny nadzór nad instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenia środowiska.

CEL: Ochrona wód

- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyżej 2 000 RLM, w celu zapewnienia 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych oraz przywrócenia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych;

- wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe;

- doskonalenie systemu kontroli w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza rz. Długiej (rów Magenta) i Liwca;

- wdrażanie ustaleń opracowanych przez właściwe organy  dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami:

- program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy;

- plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

- plan zarządzania ryzykiem powodziowym;

- plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza;

- warunki korzystania z wód regionu wodnego;

- warunki korzystania z wód zlewni;

(odpowiednio do terminu ich sporządzania);

- rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

CEL: Jakość powietrza

- szeroka promocja korzystania z odnawialnych źródeł energii (w 2020 r. wymagane zwiększanie udziału do 14% );

- ograniczenie emisji pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów (PM10) oraz benzo(a)piranu i ozonu;

- dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii.

CEL: Gospodarka odpadami

- wdrażanie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w  ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897);

- zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska;

- zapewnienie zachowania standardów UE dla składowisk odpadów lub ich zamknięcie i rekultywacja;

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych;

- wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów.

CEL: Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

- rozwój systemu monitoringu hałasu i dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i oddziaływanie pól elektromagnetycznych;

- wykorzystywanie planowania przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych źródeł hałasu i promieniowania od terenów mieszkaniowych;

- Wdrażanie opracowanych w Ministerstwie Środowiska procedur zapewniających bezpieczną lokalizację źródeł pól elektromagnetycznych.

CEL: Substancje chemiczne w środowisku

- wdrażanie systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi, dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami rozporządzenia REACH, opracowanego przez właściwe organy.

Realizacja powyższych celów wymaga opracowania odpowiedniego planu operacyjnego, który został przedstawiony w rozdziale 5.

# 3. CHARAKTERYSTYKA POWIATU

## 3.1. Dane administracyjne i położenie geograficzne

Powiat wołomiński leży w centralnej części województwa mazowieckiego (rysunek poniżej) na północny wschód od Warszawy, został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Według różnych źródeł literaturowych podaje się zróżnicowaną wartość powierzchni powiatu wołomińskiego. Zgodnie z danymi GUS, powiat zajmuje powierzchnię 955,37 km2 (95 537 ha). Jego siedzibą jest miasto Wołomin. W skład powiatu wchodzi 12 gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka, które przedstawiono na rysunku, który znajduje się poniżej tabeli. Powierzchnię gminy i rodzaj jednostki terytorialnej przedstawiono w poniższej tabeli. Na terenie powiatu znajduje się siedem miast: Kobyłka, Marki, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka, co stanowi największą liczbę spośród jednostek tego szczebla w województwie mazowieckim. Ogółem w powiecie można wyróżnić 191 sołectw oraz 193 miejscowości.

Tabela 1: Rozkład powierzchni poszczególnych gmin w powiecie wołomińskim

| Lp. | Nazwa gminy | Jednostka terytorialna | Powierzchnia (km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dąbrówka | Gmina wiejska | 109,05 |
| 2. | Jadów | Gmina wiejska | 116,87 |
| 3. | Klembów | Gmina wiejska | 85,79 |
| 4. | Kobyłka | Gmina miejska | 20,05 |
| 5. | Marki | Gmina miejska | 26,01 |
| 6. | Poświętne | Gmina wiejska | 104,25 |
| 7. | Radzymin | Gmina miejsko-wiejska | 130,93 |
| 8. | Strachówka | Gmina wiejska | 107,70 |
| 9. | Tłuszcz | Gmina miejsko-wiejska | 102,83 |
| 10. | Wołomin | Gmina miejsko-wiejska | 61,53 |
| 11. | Ząbki | Gmina miejska | 11,13 |
| 12. | Zielonka | Gmina miejska | 79,23 |
| Powiat wołomiński | - | 955,37 |

Źródło: www.archiwum.powiat-wolominski.pl

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg J. Kondrackiego, powiat wołomiński położony jest w obrębie makroregionu Nizina Środkowomazowiecka (318.7), w trzech mezoregionach:

- Równiny Wołomińskiej (318.78) - zajmującą przeważającą część powiatu,

- Kotliny Warszawskiej (318.73) – niewielka część powiatu leżąca na zachód od Ząbek, Marek, rejonu Łąk Radzymińskich i Rudy,

- południowej części Doliny Bugu (318.74).

## 3.2. Warunki hydrologiczne

Ze względu na to, iż powiat wołomiński położony jest na obszarze nizinnym, w jego granicach można wyróżnić rzeki nizinne wraz z licznymi dopływami oraz naturalnymi i sztucznymi oczkami wodnymi, zagłębieniami bezodpływowymi, terenami podmokłymi (torfowiska, bagna). Cieki wodne charakteryzują się małymi przepływami, niskimi stanami wód, a nawet wysychaniem w okresach suszy.

Podstawowym elementem hydrograficznym jest kompleks rzeczny Bugu i Narwi, który wyznacza północną granicę powiatu. Największe ilości wody prowadzą rzeki Bug i Liwiec.

Sieć hydrograficzną tworzą: zlewnia Narwi (zlewnia II rzędu) oraz działy wodne III rzędu. Na terenie powiatu wołomińskiego płyną następujące cieki naturalne: Bug, Liwiec, Rządza, Cienka, Fiszor Prawy, Fiszor Lewy, Boruczanka, Rynia, Długa, Czarna, Beniaminówka, Dozucha, Górznik, Osownica i Kobylanka, Pniewiczanka, Gołębnica. Na Bugu powstał zbiornik wodny, który nazwano Zalewem Zegrzyńskim (Jezioro Zegrzyńskie). Został on utworzony w wyniku wybudowania w 1963 roku zapory wodnej w Dębem. Na niewielkim odcinku wyznacza on zachodnią granicę powiatu wołomińskiego.

Bug jest lewobrzeżnym dopływem Narwi o całkowitej długości 772 km. Powierzchnia całkowita zlewni Bugu wynosi 39 420,2 km2. Na terenie powiatu wołomińskiego znajduje się około 20-kilometrowy odcinek ujściowy tego cieku (rzeka na części granicy z powiatami wyszkowskim i legionowskim). Bug charakteryzuje się dużą nieregularnością pod względem hydrologicznym. Ta specyfika rzeki wpływa negatywnie na bilans wodny wszystkich jej użytkowników oraz na wody gruntowe. Proces roztopowy w dorzeczu Bugu rozpoczyna się wcześniej na obszarze źródłowym (Wyżyna Podolska na Ukrainie) niż w odcinku środkowym i ujściowym. Ten ciek cechuje śnieżno-deszczowy ustrój zasilania z dwoma wysokimi stanami wody w ciągu roku. Pierwszy wysoki stan występuje w kwietniu spowodowany przez zasilanie śnieżne, a drugi przypada na miesiące czerwiec i lipiec, którego przyczyną jest letnie maksimum opadowe. W Bugu okresy niskiego stanu przypadają na wrzesień. Szerokość koryta oraz nurt Bugu są bardzo różne i na kolejnych odcinkach wykazują duże zróżnicowanie. Na terenie powiatu występują także starorzecza Bugu.

Dolina Bugu zbudowana jest z utworów przepuszczalnych, zwierciadło wód jest swobodne, wody gruntowe stanowią jeden poziom wahania. Głębokość ich występowania jest ściśle związana ze stanami wód w rzece, a co za tym idzie z intensywnością i długotrwałością opadów atmosferycznych. Charakterystyczne przepływy roczne (wartości wyrównane wg wskazań wodowskazu Wyszków) są następujące:

- przepływ średni – 140 m3/s,

- przepływ max z prawdopodobieństwem wystąpienia 10% - 1140 m3/s,

- przepływ średni niski – 34,6 m3/s.

Rzeka Liwiec jest lewobrzeżnym dopływem Bugu, uchodzącym do niego w 42,7 km biegu. Długość rzeki wynosi 126,2 km. Powierzchnia zlewni Liwca zajmuje 2 779 km2 i w całości zlokalizowana jest w województwie mazowieckim. Na terenie powiatu wołomińskiego rzeka płynie na odcinku 17 km (na granicy z powiatem węgrowskim). W wyniku małej retencji naturalnej spowodowanej niskim wskaźnikiem lesistości terenu, na obszarze tej zlewni występują poważne deficyty wody. Rzeka silnie meandruje na całej długości. Największym z licznych dopływów tej rzeki jest Osownica, która znajduje się na terenie powiatu wołomińskiego.

Kierunek przepływu rzeki Rządzy zmienia się z południowego-wschodu na północny-zachód. Ciek ten jest lewostronnym dopływem Narwi – Jeziora Zegrzyńskiego. Charakteryzuje się szeroką, słabo wciętą doliną z podmokłymi dolinami i licznymi starorzeczami. Zasilana jest przez znaczą liczbę, drobnych cieków i kanałów melioracyjnych.

Rzeka Czarna jest prawostronnym dopływem Kanału Żerańskiego. Rozciąga się na terenie powiatu z południowego-wschodu na północny-zachód. Jej dolina jest szeroka, słabo wcięta, z podmokłymi dolinami i licznymi starorzeczami oraz kanałami melioracyjnymi.

Rzeka Osownica to lewostronny dopływ rzeki Liwiec, a uchodzi do niej Pniewiczanka. Przepływa przez wschodnią część powiatu z południa na północ. Na rzece Osownicy, w miejscowości Zawiszyn, znajduje się wodowskaz IMiGW, na którym w wieloleciu 1969-1990 zanotowano średni przepływ SSQ=1,07m3/s.

Rzeka Cienka jest prawym dopływem rzeki Rządzy, uchodzącej do Narwi. Rzeka płynie szeroką doliną z dużymi meandrami. W dolinie wyróżnia się piaszczysty taras nadzalewowy i podmokły taras zalewowy.

Wymienione rzeki takie jak: Długa, Czarna, Rządza z Cienką i Boruczą, uchodzące pierwotnie do Narwi, a obecnie do Jeziora Zegrzyńskiego, a także Osownica z Pniewczanką dopływy Liwca, są atrakcyjne szczególnie dla rekreacji, pod warunkiem uchronienia ich przed postępującym zanieczyszczeniem. Oprócz cieków rzecznych teren powiatu pokrywa gęsta sieć kanałów (m.in. Kanał Sierakowski, Biały Rów) i rowów melioracyjnych. Rzeki Bug, Narew, Liwiec występują na niewielkich odcinkach powiatu, ale odgrywają ważną rolę w turystyce i rekreacji.

Na terenie gmin: Zielonki, Marki i Radzymin znajdują się dość duże zbiorniki wodne (glinianki) – pozostałość po ile wybranym dla potrzeb cegielni. Aktualnie są w większości wykorzystywane jako miejsca rekreacji i wędkarstwa.

Oprócz wymienionych cieków na omawianym obszarze występują, na dość znacznej powierzchni, obszary podmokłe i torfowiska (w okolicy Zielonki, Radzymina, Wołomina, Klembowa oraz w dolinach rz. Bugu, Liwca, Długiej, Rządzy, Cienkiej, Boruczy), a także stawy i małe zbiorniki wodne (głównie w okolicy Zielonki, Radzymina, Jadowa, Wołomina). W dolinie Bugu występują liczne starorzecza od Arciechowa i Popielarzy w gm. Radzymin przez rejon Stasiopola i Ślężan po Marianów i Dręszew w gm. Dąbrówka i dalej - poza granicami powiatu.

## 3.3. Warunki klimatyczne

Powiat wołomiński w przeważającej części położony jest w mazowiecko-podlaskim regionie klimatycznym, charakteryzującym się wpływem kontynentalnych mas powietrza, jedynie w centralnej części przeważają polarne masy. Ze względu na dużą powierzchnię, wyróżnia się różne warunki klimatyczne, które zostały przedstawione poniżej.

- Centralna część Powiatu - średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 – 8 OC. Średnia roczna suma opadów należy do najniższych w Polsce i mieści się w granicach 450 – 500 mm. Pokrywa śnieżna występuje przeważnie 70 – 80 dni w roku. Okres bezprzymrozkowy wynosi 165-170 dni, a okres wegetacyjny 215 dni. Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie. Usłonecznienie wynosi od 1600 do 1650 godzin i jest większe niż dla Warszawy.

- Północno-zachodnia część powiatu (gminy Tłuszcz i Dąbrówka) – charakteryzuje się  chłodniejszym klimatem. Jest to obszar o najmniejszych w Polsce opadach rocznych wynoszących poniżej 550 mm. Liczba dni mroźnych wynosi od 30 do 50 w roku, a dni z przymrozkami mieszczą się w granicach 100 – 110. Czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 38 – 60 dni w roku. Okres wegetacyjny trwa 200 do 220 dni.

- Południowo-zachodnia granica Powiatu (gminy Ząbki i Zielonka) - należy do klimatu “Krainy Wielkich Dolin”. Region ten posiada dość jednolitą hipsometrię i jest stosunkowo mało zróżnicowany pod względem klimatycznym. Średni opad roczny wynosi 500-600 mm. Pokrywa śnieżna zalega przez około 50-60 dni w roku. Średnia temperatura roczna wynosi 7-8˚C.

## 3.4. Geomorfologia i rzeźba terenu

Teren powiatu ma charakter równinny o nachyleniu nie przekraczającym 5 %, teren nachylony jest ku północnemu – zachodowi, co potwierdza bieg rzek, których źródło znajduje się poza granicami powiatu wołomińskiego – teren Wysoczyzny Kałuszyńskiej. Wysokości bezwzględne wahają się od 85 m n.p.m. w części północno-zachodniej oraz 140 m n.p.m. w części południowo – wschodniej.

Przedmiotowy obszar położony jest w środkowo-wschodniej części Niziny Mazowieckiej. Równina Wołomińska jest zasadniczą jednostką geomorfologiczną powiatu, którą zaliczyć można do równin o typie denudacyjno-erozyjnym. Równina Wołomińska to powierzchnia moreny dennej, która przechodzi w części północno-zachodniej i zachodniej w bardziej wyrównaną Równinę Radzymińską. W krańcach południowo-wschodnich w strefę piaszczystych stożków napływowych. W Kotlinie Warszawskiej i Dolinie Dolnego Bugu występuje system tarasów nadzalewowych Narwi i Bugu z dominującym tarasem wydmowym.

Na rzeźbę terenu składają się liczne formy geomorfologiczne. Zasadniczymi elementami rzeźby są doliny rzeczne największych rzek takich jak Bug, Liwcy, Osownicy, Rządzy, Cienkiej, Czarnej, Długiej.

W dolinie rzeki Długiej znajdują się wielokilometrowe ciągi wydm łukowych i parabolicznych o orientacji wskazującej na główny udział wiatrów zachodnich. Wydmy oddzielają również Równinę Wołomińską od tarasów Doliny Wisły. Mogą osiągać wysokość do 120 m n.p.m.

Na terenie powiatu znajdują się formy pochodzenia lodowcowego m.in. moreny czołowe oraz piaszczysto – żwirowe pagórki ozów i sandry z okresu zlodowacenia środkowopolskiego. Z nowych form można wymienić starorzecza, które występują koło miejscowości Popielarze, Stasiopola, Dręszewa i Marianowa.

## 3.5. Formy użytkowania terenu

Teren powiatu wołomińskiego zajmuje obszar 95 537 ha (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.). Szczegółowe użytkowanie gruntów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2: Struktura użytkowania gruntów w granicach powiatu wołomińskiego

| Rodzaj użytkowania | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni powiatu [%] |
| --- | --- | --- |
| Użytki rolne w tym: | 51 815 | 54,23 |
| Grunty orne | 32 793 | 34,32 |
| Sady | 357 | 0,37 |
| Łąki | 11 223 | 11,75 |
| Pastwiska | 7 442 | 7,79 |
| Lasy i grunty leśne | 28 046,9 | 29,36 |
| Pozostałe grunty | 15 675,1 | 16,41 |
| Razem | 95 537 | 100 |

Źródło: GUS, www.stat.gov.pl

Największy udział w strukturze użytkowania gruntów powiatu mają użytki rolne (54,23 %) w tym w szczególności grunty orne, które zajmują 34,32 % powierzchni powiatu. Znikomy udział w strukturze użytków mają sady (0,37%). Lasy i grunty leśne stanowią 29,4% (zgodnie z danymi GUS na 2010 r.) powierzchni powiatu. Pozostałe grunty zajmują 16,4% powierzchni powiatu.

## 3.6. Struktura zabudowy

Struktura zabudowy w gminach powiatu wołomińskiego jest zróżnicowana ze względu na rodzaj jednostki terytorialnej. Gminy miejskie i miejsko-wiejskie położone bliżej Warszawy charakteryzują się większym wskaźnikiem gęstości zaludnienia i większym udziałem budownictwa komunalnego, wielorodzinnego oraz zabudowy przemysłowej (Wołomin, Zielonka, Ząbki, Marki, Kobyłka). Gminy wiejskie są gminami typowo rolniczymi i przeważa tam zabudowa gospodarcza, zagrodowa oraz jednorodzinna. Do tego rodzaju gmin zalicza się: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne oraz Strachówka. Ekstensywność zabudowy jest dobrym wskaźnikiem tworzenia zbiorczego systemu wodno-kanalizacyjnego.

## 3.7. Demografia

Powiat wołomiński jest jednym z najludniejszych powiatów ziemskich województwa mazowieckiego. Powiat wołomiński zamieszkuje 217 323 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2010 r.), co stanowi 4,2 % ogólnej liczby ludności w województwie. Najwięcej osób mieszka na terenie gminy Wołomin, a najmniejsza liczba mieszkańców znajduje się na obszarze gminy Strachówka. Szczegółowy rozkład ludności w poszczególnych gminach przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3: Rozkład liczby ludności w poszczególnych gminach w roku 2010

| Lp. | Nazwa gminy | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dąbrówka | 7 568 |
| 2. | Jadów | 7 568 |
| 3. | Klembów | 9 214 |
| 4. | Kobyłka | 19 723 |
| 5. | Marki | 26 753 |
| 6. | Poświętne | 5 935 |
| 7. | Radzymin | 21 798 |
| 8. | Strachówka | 2 867 |
| 9. | Tłuszcz | 18 964 |
| 10. | Wołomin | 50 897 |
| 11. | Ząbki | 28 644 |
| 12. | Zielonka | 17 464 |
| Powiat wołomiński | 217 323 |

Źródło: www.stat.gov.pl

## 3.8. Gospodarka

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 r. w powiecie działały 25 163 podmioty gospodarki narodowej, w tym 367 w sektorze publicznym, a 24 796 w sektorze prywatnym. Największą część stanowią instytucje skupiające się wokół handlu i usług oraz przemysł i budownictwo. Część powiatu zlokalizowana bliżej Warszawy wykazując większy stopień uprzemysłowienia, natomiast część wschodnia charakteryzuje się przewagą rolnictwa. Główne jednostki gospodarcze stanowiące potencjalne miejsca wystąpienia zanieczyszczeń na terenie powiatu wołomińskiego, przedstawiono poniżej:

- Fabryka Okładzin Ciernych „Fomar Roulunds”  Marki;

- Tchibo - palarnia kawy;

- Sun Chemical (filia producenta farb płynnych);

- SORAYA S.A.;

- Coca - Cola HBC Polska Sp. z o.o.;

- Cegielnie Mazowieckie PROCERBUD;

- „Wienerberger Cegielnia Lębork" Sp. z o.o. w m. Zielonka;

- Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR;

- Gazomontaż S.A.;

- Wojskowy Instytut Techniki i Uzbrojenia w Zielonce;

- Komandor S.A.

Tabela 4: Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON – powiat wołomiński – 2010 r.

|  | Liczba jednostek gospodarczych |
| --- | --- |
| Ogółem | 25 163 |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 231 |
| Przemysł i budownictwo | 6 628 |
| Usługi | 18 304 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z GUS

Tabela 5: Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON – powiat wołomiński -2009 r.

|  | Ilość jednostek gospodarczych |
| --- | --- |
| Ogółem | 23 292 |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 225 |
| Przemysł i budownictwo | 6 158 |
| Usługi | 16 909 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z GUS

Analiza danych zawartych w powyższych dwóch tabelach wskazuje, iż ogólna liczba jednostek gospodarczych w roku 2010 wzrosła o 1 871 podmiotów w porównaniu do roku 2009.  Świadczy to pozytywnie o rozwoju gospodarczym powiatu.

W tabeli poniżej przedstawiono strukturę zarejestrowanych w 2010 r. podmiotów gospodarki narodowej w powiecie.

Tabela 6: Zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej w roku 2010

| Sektor | Rodzaj jednostki | Ilość |
| --- | --- | --- |
| publiczny | ogółem | 295 |
|  | państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | 282 |
|  | spółki handlowe | 12 |
|  | Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze | 1 |
| prywatny | ogółem | 22 521 |
|  | osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 20647 |
|  | spółki handlowe | 1270 |
|  | spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 204 |
|  | spółdzielnie | 56 |
|  | fundacje | 54 |
|  | stowarzyszenia i organizacje społeczne | 290 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z GUS

Z danych wynika, że znacznie większy odsetek stanowią podmioty zarejestrowane w sektorze prywatnym (około 98,5%), natomiast tylko 1,5% to podmioty sektora publicznego. Największy odsetek (83,3%) stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, natomiast najmniejszą - fundacje i spółdzielnie.

## 3.9. Turystyka

Równolegle z opracowaniem niniejszego programu trwały prace nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2020.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy powiatu wołomińskiego w kontekście rozwoju turystyki sformułowano m.in. następujących wnioski:

- Na potencjał turystyczny powiatu wołomińskiego składa się: dogodne położenie geograficzne w szczególności w pobliżu aglomeracji warszawskiej, walory przyrodnicze i krajobrazowe, w szczególności doliny rzeczne (Bug, Liwiec), bogactwo fauny i flory (w tym występowanie gatunków rzadkich i ginących), obszary chronione oraz miejsca związane z wydarzeniami historycznymi (szczególnie bitew) oraz znane postaci związane z obszarem, a także  ciekawe obiekty architektoniczne  (sakralne i świeckie).

- Potencjał ten pozwala na rozwój turystyki aktywnej (wodnej, pieszej, konnej, rowerowej), turystyki hobbystycznej, turystyki przyrodniczo-krajoznawczej, turystyki wiejskiej i agroturystyki, turystyki motywacyjnej i integracyjnej oraz turystyki weekendowej. W kontekście kryterium geograficznego do głównych odbiorców oferty powiatu wołomińskiego należy zaliczyć mieszkańców aglomeracji warszawskiej oraz województwa mazowieckiego oraz w mniejszym stopniu województw ościennych.

Powiat wołomiński charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazowym jak i przyrodniczym. Dzięki czemu oferuje spory wybór terenów do wypoczynku. Na terenie powiatu działają dość liczne ośrodki sportu i rekreacji. Jednostki te służą upowszechnianiu, rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz gości, w zakresie szeroko pojętego wypoczynku, turystyki i rekreacji.

Niemal w każdej gminie znajdują się ślady związane z Bitwą Warszawską 1920r., zwaną  "Cudem nad Wisłą". To niewątpliwie najważniejsze miejsca pamięci w tym regionie. Rocznice bitwy obchodzone są zawsze uroczyście, w szczególności w Radzyminie i w Ossowie, ważnych miejscach Bitwy Warszawskiej z 1920 r. Warto poświęcić chwilę zadumy na Cmentarzach w tych miejscowościach, gdzie znajdują się groby Żołnierzy poległych w boju. W Ossowie warto, odwiedzić miejsce śmierci Ks. Ignacego Skorupki, a w pawilonie wzniesionym na terenie miejscowej szkoły obejrzeć makietę plastyczną obrazującą przebieg walk.

Szlaki turystyczne

Na terenie powiatu powoli rozwija się sieć szlaków turystycznych. Coraz bardziej popularne stają się szczególnie trasy rowerowe.

Szczegółowy opis istniejących szlaków zawiera ww.  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Powiatu.

Szlaki piesze:

Szlak czerwony - "Piesza obwodnica warszawska". Szlak tylko we fragmencie przebiega przez teren powiatu wołomińskiego. Zlokalizowany jest on we wschodnim skraju Ząbek, Zielonki i Strugi. Na trasie można spotkać liczne stare drzewa stanowiące pomniki przyrody, a także „miejsca pamięci”. Atrakcją tego odcinka trasy jest uroczysko i rezerwat Horowe Bagno z kilkoma zbiornikami wodnymi oraz Kruczek.

Szlak zielony - "Krajoznawczy szlak przyrody i historii". Szlak prawie w całości biegnie przez teren powiatu. Zaczyna się w Sierakowie koło Radzymina i biegnie przez Czarną Strugę, Strugę, Nadmę, Czarną, Kobyłkę, Ossów do Zielonki. Na trasie znajdują się godne uwagi obiekty przyrodnicze: rezerwaty Łęgi Czarnej Strugi, Puszcza Słupecka, rezerwat Grabicz oraz wiele okazałych drzew stanowiących pomniki przyrody. Na szlaku są także miejsca związane z historią, w szczególności wojną polsko-bolszewicką 1920 roku i Powstaniem Kościuszkowskim. Na szlaku wędrówki znajduje się kilka cennych zabytków architektury, wśród nich kościół w Kobyłce oraz "Dom nad łąkami" w Wołominie, w którym mieszkała i tworzyła Zofia Nałkowska.

Szlak żółty - "Doliną Liwca" Na terenie powiatu wołomińskiego szlak przebiega zaledwie w ostatniej części. Jest bardzo malowniczy krajobrazowo. Obejmuje dolinę Liwca od Kamieńczyka do Urli z nadrzecznymi skarpami, ciekawą roślinnością i budownictwem letniskowym.

Szlaki rowerowe

Szlak rowerowy na II linię polskiej obrony w Bitwie pod Radzyminem 1920 roku

Szlak rozpoczyna się i kończy w Radzyminie. Trasa biegnie przez takie miejscowości jak: Rejentówka, Beniaminów, Wólkę Radzymińską, Sieraków, Cegielnię. Cały szlak liczy około 25 km długości. Na trasie można podziwiać ciekawe obiekty o charakterze historycznym jak i przyrodniczym.

Turystyczny szlak rowerowy bitew warszawskich

Trasa szlaku biegnie przez miejsca, w których niegdyś odbywały się bitwy: Powstania Listopadowego pod Olszynką Grochowską, Powstania Kościuszkowskiego pod Kobyłką i Bitwy Warszawskiej pod Radzyminem i Ossowem. Cały szlak to trasa około 36 km.

Szlak rowerowy - Horowa Góra

Trasa jest bardzo urozmaicona pod względem rzeźby terenu, toteż pojawiają się spore różnice wzniesień. Szlak rowerowy Horowa Góra liczy około 22 km. Należy zwrócić uwagę na ciągnące się w dole, po obu stronach Góry, rzadkie sosnowe lasy porośnięte kwitnącą żółto łąką pszeńca pospolitego. Poruszając się ścieżką nad brzegiem Horowego Bagna podziwiamy widoczne lustro wody i bagienną roślinność.

Wokół Zielonki

Szlak rowerowy wokół Zielonki liczy około 28 km. Trasa szlaku jest szczególnie atrakcyjna dla wielbicieli historii – zwłaszcza lokalnej. Szlak pozwala podziwiać zarówno wspaniały starodrzew (w tym liczne pomniki przyrody), z którego słynie Zielonka, urozmaicony krajobraz (lasy, wydmy, glinianki, rzeczki, torfowiska, jeziorko) oraz zabytki (dom opieki sp.) oraz domy drewniane, wspaniałe świadectwa międzywojennego stylu budownictwa letniskowego na terenach podwarszawskich. Na trasie szlaku znajdują się także miejsca związane z wydarzeniami historycznymi, których liczne epizody rozgrywały się na terenach Zielonki i okolic (Insurekcji Kościuszkowskiej, marszu Napoleona na Moskwę, Powstania Listopadowego, wojny polsko-bolszewickej w 1920 roku, II wojny światowej) - upamiętnione krzyżami i pomnikami, a także obiekty cenne przyrodniczo, w tym rezerwat przyrody Horowe Bagno, jezioro Czarne (Kruczek) i zielonkowskie glinianki, na terenie których znajduje się ciekawa ścieżka edukacyjna.

Trasy rowerowe wokół Tłuszcza

Trzy trasy: Familijna, W pustyni i w puszczy, Wehikuł Czasu - po gminie Tłuszcz i okolicach, opracowane przez młodzież działającą przy Stowarzyszeniu "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju". Trasy nie są oznakowane, a ich opis znajduje się na stronie internetowej www.roweremprzezrownine.pl.

Szlak kulturowy w Dolinie Liwca

W granicach gmin Jadów, Wyszków i Łochów wydzielono miejsca atrakcyjne pod względem kulturowym i wizualnym, tworząc tam szlak kulturowy w Dolinie rz. Liwiec. Na jego drodze znajdują się historyczne ośrodki osadnicze, pomiędzy którymi w krajobraz wpisane są ciekawe przykłady budownictwa regionalnego, osadnictwa szlacheckiego, a także obiekty małej architektury sakralnej.

W samej gminie Jadów wyznaczono wiele przystanków, na które składa się m.in. budownictwo regionalne, symboliczna mogiła w Urlach, czy kościół pw. Znalezienia Krzyża Św. W Jadowie i wiele innych.

Ścieżki dydaktyczne i obiekty edukacji ekologicznej

Na terenie powiatu znajdują się, na razie niezbyt liczne, obiekty edukacji ekologicznej. Najlepszą bazę edukacyjna posiada Nadleśnictwo Drewnica, na terenie swojej siedziby w Ząbkach, gdzie znajduje się m.in. bogato wyposażona sala edukacji ekologicznej, ścieżka dydaktyczna poświęcona zagadnieniom ochrony lasu i przyrody, a także tematyce związanej z ekologicznym stylem życia.

Ponadto, Nadleśnictwo Łochów prowadzi szeroką działalność edukacyjną, a na terenie powiatu wołomińskiego posiada m.in. ścieżkę dydaktyczną przy leśniczówce Jagodne w gm. Strachówka, gdzie znajduje się także wygodna wiata do prowadzenia zajęć w terenie, ustawiona przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. W 2010 r. utworzono również inne ścieżki dydaktyczne:

- wzdłuż drogi leśnej przy Pomniku Harcerzy w Zielonce (zasady zachowania się w lesie),

- przy drodze leśnej do Rezerwatu Śliże, gmina Jadów (tematyka przyrodniczo-leśna),

- wzdłuż ulicy Pięknej w Borzymach, gmina Jadów (ekologiczny styl życia, Natura 2000),

- na placu przy Kościele w Borzymach, gmina Jadów (tematyka przyrodnicza),

- na terenie Domu Dziecka w Równem, gmina Strachówka (ekologiczny styl życia).

Ww. obiekty powstały przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Opis ww. punktów (wraz z mapką zamieszczoną poniżej), znajduje się w przewodniku „Ekopunkty powiatu wołomińskiego”, wydanym w 2010 r.

Obecnie dużą szansą dla rozwoju turystyki są obszary Natura 2000, które mogą przyciągać miłośników obserwacji przyrody.

Potencjał turystyczny powiatu szczegółowo przedstawia Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki powiatu wołomińskiego.

## 3.10. Infrastruktura techniczna

### 3.10.1. System komunikacyjno – transportowy

Główny system komunikacji drogowej powiatu wołomińskiego tworzą droga ekspresowa S8 oraz dwie drogi krajowe: droga krajowa nr 8 oraz droga krajowa nr 50. Obecny odcinek drogi ekspresowej wchodzi na tereny powiatu od strony północno-wschodniej, przechodzi przez gminę Dąbrówka idąc do miejscowości Radzymin. Tu obwodnicą mija samą miejscowość, po czym łączy się z drogą krajową nr 8. Droga krajowa nr 50 przechodzi przez gminy Jadów i Strachówka. Łączna ich długość na terenie powiatu wynosi 57 km. Do najbardziej obciążanych dróg na terenie powiatu wołomińskiego należą odcinki drogi ekspresowej S8 oraz drogi krajowej nr 8. Do dróg wojewódzkich przechodzących przez tereny powiatu należą drogi:

- droga wojewódzka 631 relacji Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa;

- droga wojewódzka 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska;

- droga wojewódzka 635 relacji Radzymin – Wołomin;

- droga wojewódzka 636 relacji Wola Rasztowska – Wójty;

- droga wojewódzka 625, której trasa przebiega wzdłuż ulicy Kolejowej w Zielonce. Łącząca rampę wyładowczą przy stacji kolejowej w Zielonce z Drogą wojewódzką nr 634.

Łączna długość dróg powiatowych i gminnych na terenie powiatu wołomińskiego wynosi 2908,8 km, z czego drogi powiatowe to 740,9 km, a gminne 2167,9 km. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące dróg w powiecie wołomińskim.

Tabela 7: Rozkład dróg na terenie powiatu

| Rodzaj / charakter drogi | O nawierzchni utwardzonej [km] | O nawierzchni twardej ulepszonej [km] | O nawierzchni gruntowej [km] | Razem [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| krajowe | 111 | - | - | 111 |
| wojewódzkie | 57 | - | - | 57 |
| powiatowe | 340,00 | 340,00 | 60,9 | 740,9 |
| gminne | 666,6 | 626,1 | 875,2 | 2 167,9 |
| Razem | 3 076,8 |

Źródło: www.stat.gov.pl, Plan Rozwoju Lokalnego powiatu wołomińskiego  na lata 2008 – 2015

### 3.10.2. Komunikacja zbiorowa

Transport publiczny na terenie powiatu wołomińskiego jest obsługiwany przez kilkudziesięciu przewoźników. Dodatkowo transport publiczny jest realizowany przez samorząd Miasta Warszawy.

Na terenie powiatu funkcjonuje kilka stałych połączeń autobusowych (linii prywatnych, PKS i ZTM w Warszawie - 718, 805, 732, 740, N61, N62, L 17), są to przede wszystkim:

- Wołomin – Warszawa;

- Radzymin – Warszawa;

- Wołomin – Poświętne;

- Wołomin – Radzymin;

- Wołomin – Marki;

- Łochów – Jadów – Warszawa;

- Tłuszcz – Strachówka.

Ponadto przez teren powiatu przejeżdżają także autobusy zapewniające relację Warszawa – Wyszków, Wołomin – Mińsk  Maz., Wołomin – Stanisławów.

Przez powiat wołomiński przebiega linia kolejowa relacji Warszawa-Białystok. Stacje i przystanki kolejowe znajdują się w następujących miejscowościach: Ząbki, Zielonka Bankowa, Zielonka, Kobyłka-Ossów, Kobyłka, Wołomin, Wołomin Słoneczna, Zagościniec, Dobczyn, Klembów, Jasienica, Tłuszcz, Chrzęsne, Mokra Wieś, Szewnica, Urle.

Dodatkowo biegnie tu linia kolejowa relacji Tłuszcz – Wyszków. Na linii odbywa się ruch zarówno taboru osobowego jak i towarowego. Na linii kolejowej Tłuszcz – Radzymin – Mińsk Maz. porusza się tabor towarowy.

### 3.10.3. Zaopatrzenie w gaz

Na terenie powiatu wołomińskiego pod koniec 2010 roku z gazu korzystało 60,3% ludności. W 2010 roku długość sieci gazowej wynosiła około 1082 km. Zgodnie z danymi GUS taka długość sieci w roku 2010 zaspokajała potrzeby 47 426 odbiorców (liczba podłączonych obiektów). Porównując te dane do roku 2009, gdzie sieć gazowa liczyła 995,42 km, stwierdza się, iż w ciągu roku w powiecie wołomińskim wybudowano 86,58 km sieci gazowej. Natomiast liczba odbiorców wzrosła o 1 742 w stosunku do roku 2009, w którym odbiorców było 45 684. Zużycie gazu z sieci w roku 2010 w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu wyniosło 316,3 m3. Wartość ta prawie dwukrotnie przekracza wartość zużycia gazu przypadającą na mieszkańca w województwie mazowieckim (162,7 m3). Stwierdza się, że powiat wołomiński charakteryzuje się wyjątkowo wysokim zużyciem gazu. Niemniej tendencja corocznego wzrostu wykorzystania gazu jest jednakowa dla wszystkim powiatów województwa mazowieckiego.

Obecnie  prowadzone są prace nad rozbudową sieci gazociągowej, mają one miejsce głównie w zachodniej części powiatu. Stwierdzono również, że w gminie Strachówka nie ma zapotrzebowania na budowę gazociągu. Duże zapotrzebowanie na gaz ziemny i budowę infrastruktury gazowniczej występuje na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

### 3.10.4. Zaopatrzenie w ciepło

Zaopatrzenie w energię cieplną na obszarze powiatu wołomińskiego zależne jest od rodzaju jednostki terytorialnej danej gminy. Na terenie powiatu w 2010 roku długość sieci cieplnej przesyłowej wynosiła 28,5 km.

W miastach działają zorganizowane systemy cieplne, oparte o duże źródła energii (np. Wołomin) i lokalne kotłownie. Znaczna ilość budynków mieszkalnych w Zielonce, Ząbkach, Markach, Kobyłce, Wołominie, Tłuszczu i Radzyminie wyposażona jest w kotłownie węglowe, stanowiące niskie, rozproszone źródła emisji zanieczyszczeń. Na wsiach dominuje zabudowa rozproszona gospodarska, gdzie brak jest zbiorowych sieci ciepłowniczych. W gospodarstwach rolnych najczęściej wykorzystywane są alternatywne źródła energii, a podstawowym źródłem ciepła jest ogrzewanie indywidualne. Zasadniczym paliwem jest węgiel lub miał węglowy, inne nośniki ciepła – olej opałowy lub gaz – mają znacznie mniejszy udział w strukturze ciepłowniczej powiatu. W ostatnim okresie daje się zauważyć powrót niektórych mieszkańców do spalania paliw kopalnych bądź opalania drewnem.

Dla rozwoju powiatu w kategorii ciepłownictwa największą szansą jest możliwość wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa w systemach cieplnych. Obecnie wszędzie tam, gdzie doprowadzony jest gaz – jest on wykorzystywany do celów grzewczych (w różnym stopniu). Można przypuszczać, że w najbliższym okresie zapotrzebowanie na energię cieplną do celów grzewczych będzie ulegało zmniejszeniu. Wiąże się to z prowadzeniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych (montaż zaworów termostatycznych, automatyzacja urządzeń w węzłach cieplnych, montaż podzielników cieplnych), modernizacją budynków (wymiana okien na szczelne, wykonanie termoizolacji ścian). Przyjmuje się natomiast, że zapotrzebowanie na ciepłą wodę będzie się utrzymywać na tym samym poziomie.

### 3.10.5. Elektroenergetyka

Powiat Wołomiński jest praktycznie w 100% zelektryfikowany. Przez teren powiatu przebiega szereg napowietrznych linii wysokiego napięcia, są to przede wszystkim linie: 400 kV, 220 kV i 110 kV. Łączą one warszawski węzeł energetyczny z systemem krajowym. Odbiorcy energii elektrycznej są zasilani za pomocą sieci średniego napięcia 15 kV. Rejon sieci energetycznej w Wołominie zasila miejscowości: Kobyłka, Marki i Zielonka oraz gminy Radzymin i Wołomin. Rejon Wyszków zasila gminy: Dąbrówka, Klembów i Tłuszcz. Rejon Sokołów Podlaski obsługuje gminę Jadów i Strachówka. Obecnie stan techniczny istniejących linii energetycznych jest zadowalający.

Na terenie powiatu są zlokalizowane następujące główne punkty zasilające (GPZ) w energię elektryczną:

- GPZ 110/15 kV Pustelnik;

- GPZ 110/15 kV Wołomin 1;

- GPZ 110/15 kV Ząbki;

- GPZ 110/15 kV Lipiny Nowe.

### 3.10.6. Pobór wody i wodociągi

Ludność powiatu wołomińskiego jest zaopatrywana w wodę głównie za pomocą sieci wodociągowej. Zgodnie z danymi GUS (stan na 30 grudnia 2010) systemem sieci wodociągowej jest objęte 58,6 % ogółu ludności powiatu. Źródłem wody są gminne ujęcia wód podziemnych. Żadna z gmin nie korzysta z ujęć wód powierzchniowych. W powiecie niektóre zakłady wykorzystują własne ujęcia. Część z nich również zaopatruje w wodę mieszkańców. Wyjątkiem jest gmina Poświętne i Strachówka, które nie posiadają ujęć komunalnych i nie są wyposażone w sieć wodociągową. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny stwierdza się, że na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2010 funkcjonowało 798,3 km sieci wodociągowej. Zużycie wody w gospodarstwach domowych osiągnęło wartość 4 786,0 dam3, natomiast zużycie wody w przemyśle kształtujące się na poziomie 1 263,5 dam3/rok. Sumując obie te dane - wartość rocznego zużycia wody w powiecie wołomińskim wynosi 6 049 dam3.

Ogólny stan techniczny sieci wodociągowej na terenie powiatu ocenia się jako dobry, miejscami dostateczny. Niektóre gminy deklarowały, iż na ich terenie znajdują się fragmenty sieci wodociągowej, które wymagają modernizacji lub wymiany. Ocenę sieci wodociągowej w poszczególnych gminach przedstawiono poniżej.

Stan techniczny kanalizacji sanitarnej w gminie Dąbrówka ocenia się jako dobry. Ponadto, na chwilę obecną nie znajdują się tam fragmenty sieci, które podlegałyby modernizacji lub wymianie.

Stan sieci wodociągowej na terenie gminy Jadów znajduje się w dobrym stanie technicznym. Od czasu do czasu pojawiają się awarie wynikające z warunków meteorologicznych np. mróz. Przyczyną są również prace ziemne, w trakcie których dochodzi do uszkodzenia sieci.

W gminie Klembów do sieci wodociągowej podłączona jest zaledwie jedna miejscowość – Krusze, a także osiedle mieszkaniowe w Woli Rasztowskiej. Ponadto, jak wskazują dane uzyskane z Urzędu Gminy, stan techniczny wodociągu jest zły i wymaga wymiany. Pozostali mieszkańcy gminy, a zatem zdecydowana większość korzysta z prywatnych ujęć wody.

Stan techniczny sieci wodociągowej, z której korzysta gmina Kobyłka ocenia się jako dobry. Aktualnie żaden z fragmentów sieci nie wymaga modernizacji.

W gminie Radzymin nie stwierdza się konieczności wymiany lub modernizacji sieci wodociągowej. Niemniej jednak wymaga ona stałego monitoringu i konserwacji.

W gminie Tłuszcz sieć wodociągowa również wykazuje dobry stan techniczny. Dodatkowo na chwilę obecną żaden z odcinków nie musi być już poddawany pracom remontowym, gdyż konieczne modernizacje zostały już wykonane. Zdecydowana większość sieci wodociągowej wykonana z wyrobów azbestowych w gminie Tłuszcz została już usunięta. Pozostało jeszcze 200 m takiej sieci.

Stan techniczny sieci wodociągowej na terenie gminy Wołomin, PWiK Sp z o.o. ocenia jako dobry. Ponadto występują fragmenty sieci, które wymagają wymiany lub co najmniej modernizacji. Dodatkowo w gminie Wołomin znajduje się około 4 km rurociągu wykonanego z wyrobów zawierających azbest. W gminie Wołomin z prywatnych ujęć korzystają mieszkańcy miejscowości: Wołomin, Zagościniec, Duczki, Ossów, Turów, Leśniakowizna, Nowe Lipiny, Stare Lipiny, Lipinki, Cięciwa, Majdan, Helenów, Mostków.

Sieć wodociągowa w gminie Ząbki w większości została wybudowana z rur PE co pozwala obecny stan techniczny ocenić jako dobry. Zaledwie 10-15% sieci wodociągowej, którą wybudowano stosunkowo dawno została wykonana z żeliwa. Na tej podstawie można przypuszczać, że aktualnie jej stan jest słaby. Planowana jest stopniowa wymiana żeliwnego wodociągu. Wymieniono już około 1,2 km na ul. Jana Pawła II. Planowana jest również dalsza wymiana zasuw sieciowych głównie na starszych odcinkach sieci.

Stan techniczny sieci wodociągowej posadowionej w gminie Zielonka ocenia się jako dostateczny. W związku z powyższym stwierdza się konieczność modernizacji lub nawet wymiany niektórych odcinków sieci.

Tabela 8: Charakterystyka gminnych ujęć wód podziemnych na terenie powiatu wołomińskiego

| Lokalizacja ujęcia wód podziemnych (miejscowość) | Liczba studni | Wydajność studni | Rodzaj wód (np. czwartorzędowe) | Proces uzdatniania, którym jest poddawana woda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Jadów |
| SUW Urle | 2 | 110 m3/h | czwartorzędowe | filtracja |
| SUW Jadów | 2 | 120 m3/h | czwartorzędowe | filtracja |
| Gmina Klembów |
| Krusze | 2 | 35 m3/h - podstawowa 8 m3/h - awaryjna | czwartorzędowe | - |
| Wola Rasztowska | 1 | 18,5 m3/h | czwartorzędowe | - |
| Gmina Marki |
| Marki | 4 | 100,00 m3/d | czwartorzędowe | brak |
|  |  | 100,00 m3/d | czwartorzędowe | brak |
|  |  | 120,00 m3/d | czwartorzędowe | brak |
|  |  | 500,00 m3/d | czwartorzędowe | brak |
| Gmina Tłuszcz |
| Tłuszcz-miasto | 2 | 16+52 m3/h | czwartorzędowe | Odmanganianie, odżelazianie |
| Tłuszcz-oś. Borki | 1 | 1,5 m3/h | czwartorzędowe | Odmanganianie, odżelazianie |
| Postoliska | 2 | 20+35 m3/h | czwartorzędowe | Odmanganianie, odżelazianie |
| Kozły | 1 | 33 m3/h | czwartorzędowe | Odmanganianie, odżelazianie |
| Łysobyki | 1 | 35 m3/h | czwartorzędowe | Odmanganianie, odżelazianie |
| Gmina Radzymin |
| Radzymin, ul. Batalionów Chłopskich 8 | 3 | 150 m3/h każda | czwartorzędowe | Odmanganianie, odżelazianie |
| Gmina Wołomin |
| SUW Graniczna | 5 | 11 558 m3/d | czwartorzędowe | napowietrzanie, odżelazianie, odmanaganianie |
| SUW Lipińska | 2 | 1 100 m3/d | czwartorzędowe |  |
| SUW Grabie Stare | 2 | 531 m3/d | czwartorzędowe |  |
| Gmina Ząbki |
| Ząbki ul. Batorego | 1 | 200 m3/miesiąc | oligoceńskie | odżelazianie |
| Ząbki ul. Reymonta | 1 | 53 m3/miesiąc | czwartorzędowe | - |
| Gmina Zielonka |
| ul. Inżynierska | 3 | 190 m3/h | czwartorzędowe | filtracja |
| ul. Wyszyńskiego | 2 | 45 m3/h | czwartorzędowe | filtracja |
| ul. Długa | 1 | 40 m3/h | czwartorzędowe | filtracja |
| ul. Wilsona | 1 | 5 m3/h | trzeciorzędowe | filtracja |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędów Gmin i PWiK

### 3.10.7. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków

Na terenie powiatu wołomińskiego znajduje się 462,1 km czynnej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z danymi GUS (stan na 30 grudnia 2010) systemem sieci kanalizacyjnej objęte było 45,5 % ogółu ludności powiatu. Ocenę stanu technicznego sieci można uogólnić do dobrego. Niemniej jednak zdarzają się gminy, które wykazują potrzebę wymiany lub modernizacji niektórych odcinków sieci. Więcej szczegółów dotyczących stanu technicznego sieci w poszczególnych gminach znajduje się poniżej.

Gmina Dąbrówka jest wyposażona w sieć kanalizacji sanitarnej o długości 22,6 km. Aktualnie gminna kanalizacja sanitarna nie wymaga prac naprawczych.

Na terenie gminy Jadów długość sieci kanalizacyjnej wynosi 15,5 km. Sieć ta wymaga częściowej poprawy.

W gminie Klembów do kanalizacji (29,6 km) podłączone są tylko dwie miejscowości, którymi są Klembów i Ostrówek. Z uwagi, iż sieć powstała dopiero w 2007 roku. Zbiorniki bezodpływowe znajdujące się wśród kilkudziesięcioletniej zabudowy są w niezadowalającym stanie technicznym. Natomiast zbiorniki w nowej zabudowie jako, że są stosunkowo nowymi ocenia się jako szczelne. Gminne ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną i oczyszczane są w oczyszczalni ścieków w Klembowie i  w Woli Rasztowskiej (z bloków w Woli Rasztowskiej). Ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych są kierowane do oczyszczalni ścieków lub punktów zlewnych znajdujących się w okolicznych gminach m.in. Radzymin, Ząbki, Tłuszcz, Zabrodzie.

Stan techniczny sieci kanalizacji sanitarnej (82,7 km) znajdującej się na terenie gminy Kobyłka ocenia się jako dobry. Nie ma również przesłanek do wymiany lub modernizacji któregokolwiek odcinka sieci. Niestety wiadomo, że stan techniczny zbiorników bezodpływowych pozostawia wiele do życzenia. Z uwagi na ich nieszczelność nie stanowią skutecznego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego. Ścieki pochodzące z gminy Kobyłka trafiają do oczyszczalni w Wołominie.

Na terenie gminy Marki funkcjonuje 17,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 11,9 km grawitacyjnej. W ramach współfinansowanych z FS wybudowano 12,6 km kanalizacji, która jeszcze nie jest eksploatowana. Wodociąg Marecki Sp. z o.o. poinformowała, że wymianie podlega zaledwie dopływ do głównej pompowni. Realizacja inwestycji jest już zaplanowana. Nie mniej stan techniczny całej sieci jest dobry. Ocenia się, że 85% ścieków bytowych jest oczyszczanych. Szacuje się, że 30 % tych ścieków pochodzi z sieci kanalizacyjnej, a 55 % jest wywożone ze zbiorników bezodpływowych. Ścieki pochodzące z gminy Marki trafiają do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie oraz do oczyszczalni ścieków w Radzyminie.

Gmina Radzymin jest wyposażona w sieć kanalizacji sanitarnej (26,3 km), której stan techniczny ocenia się jako dobry. Niemniej jednak są obszary gdzie sieć wymaga modernizacji.

Na terenie gminy Tłuszcz, samo miasto Tłuszcz jest wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej (6,2 km), której stan techniczny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu ocenia jako dobry. Gminne ścieki trafiają do oczyszczalni w Tłuszczu przy ul. Wiejskiej 56 oraz do Kontent Oczyszczalni Ścieków w Tłuszczu przy ul. Parowej 3A.

Gmina Wołomin korzysta z sieci kanalizacji sanitarnej (121,9 km) znajdującej się w średnim stanie technicznym, jak oceniło PWiK Sp. z o. o. w Wołominie. Niektóre odcinki kanalizacji powinny być wymienione lub zmodernizowane. Stan techniczny zbiorników bezodpływowych również nie ocenia się jako dobry. Część z nich jest nieszczelna. Gminne ścieki oczyszczane są w oczyszczalni sanitarnej „Krym” zlokalizowanej w miejscowości Leśniakowizna.

Kanalizacja sanitarna w gminie Ząbki (80,5 km), działająca na znacznej długości jako ogólnospławna, zwłaszcza wykonana z rur kamionkowych jest nieszczelna. Z powodu powiększających się nieszczelności kanałów, odcinki kanalizacji w pojedynczych ulicach zostały już wymienione (ul. Jana Pawła II, ul. Budkiewicza). Aktualnie trwa wymiana krótszych odcinków przy studniach (ul. Wyszyńskiego, ul. 11-go Listopada) w miejscach o znacznej infiltracji wód gruntowych. Wszystkie ścieki z terenu miasta Ząbki przesyłane są kolektorem zbiorczym do oczyszczalni Czajka w Warszawie.

W gminie Zielonka stan techniczny sieci kanalizacyjnej (59,4 km) również budzi zastrzeżenia. 	Na podstawie informacji z Urzędu Gminy, stwierdza się konieczność wymiany lub co najmniej modernizacji niektórych fragmentów sieci. Ścieki pochodzące z gminy Zielonka trafiają do oczyszczalni Czajka w Warszawie.

W gminach Poświętne i Strachówka brak jest sieci kanalizacji sanitarnej.

Gospodarka wodami opadowymi

Sposoby odprowadzenia wód opadowych

Urbanizacja powoduje znaczne zwiększenie ilości powierzchni szczelnych. Wody opadowe i roztopowe nie mają wówczas możliwości infiltracji w głąb ziemi, zatem muszą być odpowiednio ujmowane i odprowadzane. Jednocześnie niezwykle ważne jest zachowanie właściwych stosunków gruntowo-wodnych oraz tworzenie warunków do poprawy retencji wodnej (stawy, oczka wodne do 30 m2, przepuszczalne nawierzchnie parkingów, „zielone dachy ”, studnie chłonne) oraz właściwego odpływu nadmiaru wód opadowych do odbiorników.

Coraz więcej gmin na terenie powiatu, realizuje projekty obejmujące kanalizację deszczową wraz z urządzeniami zapewniającymi redukcję zanieczyszczeń w postaci substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej w ściekach opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenów komunikacyjnych. Jak się szacuje 8,9 % powierzchni gminy Wołomin objęte jest siecią kanalizacji deszczowej. Funkcjonuje tam około 52,42 km sieci kanalizacji deszczowej (stan na 31.12.2010 r.). Ścieki opadowe podczyszczane są w separatorach koalescencyjnych, separatorach substancji ropopochodnych, a także separatorach cyrkulacyjno-koalescencyjnych.

Znaczącą rolę w zakresie odprowadzania wód opadowych na terenie wielu miejscowości posiadają rowy odwadniające, funkcjonujące jako otwarte systemy kanalizacji deszczowej. Jednocześnie przyczyniają się one do poprawy retencji gruntowej, poprzez wsiąkanie. Wody opadowe z terenów zanieczyszczonych powinny być do nich odprowadzane po przejściu przez system osadników i separatorów.

Należy zwrócić uwagę, że postępująca urbanizacja obejmująca dawne tereny rolnicze, powoduje, iż infrastruktura rolnicza w postaci rowów, drenowań itp. przestaje pełnić funkcje urządzeń melioracyjnych, a staje się infrastrukturą komunalną. Przeznaczenie terenów rolnych pod zabudowę skutkuje przejęciem tych urządzeń przez gminy i utrzymywanie ich jako otwartych systemów kanalizacji deszczowej.

Naczelną zasadą, jaka powinna być stosowana na etapie podziału nieruchomości na cele budowlane, powinno być nawiązywanie granic podziału działek do istniejącej sieci hydrograficznej tak, aby istniejące rowy nie przebiegały w poprzek działek, gdyż utrudnia to prawidłowe zagospodarowanie działki i utrzymanie urządzeń wodnych.

Z kolei, na etapie planowania inwestycji niezwykle istotne jest wprowadzanie obowiązku zapewnienia wielkości odpływu wód opadowych z terenu zabudowy, do wielkości odpływu ze zlewni naturalnej, co pociąga za sobą konieczność budowy zbiorników retencyjnych, szczelnych lub infiltracyjno-odparowujących itp.

Ograniczenie zanieczyszczeń niesionych w spływach opadowych powinno następować w sposób możliwie naturalny, najlepiej przez wpuszczenie wód opadowych do naturalnych osadników. Ograniczenie zanieczyszczeń powinno się odbywać również poprzez utrzymanie czystości w zlewni, sprzątanie jej, ale też nakładanie powszechnych kar za zanieczyszczenia np. jezdni. Bardzo istotne jest, aby wzdłuż ulic sadzona była zieleń, która nie dopuści do wymywania gruntu z niezagospodarowanych terenów. Separatory zanieczyszczeń są niezbędne na stacjach benzynowych, myjniach, przy warsztatach samochodowych i wszędzie tam gdzie mogą wystąpić spływy deszczu z olejami napędowymi i benzyną.

Rozbudowa istniejącego systemu odprowadzenia wód opadowych powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- Ograniczenie stosowania tradycyjnej kanalizacji deszczowej do miejsc, gdzie jest to niezbędne np. w ulicach szybkiego ruchu i o dużym natężeniu ruchu;

- Wykorzystanie istniejących kanałów i ich pojemności retencyjnej. Jeśli nie uniknie się budowy nowych kanałów należy je projektować z uwzględnieniem możliwości retencyjnych;

- Naprawa istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i sanitarnej, w kierunku zmniejszenia infiltracji wód gruntowych do kanałów;

- Stosowanie zasady:

- ograniczenia natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych przez zastosowanie różnych form retencji;

- ograniczenie wielkości odpływu przez zastosowanie infiltracji do gruntu;

- ograniczenie ładunku i stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych spływach deszczowych przez niedopuszczenie do powstawania zanieczyszczeń oraz stosowanie naturalnych metod ich usuwania;

- odrębne traktowanie spływów ze zlewni „czystych”, z których wody mogą być infiltrowane do gruntu i zlewni „brudnych” - wymagających oczyszczenia spływów;

- stosowanie zasady, że spływy opadowe z danej nieruchomości powinny być na niej zagospodarowane; preferowanie tam, gdzie jest to możliwe, infiltracji do gruntu;

- przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy przewidzieć i zarezerwować tereny na potrzeby budowy lokalnych systemów retencyjnych, które mogą stanowić atrakcyjny element architektury krajobrazu;

- przy realizacji nowych inwestycji w zakresie zagospodarowania przestrzennego należy ograniczyć uszczelnienie terenu; tam, gdzie jest to możliwe wprowadzać nawierzchnie ażurowe, umożliwiające przesiąkanie wód opadowych do gruntu.

Zagadnienia związane z retencją wodną na terenie powiatu uwzględnia Program małej retencji dla województwa mazowieckiego, przyjęty Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 21 kwietnia 2008 roku uchwałą Nr 75/08. Celem tego Programu jest opracowanie spójnego dokumentu planistycznego, dającego podstawy do oceny propozycji i projektów przygotowywanych na poziomie lokalnym.

### 3.10.8. Gospodarka odpadami

Na terenie powiatu wołomińskiego znajduje się:

- 1 czynne składowisko odpadów komunalnych w Lipinach Starych, gm. Wołomin,

- 1 czynne składowisko odpadów produkcyjnych (zakładowe - Fomar w Markach),

- 3 składowiska zamknięte, w tym:

- 2 składowiska odpadów komunalnych, będące w trakcie rekultywacji: Marki i Wólka Kozłowska, gm. Tłuszcz,

- 1 składowisko odpadów komunalnych z zakończoną rekultywacją w trakcie monitoringu - gmina Radzymin,

- 1 składowisko odpadów produkcyjnych (zakładowe - Fomar w Markach).

Ponadto, funkcjonują:

- 4 sortownie odpadów komunalnych:

- 1 kompostownia pryzmowa przy składowisku odpadów w Lipinach Starych,

a także szereg innych instalacji do odzysku odpadów, szczegółowo wymienionych poniżej, a także ujętych w Sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego za lata 2009-2010.

Tabela 9: Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na 31 XII 2010 r.

| L.p. | Nazwiska i adres składowiska | Pojemność całkowita | Pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi | Pojemność pozostała | Masa odpadów do przyjęcia | Masa składowanych odpadów | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji | Czy są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m3] | [m3] | [m3] | [Mg] | [Mg] | [T/N] | [T/N] | [T/N] | [T/N] |
| 1 | Składowisko odpadów w m. Lipiny Stare, 05-200 Wołomin, Lipiny Stare | 230 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 20 000 | 46 399 | T | T | T | b.d. |

Źródło: Sprawozdanie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2010r.  z realizacji PGO dla Gminy Wołomin na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015

Tabela 10: Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne - stan na 31.XII.2010 r.

| L.p. | Nazwiska i adres składowiska | Pojemność całkowita | Pojemność wypełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi | Pojemność pozostała | Masa odpadów do przyjęcia | Masa składowanych odpadów | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m3] | [m3] | [m3] | [Mg] | [Mg] | [T/N] | [T/N] | [T/N] |
| 1 | Składowisko odpadów produkcyjnych w m. Marki przy ul. Parkowej Fabryki Okładzin Ciernych FOMAR BORG AUTOMOTIVE S.A. | 20 736,00 | 17 801,8 | 2 934,2 | 1 173,68 | 7 120,72 | T | T | T |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (brak danych odnośnie ilości odpadów składowanych w roku 2010)

Tabela 11: Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień 31. XII. 2010 r.

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji |
| --- | --- | --- | --- |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE i OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH BYŁY SKŁADOWANE ODPADY KOMUNLANE |
| 1 | Składowisko odpadów w m. Marki | 1990 r. | początek 2000 r. |
| 2 | Składowisko odpadów w m. Wólka Kozłowska gm. Tłuszcz 05-240 | 2007 r. | 31 grudnia 2011 r. |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE i OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH NIE BYŁY SKŁADOWANE ODPADY KOMUNALNE |
| 3 | Składowisko odpadów poprodukcyjnych Fabryki Okładzin Ciernych FOMAR BORG AUTOMOTIVE S.A. ul. Okólna 45 Marki 05-270 | 1999 r. | częściowo w 2001 r./ b.d. o terminie zakończenia |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji PGO dla Mazowsza za okres  od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008

Tabela 12: Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień 31. XII. 2010 r.

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji | Przewidywany termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, NA KTÓRYCH BYŁY SKŁADOWANE ODPADY KOMUNLANE |
| 1. | Składowisko odpadów w m. Radzymin 05-250, ul. Wróblewskiego | 1992 r. | b.d. (zamknięte bez decyzji) | 2022 r. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji PGO dla Mazowsza za okres  od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008

Tabela 13: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych (stan na 31.12.2011 r.)

| L.p. | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Podstawa prawna | Decyzja | Data ważności | Proces R/D* | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne | Ilość odpadów przetworzonych [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Mg/rok] | 2009 r. | 2010 r. |
| KOMPOSTOWNIE ODPADÓW ORGANICZNYCH SLEKTYWNIE ZBIERANYCH |
| 1. | Kompostownia odpadów selektywnie zbieranych | Teren składowiska Odpadów w Lipinach Starych, gmina Wołomin | Składowisko odpadów w Lipinach Starych, gmina Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane 56/10.PŚ.Z | 31.12.2014r. | R3 | 190805 200108 200201 | 2000 | 352,8 | 446,35 |
| SORTOWNIE ODPADÓW |
| 1. | Segregownia*odpadów komunalnych | MZO Wołomin, ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin | ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 90/04 779/11 | 28.02.2014r. | R15 | 200101, 200102 200139, 200132 160214, 160103 200123, 200135 200136, 200134 200121, 200140 150101, 150102 150103, 150104 150105, 150106 150107, 150109 130205, 080111 170202, 200301 200399 | 8000 [Mg/h] | 909,910 | 2 819,186 |
| 2. | Sortownia odpadów zmieszanych | Zakład PHU „Clean World” Marek Woch , Leśniakowiźna ul. Kasprzykiewicza 45, 05-200 Wołomin | ul. Kasprzykiewicza 45, Leśniakowizna, 05-220 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskie-go | 404/09 | 28.02.2014r. | R14 | 200301 | 50000 | 3087,29 | b.d. |
| 3. | Sortownia Odpadów Komunalnych | „KOBE” Kotowska Bernarda, Duczki, ul. Myśliwska 8, 05-200 Wołomin | Wola Ręczajska 05-326 Poświętne | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 337/08 | 31.07.2018r. | R14 | 200301 | b.d. | 620 | b.d. |
| 4. | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych | P.P.U. ENERGOUTECH Kawęczyn Sp z o.o. W likwidacji, ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa | Działki nr ew. 77, 78, 80, 81, 90, 92, obręb 5-60-01 w gminie Zielonka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem odzysku | 30.11.2020r. | R14 R15 | 150101, 150102 150103, 150104 150105, 150107 150109, 200101 200102, 210110 200111, 200139 200140 | 20000 | b.d. | b.d. |
| 5. | Sortownia odpadów zmieszanych | P.P.U.H. „IMPERF” s.c. Dariusz Szpański i Gabriel Staniec, 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 7D | Wołomin, ul. Łukasiewicza 7D | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów | 30.11.2021r. | R15 | 20 03 01 | 7000 | - | Działalność p.pod. od 2012r. |
| ZAKŁADY DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO |
| 1. | Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywne-go z odpadów komunalnych | Zakład PHU „Clean World” Marek Woch , Leśniakowiźna ul. Kasprzykiewicza 45, 05-200 Wołomin | ul. Kasprzykiewicza 45, Leśniakowizna, 05-220 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnie -niem odzysku | 28.02.2014 | R15 | 191210 | 20 000 | b.d. | b.d. |
| ZAKŁADY DO ODZYSKU ODPADÓW |
| 1. | Linia produkcji skóry wtórnej | „Skórmar” Piotr Kołaczewski, ul. Lisa Kuli 118, 05-270 Marki | ul. Lisa Kuli 118, 05-270 Marki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na odzysk odpadów nr 60/06 | 28.02.2015 | R14 | 040108 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2. | Instalacja do zagospodaro-wania komunalnych osadów ściekowych | P.P.U. ENERGOUTECH Kawęczyn Sp. z o.o. W likwidacji, ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa | Działki nr ew. 77, 78, 80, 81, 90, 92, obręb 5-60-01 w gminie Zielonka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem odzysku | 30.11.2020 | R14 | 190805 100101 100102 100180 170504 200202 | 120 000 | b.d. | b.d. |
| 3. | Instalacja do produkcji mulczu celulozowego i polepszaczy glebowych | ProAgro Eugeniusz Hentosz, Zagościniec, ul. Szkolna 64, 05-200 Wołomin | ul. Łukasiewicza 9, 05-200 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | WOŚ-7614-38/08 | 31.12.2018 | R15 | 020301 020399 020699 030105 030308 150101 200101 | 1 810 | b.d. | b.d. |
| 4. | Instalacja do produkcji mulczu celulozowego i polepszaczy glebowych | ProAgro Eugeniusz Hentosz, Zagościniec, ul. Szkolna 64, 05-200 Wołomin | ul. Łukasiewicza 9, 05-200 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 531/09 | 31.12.2018 | R14 | 020301 020399 020699 030105 030308 | 1 370 | b.d. | b.d. |
| 5. | Zagęszczarka do tworzyw, wytłaczarka do regranulacji tworzyw | PPHU ”DARCO” Edward Kuźnicki w Ząbkach, ul. Wolności 42 | ul. Wolności 42, Ząbki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Zezwolenie na odzysk | 30.06.2012 | R14 | 150102 | 100 | b.d. | b.d. |
| 6. | Gilotyna | P.H. Natron Szczapa Czesław ul. Batalionu Parasol 2, 05-200 Wołomin | ul. Batalionu Parasol 2a, 05-200 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 387/03 | 30.11.2013 | R14 | 150101 191291 080399 | 200 | 1 27,615 | b.d. |
| 7. | Mieszalnik | Frenoplast Sp. z o.o. Wołomin-Majdan, ul. Watykańska 15, 05 - 200 Wołomin | ul. Watykańska 15, 05 - 200 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Zezwolenie na odzysk | 31.01.2015 | R14 | 070299 120117 191212 | 265 | b.d. | b.d. |
| 8. | Kruszarka, Silos z podajnikiem mieszającym, Blokforma | Styr-Bud Sp. z o.o. Cięciwa, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, 05 - 200 Wołomin | ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 5, 05 - 200 Wołomin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Zezwolenie na odzysk | 31.03.2014 | R3 | 150102 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 9. | Zespół urządzeń do rozdrabniania, mielenia i wrabiania odpadów | Zakład Produkcyjno-Handlowy „Margum” S.C. ul. Bandurskiego 49, 05-270 Marki | ul. Bandurskiego 49, 05-270 Marki | b.d. | b.d. | b.d. | R14 | 070208 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 10. | Instalacja do odzysku odpadów | AGD Pasterski Sp. J. ul. Nadmeńska 4, 05 - 230 Kobyłka | ul. Nadmeńska 4, 05-230 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem odzysku | 30.04.2013 | b.d. | 70213 | 2000 | b.d. | b.d. |
| 11. | łamacz do części twardych z tworzyw sztucznych, młynki, zagęszczarka do przerobu folii | ZPHU „Murena” Zbigniew Szymborski, ul. Nadmeńska 8f, 05-230 Kobyłka | ul. Nadmeńska 8f, 05-230 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Zezwolenie na odzysk | 30.06.2012 | b.d. | 150102 | 200 | b.d. | b.d. |
| 12. | Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych, rozdrabniacz frakcyjny INOX2 | PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WŚR-V-6620/64/2003 | 30.11.2013 | R3 | 070213 150102 150105 | 1300 | b.d. | b.d. |
| 13. | Prasa mimośrodowa z układem nacisku pneumatyczny | PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | b.d. | b.d. | b.d. | R14 | 150104 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 14. | Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania | Zakład „Dram” Wesoła 27 Kobyłka | ul. Wesoła 27 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | pozwolenie zintegrowane | 30.04.2018 | R14 R1 | 030105 100101 100180 10 12 08 | 1 335,25 | b.d. | b.d. |
| 15 | Recykling tworzyw sztucznych i opakowań | ALFA Bogdan Konopka, ul. Pomnikowa 5, Marki | firma ma zezwolenie na transport odpadów, ale instalacja znajduje się poza granicami powiatu | b.d. | b.d. | b.d. | R4 | 070213 150102 160119 191204 | 38 | b.d. | b.d. |
| 16 | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej metodą wypalania cegielnia-cała linia technologiczna | Produkcja Cegły Wacław Zieliński & Sylwester Szczęsny S.C Guzowatka, 05-252 Dąbrówka | Guzowatka, 05-252 Dąbrówka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.07. 2018r. | R14 R5 R1 | 03 01 05 10 12 08 10 01 01 15 01 03 | 825 | b.d. | b.d. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Starostwa Powiatowego w Wołominie

*R - PROCESY ODZYSKU

R1         Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2	Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3	Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4	Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5	Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R6	Regeneracja kwasów lub zasad

R7	Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń

R8	Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9	Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10	Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R11	Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10

R12	Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11

R13	Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

R14	Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

R15	Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

*D - PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

D1	Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych

D2	Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi)

D3	Składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować)

D4	Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)

D5	Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D6	Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz*

D7	Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz

D8	Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja)

D9	Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10	Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

D11	Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu

D12	Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni)

D13	Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12

D14	Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D13

D15	Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

D16	Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania

Tabela 14: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym

| L.p. | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Podstawa prawna | Decyzja | Data ważności | Proces R/D | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne | Ilość odpadów przetworzonych [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Mg/rok] | 2009 r. | 2010 r. |
| STACJE DEMONTAŻU (POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI PRZY PRACY JEDNOZMIANOWEJ) |
| 1. | Instalacja do demontażu pojazdów | Auto-Kasacja Ewa Grzelak, ul. Lipińska 140, 05-200 Wołomin | ul. Lipińska 140, 05-200 Wołomin | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WI.MP.6620/23/09 | 30.06.2015 | R14 | 160104 | b.d. | 548,838 | 549,495 |
| 2. | Stacja demontażu | Zbieć Adam – Mechanika pojazdowa, ul. Warszawska 20, 05-230 Kobyłka | ul. Warszawska 20, 05-230 Kobyłka | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WŚR.V.6620/52/2008 | 22.08.2015 | R14 | 160104 | 120 | 121 | 119,30 |
| 3. | Stacja demontażu i Punkt zbierania pojazdów | "FIRMA TOKARSKI" Jan Wiesław Tokarski ul. Wileńska 57 05-200 Wołomin, | ul. Wileńska 57 05-200 Wołomin, ul. Szkolna 11 Poświętne | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 287/09 | 31-03-2019 | R14 | 160104 | b.d. | 159,50 | 157,07 |
| 4. | Stacja demontażu | Automarki S.A. ul. Okólna 38 05-270 Marki | ul. Okólna 38 05-270 Marki | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WŚR.V.6620/50/05 | 30.06.2015 | R14 | 160104 | b.d. | 612,3 | b.d. |
| ZAKŁADY PRZETEWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (PRZY PRACY JEDNOZMIANOWEJ) |
| 1. | Instalacja do odzysku metali z baterii | PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WŚR-V-6620/64/2003 | 30.11.2013 | R14 | 160602 160604 160605 200134 | 200 | b.d. | b.d. |
| 2. | Instalacja złożona z 11 zbiorników uśredniających do odzysku odpadów | PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | b.d. | b.d. | b.d. | R14 | 080111, 080119 080120, 080308 080312, 090101 090102, 090103 110105, 110106 161001 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 3. | Instalacja złożona z 4 elektrolizerów wielkogabarytowych | PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WŚR-V-6620/64/2003 | 30.11.2013 | R11 | 090104 090106 090107 161001 | 1200 | b.d. | b.d. |
| 4. | Zestaw pięciu wyparek próżniowych do odzysku wody z odpadów uwodnionych | PMS Bartnicki, ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | ul. Jezuicka 4a, 05-230 Kobyłka | Decyzja Wojewody Mazowieckiego | WŚR-V-6620/64/2003 | 30.11.2013 | R14 R4 R3 | 070101, 070704 080111, 080112 080115, 080117 080118, 080119 080312, 080318 090101, 090102 090104, 090107 110105, 110111 110113, 120109 160213, 160214 160305, 160306 161001, 161002 191204, 090104 090107, 160602 160604, 160605 161001, 191004 191202, 191204 191205, 191206 | 7 000 | 1 666,373 | b.d. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Tabela 15: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych wg stanu na dzień 31 XII 2010 r.

| L.p. | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Podstawa prawna | Decyzja | Data ważności | Proces R/D | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne | Ilość odpadów przetworzonych [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [Mg/rok] | 2009 r. | 2010 r. |
| SPALARNIE I WSPÓŁSPALARNIE ODPADÓW (POZA SPALARNIAMI ODPADÓW KOMUNALNYCH) |
| 1. | Cegielnia-piec wypałowy | CEGBUD Cegielnia Dąbrówka Adam Banasiak Dąbrówka, 05-252 Dąbrówka | Dąbrówka 05-252 Dąbrówka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.01.2019 | R1 R14 R5 | 03 01 05 10 01 01 10 12 08 15 01 03 | 675 | b.d. | b.d. |
| 2. | Instalacja do zagospodaro-wania komunalnych osadów ściekowych | P.P.U. ENERGOUTECH Kawęczyn Sp. z o.o. W likwidacji, ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa | Działki nr ew. 77, 78, 80, 81, 90, 92, obręb 5-60-01 w gminie Zielonka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem odzysku | 30.11.2020 | R14 | 190805 100101 100102 100180 170504 200202 | 120 000 | b.d. | b.d. |
| 3. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej metodą wypalania cegielnia-cała linia technologiczna | Produkcja Cegły Wacław Zieliński & Sylwester Szczęsny S.C Guzowatka, 05-252 Dąbrówka | Guzowatka, 05-252 Dąbrówka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.07.2018 | R14 R5 R1 | 03 01 05 10 12 08 10 01 01 15 01 03 | 825 | b.d. | b.d. |
| INSTALACJE DO PODDAWANIA ODZYSKOWI ODPADÓW Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ |
| 1. | Łyżka przesiewająca | Zakład robót ogrodniczo-drogowych ul. Szwedzka 9, 05-230 Kobyłka | ul. Szwedzka 9, 05-230 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | pozwolenie na odzysk | 30.09.2017 | R15 | 170101 170504 | b.d. | 3 7000 | b.d. |
| 2. | Instalacja odzysku odpadów budowlanych | PHU „Top Jur” Brzozowa 42 Kobyłka | Brzozowa 42 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem odzysku | 31.10.2012 | R | 170101 170107 | 100 | b.d. | b.d. |
| 3. | Instalacja do regeneracji | Przedsiębiorstwo Budo wlano-Telekomunikacyjne "MBT" Sp. z o. o. ul. Okólna 43a/B, 05-270 Marki | ul. Okólna 43a/B, 05-270 Marki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku odpadów | 31. 12. 2014r. | R14 | 100101 100102 100117 101314 101382 | b.d. | 26,36 | b.d. |
| 4. | Piec Hoffmana – wypał cegieł | Rutkowski Sp. J. ul. Cicha 23, 05-260 Marki | ul. Cicha 23, 05-260 Marki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie integrowane | 30.03. 2018r. | R14 | 03 01 05 10 01 01 10 12 08 17 01 01 | 3 310 | 8 | b.d. |
| 5. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej metodą wypalania cegielnia-cała linia technologiczna | Cegielnia Leszek Grzegorzewski Elżbieta Banasiak S.C. Łosie, 05-250 Radzymin | Łosie, Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.07. 2018r. | R1 R5 R14 | 150103 101208 030105 100101 | 865 | b.d. | b.d. |
| 6. | Piec wypałowy w cegielni | Zakład Wytwarzania Wyrobów Ceramiki Budowlanej Ciemne 29, gmina Radzymin | Ciemne 29, gmina Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | WOŚ-7644-4/1966/08 | 30.06. 2018r. | R1 R5 R14 | 03 01 05 10 01 01 10 12 08 15 01 03 | 619 | 147,1 | b.d. |
| 7. | Piec wypałowy w cegielni | Zakład Ceramiki Budowlanej Dariusz Robak, Krzysztof Szamański, miejscowości Mokre, gmina Radzymin | Mokre, gmina Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 342/08 | 30.06. 2018r. | R1 R5 R14 | 03 01 05 10 01 01 10 12 08 15 01 03 | 805 | 13,6 | b.d. |
| 8. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej metodą wypalania | Cegielnia K. Truszkowski, M. Kryski S.C. Mokre, 05-250 Radzymin | Mokre, gmina Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 15.02. 2018r. | R5 R14 | 1012 08 100101 150103 | 532,25 | b.d. | b.d. |
| 9. | Piec tunelowy | Cegielnia Radzymin Andrzej Krasiński ul. Związkowa 13 Warszawa | ul. Weteranów 104 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.06. 2017r. | R14 | 10 01 01 10 01 02 10 01 80 03 01 05 | 8 560 000 | 3 457 | b.d. |
| 10. | Piec wypałowy w zakładzie produkcji ceramicznych materiałów budowlanych | WIENERBERGER KARBUD S.A. Oddział w Zielonce, ul. Podleśna 7 | ul. Podleśna 7 Zielonka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 31.12. 2016r. | R14 | 10 01 01 10 01 02 10 01 80 10 12 08 03 01 05 | 72 700 | b.d. | b.d. |
| 11. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Z.P.H. "CEGMAT" S.C. Woźniak Agnieszka, Szczepkowska Jadwiga . 14 ul. Ceglana 24, 05-220 Zielonka | ul. Ceglana 24, 05-220 Zielonka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.09. 2018r. | R5 R14 | 101208 030105 100101 150103 | 705 | b.d. | b.d. |
| 12. | Instalacja do odzysku osadów ściekowych i odpadów paleniskowych | PZHT DAR-TRANS Dariusz Sobota, ul. Szkolna 1, 05-091 Ząbki | Zielonka, teren Nadleśnictwa Drewnica | Decyzja Starosty Wołomińskiego | zezwolenie na odzysk odpadów | 31. 07. 2020r. | R14 | 10 01 02, 19 08 05, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 17 05 04, 17 05 06 | 100 000 600 000 m3/rok | b.d. | b.d. |
| 13. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Wytwarzanie Wyrobów Ceramiki Budowlanej K. Załoga, A. Załoga, J. Załoga Słupno 05-250 Radzymin | Słupno 05-250 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 14.03. 2018r. | R14 R1 | 10 01 01 10 12 08 15 01 03 | 2420,25 | b.d. | b.d. |
| 14. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Wyrób Cegły Ceramicznej Bogumił Sosnowski ul. Przyjacielska 2 05-230 Kobyłka | ul. Przyjacielska 2 05-230 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.02. 2019r. | R14 | 10 01 01 | 15 | b.d. | b.d. |
| 15. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Cegielnia „Łosie” Grzegorzewski Jacek, Kraińska Jadwiga Łosie 05-250 Radzymin | Łosie 05-250 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.05. 2018r. | R14 R5 | 10 12 08 10 01 01 15 01 03 03 01 05 | 660 | 130,3 | b.d. |
| 16. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Wytwarzanie Ceramiki Budowlanej Franciszek Starzyński Ciemne 143 A 05-250 Radzymin | Ciemne 143 A 05-250 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane |  | R14 R5 R1 | 15 01 03 10 01 01 10 12 08 03 01 05 | 640 | b.d. | b.d. |
| 17. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Produkcja Ceramiki Budowlanej S.C. Smoroń, Słupno ul. Ceglana 2 05-250 Radzymin | Słupno ul. Ceglana 2 05-250 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.07. 2018r. | R14 R5 R1 | 15 01 03 10 01 01 10 12 08 03 01 05 | 845 | 253,5 | b.d. |
| 18. | Instalacja do produkcji ceramiki budowlanej | Wytwarzanie Wyrobów Ceramiki Budowlanej K. Wagner, J. Kot, St. Kopański Ciemne 1A 05-250 Radzymin | Ciemne 1A 05-250 Radzymin | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.07. 2018r. | R14 R5 R1 | 15 01 03 10 01 01 10 12 08 03 01 05 | 745 | b.d. | b.d. |
| 19. | Piec Hoffmanna | Cegielnia F. Krupińska, E. Paciorek, G. i J. Sobolewscy ul. Duża 7 05-260 Marki | ul. Duża 7 05-260 Marki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.08. 2018r. | R14 R5 | 10 01 02 10 02 80 10 12 08 | 10823 | 12 | b.d. |
| 20. | Piec Kręgowy | Procerbud Bartosiewicz Sp. j. ul. Gospodarcza 15 05-230 Kobyłka | ul. Gospodarcza 15 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie zintegrowane | 30.06. 2017r. | R14 | 030105 100101 10 01 80 100102 10 12 08 | 22 730 | 2 625,3 | b.d. |
| POZOSTAŁE INSTALACJE |
| 1. | Instalacja do odzysku odpadów | AGD Pasterski Sp. J. ul. Nadmeńska 4, 05 - 230 Kobyłka | ul. Nadmeńska 4, 05-230 Kobyłka | Decyzja Starosty Wołomińskiego | Pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem odzysku | 30.04.2013 | b.d. | 70213 | 2000 | b.d. | b.d. |
| 2. | Destylarka | „Siegwerk” Poland Marki Sp. z o.o. w Markach, ul. Piłsudskiego 121 D | ul. Piłsudskiego 121 D 05-270 Marki | b.d | b.d. | b.d. | R2 | 07 01 04 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 3. | Instalacja do regeneracji Jedn.typu DME-F do demineralizacji+neutralizator ścieków kwaśnych | Dantherm Filtration Sp. Z O.O. . 24 ul. Okólna 45, 05-270 Marki | ul. Okólna 45, 05-270 Marki | b.d. | b.d. | b.d. | R9 | 190906 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 4. | Młyn | WTÓRSKÓR Zielińscy A. i A. S.C., ul. Mała 41, 05-260 Marki | ul. Mała 41, 05-260 Marki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 279/03 | 31.07.2013 | R14 | 070299 040108 | b.d. | 158 | b.d. |
| 5. | 2 węzły betoniarskie | „Energo-Bet 4” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 146 05-091 Ząbki | ul. Piłsudskiego 146 05-091 Ząbki | Decyzja Starosty Wołomińskiego | 785/11 | 31.05.2015. | R14 | 10 01 01 10 01 17 10 01 02 10 01 82 | 46 000 | b.d. | b.d. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Objaśnienia: Cegielnia – piec do wypalania nie należy do instalacji spalarni i współwspalania odpadów, a jedynie w procesie produkcyjnym zapewniony jest odzyska odpadów jako dodatek do masy wsadowej  w związku z powyższym  powstaje błędny zapis, dlatego instalacje do wytwarzania ceramiki budowlanej ujęte w różnych tabelach winny być umieszczone w jednej zatytułowanej instalacje do odzysku odpadów

Najliczniej reprezentowane są instalacje dokonujące odzysku odpadów dla celów produkcji ceramiki budowlanej. Funkcjonują także cztery stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz instalacje poddające recyklingowi tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe.

W porównaniu z latami 2007-2008, liczba instalacji do odzysku zwiększyła się. Wzrostowi uległa także ilość przetworzonych odpadów oraz dostępność danych na ten temat w porównaniu z latami ubiegłymi. Większość instalacji prowadzi odzysk na poziomie zdolności przerobowych założonych w zezwoleniach na prowadzenie takiej działalności.

Zagadnienia dotyczące usuwania azbestu przedstawia powiatowy Program usuwania azbestu.

## 3.11. Środowisko przyrodnicze

Lasy na terenie powiatu charakteryzują się dużym rozdrobnieniem. Lasy zachowały się głównie na glebach wykształconych przeważnie na piaskach i żwirach akumulacji rzecznej, piaskach eolicznych. Niekiedy także na utworach wodnolodowcowych iłowych i pyłowych oraz na polodowcowych glinach zwałowych. W obniżeniach terenu występują współczesne osady bagienne – przeważnie torfy niskie różnej głębokości. Układ gleb powoduje, iż na około 80% powierzchni powiatu dominują bory sosnowe świeże Leucobryo-Pinetum z modrzaczkiem sinym, śmiałkiem pogiętym, rokietem cyprysowatym, wilgotne Molinio-Pinetum z trzęślicą modrą, płonnikiem błotnym i bory mieszane Pino- Quercetum z jastrzębcem Lachenala, przetacznikiem leśnym, gruszyczką okrągłolistną, rzadziej bory suche Cladonio-Pinetum z chrobotkami i płucnicą islandzką. Głównym lasotwórczym gatunkiem jest sosna w około 70 % oraz brzoza w około 15 %. Bory występujące na siedliskach żyźniejszych zostały przekształcone i posiadają uproszczony skład florystyczny oraz strukturę drzewostanu w stosunku do lasów naturalnych. W warstwie podszytu występują gatunki takie jak: jałowiec, kruszyna, czeremcha amerykańska, ponadto dąb szypułkowy, leszczyna, jarząb pospolity, trzmielina brodawkowata oraz tarnina. Pozostałe siedliska leśne to lasy liściaste z dębem, grabem, lipą, klonem: dąbrowy Potentillo albae-Quercetum z pięciornikiem białym, miodunką wąskolistną, turzycą pagórkowatą i grądy Tilio-Carpinetum z turzycą orzęsioną, gwiazdnicą wielkokwiatową, przytulią Schultesa. Lasy olchowe Ribeso nigri-Alnetum z turzycą długowłosą, karbieńcem pospolitym, przytulią błotną, goryszem błotnym występują na obszarach podmokłych. Lasy łęgowe występujące nad ciekami wodnymi, na terenach zalewowych zostały już prawie całkowicie wycięte i dziś występują w niewielkich fragmentach. Na torfowiskach przejściowych i  wysokich znajdują się niewielkie areały borów bagiennych z sosną i brzozą Vaccinio uliginosi-Pinetum oraz borówką bagienną i bagnem zwyczajnym. W lasach na terenie powiatu spotyka się wiele dziko żyjących zwierząt m.in. sarna, dzik, borsuk, kuna, lis, jenot, bóbr, łoś rzadziej jeleń.

Oprócz siedlisk leśnych, w granicach powiatu wołomińskiego spotyka się również inne skupiska roślinności takie jak:

- torfowiska wysokie z klasy Oxycocco-Sphagnetea charakteryzujące się występowaniem torfowców, torfowiska przejściowe ze zbiorowiskami torfowisk mszysto-turzycowych i mszar z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae z turzycą czarną, bagnicą torfową, siedmiopalecznikiem błotnym, bobrkiem trójlistnym i wełnianką wąskolistną. Na torfowiskach niskich stwierdzono zbiorowiska szuwarowe z klasy Phragmitetea tj. szuwary właściwe Phragmition z trzciną pospolitą, tatarakiem zwyczajnym, łączniem baldaszkowym oraz szuwary wielkoturzycowe Magnocaricion z mozgą trzcinową, kosaćcem  żółtym, goryszem błotnym.

- zarośla składające się z łozowisk Salicetum pentandro-cinerea z wierzbą szarą (łozą), zarośli tarniny Rubo fruticosi-Prunetum spinosae, które budują: śliwa tarnina, głogi, jeżyny i róże. W skład zarośli wchodzą wikliny nadrzeczne wierzby wiciowej, trójpręcikowej i wikliny Salicetum triandro-viminalis.

- roślinności przybrzeżnej (szuwarowiskowe) występującej przy brzegach eutroficznych zbiorników wodnych, ciekach czy wśród zagłębień śródpolnych. Zbiorowisko to tworzą trzciny, oczeret jeziorny, jeżogłówka gałęzista, manna mielec, turzyca dzióbkowata i sztywna, szczaw lancetowaty, jaskier wielki, sit członowaty, tojeść pospolita oraz krwawnica pospolita, pałka wąskolistna oraz rośliny wodne, jak strzałka wodna.

- roślinność wodna wykazuje zróżnicowanie w zależności od charakteru zbiornika wodnego. Zbiorniki eutroficzne zasiedlone są przez zespoły ramienicy, wywłócznika kłosowego, grążela żółtego, żabiścieku pływającego, osoki aloesowatej, grzybieni północnych, rdestnicy pływającej, salwinii pływającej. Występuje tu również grzybieńczyk wodny i rośliny podwodne takie jak: rdestnica grzebieniasta, moczarka kanadyjska i rogatek sztywny.

- roślinność łąk i pastwisk to obszary użytkowane ekstensywnie, o charakterze półnaturalnym. Dominującym zespołem łąkowym jest zespół typowej łąki dwukośnej z ostrożniem warzywnym i rdestem wężownikiem Angelico-Cirisietum oleracei. Miejsca podmokłe intensywnie wypasane zdominowane są przez sit rozpierzchły lub miałek darniowy. Po zarzuceniu gospodarowania w miejscach tych mogą wykształcić się zbiorowiska nawiązujące do ziołorośli lub szuwary wielkoturzycowe. Na niewielkich powierzchniach spotykane są łąki trzęślicowe Molinietum caeruleae i Junco-Molinietum z trzęślicą modrą i różnymi gatunkami sitów.

- oprócz powyższych zbiorowisk roślinnych na terenie powiatu wołomińskiego spotykać można roślinność antropogeniczną pól uprawnych. Jest to zarówno roślinność segetalna jak i ruderalna. Roślinność synantropijna reprezentowana jest głównie przez chwasty towarzyszące uprawom rolnym, nitrofilne zbiorowiska bylin i pnączy na siedliskach ruderalnych i brzegach zbiorników wodnych, gdzie oprócz zbiorowisk naturalnych, często cennych (np. z kielisznikiem zaroślowym) występują również zniekształcone przez dominację gatunków obcych np. nawłoć kanadyjską.

Na obszarze powiatu wołomińskiego występuje wiele gatunków roślin chronionych, objętych ochroną gatunkową takich jak: bagno zwyczajne Ledum palustre; chrobotki Cladonia spp.; płucnica islandzka Cetraria Islandia; bluszcz pospolity Hedera helix; goździk piaskowy Dianthus arenarius; goździk pyszny Dianthus superbus; grążel żółty Nuphar lutea; grzybienie północne Nymphaea candida; grzybieńczyk wodny Limnanthemum nymphoides; kalina koralowa Viburnum opulus; konwalia majowa Convallaria majalis; kopytnik pospolity Asarum europaeum; kruszczyk błotny Epipactis palustris; kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine; kruszyna pospolita Frangula alnus; kukułka krwista Dactylorhiza incarnata; lilia złotogłów Lilium martagon; listera jajowata Listera ovata; marzanka wonna Gallium odoratum; mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi; rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia; paprotka zwyczajna Polypodium vulgare; podkolan biały Platanthera bifolia; pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata; porzeczka czarna Ribes nigrum; sasanka otwarta  Pulsatilla patens; sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis; wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum; widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum; widłak goździsty Lycopodium clavatum.

Teren powiatu Wołomińskiego oprócz bogatego świata awifauny, charakteryzuje się bogatym światem fauny, reprezentowanym przez m.in. bobry, sarny, łosie, daniele, dziki, zające, lisy, bażanty, kuropatwy. W lasach powiatu wołomińskiego można spotkać ponadto borsuki, kuny, tchórze, a nad wodą piżmaki.

FORMY OCHRONY PRZYRODY

Zgodnie z danymi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (2011 r.) na terenie powiatu wołomińskiego znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- Rezerwaty – Dębina, Grabicz, Horowe Bagno, Śliże, Bagno Jacka;

- Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lisie Bagno”;

- Park krajobrazowy – fragment Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego;

- Obszar Chronionego Krajobrazu – Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu;

- Obszary Natura 2000:

  - 2 obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: „Dolina Dolnego Bugu” (PLB 140001) „Dolina Liwca” (PLB 140002);

  - 7 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty „Krogulec” (PLH 140008), „Ostoja Nadbużańska” (PLH 140011), „Ostoja Nadliwiecka” (PLH 140032), „Poligon Rembertów” (PLH 140034), „Torfowisko Czernik” (PLH 140037), „Strzebla błotna w Zielonce” PLH 140040, „Białe Błota” (PLH 140038);

- 2 strefy ochronne bociana czarnego położone na terenie Nadleśnictwa Drewnica;

- 231 pomniki przyrody (wg danych GUS);

- 5 użytków ekologicznych.

Rezerwaty (o łącznej powierzchni 307,9 ha wg danych GUS):

„Dębina” – jest to najstarszy i największy rezerwat utworzony na terenie powiatu, a znajdujący się w gminie Klembów. Powołany Zarządzeniem nr 179 Ministra Leśnictwa z dnia 12.08.1952 roku.

Cele ochrony rezerwatu to ochrona dębu szypułkowego oraz zachowania kompleksu lasu mieszanego o charakterze naturalnego zespołu dębowo-grabowego z udziałem jesionu, wiązu i lipy. Jest to rezerwat leśny w typie - fitocenotyczny, podtypie zbiorowisk leśnych. Drzewostan tworzą tu 200 letnie dęby, w podszycie dominuje grab zwyczajny. Stwierdzono tu trzy podzespoły grądu subkontynentalnego Tilio- carpinetum: wysoki, typowy i niski.

„Śliże” – rezerwat torfowiskowy leżący w gminie Jadów, powołany w 1981 roku. Przedmiotem ochrony są dwa zanikające jeziora dystroficzne, będące przykładem wtórnego tworzenia się torfowiska wysokiego. Jeziora położone są w zlewni rzeki Osownicy – dopływu Liwca. Rezerwat posiada duże walory krajobrazowe, na które składa się drzewostan osiągający przeciętny wiek 80 lat.

„Horowe Bagno” - rezerwat faunistyczny leżący w gminie Marki. Powołany Zarządzeniem MLiPD z dnia 17.11. 1988 roku. Rezerwat utworzony na wzniesieniach wydmowych, terenach podmokłych i torfowiskach znajdujących się w kompleksie leśnym. Powierzchnię wodną tworzy jeden duży staw ok. 7 ha i szereg mniejszych zbiorników, powstały po eksploatacji torfu. Na terenie rezerwatu występują mszary wysokotorfowiskowe i przejściowe, jeziorka torfowiskowe, zespoły szuwarowe, podmokłe brzeziny, bory świeże i mieszane na wydmach oraz fragmenty grądu. Szatę roślinną tworzy wiele  rzadkich i chronionych gatunków roślin takich jak: rosiczka okrągłolistna, listera jajowata, podkolan biały, bagno zwyczajne. W wodach jeziora występuje strzebla przekopowa. Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie ponad 50 gatunków ptaków m.in. perkozek, rożeniec, czajka, bączek, trzciniak i trzcinniczek. Można spotkać tu również żmije zygzakowatą, zaskrońca, padalca i jaszczurkę żyworodną. Ponadto liczna jest tu gromada płazów.

„Grabicz” rezerwat powołany Zarządzeniem MLiPD z dnia 16.01.1978 r. położony jest w gminie Kobyłka. Jest to rezerwat faunistyczny utworzony w celu ochrony jeziora wraz terenami przyległymi będących ostoją wielu gatunków ptaków. Spotkać można, kaczki - krzyżówka, cyranka, głowienka i czernica. Z chruścieli – kokoszkę wodną, łyskę i błotnika stawowego. Ponadto można tu spotkać sarny, lisy, łosie i czaple. Rezerwat jest ważnym miejscem na trasie wędrówek ptaków. W trakcie migracji jesiennej spotkać tu można stada kaczek, gęsi i łabędzi. Stopniowe zanikanie zbiornika w ostatnich latach powoduje spadek roślinności wodnej, a wkraczanie roślinności szuwarowej tj.: pałka szerokolistna, trzcina pospolita, turzyca błotna i sztywna. Proces ten przyczynia się do opuszczania przez ptactwo wodne ostoi i tym samym zmianę miejsca gniazdowania. W efekcie tych zmian rezerwat przestał być miejscem gniazdowania mewy śnieżki, której co roczne kolonie sięgały 1000 – 2000 osobników.

„Bagno Jacka” – rezerwat torfowiskowy, położony na granicy m. Zielonka i Wesoła, gdzie znajduje się jego większa część. Rezerwat został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981r. (M.P. Nr 26, poz. 231). Celem ochrony jest zachowanie torfowiska przejściowego z charakterystyczną florą i fauną. Utworzono go w celu ochrony dawnych wyrobisk potorfowych, obecnie zarastających roślinnością torfowiska przejściowego. W rezerwacie, niewielką powierzchnię (około 0,5 ha) zajmuje jeziorko dystroficzne. Na powierzchni wody z czasem pojawiają się liście oraz kwiaty grzybienia białego. Oprócz tego występuje trzcina pospolita, pałka wąskolistna, turzyca nitkowata, czermień błotna, a także żabiściek i babka wodna. Resztę powierzchni torfowiska zajmują mszary i zbiorowiska boru mieszanego wilgotnego, rosnącego na glebach torfowych oraz zarośla skarłowaciałych brzóz i sosen z mszarem torfowcowym. Do ciekawszych występujących tu roślin należy zaliczyć: widłaka gajowego, borówkę bagienną, wełniankę pochwowatą i wełniankę wielokwiatową, modrzewnicę zwyczajną, żurawinę błotną i rosiczkę okrągłolistną.

Rezerwat, z uwagi na trudno dostępny teren, a także odpowiednie warunki, jest ostoją wielu gatunków zwierząt. Gnieżdżą się tu ptaki wodne i błotne: kaczki, łyski i trzciniaki. Bywają tu sarny, dziki i łosie. Żyje tu żmija zygzakowata, sporadycznie można spotkać zaskrońca. Warto wspomnieć, że w tu właśnie powstawał film Andrzeja Wajdy „Brzezina” (1970 r.) dzięki czemu został utrwalony wygląd torfowiska sprzed ponad 40 lat. Poza brzeziną w rezerwacie występują szuwary turzycowe i trzcinowe, łozowiska, fragmenty boru bagiennego, wilgotnego i świeżego.

W bliskim sąsiedztwie zachodniej granicy powiatu wołomińskiego znajduje się kilka cennych obszarów objętych ochroną rezerwatową: Rezerwat Jadwisin, Wąwóz Szaniawskiego, Puszcza Słupecka, Łęgi Czarnej Strugi (w granicach którego mieści się obszar Natura 2000 PLH 140009) oraz Rezerwat Kawęczyn.

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy:

Jedyny jak dotychczas Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Lisie Bagno” znajduje się w południowej części gminy Zielonka. Został on utworzony uchwałą Rady Gminy Zielonka nr VI/57/07 z dnia 26 marca 2007r. w celu ochrona cennych obszarów bagiennych o powierzchni 120,04 ha, stanowiących ostoję chronionej fauny.

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (podobnie jak pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego lub użytku ekologicznego), następuje w drodze uchwały rady gminy.

Parki krajobrazowe

„Nadbużański Park Krajobrazowy”, utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 36/93 Wojewody Siedleckiego z dnia 30.09.1993 (Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 8, poz. 166) w sprawie utworzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz rozporządzeń wojewodów pozostałych województw, na terenie których znajdowały się kolejno tworzone fragmenty Parku: Wojewody Ciechanowskiego Nr 15/94 z dnia 18.04.1994r. i Nr 38/1997 z dnia 3.12.1997r. oraz Wojewody Łomżyńskiego Nr 13/98z dnia 19.05.1998r. a od 1999r. – Wojewody Mazowieckiego.  Obecnie granice parku i zasady jego ochrony określa rozporządzenia Nr 3 Woj. Maz. z dnia 15 marca 2005 r., (Dz. U. Woj. Maz. Z 2005 r. Nr 66, poz. 1701 ze zm. z dn. 25.05.2005 r.). Na terenie powiatu znajduje się enklawa parku (840 ha) w północnej części gminy Jadów. W skład tego fragmentu wchodzą prywatne lasy i grunty rolne wsi Strachów i Kukawki. Park obejmuje dolinę Dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej w okolicy msc. Zajęczniki do ujścia Liwca w okolicy Kamieńczyka, fragment dolnej Narwi oraz rozległe kompleksy leśne położone po obu stronach Bugu. Park położony jest w obrębie 20 gmin i 4 miast. Rzeka Bug posiada naturalne meandrujące koryto, z licznymi skarpami, mieliznami i wyspami, z przepięknymi starorzeczami oraz barwnymi, rozległymi łąkami i pastwiskami. Na  terenie parku występują również śródleśne wydmy, bory sosnowe, lasy łęgowe, bagna i niedostępne mateczniki. Lasy zajmują prawie połowę powierzchni parku. W obrębie parku występuje 161 zbiorowisk roślinnych. Stwierdzono tu 1027 gatunków roślin wyższych, 179 gatunków krzewów, 195 gatunków grzybów, 116 gatunków porostów. Na terenie Parku ochroną objętych zostało 136 gatunków, w tym 93 całkowicie. Na terenie parku stwierdzono występowanie 369 gatunków rzadkich roślin i zwierząt.

Na obszarze Parku stwierdzono występowanie 49 gatunków ssaków, 191 gatunków ptaków (w tym 173 objętych ochroną ścisłą), 6 gatunków gadów, 12 gatunków płazów, 48 gatunków ryb, 3 gatunki krągłoustych, 86 gatunków dziennych motyli, 216 gatunków pająków i 21 gatunków chrząszczy. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 39 532,2 ha, z czego 3 059 ha znajduje się w powiecie wołomińskim. W otulinie Parku został utworzony rezerwat „Śliże”.

Obszar Chronionego Krajobrazu

„Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu”, położony jest na terenie powiatu wołomińskiego w następujących gminach: Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Ząbki, Zielonka. Obszar Warszawskiego OCHK zajmuje 19,62% powierzchni Powiatu Wołomińskiego. Utworzony został rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa (Dz. U. Woj. Warsz. Nr 43 poz. 149), zmieniony rozporządzeniem Nr 117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2000 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 93 poz. 911, granice nowelizowane rozporządzeniem Nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2003 r. oraz rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42 poz. 870). Na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyznaczono strefę szczególnej ochrony ekologicznej, w skład której wchodzą wybrane obszary miast i wsi oraz tereny o wzmożonym naporze urbanistycznym, posiadające szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Powierzchnia obszaru na terenie powiatu wynosi 18 743,00 ha. Podział powierzchniowy na poszczególne gminy kształtuje się następująco: gmina Kobyłka 524 ha; gmina Marki 1 826 ha; gmina Radzymin 6 816 ha; gmina Wołomin 3 278 ha; gmina Ząbki 324 ha; gmina Zielonka 5 975 ha.

Obszary Natura 2000

Natura 2000 to program mający na celu utworzenie w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Powstał on na podstawie dwóch unijnych dyrektyw: Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko żyjących ptaków z załącznikiem nr 1 - listą 182 gatunków ptaków, które powinny być chronione przede wszystkim poprzez ochronę siedlisk) oraz Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory).

Cele Dyrektywy Ptasiej:

- Ochrona przed wyginięciem wszystkich istniejących współcześnie populacji ptaków występujących w stanie dzikim w UE;

- Prawne uregulowanie handlu i odłowu ptaków;

- Przeciwdziałanie pewnym metodom ich odłowu i zabijania.

Cele Dyrektywy Siedliskowej:

Dyrektywa wskazuje "ważne w skali europejskiej" gatunki roślin i zwierząt oraz typy siedlisk przyrodniczych:

- Dla których państwa członkowskie zobowiązane są powołać obszary ich ochrony (obszary Natura 2000);

- Które państwa członkowskie zobowiązane są chronić przez ścisłą ochronę gatunkową;

- Które są przedmiotem zainteresowania Unii podlegając gospodarczemu użytkowaniu, które jednak może wymagać kontroli;

Dyrektywa jest wiążąca dla wszystkich państw Unii Europejskiej, które muszą wprowadzić jej postanowienia do prawa krajowego.

Poprzez wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego w oparciu o jednolite prawo Unia ma nadzieję zoptymalizować koszty i spotęgować pozytywne efekty owego działanie, jak również ułatwić współpracę instytucji zajmujących się ochroną przyrody.

Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 w Traktacie ateńskim z 16 kwietnia 2003 r., stanowiącym podstawę prawną przystąpienia Polski i dziewięciu innych krajów europejskich do Unii Europejskiej. Przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego prawa wraz z opublikowaniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.). Do końca 2008 r. Rząd Polski wyznaczył w drodze rozporządzenia 141 obszary specjalnej ochrony ptaków oraz wysłał do Komisji Europejskiej 364 propozycje specjalnych obszarów ochrony siedlisk (stan na 2008 roku). Komisja Europejska decyzjami z listopada 2007, stycznia 2008 i grudnia 2008 zatwierdziła te obszary jako Obszary Mające Znaczenie dla Wspólnoty, w wyniku czego stały się one "pełnoprawnymi" obszarami Natura 2000.

Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.

Natura 2000 to system obszarów, połączonych korytarzami ekologicznymi, które powinny  tworzyć spójną, funkcjonalną sieć ekologiczną. Zadaniem systemu to utrzymanie różnorodności biologicznej przez ochronę najcenniejszych, najrzadszych, ale też najbardziej typowych elementów przyrody dla danego regionu biogeograficznego. W skład sieć wchodzą obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) utworzonych na podstawie Dyrektywy Ptasiej oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczonych zgodnie z Dyrektywą Siedliskową. Na terenach objętych programem Natura 2000 możliwe jest prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej czy rybackiej pod warunkiem zachowania walorów przyrodniczych terenu, bez naruszania równowagi w przyrodzie.

Na terenie Powiatu Wołomińskiego utworzono kilka obszarów Natura 2000, których fragmenty lub całość znajdują się w granicach powiatu. Łączna powierzchnia w powiecie to 3 730.89 ha* (*uwzględniono powierzchnię Krogulca, Doliny Dolnego Bugu bez Ostoi Nadbużańskiej, której obszar  w znacznym stopniu pokrywa się z Doliną Dolnego Bugu, Doliny Liwca bez Ostoi Nadliwieckiej wydzielonej w granicach obszaru Dolina Liwca).

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków

„Dolina Dolnego Bugu” (PLB 140001) - Obszar obejmuje około 260 kilometrowy odcinek rzeki oraz doliny Bugu, od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość obszaru zajmują suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Tereny bagienne zlokalizowane są głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu, oraz na starorzeczach. Koryto rzeczne posiada charakter naturalny, prawie nie zmieniony przez człowieka. W nurcie pozostały liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi. Brzegi rzeki porośnięte są zaroślami wierzbowymi. Na pierwszej terasie dominują starorzecza, zróżnicowane pod względem wielkości, głębokości i stopnia porośnięcia przez roślinność wodną. Do obszaru włączony został kompleks lasów liściastych między miejscowościami Drażniew i Platerów. Obszar Natura to ostoja ptasia o randze europejskiej E 51. Stwierdzono tu 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Dolina Bugu to bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych. Jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych gadożera; a także do niedawna stanowisko kulona. Podczas lęgów na obszarze występuje co najmniej 1% populacji krajowej takich gatunków jak: bączek (PCK), bocian czarny, brodziec piskliwy, cyranka, czajka,  czapla siwa, krwawodziób, gadożer (PCK), kszyk, kulik wielki (PCK), płaskonos, podróżniczek (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, rycyk, sieweczka rzeczna, sieweczka obrożna (PCK), zimorodek. Wysokie zagęszczenie posiadają gatunki takie jak: bocian biały, kania czarna, derkacz, wodnik i samotnik. Poza licznymi gatunkami ptaków bogata jest fauna bezkręgowców, m.in. pająków. Lasy nadrzeczne zachowały naturalny charakter wraz z siedliskim związanymi z terenami wilgotnymi, gdzie można spotkać stanowiska rzadkich gatunków roślin.

„Dolina Liwca” (PLB 140002) - Obszar ustanowiony dla ochrony doliny rzeki Liwiec, począwszy od źródeł, aż ujścia do rzeki Bugu. Ochronie podlega cała dolina rzeczna wraz z łąkami, zalewowymi pastwiskami utworzonymi na zmeliorowanych bagnach. Rzeka na niektórych odcinkach ma charakter naturalny,  na innych jest uregulowana. Ponadto w dolinie miejscami występują wtórne zabagnienia. Płaskie brzegi rzeki w większości zajęte są przez łąki oraz zalewane pastwiska. Dolina rzeki w większości zajęta jest pod gospodarkę rolną, przez łąki i pastwiska, miejscami występują łęgi olchowe i olchowo-jesionowe. W niewielkich siedliskach leśnych dominuje sosna. Dno doliny pokrywają gleby mineralne. W dolinie występują trzy kompleksy stawów rybnych. Na przełomie 1992 i 1993 r. obszary najcenniejsze ornitologicznie zostały zmeliorowane. Obszar Natura to ostoja ptasia o randze europejskiej E50. Stwierdzono tu około 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Dolina Liwca to ważna ostoja ptaków wodno-błotnych, szczególnie podczas okresu lęgowego. W trakcie gniazdowania obszar zasiedla co najmniej 1%  populacji krajowej gatunków tj.: cyraneczka, cyranka, czerinca, czajka, kulik wielki (PCK), rybitwa białowąsa (PCK), brodziec piskliwy, rycyk. Wysokie zagęszczenie posiadają następujące gatunki: perkoz rdzawoszyi,  bocian biały, krzyżówka, błotniak stawowy, derkacz, sieweczka rzeczna, kszyk, rybitwa czarna, podróżniczek, strumieniówka, ortolan. Podczas migracji na obszarze występują w stosunkowo dużej liczbie gęsi zbożowa i białoczelna (gęś białoczelna do 4 500 osobników).

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk

„Krogulec” (PLH 140008) - położony w odległości około 2 km od wsi Dąbrówka. Ustanowiony w celu ochrony dwóch płytkich dystroficznych jezior, z których jedno posiada nazwę „Krogulec”. Porośnięte jest ono silnie przez makrofity wynurzone oraz o liściach swobodnie pływających. Dookoła jeziora rośnie las sosnowy, a brzegi porasta brzezina bagienna. Drugi zbiorniki o nazwie „Glinianka”, to zbiornik powstały w byłym wyrobisku, z którego wydobywano glinę na potrzebę pobliskiej cegielni. Wyrobisko jest obecnie bardzo wypłycone i prawie w całości porośnięte gęstą roślinnością szuwarową. Otwarta toń wody jest bardzo mała. To pierwsze z kilku później zidentyfikowanych stanowisk strzebli błotnej w powiecie wołomińskim i województwie mazowieckim. Pozostałe, objęte ochroną na terenie powiatu, zostały omówione poniżej. Ze względu na dobry stan zachowania, jeziorko Krogulec stanowi bardzo cenną ostoję strzebli błotnej, jest to obecnie jedno z największych stanowisk tego gatunku w Polsce. Drugi zbiornik ma nieco mniejsze znaczenie z racji zarastania, jednakże jego ochrona jest równie ważna.

„Ostoja Nadbużańska” (PLH 140011) - Ostoja utworzona w dolinie Bugu rozciąga się na długości ok. 260 km od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość obszaru zajmują suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Tereny bagienne zlokalizowane są głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu, oraz na starorzeczach. Koryto rzeczne posiada charakter naturalny, prawie nie zmieniony przez człowieka. W nurcie pozostały liczne, piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi. Brzegi rzeki są porośnięte zaroślami wierzbowymi. Na pierwszym tarasie dominują starorzecza, zróżnicowane pod względem wielkości, głębokości i stopnia porośnięcia przez roślinność wodną. Do obszaru włączony został kompleks lasów liściastych między miejscowościami Drażniew i Platerów. Lasy w dolinie zajmują niecałe 20% obszaru. Na obszarze doliny dominują przede wszystkim siedliska nieleśne tj.: łąki, pastwiska i uprawy rolnicze. Wysokie walory przyrodnicze posiada kompleks nadrzecznych lasów zachowanych w stanie zbliżonym do naturalnego oraz szereg zbiorowisk łąkowych i związanych z siedliskami wilgotnymi, typowo wykształconych na dużych powierzchniach. Na obszarze Natura Ostoja Nadbużańska stwierdzono 16 rodzajów siedlisk znajdujących się w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Występuje tu 21 gatunków z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Ostoja to najważniejszych obszar dla ochrony ichtiofauny w Polsce. Obejmuje ona 10 gatunków ryb z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z kozą złotawą i kiełbiem białopłetwym oraz stanowiska rzadkich gatunków roślin w tym 2 gatunki z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

„Ostoja Nadliwiecka” (PLH 140032) – rzeka Liwiec to jeden z największych dopływów rzeki Bug. Rzeka bierze początek w rozległej, zatorfionej niecce powstałej pod dawnym jęzorem lodowca. Liwiec płynie przez obszary o rzeźbie terenu falistej i pagórkowatej, przecinając obszar morenowy w okolicach Kisielan i Mokobód koło Siedlec. Częściowo rzeka wykorzystuje w swoim biegu rozległe niecki wytopiskowe po bryłach martwego lodu. Podłoże rzeki jest bardzo urozmaicone, na przemian piaszczyste, żwirowe, gliniaste i zamulone. Regulacji koryta dokonała jedynie w górnym i częściowo w środkowym biegu. Na odcinku od Pogorzelca do ujścia Liwiec płynie naturalnym, zmiennym co do głębokości i szerokości korytem, tworząc liczne meandry. W dolnym biegu rzeki występują liczne wyspy, śródrzeczne płycizny, łachy, plaże i starorzecza. Na terenie doliny dominują użytki zielone tworzące ciekawą mozaikę krajobrazową z lasami łęgowymi, olsami, zaroślami wierzbowymi oraz szuwarami. W dolinie powstały kompleksy stawów rybnych w Klimontach, Czepielinie, Jarnicach, Golicach i Siedlcach oraz zalew w Węgrowie. Obszar ostoi jest najcenniejszy pod względem przyrodniczym, obok doliny Bugu, obszarem we wschodniej części województwa mazowieckiego. O wysokiej randze decyduje wysoka różnorodność biologiczna; koncentracja stanowisk chronionych i ginących gatunków roślin, grzybów i zwierząt; różnorodność siedlisk przyrodniczych. Na terenie ostoi funkcjonuje jeden z najważniejszych korytarzy ekologicznych o węzłowym znaczeniu ponad regionalnym. Dolina Liwca jest ważną ostoją dla fauny. Szczególne znaczenie ma dla ptaków i ichtiofauny. Wśród tej ostatniej stwierdzono 6 gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. W głównym korycie systemu rzeki Liwiec lokalnie szczególnie licznie występują różanka i koza. Poprawa jakości wody oraz czynna ochrona spowodować mogą dynamiczny rozwój ich populacji. Obszar ten to jeden z najważniejszych miejsc występowania w województwie wydry Lutra lutra i bobra Castor fiber.

„Poligon Rembertów” (PLH 140034) - Obszar zlokalizowany jest w obrębie rozległego kompleksu Lasów Rembertowsko-Okuniewskich porastających wschodnią część Kotliny Warszawskiej. Ostoja od strony zachodniej graniczy z aglomeracją warszawską. Obszar w przeszłości był wykorzystywany jako poligon wojsk lądowych. Jest to bardzo ciekawy przykład rzeźby polodowcowej o specyficznej budowie geologicznej i zróżnicowanym geomorfologicznie krajobrazie. W rzeźbie powierzchniowej dominują wydmy paraboliczne i pola piasków przewianych. Znacznie rzadsze, ale jednocześnie wyraźnie wyeksponowane w krajobrazie są wydmy o kształcie łuków i wałów. Te ostatnie przekraczają 25 m wysokości względnej. Wydmom towarzyszą owalne, płaskodenne, bezodpływowe obniżenia, tzw. misy deflacyjne oraz lokalne zagłębienia terenu wypełnione osadami mineralnymi, organicznymi lub wodą. Największe zagłębienie wypełnione torfem, znajduje się w części południowej ostoi i nosi nazwę Bagna Jacka. Obszar ostoi prawie w 80% pokrywają zbiorowiska leśne. Dominują  tu bory sosnowe, reprezentujące pełną skalę wilgotnościową siedlisk, od skrajnie suchych po wilgotne. Osobliwością przyrodniczą tego terenu są pola odsłoniętych piasków (Wydma Szwalnicka) oraz mozaika roślinności związana z naturalnym procesem utrwalania wydm śródlądowych. Malowniczo prezentują się wrzosowiska powstałe na dawnym placu wojsk pancernych. Na terenie chronionego obszaru stwierdzono liczne gatunki chronione i zagrożone. Do najcenniejszych należą kosaciec syberyjski i czarcikęsik Kluka, wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Do rzadkości faunistyczny należy występująca w ostoi: strzelba błotna (przekopowa), kumak nizinny i traszka grzebieniasta.

„Torfowisko Czernik” (PLH 140037) – obejmuje dwie bezodpływowe niecki otoczone wysokimi wałami zwydmień, z których największa nosi nazwę Góra Wizna, położone w dużym kompleksie leśnym o potocznej nazwie „Czernik”. Dominującym gatunkiem lasotwórczym jest tu sosna tworząca bory sosnowe. Zbiorniki te to torfowiska o charakterze mszysto-turzycowych i mszarów z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae, z płatami reprezentującymi stadia przejściowe do torfowisk wysokich ze związku Sphagnionmagellanici. Na obrzeżach torfowisk rosną różne pod względem fazy rozwojowej, jak i stopnia zachowania bory bagienne. O wysokiej wartości przyrodniczej terenu świadczy masowe występowanie rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia oraz obecność turzycy bagiennej Carex limosa, wymienionej w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Z osobliwości faunistycznych występuje tu dość licznie populacja żmii zygzakowatej. Ponadto gniazdują tu żurawie.

„Strzebla błotna w Zielonce” (PLH 140040) powołany obszar jest stanowiskiem priorytetowego gatunku ryby karpiowatej - strzebli błotnej, odkrytym na tym stanowisku w  2006 roku w ramach realizacji wieloletniego projektu ochrony populacji tego gatunku na obszarze Mazowsza. Gatunek został stwierdzony w śródleśnym, izolowanym, małym i płytkim zbiorniku wodnym, powstałym w latach 70-tych ubiegłego stulecia jako zbiornik przeciwpożarowy. Zbiornik nadal pełni funkcje przeciwpożarowego choć uległ już wypłyceniu i porósł trzciną pospolitą. Obecny stan populacji ocenia się jako dobry, tak pod względem liczebności, jak i struktury płciowej, wielkościowej i wiekowej.

„Białe Błota” (PLH 140038) - powołany obszar jest stanowiskiem priorytetowego gatunku ryby karpiowatej - strzebli błotnej, odkrytym na tym stanowisku w 2006 roku w ramach realizacji wieloletniego projektu ochrony populacji tego gatunku na obszarze Mazowsza. Gatunek został stwierdzony w rozległym torfowisku, obecnie silnie przesuszonym, w obrębie którego w latach przed II wojną światową eksploatowano torf do celów opałowych, wykorzystując do tego celu kilkanaście wyrobisk o różnej wielkości. Obszar Natura 2000 leży na północnych przedmieściach miasta Wołomin. Jego naturalną granicą w części północnej jest las, a w pozostałej części z obszarem graniczy zabudowa jednorodzinna.

Pomniki przyrody

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące powoływania pomników przyrody na terenie powiatu wołomińskiego posiada 152 pozycje dotyczące pomników przyrody (rozporządzenie Nr 27 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r., (Dz. Urz. Nr 124 poz. 364)). Dodatkowo należy uwzględnić pomniki przyrody powołane przez władze lokalne poszczególnych gmin. W związku z powyższym informacje o liczbie pomników przyrody pozyskano z GUS-u. Według tego źródła  na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2010 znajdowało się 231 pomników przyrody.

Wśród powołanych pomników dominują okazałe drzewa tj.: dęby szypułkowe, modrzewie, lipy, graby i inne. Ochronie pomnikowej poddana została także brzoza czarna, z uwagi na rzadkość występowania. Jako pomnik przyrody objęte zostały ochroną zabytkowe aleje i inne skupiska drzew oraz głazy narzutowe. Większość pomnikowych drzew położona jest w gminach Radzymin, Wołomin, Zielonka, Marki i Kobyłka i Ząbki.

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi według ustawy o ochronie przyrody „są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”. W powiecie wołomińskim na podstawie rozporządzenia nr 75 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.05.2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 55 poz. 572) utworzono pięć takich obszarów. Obecnie wykaz użytków ekologicznych w powiecie określa  Rozporządzenie nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia z dnia 8 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 175, poz. 5572 ze zm.). Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie przyrody ustanowienie/zniesienie użytku ekologicznego następowało w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rad gmin.

Tabela 16: Użytki ekologiczne na terenie powiatu wołomińskiego

| Lp. | ID użytku ekologicznego | Miejscowość | Starostwo/ Gmina | Nadleśnictwo/ Leśnictwo | Oddział leśny | Ewidencja gruntów | Powierzchnia (ha) | Szczególny cel ochrony | Nazwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 497 | Borzymy | Wołomin/ Jadów | Łochów/ Urle | 415 i 416 g 416 k | 999 1001 1002 | 5,97 | bagno | użytek 497 |
| 2 | 498 | Borzymy | Wołomin/ Jadów | Łochów/ Urle | 423 g 424 f 426 b | 1012 1013 1015 | 14,49 | bagno | użytek 498 |
| 3 | 499 | Krawcowizna | Wołomin/ Strachówka | Łochów/ Jagodne | 550 g 551 c | 773 774 | 4,98 | bagno | użytek 499 |
| 4 | 500 | Borucza | Wołomin/ Strachówka | Łochów/ Jagodne | 588 d 589 a 596 g 597 b | 318 319 326 327 | 5,47 | bagno | użytek 500 |
| 5 | 501 | Borucza | Wołomin/ Strachówka | Łochów/ Jagodne | 589 j | 319 | 0,70 | bagno | użytek 501 |

1)	ID w kolumnie 2 oznacza pozycję w Rejestrze użytków ekologicznych ustanowionych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie crfop.gov.pl/ oraz danych Nadleśnictwa Łochów

# 4. STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE POWIATU ORAZ GŁÓWNE PROBLEMY

## 4.1. Jakość wód i stosunki wodne

### 4.1.1. Wody powierzchniowe

Na podstawie badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, przeprowadzonych w latach 2008-2010 w przekrojach wymienionych w poniższej tabeli można stwierdzić, że stan/potencjał ekologiczny większości wód powierzchniowych jest umiarkowany (klasa III). Nie we wszystkich wyznaczonych przekrojach pomiarowych przeprowadzono oznaczenia wymaganych wskaźników biologicznych niezbędnych do określenia stanu ekologicznego wód powierzchniowych.

Ocena eutrofizacji rzek wykonana na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2008-2010 wypadła negatywnie, tj. stwierdzono cechy wskazujące na eutrofizację wód.

Ocena jakości wód powierzchniowych pod kątem bytowania ryb w warunkach naturalnych wykonana została tylko w trzech przekrojach pomiarowych na terenie powiatu wołomińskiego. Stwierdzono wody nie odpowiadające normom (non). Są to wody nie spełniające kryteriów wód I, II i III klasy czystości.

Tabela 17: Wyniki jakości wód powierzchniowych wg WIOŚ

| Rzeka | Lokalizacja punktu badań | Stan ekologiczny / potencjał ekologiczny | Uwagi /badania ze względu na ryby/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. |  |
| Rządza | Załubice Stare – ujście do Jez. Zegrzyńskiego | (III) nie wykonano wymaganych oznaczeń biologicznych | III | Nie określono. Oznaczono tylko wybrane substancje priorytetowe. | - |
| Rządza | Klembów -pon. ujścia Cienkiej | (III) nie wykonano wymaganych oznaczeń biologicznych | Badano jakość wód rzeki, lecz nie określono stanu jakości wód ze względu na brak oznaczeń biologicznych. Badano tylko wybrane substancje priorytetowe. | Nie badano | - |
| Długa | Kobylak -poniżej rowu z Wołomina | (III) nie wykonano wymaganych oznaczeń biologicznych | III | Nie badano | W 2009 r. - non |
| Długa | Zielonka ul. Piłsudskiego, poniżej ujścia dopływu z Rembertowa | Nie badano | Nie badano | III | W 2010 r. - non |
| Długa | Kobiałka - ujście do Kanału Żerańskiego (Białołęka) | III | IV | III | - |
| Dopływ z Rembertowa | Zielonka – ul. Marecka, uj. do Długiej | (III) nie wykonano wymaganych oznaczeń biologicznych | Nie badano | Nie badano | - |
| Czarna | Stanisławów I – ujście do Kanału Żerańskiego (gm. Nieporęt) | (III) nie wykonano wymaganych oznaczeń biologicznych | III | III | - |
| Beniaminówka | Nieporęt – ujście do Kanału Żerańskiego | (III) nie wykonano wymaganych oznaczeń biologicznych | III | III | - |
| Osownica | Borzymy – ul. do Liwca | III | Nie określono ze względu na brak oznaczeń biologicznych. Badano tylko wybrane substancje priorytetowe. | Nie określono ze względu na brak oznaczeń biologicznych. Badano tylko wybrane substancje priorytetowe. | W 2009 r. - non |

Źródło: dane z WIOŚ

Uwaga:

Ocena stanu ekologicznego wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162 poz. 1008).

Ocena wód ze względu na warunki życia ryb wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny opowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176 poz. 1455).

W myśl badań WIOŚ, ocena stanu potencjału ekologicznego jednolitych części wód płynących powiatu wołomińskiego na tle województwa mazowieckiego, przedstawia się następująco – poniższe dwa rysunki.

Analiza graficznego przestawienia wyników badań WIOŚ wskazuje, iż badane wody w powiecie wołomińskim znajdują się w umiarkowanym stanie ekologicznym. Pod względem potencjału ekologicznego stwierdza się, iż on również jest umiarkowany. Stan chemiczny wód powiatu wołomińskiego przedstawia nieco lepiej, gdyż oceniono go jako dobry.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.), potocznie nazywana Ramową Dyrektywą Wodną wskazuje, iż „Wody na obszarze Wspólnoty znajdują się pod wzrastającą presją spowodowaną ciągłym wzrostem zapotrzebowania na wystarczającą ilość wody o dobrej jakości do wszystkich celów. W dniu 10 listopada 1995 r., Europejska Agencja Środowiska w swoim sprawozdaniu "Środowisko w Unii Europejskiej - 1995" przedstawiła uaktualnione sprawozdanie o środowisku, potwierdzając potrzebę działań dla ochrony wód Wspólnoty w zakresie zarówno ilościowym, jak i jakościowym.” Zatem uwzględniając badania stanu ekologicznego przeprowadzone przez WIOŚ stwierdza się, iż wody powiatu wołomińskiego nie spełniają wymogu postawionego przez Parlament Europejski.

Dodatkowe badania jakości wód powierzchniowych w powiecie wołomińskim zostały wykonane na zlecenie Starostwa Powiatowego w roku 2008, 2009 i 2010. Działania te stanowiły realizację zapisów „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015". Od roku 2010 badania prowadzono głównie w okresach potencjalnego występowania tzw. przyduchy letniej (przełom czerwca i lipca), w celu zebrania danych dotyczących przyczyn i miejsc jej występowania. Uzyskane wyniki są systematycznie przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (a także Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, jako materiał do ewentualnego wykorzystania w badaniach nad przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się zjawiska przyduchy).

Wyniki przeprowadzonych analiz i klasyfikację wód w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód, które utraciło moc, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 18: Klasyfikacja rzek na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2009

| L.p. | Rzeka (p/p/k/) | Klasa wody |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rzeka Cienka – p.p.k. Klembów /na ujścia do Rządzy/ | V Parametr decydujący: BZT5, Ogólny węgiel organiczny, azot Kiejdahla |
| 2 | Rzeka Rządza – p.p.k. Krzywica /powyżej ujścia Cienkiej/ | V Parametr decydujący: Ogólny węgiel organiczny |
| 3 | Rzeka Długa – Ossów /powyżej ujścia Kanału z Wołomina/ | V Parametr decydujący: Ogólny węgiel organiczny, |
| 4 | Rzeka Długa- Zielonka ul. Poniatowskiego /poniżej Uj. Dopływu z Rembertowa/ | V Parametr decydujący: BZT5, Ogólny węgiel organiczny |
| 5 | Rzeka Liwiec – /Starowola/ | V Parametr decydujący: Ogólny węgiel organiczny |
| 6 | Rzeka Liwiec - /za wiaduktem kolejowym, powyżej Urli/ | V Parametr decydujący: Ogólny węgiel organiczny, |
| 7 | Rzeka Bug - /na granicy powiatu wyszkowskiego i wołomińskiego/ | V Parametr decydujący: BZT5, Ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot ogólny, Azot Kiejdahla, Utlenialność |
| 8 | Rzeka Bug - /miejscowość Kuligów/ | V Parametr decydujący: BZT5, Ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot ogólny, Azot Kiejdahla, Utlenialność |

Źródło: Opracowanie własne

W 2007 roku wykonano badania w rzece Cienkiej w p.p.k. Klembów. Analiza wskazała, iż jakość wody mieści się w klasie IV. Parametry pogarszające jakość wody to barwa, azot Kiejdahla, żelazo, liczba bakterii coli fek., ogólna liczba bakterii, ChZT, fosforany, selen. W 2008 roku nie badano takich parametrów jak żelazo, selen, a jakość wody mieściła się w klasie V o czym zadecydowały czynniki biologiczne takie jak BZT5 oraz ogólny węgiel organiczny. Jakość wody w 2009 r. na podstawie wyników badań przeprowadzonych w III i IV kwartale nadal była zła, a parametry decydujące o klasie V to m.in. azot Kiejdahla, BZT5, ChZTCr, ogólny węgiel organiczny.

Rzeka Rządza badana była w roku 2002, 2004 i 2005, 2007-2010 w p.p.k. Załubice Stare. Początkowo woda należała do III klasy. Jednak z biegiem czasu, jej jakość uległa pogorszeniu i spadła do klasy IV. W roku 2009 woda nadal charakteryzowała się złymi warunkami tlenowymi i organicznymi co zadecydowało o V klasie jakości.

Jakość wody w rzece Długiej w p.p.k. Ossów w 2003 roku była w klasie V. Na złą jakość wpływ miały: tlen rozpuszczony, BZT5, ChZTMn, ChZTCr, amoniak, azot Kiejdahla, fosforany, kadm ołów, fenole lotne, bakterie grupy coli. W roku 2006 jakość wody nadal wskazywała na klasę V jednak zanieczyszczeń powodujących złą jakość wody było znacznie więcej i były to m.in.: BZT5, CHZTMn, ChZTCr, ogólny węgiel organiczny, azot ogólny, przewodnictwo, żelazo. Rzekę badano również w roku 2008. Wtedy także jej jakość była zła. W roku 2009 sytuacja określająca jakość wody pozostaje bez zmian. Wody klasyfikuje się do V klasy jakości. W oparciu o bazę wyników stwierdza się, że jakość wody nie zmieniła się na przełomie lat.

Rzeka Długa w p.p.k. Zielonka badana była w roku 2002 i wówczas ze względu na wysoką zawartość fosforanów, fosforu ogólnego, azotu azotynowego, BZT5, zawiesiny ogólnej i miano Coli nie odpowiadała normom. W roku 2003 jakość wody w p.p.k. Zielonka była w V klasie ze względu na zawartość zawiesiny ogólnej, BZT5, ChZTMn, ChZTCr, amoniak, azot Kiejdahla, azotyny, azot ogólny, fosforany, azotyny, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, kadm ołów, fenole lotne, bakterie grupy coli. Badania w roku 2006, 2007 i 2008 nadal potwierdzały fakt, iż wody rzeki Długiej w p.p.k. Zielonka nadal wykazują złą jakość. Na podstawie wyników uzyskanych w roku 2009 można stwierdzić, że jakość wody pozostaje poza klasyfikacją, a czynniki decydujące o jej złej jakości to: azot Kiejdahla, BZT5, ChZTCr, fosfor ogólny oraz utlenialność.

Jakość wody z rzeki Liwiec (Starowola) badaniom poddano jedynie w roku 2008. Analizy wskazywały na V klasę co jest jednoznaczne ze złą jakością wody. Badania wykonane w roku 2009 potwierdziły wyniki poprzednich analiz. Stwierdzono zatem, że jakość wody pozostaje bez zmian.

Jakość wody w rzece Liwiec w p.p.k. Urle w roku 2008 klasyfikowała się do wód złej jakości (V klasa). W roku 2009 sytuacja była podobna, gdyż nadal zaliczono ją do V klasy, jednak zdecydowały o tym inne parametry.

Jakość wody z rzeki Bug pobieranej w p.p.k. na granicy powiatów wyszkowskiego i wołomińskiego na przełomie dwóch lat, w których wykonywane były badania nie uległa zmianom. Zaliczono ją wówczas do wód złej jakości. W roku 2009 czynniki decydujące były inne, jednak klasa wody się nie zmieniła. Wody rzeki Bug zaklasyfikowano do V klasy jakości.

Jakość wody w rzece Bug, pobieranej w p.p.k w miejscowości Kuligów jest zła. Badania w roku 2009 wskazywały na V klasę jakości wód rzeki Bug. W roku 2009 do złej jakości wody również przyczyniły się BZT5, ogólny węgiel organiczny oraz azot amonowy, azot azotanowy, azot ogólny, azot Kiejdahla, ChZTCr, utlenialność, fosfor ogólny.

W roku 2010, tak jak w latach poprzednich również przeprowadzono monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego. Jego prowadzenie jest realizacją zadań zapisanych w "Aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015".

Próby wód zostały pobrane w poniższych punktach pomiarowych:

1. Rzeka Rządza - Krzywica, gm. Klembów (powyżej ujścia Cienkiej);

2. Rzeka Cienka - Klembów (na ujściu do Rządzy);

3. Rzeka Cienka (jaz w m. Dzięcioły- Ołdaki);

4. Rzeka Rynia (jaz w m. Ołdaki- Dzięcioły);

5. Rzeka Rynia - Krawcowizna, gm. Strachówka;

6. Rzeka Borucza - Kąty Wielgi, gm. Strachówka;

7. Rzeka Długa - Ossów, gm. Wołomin (powyżej ujścia Kanału z Wołomina);

8. Rzeka Długa - Zielonka, ul. Poniatowskiego (poniżej ujścia Dopływu z Rembertowa);

9. Rzeka Liwiec - Zagaje, gm. Jadów (ew. ujście Kąckiej Strugi);

10. Rzeka Liwiec - powyżej Urli, za wiaduktem kolejowym, gm. Jadów;

11. Rzeka Bug - Kuligów, gm. Dąbrówka;

12. Rów Magenta – Zielonka, ul. Paderewskiego.

Zakres analityczny próbek wody obejmował oznaczenie następujących parametrów:

- temperatura wody, zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn, ogólny węgiel organiczny, przewodność w 20°C, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, odczyn pH, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny w 17 próbkach wody,

- bakterie grupy coli i typu kałowego, enterokoki, salmonella w 11 próbkach wody (próbki z pierwszej serii pomiarowej).

W analizie zmian jakości wód powiatu wołomińskiego wykorzystano wyniki badań uzyskanych na przestrzeni lat m.in. badań WIOŚ w latach 2003-2007. Różnice między badanymi parametrami, sposobem ich uśredniania, a także częstotliwościami wykonywania pomiarów nie pozwalają na zobrazowanie zmian jakie zachodzą w zlewni. Trendy oznaczające pogorszenie bądź poprawę stanu wód mogą być wyznaczone dopiero na podstawie wyników pomiarów dłuższych serii czasowych w skali wielolecia. Zlewnie, te jak wykazały pomiary w 2010 roku, wykazują dużą zmienność lokalną.

W celu zachowania podstawowej jednolitości prezentowanych wyników, wybierano jedynie punkty zlokalizowane najbliżej ujścia, zakładając ich reprezentatywność dla całej badanej zlewni. Zatem ocena zmian wybranych parametrów (indeks nadmanganianow - ChZT Mn), zapotrzebowanie na tlen oznaczone metodą dwuchromianową - ChZT Cr, pięciodniowe biologiczne  zapotrzebowanie na ten - BZT5, ogólny węgiel organiczny - OWO oraz azot Kjeldahla) dla rzek powiatu wołomińskiego jest dość szacunkowa. Nie mniej jednak, można uogólnić, iż trend zmian jest taki jak w przypadku badań z roku 2009 do badań wykonanych wcześniej.

Reasumując, analizy monitoringu przeprowadzonego w latach 2009-2010 stwierdza się, że jakość wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego jest zła. Porównując wyniki badań z lat poprzednich, brak jest widocznych charakterystycznych zmian w czasie. Podkreśla się jednak fakt, iż w poszczególnych latach nie zawsze wykonywano analizę tych samych parametrów.

Czynnikami decydującymi w głównej mierze o złej jakości wód są warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne takie jak BZT5, ChZTCr, ogólny węgiel organiczny oraz (przede wszystkim rzeka Bug) wskaźniki biogenne – azot amonowy, azot azotanowy, azot Kiejdahla, azot ogólny.

Zebrane wyniki badań z roku 2009 dla wód powierzchniowych z terenu powiatu wołomińskiego nie spełniły kryteriów w zakresie częstotliwości pobierania próbek w związku z czym nie można było ocenić analizowanych wód pod kątem ich przydatności do bytowania ryb.

Badania wykonane w roku 2010 wskazały najlepsze warunki dla bytowania ryb w zlewni rzeki Rządzy. Zlewnia rzeki Długiej obciążona zanieczyszczeniami w niektórych okresach czasu może nie spełniać w ogóle warunków dla bytowania ryb lub ewentualnie dla gatunków karpiowatych. W zlewni rzeki Liwiec istnieją teoretycznie warunki dla ryb wymagających niskiego stężenia zanieczyszczeń. Brak punktów pomiarowych rozmieszczonych na terenie pozostałej części zlewni nie pozwalał na określenie warunków lokalnych stężeń zanieczyszczeń, które w wyniku osadzania się w osadach dennych lub rozcieńczeniu zanikają wraz z biegiem rzeki. W przypadku gatunków karpiowatych, o szerszym zakresie tolerancji na zanieczyszczenie zostały spełnione warunki wyznaczone w rozporządzeniu. Rzeka Bug wykazała gorsze warunki jedynie pod względem zawartości fosforu, co mogło być zjawiskiem okresowym, które nie wpłynie znacząco na obecność gatunków łososiowatych.

Główne zagrożenia wpływające na pogorszenie się jakości wód powierzchniowych to przede wszystkim:

- przemysł (zrzuty ścieków, zanieczyszczenia powietrza przechodzące z opadem mokrym);

- rolnictwo (spływy powierzchniowe z pól, wymywanie nawozów sztucznych);

- transport (spływy powierzchniowe z dróg);

- aglomeracje miejskie (zrzuty ścieków, zanieczyszczenia przechodzące ze składowisk odpadów, zanieczyszczenia powietrza przechodzące z opadem mokrym).

### 4.1.2. Stosunki wodne

Teren powiatu, z uwagi na różnorodność podłoża geologicznego, wykazuje zróżnicowanie warunków gruntowo-wodnych. W północno – zachodniej części powiatu (gminy Dąbrówka, Radzymin, Marki, Zielonka, Kobyłka), dość płytko występują utwory słabo przepuszczalne - iły i mułki. Wiąże się z tym okresowe występowanie płytkich wód gruntowych, a także, zwłaszcza w ostatnich latach (od 2009 r.), długotrwałe utrzymywanie się rozlewisk po obfitych opadach i roztopach.

Podtopienia i zalewanie terenów zabudowanych (w różnym stopniu), w ciągu ostatnich lat zostały odnotowane na terenie wszystkich gmin powiatu wołomińskiego. Do głównych przyczyn tych zjawisk, oprócz anomalii pogodowych (katastrofalne opady w lecie 2011 r.), należy zaliczyć:

  - brak odpowiedniej wymaganej infrastruktury służącej odprowadzaniu i zagospodarowaniu wód opadowych;

  - zły stan istniejących urządzeń, głównie otwartych systemów kanalizacji deszczowej - rowów odwadniających na terenach zabudowanych i rowów melioracyjnych na terenach produkcji rolniczej;

  - brak należytej drożności rzek odprowadzających wody opadowe do głównych odbiorników;

  - likwidacje lokalnych zbiorników wodnych, podwyższanie terenów w sposób powodujący kierowanie wód na tereny sąsiednie;

  - intensywny przyrost powierzchni zabudowanych i utwardzonych, powodujący konieczność szybkiego odprowadzenia zwiększonych ilości wody (ograniczenie wsiąkania, retencji, transpiracji).

Brak wymaganej infrastruktury służącej zagospodarowaniu wód opadowych (kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, drenaże itp.), w szczególności wobec szybko rozwijającej się zabudowy i utwardzania powierzchni towarzyszących obiektom budowlanym, powoduje zalewanie terenów utwardzonych. Zagadnienia dotyczące sposobu zagospodarowania wód opadowych z terenów zabudowywanych powinny być kompleksowo uregulowane  w planach zagospodarowania przestrzennego lub odpowiednio uwzględniane w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Do zakłóceń stosunków wodnych przyczynia się nielegalna likwidacja zbiorników wodnych różnego pochodzenia (naturalne, poeksploatacyjne itp.). Niezależnie od swego pochodzenia, zbiorniki te podlegają ochronie w myśl art. 38 i 40 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. poz. 145) i powinien być im nadany odpowiedni status w planach zagospodarowania przestrzennego, gdyż pełnią one niezwykle ważne funkcje drenujące tereny przyległe, a także są cennymi elementami krajobrazu i ekosystemami wodnymi.

Kolejnym czynnikiem zakłócającym stosunki wodne jest podnoszenie rzędnych terenów położonych w obniżeniach. Mimo, iż jest to zabronione w świetle obwiązującego prawa, to jednak nader często spotykane na terenie powiatu. W związku z tym, niezbędne jest bardziej radykalne egzekwowanie przestrzegania zakazów art. 29 Prawa wodnego jak również § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) - zarówno przez organy gmin jak i organy architektoniczno-budowlane oraz nadzoru budowlanego.

Bardzo ważne jest również wykorzystanie służb geodezyjnych w ujawnianiu (na etapie weryfikacji przyjmowanych materiałów geodezyjnych) przypadków samowolnej zmiany rzędnych terenu oraz likwidacji urządzeń wodnych.

Odrębny rozdział stanowi kwestia zaniedbań w utrzymaniu istniejących urządzeń wodnych i brak należytej konserwacji rowów odwadniających oraz głównych odprowadzalników, które stanowią rzeki i kanały.

Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych powinny być utrzymywane przez osoby odnoszące korzyści z ich funkcjonowania. Wieloletnie okresy o stosunkowo małych opadach oraz regresja w zakresie rolniczego wykorzystania terenów przyczyniły się do zamulenia, zakrzaczenia, przetamowań, nierzadko zabudowy, a nawet likwidacji niektórych odcinków rowów i fragmentów drenażów.

Specyficzną rolę w tym zakresie spełniają bobry, których populacja w ostatnich latach wyraźnie wzrosła. Obfitość materiału drzewnego w pobliżu koryt cieków wodnych (zadrzewienia, zakrzaczenia, lasy) sprzyja tworzeniu tam i grobli przez te chronione zwierzęta. Ich płoszenie, odławianie lub ewentualny odstrzał, a także rozbiórka żeremi, wymaga zgody Regionalnego Konserwatora Przyrody. Działania te najczęściej okazują się niecelowe i skazane są na fiasko, jeśli ciek nie jest w całości poddany modernizacji (wycinka zakrzaczeń i drzew z koryta rowu i jego skarp, oczyszczenie koryta). Dopiero usunięcie budulca drzewnego może samoczynnie ograniczyć rozwój liczebności tych zwierząt na danym terytorium.

Z uwagi na zły stan techniczny, ww. urządzenia nie spełniają swoich funkcji i niemal w całości wymagają renowacji. Zły stan rowów oraz brak należytego utrzymania rzek i kanałów powoduje liczne podtopienia i zalewanie terenów zabudowanych. Pociąga to za sobą szkody materialne oraz zanieczyszczenie środowiska, m.in. na skutek zalewania zanieczyszczonych terenów miast i wsi,  wymywania zanieczyszczeń ze zbiorników na nieczystości ciekłe. Jednocześnie, brak zapewnienia należytego spływu wód opadowych z terenów łąk w określonych warunkach pogodowych przyczynia się do powstawania zjawiska przyduchy, odpowiedzialnego za masowe śnięcie ryb jakie miało miejsce np. w roku 2009 w wielu rzekach Mazowsza, w tym w rzece Rządzy i Cienkiej w powiecie wołomińskim, a także w Zalewie Zegrzyńskim.

Szczególne starania o poprawę sytuacji w tym zakresie podjęto w roku 2010 i 2011. W roku 2011, dzięki współpracy gmin i powiatu wykonano konserwację 18,5 km rowów odwadniających, a także wiele km rowów przyległych do dróg powiatowych.

Długość rowów melioracyjnych stanowiących sieć melioracji wodnych szczegółowych, wynosi 1018,27 km. Są to rowy, których utrzymanie jest obowiązkiem osób odnoszących korzyści z ich funkcjonowania; w praktyce, jest to obowiązek właścicieli działek, na których znajdują się ww. rowy.

W roku 2011, dzięki zaangażowaniu mieszkańców powiatu, przy współpracy starostwa i części gmin udało się przywrócić funkcjonowanie dwóch spółek wodnych w Tłuszczu i Jadowie. Potrzeby w tym zakresie są znacznie większe z uwagi na zły stan rowów. Panujące w ostatnich latach warunki atmosferyczne ujawniły zaniedbania w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej. Zaniedbane rowy w większości gmin powiatu przyczyniły się do powstania szkód i uciążliwości bytu mieszkańców.

Na terenach rolniczych długotrwałe zaleganie wód, występujące nawet po niewielkich opadach deszczu, sprzyjające procesom gnilnym roślinności i uniemożliwiało zbiór plonów w terminie do 31 lipca, wyznaczonym dla rolników korzystających z płatności obszarowych. Dodatkowo na terenie powiatu w 2009r. (podobnie jak na znacznym obszarze Polski, w tym szczególnie w Zalewie Zegrzyńskim)  wystąpiło  zjawisko tzw. przyduchy (śnięcia ryb w rzekach Rządza, Cienka i Rynia), które był wywołane spływem wód pozbawionych tlenu, z rozlewisk powstałych na łąkach i polach po obfitych opadach.

W roku 2011, zarówno powiat jak i gminy zaangażowały duże środki finansowe w udrażnianie rowów melioracyjnych i komunalnych. Powiat, przy udziale 50% dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  zakupił wielozadaniową koparkę służącą m.in. do konserwacji rowów. Sprzęt pozostaje na stanie Starostwa Powiatowego w Wołominie – Wydział Inwestycji i Drogownictwa i przeznaczony do nieodpłatnego użyczania dla spółek wodnych i gmin - do prac mających na celu zapobieganie powodziom, a także zapewnienie należytej drożności rożnego rodzaju odprowadzalników wód opadowych i roztopowych oraz dalszego ich utrzymywania w należytym stanie technicznym.

Podjęto również działania zmierzające do budowy polderów wzdłuż rzek, a w Gminie Tłuszcz trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Cienkiej. Z uwagi na bardzo duży zakres robót oraz olbrzymie środki finansowe, powyższe roboty będą kontynuowane w latach następnych, przy wykorzystaniu dostępnych środków finansowych, których poszukują zarówno gminy jak i zarząd powiatu.

Prowadzone są także szeroko zakrojone działania organizacyjne (spotkania z mieszkańcami, radnymi, przedstawicielami dawnych spółek wodnych), a także administracyjne, polegające na kontrolach i wydawaniu decyzji nakazowych właścicielom gruntów zmeliorowanych (w roku 2011 wydano 430 decyzji określających sposób i termin wykonania konserwacji urządzeń wodnych).

Odbudowa i renowacja sieci melioracji szczegółowej musi być prowadzona równolegle z udrażnianiem koryt rzek i kanałów Skarbu Państwa. Całkowita długość rzek i kanałów Skarbu Państwa na terenie powiatu, będąca w utrzymaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, wynosi 248 km.

Wieloletnie niedofinansowanie robót utrzymaniowych wód publicznych jest w chwili obecnej powodem niedrożności około 40% koryt rzecznych i kanałów na terenie powiatu. Robót renowacyjnych wymaga około 100 km cieków podstawowych. W roku 2011 WZMiUW Oddział w Warszawie Inspektorat w Wołominie wykonał roboty konserwacyjne i remontowe na rzekach i kanałach o długości 77,5 km, na łączna kwotę 1,25 mln zł. Część tych środków w wysokości 380 tys. zł stanowi tzw. środki partycypacyjne, wnoszone przez podmioty odprowadzające ścieki do wód płynących (na podstawie ustalanego w drodze decyzji Starosty Wołomińskiego, procentowego udziału w zwiększonych kosztach utrzymania wód).  Na rok 2012 Inspektorat WZMiUW w Wołominie wystąpił o środki Wojewody w kwocie 1,27 mln zł. na konserwację rzek i kanałów oraz 583 tys. zł. na remonty budowli. Przewidywane środki partycypacyjne są szacowane na poziomie 413 tys. zł.

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem urządzeń gospodarki wodnej na terenie powiatu uwzględnia Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego, przyjęty Sejmik Województwa Mazowieckiego w 2008 roku. Wg ustaleń zawartych w ww. Programie na terenie powiatu istnieje 10 zbiorników wodnych i 3 urządzenia korytowe przewidziane do modernizacji. Ich pojemność retencyjna wynosi 10 tys. m3. W Programie przewidziana jest także budowa 1 zbiornika i urządzenia korytowego.

Funkcje retencyjne pełnią też stawy rybne, oczkach wodne, bagna i starorzecza. Zdolności retencyjne ww. urządzeń nie są wystarczające dla zapobieżenia podtopieniom terenów zabudowanych lub suszom.

### 4.1.3. Powodzie

Powiat wołomiński obejmuje obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, które mają miejsce regularnie od kilku lat na terenie gminy Dąbrówka, a ostatnio w coraz większym stopniu dotyczą także gminy Marki i Radzymin.

Na terenie gminy Dąbrówka 6 miejscowości bezpośrednio przylega do koryta rzeki Bug. Kilka razy w roku miejscowości te są podtapiane lub zalewane przez wzbierające wody rzeki. Z każdym rokiem sytuacja jest coraz gorsza. Przyczyną tego stanu rzeczy jest znaczne wypłycenie rzeki, brak prowadzenia od wielu lat prac regulacyjnych i pogłębiających, brak wałów przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych. Z uwagi na powyższe oraz w wyniku wysokiego spływu wód z góry rzeki i piętrzenia wody za pomocą Stopnia Wodnego w Dębem oraz wysokiego stanu wód podziemnych następuje każdego roku zalanie około 20% terytorium gminy Dąbrówka. Wiąże się to z koniecznością doraźnego przeciwdziałania zalaniom i podtopieniom poprzez wykonywanie tymczasowych zabezpieczeń, a następnie usuwania skutków zalań i podtopień, w tym naprawy zniszczonych lub zamulonych urządzeń w wodnych, naprawy zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Na terenie gminy Marki zalewaniu ulegają tereny położne w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Długiej. Znaczna część gminy Radzymin również jest narażona na powodzie związane z brakiem należytego utrzymania rzek i odprowadzalników wód opadowych i roztopowych, a także złym stanem technicznym i  niszczeniem wałów przeciwpowodziowych.

W celu zaplanowania odpowiednich działań mających na celu systematyczne rozwiązywanie nawarstwionych problemów w zakresie nieprawidłowych stosunków wodnych, podtopień i powodzi, a także budowy, modernizacji i poprawy stanu technicznego istniejących urządzeń wodnych oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych, niezbędne jest stworzenie zintegrowanego programu poprawy stosunków wodnych i bezpieczeństwa powodziowego powiatu. Celem dokumentu powinno być stworzenie wykazu występujących problemów i potrzeb w tym zakresie, w oparciu o dane gmin i wszystkich zainteresowanych podmiotów, a także wypracowanie i zaplanowanie niezbędnych i możliwych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania środków finansowych na ich realizację w kolejnej turze udostępniania  środków unijnych.

### 4.1.4. Wody podziemne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2008-2010 nie prowadził monitoringu wód podziemnych na terenie powiatu wołomińskiego.

W ramach monitoringu krajowego jakości wód podziemnych badania prowadził Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Badania wykonywano w następujących punktach obserwacyjnych na terenie powiatu wołomińskiego, stwierdzając klasy jakości wód przedstawione w poniżej tabeli.

Tabela 19: Wyniki jakości wód podziemnych wg PIG

| Lp. | Lokalizacja punktu /miejscowość/ | Gmina | Nr JCWPd | Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kąty Czernieckie | Strachówka | 53 | Dwa badania III klasa/II klasa | III klasa | III klasa |
| 2 | Nowy Jadów | Jadów | 53 | Dwa badania II klasa/ II klasa | Nie badano | Nie badano |
| 3 | Wołomin – St. 2 | Wołomin | 52 | Nie badano | Nie badano | III klasa |
| 4 | Myszyniec | Radzymin | 50 | Nie badano | Nie badano | III klasa |

Źródło: WIOŚ

Uwaga:

Klasy wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896).

Klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizyko-chemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka.

Wydajność ujęć wody funkcjonujących w powiecie wynosi - 1660 m3 na dobę (2008 r.). Zużycie wody ogółem na potrzeby ludności i przemysłu wynosi 9190,1 dam3 na rok.

Zagrożenie zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych spowodowane jest przede wszystkim czynnikami antropogenicznymi, które mogą wywierać znaczny wpływ na stan poszczególnych elementów środowiska. Dla wód podziemnych bezpośrednie zagrożenie związane jest ze zrzutami zanieczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z oddziaływaniem obiektów gospodarki odpadami (m. in. składowiska odpadów). Niebezpiecznym źródłem zanieczyszczeń są odcieki z nieizolowanych miejsc składowania odpadów. Odciek stanowi woda opadowa przesiąkająca przez bryłę składowiska, woda dostarczana wraz z odpadami i pochodząca z procesu rozkładu substancji organicznych. Kolejny problem stanowi pobór wód do celów komunalnych oraz spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, obciążone związkami biogennymi i toksycznymi pozostałościami po środkach ochrony roślin.

W myśl danych GUS w 2010 roku z terenu województwa mazowieckiego odprowadzono do wód 272,2 hm3 ścieków z czego 86 % stanowiły ścieki komunalne, a 14% przemysłowe. Z tej ilości jedynie 81,3 % zostało oczyszczonych. Biorąc pod uwagę powiat wołomiński, można stwierdzić że w 2010 największą ilość ścieków odprowadzono z gminy Ząbki (3040 dam3). W danej gminie 89% ludności obsługiwanych jest przez oczyszczalnię ścieków. W gminie Wołomin oraz Zielonka blisko 70% ludności objętych jest usługami oczyszczalni ścieków, w gminie Kobyłka 46,6%, natomiast w reszcie gmin na obszarze powiatu wskaźnik ten nie przekracza 40%.

Zgodnie z podziałem regionalnego zwykłych wód podziemnych Polski (B. Paczyński), obszar powiatu zlokalizowany jest w granicach regionu mazowieckiego, podregionie środkowo-mazowieckim (centralnym), w rejonie międzyrzecza Wisły i Narwi. Stopień złożoności układu hydrostrukturalnego - „D” wg Paczyńskiego (1995 r.). Cechą charakterystyczną tego stopnia jest występowanie wielopiętrowego porowego systemu kenozoicznego i niżej położonego mezozoicznego systemu szczelinowego. Na terenie powiatu wołomińskiego występują i są użytkowane dwa piętra wodonośne. W obrębie piętra czwartorzędowego, wyróżnia się trzy poziomy wodonośne. Natomiast piętro trzeciorzędowe wykazuje obecność dwóch poziomów wodonośnych: poziom mioceński i poziom oligoceński.

Trzeciorzędowe piętro wodonośne na terenie powiatu ma ograniczone znaczenie użytkowe. Pierwszy poziom wodonośny znajduje się w utworach mioceńskich (poziom mioceński), na głębokości około 100-160 m wydajność miocenu kształtuje się na poziomie 40 m3/h. Pod względem przydatności do spożycia, wody z poziomu mioceńskiego muszą być poddawane prostemu uzdatnianiu.

Drugi poziom utworów trzeciorzędowych czyli poziom oligoceński występuje na głębokości 180-250 m, w glaukonitowych piaskach różnoziarnistych o średniej miąższości 10-20 m potencjalne wydajności ujęć mogą osiągnąć wartość 50 m3/h. Przewodność warstwy jest stosunkowo niska i nie przekracza 100 m2/24h. Według Z. Nowickiego strefą aktywnej wymiany wód z utworów czwartorzędowych z wodami poziomu oligoceńskiego są okolice Tłuszcza, gdzie występują liczne okna hydrogeologiczne, które ułatwiają infiltrację wód z wyższych poziomów wodonośnych. 
W rejonie Radzymina, zwierciadło wody poziomu oligoceńskiego stabilizuje się na głębokości około 84 m n.p.m.

Jakość wód podziemnych oligoceńskiego poziomu wodonośnego jest na ogół średnia, ze względu na wysokie stężenia żelaza i manganu. Z uwagi na powyższe wody te przed spożyciem muszą zostać poddane uzdatnianiu. Ze względu na izolującą od wpływów z powierzchni terenu, ponad 100 m warstwę słabo przepuszczalnych iłów plioceńskich, oligoceński poziom wodonośny charakteryzuje się dobrą odpornością na zanieczyszczenia antropogeniczne.

Piętro trzeciorzędowe charakteryzuje się niską odnawialnością zasobów wody. Moduł zasobów dyspozycyjnych szacuje się na 5 m3/24h·km2.

Największe znaczenie użytkowe ma piętro czwartorzędowe, które jest związane ze skłonem Kotliny Warszawskiej. W obrębie czwartorzędu wyróżnia się trzy poziomy wodonośne.

Pierwszy poziom wodonośny mieści się na głębokości 0,5-7,0 m związany jest z utworami piaszczystymi i piaszczysto-pylastych. Poziom ten wykazuje swobodne zwierciadło, a głównym źródłem jego zasilania są opady atmosferyczne. W przypadku wystąpienia wód z koryt rzek, pierwszy poziom okresowo przez wody powierzchniowe. Zwierciadło wykazuje wychylenie w kierunku północno-zachodnim, w kierunku dolin Wisły i Bugu. Zasoby pierwszego poziomu są małe i ulegają istotnym wahaniom. Głębokość do zwierciadła wody gruntowej podlega sezonowym i wieloletnim wahaniom. Jednak na obszarach tarasów rzecznych nie wykonywano systematycznych pomiarów tych wahań. Niemniej , w oparciu o analogię z obszarami sąsiednimi o podobnej budowie można przyjąć, że nie przekraczają one 1,5 m. Głębokość do swobodnego zwierciadła wody gruntowej uwarunkowana uzależniona jest ukształtowaniem powierzchni terenu.

Drugi poziom wodonośny znajduje się na głębokości około 12-15 m w części zachodniej powiatu, natomiast w części wschodniej powyżej 20 m. Miąższość tego poziomu kształtuje się na poziomie 20-30 m. Zaś wartość maksymalna sięga nawet do 40-50 m. Z uwagi na wykorzystanie, poziom ten ma bardzo duże znaczenie. Warstwą wodonośną zazwyczaj są piaski i piaski ze żwirem. Wydajność studni w praktyce nie przekracza wartości 60 m3/h. Niemniej jednak w przypadku pompowań próbnych wydajność niektórych otworów przekroczyła nawet 100 m3/h. Poziom ten najintensywniej jest wykorzystywany w rejonie miasta Tłuszcz i Wołomin, gdzie mieści się kilkanaście studni. W miejscowości Nowe Lipiny, koło Wołomina występuje ujęcie wód podziemnych „Graniczna”, której zatwierdzone zasoby wynoszą 1 150 m3/h. Szacuje się, że pełne wykorzystanie ujęcia „Graniczna”  pozwoliłoby pokryć zwiększone potrzeby miasta Wołomin i okolicznych miejscowości. Podkreśla się jednak fakt, że ujęcie to nie ma wyznaczonej strefy pośredniej ochrony, co więcej wykorzystywanie maksymalnej wydajności spowodowałoby obniżenie poziomu czwartorzędowego. Ponadto, w obszarze spływu wód do ujęcia znajduje się czynne składowisko odpadów komunalnych w Lipinach Starych oraz cmentarz.

Trzeci poziom wodonośny zlokalizowany jest na głębokości 40-50 m. poziom ten jest izolowany od powierzchni rozwiniętymi warstwami gliny zwałowej i osadów wodnolodowcowych. Słabsza izolacja, na skutek wyerodowania osadów o słabej przepuszczalności, zaznacza się w strefie pomiędzy dolinami rzek, a w niektórych rejonach stwierdzono brak rozdzielania poszczególnych poziomów przez utwory lodowcowe. W związku z tym utwory piaszczyste tworzą jeden dobrze rozwinięty poziom wodonośny o miąższości około 60 m.

Stwierdza się, że eksploatacja wód podziemnych w powiecie wołomińskim jest tak intensywna, że wywołała powstanie lejów depresji, których promień dochodzący 1 km.

W celu ochrony jakości i zasobów wód podziemnych na terenie Polski wydzielono główne zbiorniki wód podziemnych. Powiat wołomiński zgodnie z „Mapą obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony”, A.S. Kleczkowskiego, 2000 położony jest w zasięgu dwóch zbiorników. Część zachodnia i środkowa Powiatu jest zlokalizowana w granicach GZWP 222, natomiast część wschodnia leży w zasięgu GZWP 215.

Główny Zbiornik Wód Podziemnych 222 jest czwartorzędowym zbiornikiem Doliny Środkowej Wisły (Warszawa-Puławy). Jego całkowita powierzchnia sięga 2 674 km2. Obszar Wysokiej Ochrony (OWO) zbiornika zajmuje powierzchnię 220,7 km2. Obszar głównego zbiornika jest podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę miast i osiedli położonych w jego obrębie, a zwłaszcza rejonu Warszawy oraz międzyrzecza Wisły i Narwi. GZWP 222 jest również obszarem zasilania głębiej położonego zbiornika wód poziomu oligoceńskiego GZWP 215. Dla obszarów zasilania zbiornika wód podziemnych poziomu czwartorzędowego objętych szczególną i zwykłą ochroną, określono warunki korzystania z wód i zasady ich ochrony. Podstawowymi zasadami obowiązującymi przy zagospodarowaniu strefy ochronnej są: ograniczenie eksploatacji wód podziemnych poziomu czwartorzędowego, zakaz lokalizowania obiektów i instalacji mogących pogorszyć jakość wód podziemnych na terenach o słabej izolacji poziomu wodonośnego zaliczonych do obszarów silnie zagrożonych.

Jak już wspomniano, drugim zbiornikiem jest GZWP 215, który stanowi trzeciorzędowy zbiornik Subniecki Warszawskiej. Zbiornik ten jest bardzo duży i osiąga powierzchnię 51 000 km2. Wody podziemne w utworach trzeciorzędowych, tworzą mioceński i oligoceński poziom wodonośny.

Poziom mioceński nie jest ujmowany dla celów pitnych, ze względu na niekorzystne parametry fizykochemiczne wody, związane z formacją burowęglową (piaski pylaste i mułki z domieszką węgla brunatnego).

Rozmieszczenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych przedstawiono na poniższej ilustracji.

Do oceny stosunków wodnych wykorzystano MZO - Moduł zasobów odnawialnych wód podziemnych, który wyraża średnią w wieloleciu ilość wód pochodzących z zasilania opadowego odniesiona do powierzchni zlewni. Wartość MZO wyraża się w następującej jednostce m3·doba-1·km-2. Wartości cechy dla scalonych części wód obliczono jako średnią z wartości dla obszarów      bilansowych, z uwzględnieniem udziału powierzchni tych obszarów w zlewni scalonych części wód. Wyniki w formie graficznej przedstawiono na poniższej mapie. Wyniki wskazują, iż wartość MZO w granicach powiatu wołomińskiego osiąga zakres wartości 100-150. Oznacza to, iż zasoby wód podziemnych powiatu są stosunkowo niskie. W województwie mazowieckim największe zasoby wodne znajdują się w części północnej oraz południowo-zachodniej. Zgodnie z danymi GUS zasoby eksploatacyjne wód podziemnych wykazują wzrost. Zmiany te nie są istotnie znaczące. Niemniej zauważalna jest tendencja wzrostowa.

Wyniki oceny wielkości zasobów odnawialnych w ScCW – scalonych części wód województwa mazowieckiego, pod względem potrzeb zwiększania retencji, przedstawiono na poniższym rysunku. Na podstawie graficznego przedstawienia wyników stwierdza się, że powiat wołomiński charakteryzuje się priorytetem drugiego stopnia pod względem retencji wodnej gleb. W kontekście potrzeby zwiększenia zdolności retencyjnych scalonych części wód, oznacza, iż potrzeby te są bardzo duże.

## 4.2. Powietrze atmosferyczne

Emisja pyłów, gazów oraz par wywodząca się ze źródeł naturalnych (np. w wyniku procesów gnilnych zachodzących na terenach bagiennych i torfowiskach lub erozji gleb) i na skutek działalności człowieka (np. spalanie paliw dla celów bytowych i przemysłowych, rolnictwo, transport drogowy, procesy przemysłowe oraz wydobywanie kopalin) zmienia naturalny skład chemiczny powietrza powodując jego zanieczyszczenie.

Największymi zagrożeniami jakości powietrza na terenie powiatu wołomińskiego są zanieczyszczenia komunikacyjne, zanieczyszczenia komunalne oraz zanieczyszczenia z energetycznego spalania paliw. Przyczyną nadmiernej emisji ze środków transportu takich zanieczyszczeń jak: pył, tlenek węgla, tlenki azotu oraz dwutlenek węgla, jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów oraz stan dróg. Na jakość powietrza w powiecie wołomińskim duży wpływ ma również tzw. emisja niska, dużym problemem jest spalanie w domowych piecach odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. Wielu mieszkańców pomimo dostępu do sieci gazowej i głównie ze względu na wzrost cen paliw „czystych” korzysta z opalania węglem kamiennym z dużą zawartością siarki lub też z drewna, które stanowi paliwo uzupełniające. W związku z tym paleniska domowe powodują lokalne zanieczyszczenia powietrza pyłem, tlenkami węgla, dwutlenkiem siarki oraz produktami niepełnego spalania w tym benzo-a-pirenem.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, emisja zanieczyszczeń pyłowych wprowadzanych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych wykazała spadek w ostatnich latach – w 2008 roku wynosiła 110 Mg/rok, w 2009 roku - 79 Mg/rok, a w 2010 roku – 62 Mg/rok. Spadek zaobserwowano również w ilości emitowanych zanieczyszczeń gazowych: w 2008 roku wynosiła 69 009 Mg, w 2009 roku – 56 821 Mg, a w 2010 roku – 51 886 Mg. Zmniejszyła się również ilość zanieczyszczeń pyłowych, zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji – o prawie połowę tzn. o 2 256 Mg w roku 2009 w stosunku do roku 2008. W roku 2010 ilość ta zmalała aż o 57% w stosunku do roku 2009.

Stan środowiska na terenie powiatu wołomińskiego monitorowany jest w ramach państwowego monitoringu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

WIOŚ dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref.

W związku z transpozycją do prawa polskiego Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości i czystszego powietrza dla Europy roczna ocena jakości powietrza za 2010 r. została wykonana w nowym układzie stref, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Środowiska oraz wytycznymi, opracowanymi na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie: „Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE”. Zmiany transponujące zapisy dyrektywy 2008/50/WE zostały określone w „Założeniach do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw” przyjętych przez radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010 r. 	W województwie mazowieckim klasyfikację wykonano w 4 strefach, przy czym powiat wołomiński położony jest na terenie strefy mazowieckiej.

Tabela 20: Podział stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza dla powiatu wołomińskiego

| Nazwa strefy | Kod strefy | Powierzchnia strefy [km2] | Liczba mieszkańców strefy w tyś. | Zakres oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ze względu na ochronę zdrowia | Ze względu na ochronę roślin |
| Strefa mazowiecka | PL1404 | 34 841 | 3 157,8 | benzen C6H6, dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO, ozon O3, pył zawieszony PM2.5, pył zawieszony PM10, arsen w pyle As(PM10), kadm w pyle Cd(PM10), nikiel w pyle Ni(PM10), ołów w pyle Pb(PM10), benzo/a/piren w pyle B/a/P(PM10) | dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, ozonu O3 określony współczynnikiem AOT40. |

Źródło: Opracowanie na podstawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2010 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (PM2.5), docelowego i celu długoterminowego:

- poziom dopuszczalny - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany (jest to standard jakości powietrza),

- poziom docelowy - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą

ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten określa się w celu

zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość,

- poziom celu długoterminowego - jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny;

poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych;

margines tolerancji – oznacza procentowo określoną część poziomu dopuszczalnego, o którą poziom ten może zostać przekroczony, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Dyrektywie 2008/50/WE53.

Klasyfikacja do poszczególnych stref odbywa się dla dwóch grup kryteriów: kryteriów ze względu na ochronę zdrowia i kryteriów ze względu na ochronę roślin. Otrzymane wyniki zalicza się do trzech grup: klasy A, klasy B i Klasy C. Ze względu na stężenie ozonu rozróżnia się dwie klasy: klasę D1 i klasę D2.

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych,

oraz dla ozonu:

- klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

- klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

Wyniki klasyfikacji strefy dokonane na podstawie przeprowadzonych pomiarów przedstawiono w tabeli poniżej. Omówienie wyników przedstawiono poniżej tabeli.

Tabela 21: Klasyfikacja stref według rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r.

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń |
| --- | --- |
|  | ochrona zdrowia | ochrona roślin |
|  | SO2 | NO2 | CO | C6H6 | PM10 | PM2.5 | Pb (PM10) | As (PM10) | Cd (PM10) | Ni (PM10) | BaP (PM10) | O36 | SO2 | NOx | O3 |
| Strefa mazowiecka | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | C | A | A | A | A |

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych WIOŚ

Roczna ocena jakości powietrza wykonana na podstawie danych za 2010 r. wskazała, że należy podjąć określone działania w celu przywrócenia na danym obszarze obowiązujących standardów jakości powietrza. Strefa, do której należy powiat wołomiński charakteryzowała się przekroczeniami wartości dopuszczalnych pyłu PM10, PM2.5 oraz benzo(a)pirenu. Przekroczenia pyłu w strefie mazowieckiej zanotowano w punktach pomiarowych znajdujących się na terenie powiatu wołomińskiego (stacja pomiarowa Wołomin ul. Ogrodowa i Tłuszcz ul. Kielaka), przekroczenia benzapirenu odnotowano w punkcie pomiarowym w Tłuszczu.

Sytuacja powiatu wołomińskiego na tle województwa mazowieckiego przedstawia się następująco:

|  | Rysunek 17: Rozkład stężeń pyłu PM10 i PM 2,5 oraz bezno(a)pirenu na obszarze województwa mazowieckiego w 2010r. Źródło: WIOŚ Warszawa www.wios.warszawa.pl |
| --- | --- |

Analizując klasyfikację stref w 2010 r. w stosunku do roku 2008 i 2009 zauważa się poprawę w zakresie ozonu zarówno ze względu na kryterium: zdrowie i ochrona roślin. Z klasy C nastąpiło przejście do klasy A. W zakresie pozostałych wskaźników nie odnotowano większych zmian.

Pomiary jakości powietrza, wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, przeprowadzone w ramach rocznej oceny jakości powietrza w 2010 r. wykazały, że dla strefy mazowieckiej należy sporządzić program ochrony powietrza, ze względu na pył zawieszony PM10 oraz benzo(a)piren.

W porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wyraźny wzrost obszarów przekroczeń pyłu PM10 (przekroczone poziomy stężeń pyłu PM10 norma dobowa (50 μg/m3) i roczna (40 μg/m3)

W ocenie za 2010 r. po raz pierwszy sklasyfikowano strefy dla pyłu PM2.5. Wykonana po raz pierwszy za 2010r. klasyfikacja stref dla PM 2.5 wykazała, że poziom dopuszczalny dla tego zanieczyszczenia, wynoszący 25 g/m3 został przekroczony w na terenie całego województwa mazowieckiego. Wartości stężeń średniorocznych dla pyłu PM2.5 znajdowały się jednak poniżej poziomu 29 g/m3 (poziom dopuszczalny powiększonym o margines tolerancji), stąd strefa mazowiecka otrzymała klasę B.

Z uwagi na bardzo krótki termin (2015 r.) osiągnięcia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2.5, niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu obniżenie stężeń tego zanieczyszczenia.

Dla pozostałych zanieczyszczeń (SO2, CO, benzen i ołów) standardy imisyjne na terenie strefy mazowieckiej (i całego województwa) były dotrzymane. Ze względu na przekroczenie poziomu docelowego dla benzo/a/pirenu według kryterium ochrony zdrowia (1 ng/m3), strefa mazowiecka otrzymała klasę C, stąd wymóg opracowania Programu Ochrony Powietrza dla benzo/a/pirenu. Dla pozostałych zanieczyszczeń, dla których określone są poziomy docelowe (arsen, kadm, nikiel oznaczane w pyle PM10) oraz ozon normy były dotrzymane.

Z analizy otrzymanych poziomów stężeń monitorowanych zanieczyszczeń w 2010 r. wynika ścisła

zależność stężeń od warunków pogodowych. Długa mroźna zima spowodowała zwiększenie emisji

zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw na cele grzewcze, co bezpośrednio przełożyło się m.in.

na wzrost poziomów imisji.

Poziomy monitorowanych zanieczyszczeń nie wykazują wyraźnej tendencji malejącej. W związku z tym należy w zintensyfikować działania związane z wdrażaniem postanowień programów ochrony powietrza.

## 4.3. Hałas

Hałas, to wszelkie niepożądane oraz dokuczliwe dźwięki występujące w otaczającym nas środowisku. Wpływa on negatywnie na stan ogólny, fizyczny oraz psychiczny człowieka. Szczególne znaczenie ma hałas komunikacyjny oraz hałas przemysłowy. Z uwagi na swój zasięg i powszechność występowania przeważający wpływ na otoczenie ma hałas komunikacyjny. Hałas swym zasięgiem jest szczególnie uciążliwy dla ludności zamieszkujących tereny położone wzdłuż dróg krajowych, czy też wojewódzkich, na drogach gdzie występuje duży ruch pojazdów.

W mniejszym stopniu środowisku oraz ludności zagraża hałas przemysłowy. Ponadnormatywne oddziaływanie fabryk i przedsiębiorstw w większości przypadków nie ma dużego zasięgu zamykając się w zakresie obszaru inwestycji. Dodatkowo coraz częściej wyznaczane są strefy przemysłowe poza obszarami miast i terenów zabudowy mieszkaniowej.

Powiat wołomiński ma stosunkowo gęstą sieć dróg, często przechodzących przez miejscowości i wsie, które nie posiadają obwodnic. Jedyną różnicę stanowi Miasto Radzymin, którego obwodnica jest odcinkiem realizowanej drogi S8. Obwodnica znacznie odciąża miasto z ruchu, dzięki czemu poziom hałasu na ulicach Radzymina jest znacznie niższy.

Poziomu dźwięku generowanego przez drogi przedstawiają pomiary hałasu drogowego. Na terenie powiatu wołomińskiego pomiary poziomów hałasu, w okresie 2008-2011, zostały przeprowadzone jedynie w 2010 roku. Punkty pomiarowe zostały zlokalizowane w miejscowości Wołomin przy ul. 1-ego Mają, należącej do drogi wojewódzkiej nr 634. W tym miejscu na wysokości 4 metrów nad podłożem dokonano pomiarów w dwóch punktach, w odległości odpowiednio: 2 m i 40 m od źródła hałasu. Pomiary przeprowadzono w celu oceny poziomu dźwięku na terenach zabudowy mieszkaniowej zbiorowej, na których obowiązują następujące standardy:

- dla pory dnia, trwającej od godziny 600 do godziny 2200 – LAeq D= 60 dB;

- dla pory nocy, trwającej od godziny 2200 do godziny 600 – LAeq D= 50 dB.

Wyniki pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 22: Wyniki pomiarów poziomów hałasu na terenie powiatu wołomińskiego zrealizowanych w 2010 r.

| Lp. | Lokalizacja punktu pomiarowego | Data i wyniki pomiarów | Wartość przekroczeń hałasu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Adres punktu | Względna wysokość [m] | Odległość od skrajnego pasa ruchu [m] | Data | LAeq D [dB] | LAeq N [dB] | LAeq D [dB] | LAeq N [dB] |
| 1 | Wołomin ul. 1-go Maja (droga nr 634) | 4 | 2 | 2010-09-23 | 57,7 | 53,6 | - | 3,6 |
| 2 |  | 4 | 40 | 2010-09-24 | 52,1 | 48,2 | - | - |

Źródło: Hałas komunikacyjny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, http://wios.warszawa.pl

Powyższe wyniki przeprowadzonych pomiarów hałasu komunikacyjnego przedstawiają klimat akustyczny wzdłuż drogi wojewódzkiej 634, który panował w roku 2010. Niestety nie przeprowadzono pomiarów hałasu na pozostałych odcinkach dróg. Również nie dokonano pomiarów hałasu w roku 2011, które przedstawiłyby realny stan zagrożenia hałasem na terenie powiatu wołomińskiego. Stan ten przedstawiono jedynie w poniższej prognozie.

Jak wskazuje powyższa tabela, przekroczenie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu wystąpiło wyłącznie w porze nocy, w odległości 4 m od drogi, gdzie wartość dopuszczalna wynosi 50 dB. Pomiar wykazał przekroczenie tej wartości od 3,6 dB. Pomiary hałasu nie wykazały natomiast przekroczeń w porze dnia.

Zbadany poziom hałasu nie jest drastyczny, szczególnie w porze dnia, należy jednak pamiętać, iż liczba pojazdów stale wzrasta, co skutkuje zwiększeniem hałasu komunikacyjnego.

Aby wyznaczyć poziom hałasu komunikacyjnego, który będzie panował w okresie lat 2012-2015  sporządzono prognozę ruchu opierając się na wynikach badań generalnego pomiaru ruchu z roku 2010. Analizie poddano odcinki głównych dróg przechodzących przez tereny powiatu wołomińskiego: DK nr 8, DK nr 50. Pominięto analizę dla drogi S8 z uwagi fakt, iż jest to nowy odcinek posiadający zabezpieczenia przed hałasem, które gwarantują dotrzymanie panujących standardów akustycznych. Liczba pojazdów na analizowanych odcinkach dróg przedstawia poniższa tabela.

Tabela 23: Średnio-dobowe natężenie ruchu dla roku 2010 oraz prognoza na lata 2011 - 2015

| Oznaczenie drogi | Odcinek drogi | Średnio-dobowy ruch pojazdów poj./dobę |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2015 |
| DK8 | MARKI - RADZYMIN | 31067 | 32307 | 33597 | 37660 |
| S8 | RADZYMIN obwodnica | 21043 | 21896 | 22787 | 25590 |
|  | RADZYMIN – WOLA RASZTOWSKA | 22876 | 23793 | 24749 | 27759 |
| DK50 | STANISŁAWÓW - JADÓW | 7338 | 7648 | 7970 | 8993 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z generalnego pomiaru ruch na rok 2010 - www.siskom.waw.pl

Zgodnie z powyższą prognozą, największe natężenie ruchu wystąpi na drodze krajowej nr 8 szczególnie na odcinku Marki – Radzymin. Wartość ta na rok 2015 jest równa 37660 pojazdów na dobę. Procentowy przyrost ruchu w stosunku do roku obecnego (2011r.) dla największego horyzontu czasowego wynosi 17%. Wartość ta nie jest duża.

Poniżej przedstawiono zasięg dopuszczalnych izolinii hałasu w przedziale do 2015 roku. W analizie tej

pominięto drogę ekspresową S8. Jest to nowy odcinek, który posiada zabezpieczenia akustyczne chroniące tereny zabudowy mieszkaniowej.

Wartości dopuszczalne dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynoszą:

- dla pory dnia 55 dB;

- dla pory nocy 50 dB.

Wartości dopuszczalne dla terenów zabudowy zagrodowej oraz zamieszkania zbiorowego są równe:

- dla pory dnia 60 dB;

- dla pory nocy 50 dB.

Tabela 24: Zasięg ponadnormatywnego poziomu hałasu na drogach krajowych

| Droga | Odcinek drogi | Zasięg izofon [m] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2012 | Rok 2015 |
|  |  | Izofona 50 dB | Izofona 55 dB | Izofona 60 dB | Izofona 50 dB | Izofona 55 dB | Izofona 60 dB |
| DK8 | MARKI - RADZYMIN | 54 | 43 | 24 | 57 | 45 | 27 |
| DK50 | STANISŁAWÓW - JADÓW | 41 | 33 | 19 | 44 | 35 | 20 |

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z powyższą tabelą, największy zasięg oddziaływania wystąpi wzdłuż drogi krajowej nr 8. Niemniej jednak zgodnie z prognozą, wzrost oddziaływania na przełomie 2012r. – 2015 r. wyniesie około 2-3 metrów. Szczególnie zagrożona nadmiernym hałasem jest pierwsza linia zabudowy, która znajduje się zazwyczaj do 10 metrów od jezdni. Kolejna linia zabudowy zazwyczaj jest zasłonięta budynkami, które stanowią barierę dla dźwięku.

Monitoringowi hałasu podlegał również przemysł. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, na terenie powiatu wołomińskiego przeprowadził kontrole emisji hałasu w roku 2010 oraz 2011. W przypadku stwierdzenia przekroczeń standardów akustycznych na terenach chronionych organ ochrony środowiska wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Decyzja ta jest wydawana zgodnie z art. 115a ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) W 2010 r. starosta przeprowadził postępowanie zakończone wydaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu). W roku 2011 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie wszczęto 6 postępowań w sprawie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

## 4.4. Promieniowanie elektromagnetyczne

Wartości dopuszczalne promieniowania elektromagnetycznego dotyczą wyłącznie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności (zwłaszcza szpitale, żłobki, przedszkola, internaty, są one regulowane poprzez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, składowa elektryczna elektromagnetyczna promieniowania o częstotliwości 50 Hz nie może przekraczać wartości 1 kV/m oraz 60 A/m. Wartości te ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 25: Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

| Parametr fizyczny Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego | Składowa elektryczna | Składowa magnetyczna | Gęstość moc |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 Hz | 1 kV/m | 60 A/m | - |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883)

Dla miejsc dostępnych dla ludności parametry te są zróżnicowane i zależne od częstotliwości pola elektromagnetycznego. Zakresy przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 26: Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych w środowisku dla miejsc dostępnych dla ludności

| Lp. | Zakres częstotliwości | Składowa elektryczna | Składowa magnetyczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 Hz | 10 kV/m | 2500 A/m |
| 2. | 0 – 0,5 Hz | - | 2500 A/m |
| 3. | 0,5 – 50 Hz | 10 kV/m | 60 A/m |
| 4. | 0,05 kHz – 1 Hz | - | 3 A/m |
| 5. | 0,001 MHz – 3 MHz | 20 V/m | 3 A/m |
| 6. | 3 MHz – 300 MHz | 7 V/m | - |
| 7. | 300 MHz – 300 GHz | 7 V/m | - |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883)

Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych występuje w paśmie 50 Hz od sieci i urządzeń energetycznych oraz w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Na terenie powiatu wołomińskiego największy udział mają stacje bazowe telefonii komórkowej z antenami sektorowymi i antenami radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi). Na terenie powiatu wołomińskiego zlokalizowano w 2010 roku ponad 17 anten sektorowych i radiolinii. W roku 2009 dokonano pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, a ich wyniki przedstawiono w poniżej tabeli. Na terenie powiatu zlokalizowano dwa punktu pomiarowe:

- ul. Legionów 1, Wołomin;

- Poświętne.

Tabela 27: Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych na terenie powiatu wołomińskiego

| Lp. | Lokalizacja punktu pomiarowego | Zakres częstotliwości pomiaru |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 – 1 000 MHz | 1 – 40 000 MHz |
| 1 | ul. Legionów 1, Wołomin | 1,16 V/m | 1,16 V/m |
| 2 | Poświętne | < 0,05 V/m | 0,8 V/m |

Źródło: Wyniki pomiarów Pomiary pól elektromagnetycznych www.wioś.warszawa.pl

Nie stwierdzono przekroczeń zakresu częstotliwości pól elektromagnetycznych w środowisku dla miejsc dostępnych dla ludności na terenie powiatu wołomińskiego.

## 4.5. Poważne awarie i zagrożenia naturalne

Wszelkie zagrożenia powodowane przez poważne wypadki, awarie infrastruktury technicznej, zdarzenia atmosferyczne, które są powodem zagrożenia życia ludzkiego oraz skażenia środowiska zaliczane są do poważnych awarii i zagrożeń naturalnych.

Poważna awaria to zdarzenie, takie jak: emisja, pożar lub eksplozja, powstała w wyniku procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna bądź też więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do powstania zagrożenia zdrowia lub życia ludzi czy też środowiska.

Na terenie powiatu wołomińskiego istnieją zakłady dużego oraz zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii. Zakładem dużego ryzyka jest OLPP Sp. z o.o. Baza Paliw nr 5 w miejscowości Emilianów. Przedmiotem jej działalności jest przede wszystkim magazynowanie i przechowywanie paliw płynnych w zbiornikach, przeładunek z rurociągu dalekosiężnego (relacji Płock – Mościska – Emilianów), transport zbiorników magazynowych za pomocą własnych urządzeń jak i załadunek paliw do cystern samochodowych i kolejowych.

W roku 2010 na terenie powiatu wołomińskiego miała miejsce jedna poważna awaria. Był to wyciek benzyny ze zbiornika magazynowego należącego do przedstawionej powyżej bazy paliw w Emilianowie. Akcja ratownicza została przeprowadzona sprawnie przez Państwową Straż Pożarną w Wołominie (JRG KP PSP w Wołominie) i Ochotniczą Straż Pożarną.

Do poważnych awarii może dojść również w trakcie transportu toksycznych środków, który odbywać się może drogą lub linią kolejową. Szczególne zagrożenie niesie ruch drogowy. W Polsce jest to główny sposób przewozu substancji niebezpiecznych i stanowi około 81% ogólnej ilości przewozów. 	Przez tereny powiatu wołomińskiego przechodzą dwie drogi o znaczeniu krajowym (pierwsza to odcinek drogi ekspresowej S8, który biegnie z miejscowości Wyszków do Radzymina, gdzie dalej przechodząc w drogę krajową nr 8 idzie w stronę Warszawy; druga to droga krajowa nr 50 przechodząca przez wschodnią część powiatu Wołomińskiego).

Poważna awaria w tym przypadku wiąże się z wypadkiem bądź też wyciekiem substancji niebezpiecznych, w wyniku czego dochodzi do zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, zagrożeń dla wód podziemnych oraz wód powierzchniowych. Najczęściej dochodzi do następujących zdarzeń: Pożar w wyniku zapalenia benzyny, wybuchu propanu oraz uwolnienia substancji toksycznych skażających wody i glebę. Poważna awaria może wystąpić zarówno na drodze, podczas przewozu ładunków niebezpiecznych, jak i na terenie przedsiębiorcy, który materiały te posiada.

Administratorzy dróg publicznych zobowiązani są do monitorowania i kontroli trasy pojazdów przewożących substancje niebezpieczne, które powinny omijać gęstą zabudowę mieszkaniową i obszary cenne przyrodniczo.

Kontrole przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem przeprowadzają:

- inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego - na drogach, parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;

- funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej - na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;

- policjanci - na drogach i parkingach;

- funkcjonariusze Straży Granicznej - na drogach i parkingach;

- inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy - na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;

- funkcjonariusze służby celnej;

- żołnierze Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych - w stosunku do pojazdów Sił Zbrojnych;

- uprawnieni pracownicy Państwowej Agencji Atomistyki - na parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;

- uprawnieni pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego - na parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;

- uprawnieni pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska - na parkingach oraz na terenie przedsiębiorcy posiadającego towary niebezpieczne;

- uprawnieni pracownicy zarządów dróg - w miejscach określonych w ich uprawnieniach.

Z kolei zagrożenia naturalne, to procesy występujące niezależnie od woli człowieka, a zagrażające życiu ludzkiemu. Są to przede wszystkim pożary, gwałtowne opady, wyładowania atmosferyczne, huragany oraz powodzie.

Na terenie powiatu wołomińskiego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie odnotowała w 2010 roku 1832 zdarzenia. Do będących zagrożeniami naturalnymi wliczono: pożary (886 zdarzeń), gwałtowne opady atmosferyczne (169 zdarzeń), huragany, silne wiatry i tornada (łącznie 132 zdarzenia), oraz inne zjawiska naturalne (łącznie 223 zdarzenia).

Jak najbardziej realnym zagrożeniem są również powodzie. Przez teren powiatu wołomińskiego przechodzą takie rzeki jak: Bug i Liwiec. Rzeka Bug z uwagi na wypłycone koryto, z braku jego pogłębiania, od wielu lat stanowi poważne zagrożenie dla bliskich miejscowości. Powódź pojawia również w wyniku wylewania wód z rzeki Liwiec. Szczególnie zagrożone są takie wsie jak: Kuligów, Stasiopole, Ślężany, Czarnów, Józefów, Arciechów, Popielarze, Załubice i Wolica. Powodzią zagrożone są również Marki i Zielonka, w rejonach rzeki Długiej. Zagrożeniem są także rowy melioracyjne, które są zanieczyszczone, zamulone i wypłycane. Zalewają one zarówno tereny rolne jak i tereny, na których znajdują się budynki mieszkalne.

Poniżej przedstawiono mapę obszarów zagrożonych podtopieniami na terenie gmin Radzymin, Dąbrówka i Jadów. Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami przedstawia maksymalne możliwe zasięgi występowania podtopień w rejonie i sąsiedztwie dolin rzecznych. Mapa ta została wykonana w latach 2003-2006 przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Jednocześnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie sporządził Studium ochrony przeciwpowodziowej dla rzek: Bug, Liwiec, Długa, Czarna, Rządza, Osownica. Zbiorcze zestawienie obszarów zalewowych przedstawia mapka sporządzona przez PODGiK w Wołominie, zamieszczona poniżej.

Rysunek 19 Zbiorcze zestawienie obszarów zalewowych w powiecie wołomińskim

Źródło: Opracowanie własne.

## 4.6. Ochrona przyrody i krajobrazu

### 4.6.1. Lasy

Obszar powiatu Wołomińskiego w 29,4% zajmują lasy, to jest 28054,52ha. Udział powierzchni lasów, w poszczególnych gminach powiatu jest różny i zależny od struktury przestrzennej i charakteru gminy. Najbardziej zalesioną gminą na terenie powiatu jest gmina Zielonka o prawie 70 % udziale powierzchni leśnej. Natomiast najmniej powierzchni leśnej występuje na terenie gminy Wołomin, gdzie dominuje gospodarka rolna z dużym udziałem pól uprawnych. Powierzchnia leśna obejmuje 15 % ogółu powierzchni gminy Wołomin. Udział powierzchniowy oraz procentowy lasów na terenie Powiatu Wołomińskiego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 28: Struktura lesistości na terenie powiatu wołomińskiego

| Gmina | Nadleśnictwo | Powierzchnia Lasów Państwowych (ha) | Powierzchnia Lasów nadzorowanych (ha) | Pow. lasów będących własnością gmin, kościołów, innych osób prawnych i spółdzielni (ha) | Razem (4+5) | Lesistość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dąbrówka | Drewnica | 592 | 1871 | 1 | 1872 | 20,42 |
| Jadów | Łochów | 1825 | 1633 | 14 | 1647 | 27,56 |
| Klembów | Drewnica | 537 | 1395 | 10 | 1405 | 19,85 |
| M. Kobyłka | Drewnica | 100 | 197 | 24 | 221 | 16,05 |
| M. Marki | Drewnica | 608 | 257 | 31 | 288 | 30,15 |
| Poświętne | Mińsk | 170 | 2297 | 5 | 2302 | 19,32 |
| Radzymin | Drewnica | 1086 | 1313 | 8 | 1321 | 17,44 |
|  | Jabłonna | 438,37 | 0 | 269,15 | 269,15 |  |
|  | Służby powiatu | 0 | 270 | 0 | 270 |  |
| Strachówka | Łochów | 1378 | 3153 | 6 | 3159 | 39,24 |
| Tłuszcz | Drewnica | 285 | 1603 | 4 | 1607 | 15,47 |
| Wołomin | Drewnica | 125 | 739 | 36 | 775 | 15 |
| Ząbki | Drewnica | 256 | 8 | 13 | 21 | 25,09 |
| Zielonka | Drewnica | 5481 | 36 | 7 | 43 | 69,74 |
| Razem | 12854,37 | 14772 | 428,15 | 15200,15 |

Źródło: GUS 2011r., Starostwo Powiatowego w Wołominie, Nadleśnictwa Drewnica, Łochów, Mińsk, Jabłonna

Lasy na terenie powiatu Wołomińskiego to przed wszystkim lasy klasy IIb, III, oraz IVa, w wieku od 30 do 70 lat. Powierzchnia lasów państwowych to 12854,37 ha, czyli około 50%. Pozostałe drzewostany są własnością prywatną. Teren powiatu znajduje się w zasięgu granic czterech nadleśnictw – Drewnica w części zachodniej, północnej i centralnej, Łochów w części północno-wschodniej, Mińsk w części południowo-wschodniej oraz Jabłonna w części północno-zachodniej. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, sprawują nadleśniczowie.

#### 4.6.2. Obszary i obiekty prawnie chronione

Powiat wołomiński, na tle województwa mazowieckiego, znajduje się w grupie powiatów o stosunkowo dużej powierzchni obszarów chronionych. Na terenie powiatu znajdują się następujące formy ochrony przyrody, których powierzchnia wynosi:

- 307,9 ha - rezerwaty przyrody;

- 840,00 ha - fragment parku krajobrazowego;

- 18 743,00 ha - obszary chronionego krajobrazu;

- około 3 730,89 ha - fragmenty obszarów Natura 2000* (* uwzględniono powierzchnię Doliny Dolnego Bugu, Doliny Liwca, Krogulca, bez Ostoi Nadbużańskiej, której obszar pokrywa się z Doliną Dolnego Bugu);

- 231 pomniki przyrody;

- 31,61 ha - użytki ekologiczne;

- 120,04 ha – zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Lisie Bagno” w gminie Zielonka.

Łącznie powierzchnia objęta ochroną przyrody włączając również obszary Natura 2000 wynosi 23 773,44 ha.

### 4.6.3. Zieleń urządzona

Zieleń urządzona to tereny ukształtowane przez człowieka pod względem rozmieszczenia oraz doboru gatunków. Tereny te są stale pielęgnowane. Do zieleni urządzonej zaliczamy parki spacerowe, trawniki, ozdobne klomby, zieleń wzdłuż ulic oraz cmentarze, boiska sportowe, parki podworskie, parki miejskie i wiejskie, ogródki działkowe. Na terenie powiatu wołomińskiego wyróżnić można kilka ciekawych obiektów ujętych w rejestrze zabytków:

Tabela 29: Obiekty zieleni urządzonej wymienione w rejestrze zabytków

| Gmina | Miejscowość | Opis |
| --- | --- | --- |
| Gmina Dąbrówka | Jaktory Chajęty | Park podworski z XIX w o powierzchni 9,80 ha z niewielkim stawem. Występuje tu: kasztanowiec, jesion, sosna wejmutka, lipa drobnolistna, wierzba biała, aleja grabowa. |
|  | Ślężany | niewielki park o pow. 1,90 ha z dużą ilością starych drzew: kasztanowce, dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, buki, jesiony, świerki. |
|  | Wola Rasztowska | park krajobrazowy o powierzchni 5,0 ha, w którym spotkać można blisko 200-letnie okazy dębu, jesiona, lipy. Dominującym formą nasadzeń są zadrzewienia powojenne. |
| Gmina Klembów | Rasztów | pozostałości po dworskim parku krajobrazowy. Do dziś przewały szpalery lip i dębów z okresu założenia, czyli I połowy XIX w. |
| Gmina Radzymin | Radzymin | pozostałości po parku Lubomirskich o powierzchni 2,5 ha, występują stare dęby, graby, brzozy, wiązy, wierzby |
|  |  | zieleń na cmentarzu |
| Gmina Jadów | Jadów | pozostałość parku w zespole dworski z drugiej połowie XIX w. |
| Gmina Strachówka | Księżyki | park krajobrazowy z zespołem z 1860 r. |
|  | Równe | zespół dworski z poł. XIX w. z pozostałością parku krajobrazowego. |
| Gmina Poświętne | Krubki | zabytkowy park ze stawami o pow. około 10 ha |

Źródło: Opracowanie własne.

## 4.7. Gleby

Ochrona gleb w powiecie wołomińskim ogrywa istotne znaczenie, z uwagi na rolniczy charakter znacznej części powiatu. O rodzaju występujących gleb decyduje podłoże macierzyste, rzeźba terenu i warunki klimatyczne przy znaczącym udziale szaty roślinnej. Na większości terenu powiatu dominują osady plejstoceńskie. Na powierzchni przeważa glina zwałowa zmieszana z osadami piaszczysto-żwirowymi. W nieckach oraz obniżeniach terenu wytworzyły się gleby organiczne, głównie torfy. W dolinach rzecznych zostały naniesione osady piaszczyste, żwirowe i mułkowe często zawierające humus, z których zbudowane są tarasy nadzalewowe. Na obszarze dominują gleby bielicowe. Na podłożu gliniastym oraz iłowym wytworzyły się czarne ziemie. Gleby bielicowe i gruntowo–glejowe spotykamy na Równinie Radzymińskiej, a także na glinach zwałowych w okolicach Ręczaj i Poświętnego. Często występują rdzawe i brunatne bielice na pyłach, piaskach i żwirach np. w okolicach Tłuszcza i Jadowa. W dolinach rzecznych Rządzy i Cienkiej, w okolicy Łąk Radzymińskich występują gleby organiczno–mineralne, mułowe, murszowe i torfowe. Odczyn gleb jest przeważnie kwaśny i bardzo kwaśny.

Na obszarze powiatu dominują gleby słabe, głównie piąta klasa, rzadziej czwarta, a na jałowych piaskach – szósta, praktycznie nadająca się tylko pod zalesienie. Oprócz utworów plejstoceńskich na terenie powiatu warstwę powierzchniową gruntów tworzą wyłącznie osady holoceńskie w postaci piasków, żwirów, iłów, mułków oraz utworów pochodzenia organicznego, w tym torfów. W obniżeniach terenowych występują gleby hydrogeniczne (torfowe, mułowo-torfowe i murszowo-glejowe) zajmujące ok. 8 % użytków rolnych.

Tabela 30: Klasy bonitacyjne gleb powiatu wołomińskiego

| Grunty orne | Powierzchnia [ha] |
| --- | --- |
| III klasa | 749 |
| IV klasa | 9 787 |
| V klasa | 26 615 |
| VI klasa | 17 186 |
| Ogółem | 54 337 |

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego powiatu wołomińskiego na lata 2006-2013 (Aktualizacja)

Z przedstawionych danych wynika, iż w powiecie wołomińskim najwięcej jest gruntów V i VI klasy, stanowiących 81% ogółu gleb w powiecie. Gleby najniższych klas są najczęściej zalesiane lub przeznaczane pod rozwijającą zabudowę, zwłaszcza w zachodniej,  środkowej części powiatu.

Jakość gleb na terenie powiatu wołomińskiego została rozpoznana podczas wykonywania opracowania pt. Monitoring jakości gleb i ziemi w Powiecie Wołomińskim (PIG, grudzień 2006 r.). Gleby zostały przedstawione w oparciu o wyniki badań zawarte w  “Atlasie geochemicznym Polski 1:2 500 000” (Lis, Pasieczna 1995), opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny. Ogółem, w granicach powiatu wołomińskiego wykonano 54 analizy chemiczne próbek gleb. Sumaryczna klasyfikacja (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów gleby oraz standardów jakości ziemi - Dz. U. Nr 165, poz. 1359) wskazuje, że 96%  badanych gleb z obszaru powiatu należy do grupy A (standard obszaru poddanego ochronie), 2% do grupy B i 2% do grupy C. Przeciętna zawartość oznaczonych pierwiastków w glebach powierzchniowych powiatu Wołomin jest bardzo zbliżona do ich przeciętnej zawartości w glebach z obszarów niezabudowanych Polski.

Zdecydowana większość gleb obszaru powiatu (81% zbadanych próbek) wykazuje odczyn kwaśny (<6,7), typowy dla większości gleb warstwy powierzchniowej z obszaru Polski. Próbki o odczynie obojętnym (6,7-7,4) lub zasadowym (>7,4) pochodzą głównie z terenów miejskich: Wołomin, Radzymin, Zielonka, Tłuszcz. Wysokie pH gleb poziomu powierzchniowego w miastach jest prawdopodobnie wynikiem opadu pyłów ze spalania paliw oraz działalności zakładów przemysłowych.

Tabela 31: Zawartość pierwiastków w glebach powiatu wołomińskiego (w mg/kg)

| Metale | Wartości dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.) | Gleby o przekroczonych dopuszczalnych wartościach stężeń dla grupy C | Zakresy zawartości w glebach Powiatu Wołomińskiego N=54 | Wartość przeciętnych (median) w glebach Powiatu Wołomińskiego N = 54 | Wartość przeciętnych (median) w glebach obszarów niezabudowanych Polski 4) N = 6522 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grupa A 1) | Grupa B 2) | Grupa C 3) |  |  |  |  |
|  |  | Głębokość (m ppt) 0-0,3 0-2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Frakcja ziarnowa <1 mm, mineralizacja HCl (1:4) |
|  |  |  |  | Głębokość (m ppt) 0,0-0,2 |
| As Arsen | 20 | 20 | 60 |  | <5-7 | <5 | <5 |
| Ba Bar | 200 | 200 | 1000 |  | 5-99 | 17 | 27 |
| Cr Chrom | 50 | 150 | 500 |  | <1-6 | 2 | 4 |
| Zn Cynk | 100 | 300 | 1000 |  | 5-58 | 12 | 29 |
| Cd Kadm | 1 | 4 | 15 |  | <0,5-0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Co Kobalt | 20 | 20 | 200 |  | <1-2 | <1 | 2 |
| Cu Miedź | 30 | 150 | 600 |  | <1-29 | 4 | 4 |
| Ni Nikiel | 35 | 100 | 300 |  | <1-5 | 1 | 3 |
| Pb Ołów | 50 | 100 | 600 |  | <3-143 | 8 | 12 |
| Hg Rtęć | 0,5 | 2 | 30 |  | <0,05-0,07 | <0,05 | <0,05 |
| Ilość badanych próbek gleb z obszaru Powiatu Wołomińskiego w poszczególnych grupach zanieczyszczeń (w %) | 1) grupa A a) nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska – dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu faktycznego, 2) grupa B - grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych, 3) grupa C - tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne, 4) Lis, Pasieczna, 1995 – Atlas geochemiczny Polski 1: 2 500 000 N – ilość próbek |
| As Arsen | 100 |  |  |  |  |
| Ba Bar | 100 |  |  |  |  |
| Cr Chrom | 100 |  |  |  |  |
| Zn Cynk | 100 |  |  |  |  |
| Cd Kadm | 100 |  |  |  |  |
| Co Kobalt | 100 |  |  |  |  |
| Cu Miedź | 100 |  |  |  |  |
| Ni Nikiel | 100 |  |  |  |  |
| Pb Ołów | 96 | 2 | 2 |  |  |
| Hg Rtęć | 100 |  |  |  |  |
| Sumaryczna klasyfikacja badanych gleb z obszaru Powiatu Wołomińskiego do poszczególnych grup zanieczyszczeń (w %) |  |
| - | 96 | 2 | 2 |  |  |

Źródło: Opracowanie własne.

Stan jakości gleb na terenie powiatu w odniesieniu do wybranych metali ciężkich jest ogólnie dobry, jednak stan jakości osadów wodnych w kontekście ich potencjalnego wykorzystywania jest zdecydowanie gorszy. Prowadzone wyrywkowo badania stanu gleb nie wskazują na ich zanieczyszczenie.

Celem stwierdzenia ewentualnego problemu stanu jakości gleb na terenie powiatu wołomińskiego należy prowadzić regularne badania. W oparciu o analizę uzyskanych wyników można by dokładnie wytypować kierunki działań, których realizacja byłaby potrzebna.

## 4.8. Surowce mineralne

Powiat wołomiński położony jest w obrębie jednostki geostrukturalnej zwanej synklinorium brzeżnym, w południowo – wschodniej części niecki warszawskiej. Niecka zbudowana jest z osadów paleozoicznych, mezozoicznych, trzeciorzędowych oraz najmłodszych utworów – czwartorzędowych. Przy opisie budowy geologicznej powiatu wykorzystano wyniki uzyskane z wierceń głębokich otworów: Radzymin-1 i Okuniew-IG-1. Podłoże krystaliczne stwierdzono na głębokości około 4 080,0 m i jest zbudowane z gnejsów i pegmatytów. Na obszarze powiatu wołomińskiego nie stwierdzono występowania eokambru. Na skał podłoża krystalicznego zalegają osady kambru reprezentowane przez piaskowce, mułowce i iłowce. Osady karbońskie posiadają miąższość 600 m. Bezpośrednio nad nimi występują osady ordowiku wykształcone są w postaci margli, wapieni, dolomitów i iłowców o miąższość 80,0 m. Sedymentacje osadów poprzedziły synorogeniczne ruchy fazy świętokrzyskiej orogenezy kaledońskiej, kiedy to nastąpiło wydźwignięcie tego obszaru. Utwory ilaste z graptolitami wykształciły się w sylurze posiadają miąższość 1140,0 m. Nad osadami syluru zalegają osady permu. Podczas ruchów bretońskiej orogenezy waryscyjskiej utwory dewońskie zostały całkowicie usunięte. Karbońskie utwory sedymentacyjne najprawdopodobniej osadziły się. Podczas permu na obszarze Powiatu Wołomińskiego osadziły się mułowce, piaskowce, anhydryty i sól kamienna. Utwory triasu to piaskowce, mułowce, iłowce i wapienie zalegające na głębokości około 1500 m. Bezpośrednio nad nimi zalegają utwory jury reprezentowane przez wapienie, piaskowce, iłowce i mułowce. Osady kredy wykształciły się w postaci kredy piszczącej, wapieni, margli, piaskowców i mułowców. Utwory trzeciorzędu występują na głębokości od około 40,0 m do 260,0 m. Są to głównie iły, piaski, żwiry, mułki a także węgiel brunatny ułożony w warstwy o grubości 15m z przewarstwieniami piasków. Utwory czwartorzędu występują na całym terenie Powiatu Wołomińskiego i posiadają wychodnie na powierzchni. Utwory czwartorzędowe zostały ukształtowane podczas złożonych procesów sedymentacji w okresie glacjałów i  interglacjałów występujących na tych terenach w czwartorzędzie. Dominują osady z zlodowacenia Odry, tzw. środkowopolskiego. Utwory czwartorzędowe zalegają od 40,0 m do 150 m. Osady czwartorzędowe przede wszystkim tworzą  iły, mułki zastoiskowe, piaski eoliczne (wydmowe), piaski i żwiry rzeczne, glina zwałowa, zwietrzelina glin zwałowych (eluwia), namuły i torfy. Iły i mułki występują szerokim pasem w północno – zachodniej części powiatu. W środkowej oraz północnej części Powiatu Wołomińskiego występują piaski eoliczne, miejscami tworzące wydmy. W dolinach rzecznych Bugu, Liwca, Rządzy i innych mniejszych cieków występują piaski i żwiry. Ponadto, w dolinach rzecznych stwierdzono występowanie torfów, namułów oraz piasków humusowych. Utwory czwartorzędowe można podzielić na trzy kompleksy litologiczno – surowcowe: iłów warwowych, torfów i piasków eolicznych. W kompleksie iłowym udokumentowano i eksploatuje się szereg złóż, niektóre na skalę przemysłową. Utwory eoliczne budujące wydmy nie powinny być poddawane eksploatacji z uwagi na wartość jaką stanowią w krajobrazie.

Osady czwartorzędowe posiadające znaczenie surowcowe można podzielić na trzy kompleksy litologiczne. Pierwszy to zastoiskowe iły warowne z przewarstwieniami mułków. Utwory te występują głównie w okolicy Radzymina, Marek, Kobyłki i Zielonki. Drugi to kompleks piasków pochodzenia eolicznego i rzecznego, zlokalizowany w północno – zachodniej części Powiatu, oraz w okolicach Tłuszcza i Dąbrówki. Trzeci to kompleks organiczny – torfów, spotykanych głównie w zagłębieniach terenu.

Największe znaczenie gospodarcze posiada kompleks iłów i mułków podzielony na dwa poziomy surowcowe:

- dolny o średniej grubości 5,2 m;

- górny o miąższości 2,3 m.

Łączna grubość kompleksu surowcowego wynosi na ogół 6 – 8 metrów, maksymalnie 10 m. Zlokalizowany na powierzchni pod kilkumetrową warstwą piasków rzecznych i humusowych. Osady iłowe są cennym surowcem do wyrobów ceramiki budowlanej. Posiadające dobrą spiekalnością, ogniotrwałością i plastycznością. Dlatego w zachodniej części Powiatu utworzono wiele cegielni, niektóre już nieczynne. Obecnie działa ok. 20 cegielni. Złoża iłów zastoiskowe rozpoznano w ponad 50 złożach, które są od wielu lat intensywnie eksploatowane. Największa ilość złóż położona jest na północ i południe od Radzymina, w rejonie Ciemnego, Słupna, Mokrego, Łosi i Guzowatki. Ponadto dużą koncentracje złóż udokumentowano w okolicach Kobyłki, Zielonki i Marek. Złoża zostały rozpoznane na podstawie kart rejestracyjnych, upoważniających do eksploatacji, a nie do określania kategorii rozpoznania złoża. Obecnie taka forma została zaniechana – w zw. ze zmianą przepisów Prawa geologicznego i górniczego. Złoża posiadają przeważnie powierzchnie kilku hektarów (3-4 ha).

W większości stanowią prywatną własność i są przez osoby prywatne eksploatowane. Największe udokumentowane złoża to: Słupno - Wawrzynów (98,2 ha), Radzymin (58,2 ha) oraz Różewo – Marianów (33,1 ha). Szczegółowe informacje dotyczące zasobów kopalin powiatu wołomińskiego można znaleźć na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego www.pgi.gov.pl

Złoże Radzymin i Różewo – Marianów posiadają zasoby geologiczno-bilansowe surowców ilastych ceramiki budowlanej. Pierwsze z nich posiada 1896 tys. ton zasobów, a drugie 1427 tys. ton. W obu przypadkach nie rejestruje się wydobycia surowców.

Złoże Słupno-Wawrzynów posiada 760 tys. ton zasobów geologicznych. Wyróżnia się również złoże Słupno – Wawrzynów 2 na którym zanotowano 1 tys. ton wydobycia surowców oraz złoże Słupno – Wawrzynów I posiadające zasoby geologiczne bilansowe oraz przemysłowe, na którym nie jest prowadzone wydobycie.

Osady piaszczyste i piaszczysto-żwirowe tworzą drugi kompleks cechujący się wartościami surowcowymi. Piaski i żwiry to tzw. kruszywo naturalne wykorzystywane w budownictwie i drogownictwie oraz do produkcji silikatów (piaski kwarcowe). Osady udokumentowane zostały w okolicy Radzymina, Marek i Kobyłki, a także w okolicach Tłuszcza i Dąbrówki.

Na terenie powiatu występują także torfy, głównie w północnej części gminy Radzymin w pobliżu miejscowości Borki, Parcele, Łosie, Mokre. Jest to głównie torf mszysty, rzadziej olesowy lub sosnowo–wełniakowy. Tworzą pokłady o niewielkiej grubości od 1 do 1,5 m i nie spełniają kryteriów, aby można je eksploatować. Mają jedynie niewielkie zastosowanie w ogrodnictwie na potrzeby lokalne.

Aktualnie eksploatowana jest połowa złóż. Eksploatację prowadzi się metodą odkrywkową z uwagi na powierzchniowe występowanie złóż. Rocznie wydobywa się do 15 tys. m3 z każdego złoża. Udokumentowane złoża położone na terenie Powiatu to surowce pospolicie i powszechnie występujące na terenie kraju, tym samym zostały zakwalifikowane do klasy 4, najniższej. Ponadto przeprowadzono klasyfikację złóż ze względu na ochronę środowiska. Uwzględniono w niej stopień kolizyjności danego złoża w odniesieniu do różnych komponentów środowiska przyrodniczego i elementów zagospodarowania przestrzennego. W wyniku kwalifikacji 29 złóż zaliczono do klasy A, - mało konfliktowych, możliwych do eksploatacji bez większych ograniczeń, ponieważ położone są na obszarach nie podlegających ochronie prawnej. 12 złóż zakwalifikowano do klasa B - złoża konfliktowe, możliwe jednak do zagospodarowania. 15 złóż zostało zakwalifikowany do bardzo konfliktowych, których eksploatacja powinna być zaniechana. Kwalifikacja ta dotyczy złóż położonych na obszarze chronionego krajobrazu lub położenia w bliskiej odległości od obiektów zabytkowych. Ważnym faktem jest, który nie należy pomijać, że w wielu złożach wydobycie odbywa się bez ważnej koncesji oraz zatwierdzonego planu ruchu górniczego. Powszechnie spotykana jest nielegalna eksploatacja piasku wydmowego.

Duże zasoby surowców ilastych oraz intensywna eksploatowanych przyczyniła się do powstania wielu wyrobisk wymagających obecnie rekultywacji. Wyrobiska w większości znajdują się na terenach należących do osób prywatnych. Założony główny kierunek rekultywacji to przeistoczenie terenów po wyrobiskowych na tereny infrastrukturalne. Rekultywacja opiera się na zalewaniu wyrobisk i kształtowaniu ich funkcji jako zbiorniki małej retencji lub z przeznaczeniem do wykorzystania rekreacyjnego.

W gminie Radzymin obecnie znajduje się 17 czynnych wyrobisk eksploatacyjnych iłów warwowych. Pięć wyrobisk poddano rekultywacji, obecnie w różnym stopniu postępu. Dwa wyrobiska poddano zagospodarowaniu na cele w kierunku przemysłowym.

## 4.9. Gospodarka odpadami

Do dnia 31 grudnia 2011r. na szczeblu powiatowym funkcjonował plan gospodarki odpadami, który stanowił dokument zawierający wizję rozwoju systemu oraz określał warunki wdrażania proponowanych wariantów rozwiązań organizacyjno-technicznych. Od 1 stycznia 2012 roku będą obowiązują  nowe przepisy prawne zawarte w ustawie o odpadach dotyczące systemu gospodarki odpadami w Polsce. Zmiany ustawy o odpadach zostały dokonane w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897). Art. 14 znowelizowanej ustawy o odpadach wskazuje, iż opracowany zostanie tylko krajowy plan gospodarki odpadami oraz plany wojewódzkie. Nowelizacja ustawy definiuje również „region gospodarki odpadami komunalnymi”, czyli określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców, natomiast regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców.

Na koniec 2011 r. Powiat Wołomiński posiada wszystkie wymagane dotychczas dokumenty odnośnie gospodarki odpadami, t.j.:

- Plan gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego na okres 2004 – 2011 r.,  przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XIX-150/04 z dnia 28 września 2004 r.

- Aktualizację Planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego, na lata 2008 – 2011 - uchwaloną przez Radę Powiatu Wołomińskiego w dniu 28 marca 2008 r. (Uchwała Nr XVII – 118/08).

- I Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami – za okres od dnia uchwalenia planu (tzn. 28 września 2004 r.) - do dnia 31 grudnia 2006 roku.

- II Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu wołomińskiego – za lata 2007-2008.

- III sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego – za lata 2009-2010 r.

Zgodnie z ustaleniami sprawozdania z realizacji zaktualizowanego Planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego, stan gospodarki odpadami w powiecie wołomińskim przedstawia się następująco:

Przeprowadzona analiza w /w dokumencie wykazała, iż większość zadań przewidzianych do realizacji w Planie gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego na lata 2009 – 2010 jest realizowana prawidłowo. Również większość celów może zostać osiągnięta w terminie.

Najwięcej trudności związanych jest z budową ZUO w gminie Zielonka. Jest to bardzo poważny problem dla prawidłowego rozwoju gospodarki odpadami w całym regionie M. St. Warszawy. Składowisko odpadów w Wołominie będzie niedługo zapełnione i konieczna jest dla niego alternatywa, a ponadto, ZUO w gminie Zielonka zakładał również uruchomienie instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych. Co prawda na terenie powiatu została uruchomiona jedna kompostownia, jednak potrzeby związane z zagospodarowaniem odpadów ulegających biodegradacji są dużo większe.

Problem stanowi również mała efektywność selektywnej zbiórki niektórych frakcji odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych.

Najlepiej zaś realizowane są te zadania, które są dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych (budżetu powiatowego, bądź WFOŚiGW). Stąd najwięcej zadań realizowanych przez gminy w zakresie gospodarki odpadami obejmuje: usuwanie azbestu, likwidację tzw. „dzikich wysypisk”, akcje sprzątania świata, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i edukację ekologiczną. Niestety, niewykorzystywane są w tym zakresie fundusze strukturalne UE. Dlatego też, celem zwiększenia efektywności realizowanych zadań, sugeruje się przeznaczenie większych środków na szkolenia dla urzędników z zakresu pozyskiwania pomocy finansowej w zakresie gospodarki odpadami. Ważne będą również działania stymulujące tworzenie ponadgminnych struktur gospodarki odpadami, gdyż tylko takie jednostki mają większe szanse na pozyskanie środków finansowych na tworzone przez nie systemy gospodarki odpadami.

W sprawozdaniu wykazano ponadto, iż nie bez znaczenia dla efektywności prowadzonej przez gminy gospodarki odpadami jest zaangażowanie samorządów w promocję ekologicznych postaw wśród mieszkańców gminy i w tworzenie systemów selektywnej zbiórki. Badania świadomości ekologicznej, przeprowadzone przez powiat wołomiński wykazują, iż poziom poczucia odpowiedzialności za otaczającą człowieka przyrodę jest większy wśród mieszkańców tych gmin, które czynnie angażują się w rozwój gospodarki odpadami na ich terenie, korzystają z dokumentów strategicznych w zakresie gospodarki odpadami (PGO oraz sprawozdania z ich realizacji) i inwestują środki finansowe w konkretne działania związane z tym zagadnieniem.

Szczegółowe dane nt. stanu gospodarki odpadami zawarte są w ww. Sprawozdaniu z realizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu wołomińskiego za okres 2009-2010 (http://www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka:  Inne dokumenty, Ochrona środowiska).

# 5. PLAN OPERACYJNY NA LATA 2012 – 2015: CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ

## 5.1. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

### 5.1.1. Jakość wód i stosunki wodne

Cel długoterminowy do roku 2019:

W myśl Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Polityki ekologicznej państwa, celem długoterminowym w zakresie ochrony wód i stosunków wodnych jest:

Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez dążenie do poprawy jakościowej i ilościowej wód i zasobów wodnych oraz zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków.

Zapewnienie mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa powodziowego.

Kierunki działań jakie należy podjąć w zakresie realizacji celu długoterminowego są następujące:

- Dalsza budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej na terenie powiatu.

- Wspieranie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości oraz racjonalizacja zużycia wody.

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz wprowadzenie technologii produkcji ograniczających zrzut substancji niebezpiecznych.

- Ograniczenie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych pochodzących z rolnictwa

- Współpraca z właściwymi organami i instytucjami w zakresie inwentaryzacji i likwidacji źródeł zanieczyszczeń.

- Realizacja inwestycji w zakresie bezpieczeństwa powodziowego.

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

Po przeprowadzeniu analizy powiatu w zakresie stanu wód i infrastruktury ochrony środowiska i przyjętych celów na poziomie województwa przyjęto następujące cele krótkoterminowe do roku 2015:

- Zapewnienie mieszkańcom Powiatu odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej.

- Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, by uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzią.

- Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów jakościowych wód powierzchniowych poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, komunalnych i rolniczych.

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania ścieków.

- Wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Działania, które pozwolą osiągnąć powyższe cele są następujące.

- Opracowanie międzygminnej koncepcji gospodarki ściekowej dla terenów oddalonych od głównego systemu kanalizacyjnego w Powiecie.

- Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyżej 2 000 RLM, w celu zapewnienia 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych oraz przywrócenia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

- Budowa zbiorników do gromadzenia gnojowicy oraz budowa płyt obornikowych na terenach gospodarstw rolnych.

- Poprawa funkcjonowania systemu kontrolowania zakresu oczyszczania i odprowadzania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza rzeki Długiej (rów Magenta) i Liwca.

- Aktywny udział w konsultacjach i zgłaszanie uwag i wniosków do tworzonego przez Wojewodę Mazowieckiego „Programu bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu środkowej Wisły”.

- Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

- Stosowanie działań skutecznie chroniących zbiorniki wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.

- Włączenie samorządów do prac prowadzonych nad tworzeniem map zagrożenia i map ryzyka powodziowego.

- Opracowanie map z wyznaczonymi obszarami zalewowymi.

- Realizacja inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

- Wdrażanie ochrony naturalnych terenów zalewowych w dolinach rzecznych

- Sukcesywne prowadzenie prac konserwacyjnych i modernizacyjnych w obrębie urządzeń melioracyjnych.

- Budowa urządzeń piętrzących pozwalających na regulowanie odpływu wód.

- Racjonalne korzystanie z zasobów wodnych na cele konsumpcyjne.

- Promocja oraz edukacja zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania.

### 5.1.2. Powietrze atmosferyczne

Po przeprowadzeniu analizy realizacji celów i zadań z zakresu ochrony powietrza stwierdza się, że zadania określone w Programie ochrony środowiska są realizowane na bieżąco. W ostatnich latach zrealizowano wiele zadań, których celem była poprawa jakości powietrza. Na podstawie danych GUS stwierdza się zmniejszenie emisji, jednakże badania WIOŚ pokazują, że nadal występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. W niniejszym programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego w zakresie ochrony powietrza, wyznaczono kontynuacje celów, kierunków działań i zadań określonych w poprzednim Programie.

Cele długoterminowe do roku 2015:

- Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza.

- Spełnianie standardów jakości powietrza przez instalacje, wymaganych przepisami prawa.

Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celów długoterminowych

- Modernizacja zakładów przemysłowych i obiektów energetyki polegająca na wprowadzaniu efektywnych i ekologicznych technologii – doskonalenie procesów spalania paliw, instalowanie wysokosprawnych urządzeń redukujących zanieczyszczenia.

- Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych.

- Rozbudowa centralnej sieci ciepłowniczej na obszarach zwartej zabudowy.

- Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

- Kontynuacja gazyfikacji terenów gmin nie posiadających sieci gazowej.

- Szeroka promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w 2020 r. wymagane zwiększanie udziału do 14% ),

- Tworzenie warunków dla intensyfikacji ruchu rowerowego, wyznaczanie układu ścieżek rowerowych.

Cele krótkoterminowe do roku 2011:

- Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

- Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie źródeł niskiej emisji

- Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych

Tabela 32: Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celów krótkoterminowych

| L.p. | Cel krótkoterminowy | Kierunki działań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych | Optymalizacja warunków ruchu drogowego w celu zwiększenia płynności transportu. Budowa nowych odcinków dróg mających odciążyć ruch na drogach o przekroczonej przepustowości. Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej. Rozwój i wspieranie transportu zbiorowego. Tworzenie stref z zakazem ruchu samochodowego oraz stref ograniczonego ruchu: - ograniczenia czasowe, - zakaz ruchu określonych typów pojazdów. Budowa sieci parkingów, zatok postojowych, szczególnie na obrzeżach miast i w rejonach intensyfikacji funkcji usługowych (system Park&Ride) Wprowadzenie preferencji dla pojazdów transportu publicznego. Promowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w komunikacji i pojazdach, mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli samochodów (np. Dzień bez samochodu, korzystanie ze środków transportu publicznego, korzystanie kilku osób z jednego pojazdu). Promowanie wykorzystania roweru jako środka komunikacji. Intensyfikacja okresowego obowiązkowego czyszczenia ulic. Wprowadzanie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni. Stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii gwarantujących brak pylenia podczas eksploatacji. |
| 2. | Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie źródeł niskiej emisji | Termomodernizacje budynków mieszkalnych, publicznych i innych. Modernizacja lub przebudowa systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz indywidualnych palenisk domowych. Rozwój scentralizowanych sieci ciepłowniczej dla zaopatrzenia w ciepło budownictwa wielorodzinnego, usługowego i obiektów drobnego przemysłu. Propagowanie i wspieranie przechodzenia z opalania węglem lub miałem węglowym na ekologiczne nośniki ciepła. Modernizacja ciepłowni miejskich oraz lokalnych kotłowni z wykorzystaniem odpowiednich technologii zabezpieczających przed emisją szkodliwych gazów oraz zmiana paliwa na ekologiczne. Kompleksowa automatyzacja i monitoring ciepłowni, sieci i węzłów. Inwentaryzację i analizę potencjału energii odnawialnej możliwej do wykorzystania na terenie Powiatu, Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społecznoekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery. Wprowadzenie i konsekwentne przestrzeganie zakazu palenia traw i odpadów na powierzchni ziemi. Edukowanie i informowanie społeczeństwa o szkodliwości i zakazie spalania odpadów w paleniskach indywidualnych oaz na powierzchni ziemi. Zamieszczenie informacji na stronach internetowych Urzędów Miast i Gmin oraz Starostwa Powiatowego lub przygotowanie i kolportaż ulotek, z których zainteresowani mogliby uzyskać informacje, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać dofinansowanie lub kredyt na termorenowację budynków, modernizację kotłowni i palenisk domowych. |
| 3. | Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych | Ograniczanie emisji niezorganizowanej z terenu zakładów i innych placówek usługowo – handlowych poprzez utrzymywanie w czystości ich powierzchni odsłoniętych. Prowadzenie odpowiedniej polityki przestrzennej, mającej na celu lokalizację zakładów uciążliwych ze względu na emisje zanieczyszczeń do atmosfery na terenach oddalonych od zabudowy mieszkalnej i terenów przyrodniczo cennych (nie na linii najczęstszych kierunków wiatrów) i uwzględnienie tych zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego. Montaż urządzeń odpylających. Stosowanie wysokosprawnych, nowoczesnych technik odpylania. Montaż urządzeń dla ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych. Ścisłe przestrzeganie przepisów o ochronie atmosfery w przypadku nowych inwestycji. Przestrzeganie przez poszczególne zakłady i kontrola norm odnośnie emisji zanieczyszczeń. Promowanie i wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii, w tym BAT. Promowanie systemów zarządzania środowiskowego (projekty Czystej Produkcji i norm zarządzania środowiskowego (np. ISO 14000). |

### 5.1.3. Hałas

Cel długoterminowy do roku 2019:

Sukcesywne zmniejszanie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnych hałasem.

Kierunki w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Propagowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających powstawaniu i przenikaniu hałasu do środowiska.

- Systematyczne eliminowanie w przemyśle technologii i urządzeń przekraczających wartości normatywne emisji hałasu.

- Preferowanie mało konfliktowych lokalizacji obiektów przemysłowych przy opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego i w procedurach inwestycyjnych.

- Aktualizacja danych dotyczących stanu jakości środowiska akustycznego na terenie powiatu.

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

- Dążenie do ograniczenia hałasu na terenach, gdzie jest on odczuwalny jako dokuczliwy i uciążliwy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej.

- Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu na terenach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna.

- Dążenie do ograniczenia hałasu pochodzenia przemysłowego.

Działania pozwalające osiągnąć powyższe cele:

AD.1. Dążenie do ograniczenia hałasu na terenach, gdzie jest on odczuwalny jako dokuczliwy i uciążliwy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej (dotyczy to przede wszystkim hałasu emitowanego przez środki transportu w obszarach miejskich i wzdłuż głównych dróg).

- Modernizacja dróg w celu poprawy ich nawierzchni, z doprowadzeniem ich parametrów technicznych do obowiązujących stanów i standardów. Podczas modernizacji dróg i ulic należy zwrócić szczególną, uwagę na dobór właściwej warstwy wierzchniej dla rzeczywistej prędkości pojazdów oraz średnio-dobowego ruchu. Zastosowanie nawierzchni porowatych poprawi warunki akustyczne w środowisku akustycznym nawet do 3 dB.

- Remonty i naprawy istniejących odcinków dróg i ulic dążące do eliminacji nieciągłości i wyrw w warstwie wierzchniej w celu utrzymania wysokiego standardu nawierzchni.

- Poprawienie organizacji ruchu ułatwiającej płynność jazdy oraz zapewniające uspokojenie potoku ruchu.

- Optymalizacja transportu w centrach miejscowości – np. wyłączanie niektórych fragmentów ulic z transportu indywidualnego.

- Budowa obwodnic miast, wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary gęstej zabudowy.

- Budowa nowych odcinków dróg, w obszarach o przekroczonej przepustowości ruchu drogowego.

- Budowa odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w pobliżu centrów usługowych.

- Zwiększenie udziału komunikacji publicznej (zbiorowej), co zmniejszy w znaczący sposób ogólną liczbę pojazdów.

- Dążenie do eliminacji i wyłączenia z eksploatacji pojazdów i maszyn niespełniających standardów akustycznych.

- Sukcesywna budowa i uwzględnianie w trakcie ewentualnej modernizacji ulic ścieżek rowerowych wraz z niezbędnym zapleczem.

- Zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni w miejscach narażonych na ponadnormatywny hałas.

AD.2. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu na terenach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna

- Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów.

- Rozwój systemu monitoringu hałasu i dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas.

- Egzekwowanie wymagań akustycznych uwzględnionych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej dla powstających inwestycji przemysłowych.

- Dążenie do oddalenia przemysłów z miast szczególnie z obszarów o wysokiej koncentracji zabudowy mieszkaniowej.

- Właściwe strefowanie akustyczne - przeznaczanie wydzielonych specjalnie terenów na cele lokalizacji uciążliwego akustycznie przemysłu, rzemiosła i usług.

- Prowadzenie działalności edukacyjnej o zagrożeniu środowiska i zdrowia ludzkiego hałasem.

- Reagowanie na skargi mieszkańców Powiatu na ponadnormatywny hałas, z uwzględnieniem technicznych i ekonomicznych możliwości organów władzy, przy nadrzędnej zasadzie racjonalizacji takich działań.

AD.3. Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego

- Wykorzystywanie planowania przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych źródeł hałasu od terenów mieszkaniowych.

- Wydawanie decyzji o dopuszczalnych poziomach hałasu dla przedsiębiorstw przekraczających obowiązujące standardy akustyczne jak i konsekwentne dążenie do minimalizacji wartości przekroczeń.

- Ograniczanie użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada przyjętym standardom.

### 5.1.4. Promieniowanie elektromagnetyczne

Cel długoterminowy do roku 2019:

Ochrona przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

Kierunki w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Ukierunkowanie rozwoju miejscowych planów zagospodarowania na wyznaczanie poszczególnych stref ochronnych i stref przemysłowych;

- Wdrażanie opracowanych w Ministerstwie Środowiska procedur zapewniających bezpieczną lokalizację źródeł pól elektromagnetycznych.

Cel krótkoterminowy do roku 2015:

- Utrzymywanie natężenia niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie.

- Dążenie do oddalenia nowych źródeł wysokiego promieniowania elektromagnetycznego od terenów zabudowy mieszkaniowej i ścisłej koncentracji ludzi.

Działania w zakresie realizacji celu krótkoterminowego:

AD.1. Utrzymywanie natężenia niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie:

- Rozwój systemu monitoringu pól elektromagnetycznych i dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywne oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

- Prowadzenie, aktualizowanego corocznie, rejestru zawierającego informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

AD.2. Dążenie do oddalenia nowych źródeł wysokiego promieniowania elektromagnetycznego od terenów zabudowy mieszkaniowej i ścisłej koncentracji ludzi:

- Koncentracja źródeł promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego na obszarach z dala od terenów zabudowy mieszkaniowej.

- Unikanie lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w bliskim sąsiedztwie linii elektroenergetycznych lub stacji transformatorowych wysokiego napięcia.

- Wykorzystywanie planowania przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego od terenów mieszkaniowych.

- Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego.

- Ustalanie stref ochronnych wokół obiektów elektroenergetycznych.

### 5.1.5. Poważne awarie i zagrożenia naturalne

Cel długoterminowy do roku 2019:

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia

Kierunki działań w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Wzmożone kontrole pojazdów przewożących materiały niebezpieczne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną i Policję.

- Wdrożenie systemów ostrzegania i ochrony przeciwpowodziowej.

- Wdrażanie systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi, dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami rozporządzenia REACH, opracowanego przez właściwe organy.

- Zwiększanie retencyjności zlewni oraz poprawa stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego, realizacja „Programu Małej Retencji Województwa Mazowieckiego”.

- Zwiększenie liczby inwestycji związanych z budową i modernizacją obwałowań przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Bug.

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

Jako cele krótkoterminowe z zakresu poważnych awarii i zagrożeń naturalnych przewidzianych do osiągnięcia w latach 2012 – 2015 są:

- Zapobieganie poważnym awariom.

- Ochrona ludności Powiatu przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.

- Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych.

Kierunki działań w zakresie realizacji celów krótkoterminowych:

- Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.

- Wdrażanie zasad i zaleceń zawartych w Wojewódzkim planie zarządzania ryzykiem i operacyjno – ratowniczym oraz Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego.

- Systematyczna aktualizacja listy obiektów mogących być przyczyną poważnej awarii (zakłady i instalacje o zwiększonym i dużym stopniu ryzyka) oraz wyegzekwowanie od nich sporządzenia: raportów bezpieczeństwa, zakładowych planów zarządzania ryzykiem oraz planów operacyjno-ratowniczych, prewencyjnych programów zapobiegania awariom.

- Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji.

- Przeprowadzanie szkoleń dla odpowiedzialnych służb oraz podmiotów stwarzających ryzyko dotyczących zapobiegania, minimalizacji ryzyka i postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii.

- Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii.

- Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ochrony przeciwpowodziowej.

- Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych.

- Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców Powiatu o możliwości zapobiegania i postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.

### 5.1.6.Gospdoarka odpadami

Cel długoterminowy do roku 2019:

Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami

Kierunki działań w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów

- Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami

- Usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 r. wszystkich wyrobów zawierających azbest

- Właściwe zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

- Eliminacja nielegalnych składowisk odpadów

- Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

Kierunki działań w zakresie realizacji celów krótkoterminowych:

- Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi

- Opracowanie i uchwalenie nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin

- Przeprowadzenie przetargów w gminach na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- Budowa instalacji zagospodarowania odpadów

- Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości gospodarowania odpadami

- Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami

- Modernizacja   składowisk odpadów, rekultywacja lub zamknięcie

- Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

## 5.2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

### 5.2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu

Cel długoterminowy do roku 2019:

Promowanie walorów przyrodniczych Powiatu oraz idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśne

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej przyrody przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego powiatu.

Kierunki działań w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Wdrażanie opracowanych przez właściwe organy, strategii postępowania i planów ochrony zasobów przyrody,

- ścisła współpraca w zakresie ochrony przyrody z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie szerokich akcji edukacyjnych wśród społeczeństwa.

- Wykorzystywanie zasobów leśnych zgodne z zasadami użytkowania przyrody.

- Proponowanie i wskazywanie obszarów do objęcia ochroną prawną.

- Uaktualnienie oraz sporządzanie nowych planów ochrony dla rezerwatów przyrody położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.

- Wspieranie i motywowanie lokalnej społeczności w działaniach na rzecz utrzymania walorów przyrodniczych.

- Współpraca z Zarządem Województwa oraz Regionalnym Konserwatorem Przyrody przy koordynacji, tworzeniu i funkcjonowaniu obszarów chronionych.

- Organizacja oraz promowanie zajęć, konferencji, seminariów i warsztatów propagujących ochronę przyrody na terenie Powiatu.

- Promowanie ochrony przyrody w programie zrównoważonego rozwoju Powiatu Wołomińskiego.

- Współpraca z Urzędem Wojewódzkim w zakresie aktualizacji i wdrażaniu programu zwiększania lesistości na terenie Powiatu.

- Kontrola ewidencji gruntów poddanych zalesieniu oraz przegląd klasyfikacji gruntów.

- Promowanie i wdrażanie doświadczeń z funkcjonowania Leśnych Kompleksów Promocyjnych w zakresie edukacji ekologicznej oraz zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej.

- Promowanie biologicznych i ekologicznych metod ochrony lasów.

- Wspieranie budowy funkcji edukacyjnych lasów.

- Wspieranie działalności proekologicznej.

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

Po przeprowadzanej analizie stwierdzono, iż założone cele krótkoterminowe są poprawne i nie powinny ulegać zmianie.

- Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych oraz zachowanie bogactwa biologicznego

- Ochrona i zwiększanie terenów zieleni osiedlowej na terenie miast i jednostek osadniczych.

- Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych.

- Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i wiekowej lasów.

- Dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów wynikających z ochrony sieci obszarów Natura 2000.

Kierunki działań w zakresie realizacji celów krótkoterminowych:

AD.1. Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych oraz zachowanie bogactwa biologicznego

- Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych przed niewłaściwym zagospodarowaniem

- Zmniejszanie ekspansji terenów zurbanizowanych na obszarach przyrodniczo cennych poprzez stosowanie odpowiednich zapisów w MPZP

- Wprowadzenie zmian w systemie planowania przestrzennego pod kątem ograniczenia nadmiernej koncentracji działalności usługowej, a szczególnie rekreacyjno - turystycznej i dostosowania jej do lokalnych warunków przyrodniczych

- Dostosowanie sposobów użytkowania rekreacyjnego obszarów chronionych do zasad ich ochrony.

Zadanie to obejmuje:

1) analizę obecnego zagospodarowania rekreacyjnego obszarów chronionych,

2) porównanie stanu istniejącego z zamierzeniami planów ochrony (przy ich braku – ze stwierdzonymi potrzebami),

3) opracowanie programów poprawy,

4) realizację programu.

- Usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz starych, tradycyjnych odmian roślin i ras zwierząt hodowlanych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej, poprzez stworzenie i utrzymanie niezbędnych warunków technicznych i środków finansowych do takiej ochrony (stosowne obiekty i ich wyposażenie)

- Ustalenie kompromisu w stosunku do tendencji w zakresie wyboru kierunków rozwoju określonego obszaru o dużych walorach przyrodniczych, wynikających z istniejącego zainwestowania, stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego i sporządzonych planów ochronnych.

- Obiekty będące pomniki przyrody są prawem chronione. Obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną powinny być oznakowane. Strefa ochronna wokół powołanych obiektów wynosi 15 m. W celu ochrony obiektów cennych przyrodniczo (szczególnie starodrzewia i pomników przyrody) wprowadzone zostały następujące zakazy:

- wycinania i niszczenia drzew,

- zrywania pędów, liści,

- nacinania, rycia napisów i znaków,

- wchodzenia na drzewa,

- umieszczania na drzewach tablic i napisów,

- zanieczyszczania w zasięgu korony,

- niszczenia systemu korzeniowego poprzez prowadzenie linii podziemnych i telekomunikacyjnych, energetycznych i rurociągów w zasięgu korony oraz nakładania pełnych chodników w odległości bliższej niż 3 metry od pnia,

- palenia ognisk w zasięgu korony,

- lokalizowania stałych urządzeń komunalnych w zasięgu korony.

Podejmowane działania odnośnie obszaru NATURA 2000 są następujące:

Jeżeli na obszarze NATURA 2000 chronione ekosystemy i gatunki są we właściwym stanie a status ochrony jest właściwy i nic im nie zagraża, to NATURA 2000 nie zmienia nic w dotychczasowym funkcjonowaniu tego obszaru. Zalecane jest prowadzenie monitoringu w określonych odstępach czasu (3 – 6 lat) sprawdzający, czy nie zachodzi konieczność innych działań.

Jeżeli obecna prowadzona gospodarka zagraża chronionym ekosystemom i gatunkom, lub wpływa na nie negatywnie, wtedy należy przeprowadzić działania ochronne, z preferencją dla form motywacji ekonomicznej. Zadaniem NATURY 2000 jest stymulacja takich działań.

Jeżeli chronione gatunki lub ekosystemy potrzebują przeprowadzenia konkretnych zabiegów celu ich ochrony, wtedy fundusze przeznaczone na program NATURA 2000 umożliwi ich wykonanie i sfinansowanie.

Jeżeli w przyszłości pojawią się zagrożenia dla chronionych gatunków lub ekosystemów, wtedy działania prowadzone w ramach programu NATURA 2000 powinny im przeciwdziałać.

Zakłada się, że ochrona przyrody w ramach sieci NATURA 2000 nie musi być sprzeczna z rozwojem gospodarczym. Powinna współgrać z programem zrównoważonego rozwoju. Każdy obszar podlega indywidualnemu traktowaniu i ewentualne powstające problemy są rozpatrywane indywidualnie. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) przed rozpoczęciem Inwestycji mogącej oddziaływać na Obszar Natura 2000, właściwy organ rozpatruje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie oddziaływania inwestycji na siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony których powołano ten obszar. W przypadku stwierdzenia oddziaływania inwestycji przeprowadza się procedurę oceny oddziaływania na środowisko mającą na celu dokładne określenie oddziaływania, wariantów alternatywnych oraz środków minimalizujących. Jeżeli nie będzie alternatywnego rozwiązania lub inwestycja jest celem interesu publicznego lub przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa publicznego, inwestycja taka może być dopuszczona do realizacji, ale pod warunkiem zrekompensowania strat w środowisku przyrodniczym poprzez utworzenie innego obszaru o podobnych walorach przyrodniczych lub przeniesienia i stworzenia siedliska zastępczego dla wybranego gatunku tak, aby utrzymać integralność sieci.

AD.2. Ochrona i zwiększanie terenów zieleni urządzonej na terenie miast i jednostek osadniczych

Podstawowe kierunki działań są następujące:

- Konserwacja i rewaloryzacja zieleni na terenach miast i jednostek osadniczych.

- Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

- Opracowanie i wdrażanie programów ochrony zieleni w miastach i gminach.

- Opracowanie w każdej z gmin standardów powierzchniowych i programowych, dotyczących publicznych terenów zieleni jako norm obowiązujących przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Aktualizacja ewidencji gruntów rolnych i nieużytków pod kątem możliwości przeznaczenia ich na tereny rekreacyjne.

- Zwiększanie terenów zieleni osiedlowej na terenie miejscowości poprzez:

- zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i warunkach zabudowy

terenów minimalnego wskaźnika powierzchni terenów zieleni w stosunku do powierzchni

zabudowy wyższego, niż minimum określone przepisami szczegółowymi,

- zagospodarowanie zielenią terenów niewykorzystanych w obrębie istniejącej zabudowy,

- wyznaczanie terenów pod przyszłe parki, zieleńce, ogródki jordanowskie.

- Wprowadzanie stref zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych środowiskowo i krajobrazowo.

- Podniesienie standardów wyposażenia i jakości urządzenia istniejących publicznych terenów zieleni, w tym zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników (poprzez konserwacje istniejących obiektów, oraz wprowadzanie nowych urządzeń tj. ławki itp.).

- Zapewnienie dostępu do terenów zieleni miejskiej osobom niepełnosprawnym.

- Opracowanie i przyjęcie lokalnych regulacji prawnych, w skuteczny sposób chroniące zasoby zieleni w gminach i wymuszały pożądane zachowania ze strony mieszkańców.

Przykładowo, ustalenia takie mogłyby dotyczyć:

- obowiązku wydawania przez wydziały Urzędy Miast i Gmin zgody na budowę uciążliwych dla środowiska obiektów tylko pod warunkiem przeprowadzenia procedury OOŚ oraz z równoległą realizacją zieleni izolacyjnej i egzekwowanie tych decyzji (o ile jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),

- zwiększenie roli Straży Miejskiej i Policji w ochronie zieleni urządzonej (kary za niszczenie drzew, zaniedbania w opiece nad zielenią, praca na rzecz zieleni),

- wprowadzenie obowiązku jawności w zakresie stałych usług pielęgnacyjnych świadczonych przez firmy na rzecz terenów zieleni urządzonej (np. tablice informacyjne ustawione w parkach),

- obowiązku zakładania osłon na drzewa, skwery i trawniki w pobliżu miejsc parkowania pojazdów oraz przepuszczalnych osłon na glebę wokół drzew,

- stymulowania budowy ścieżek rowerowych w systemach zieleni urządzonej (doliny rzek) i ciągach ulicznych oraz podmiejskich drogach dojazdowych do obiektów rekreacji.

Działania poprawiające sytuację zieleni w pasach drogowych są następujące:

- stosowanie mieszanek kamienno-glebowych jako podłoża pod ciągami pieszymi. Zapewniają one odpowiednią nośność chodników i przepuszczalność podłoża. Mieszanki te zawierają ziemię w ilości niezbędnej dla procesów fizjologicznych drzew i pokrywają ich zapotrzebowanie na wodę,

- zastosowanie przepuszczalnej nawierzchni terenu, w miejscach gdzie rosną drzewa (np. z kostki kamiennej lub klinkierowej z przepuszczalnymi spoinami),

- zwiększenie podziemnej przestrzeni dla korzeni drzew, co umożliwia wprowadzanie dużych drzew do centrum miejscowości,

- stosowanie systemów nawadniających i odprowadzających wodę wzdłuż linii drzew ulicznych,

- stosowanie substratów do podłoża, zwiększających zdolność gleby do gromadzenia wody i składników pokarmowych.

Nasadzenia zieleni powinny być wykonane w odpowiedniej szerokości, tj. powyżej 3 m. W przypadku szerokości pasm poniżej 3 m nie należy sadzić dużych drzew. Tereny te lepiej zastąpić roślinnością okrywową lub niskimi krzewami na tle trawników, które spełniają rolę filtru zanieczyszczeń i zapobiegają wtórnemu pyleniu z powietrza. Na szerokich pasach należy projektować drzewa i krzewy w układzie wielowarstwowym. Rozwiązanie takie powinno być stosowane szczególnie w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu. W pasach zieleni przyulicznej celowe jest wprowadzenie większej liczby niewysokich krzewów lub roślin okrywowych zamiast trawników, które rosną słabo w zacienionych miejscach pod drzewami, oraz słabiej znoszą zasolenie i przesuszanie.

Zieleń w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej stanowi samodzielne, indywidualne założenia ogrodowe lub tzw. przedogródek w zabudowie segmentowej jednorodzinnej. Jej dobór i pielęgnacja zależą od właściciela posesji. Jednakże, dobór materiału roślinnego powinien być dostosowany do siedliska i charakteru istniejącej zieleni. Zieleń w centrum miejscowości powinna być zróżnicowana kolorystycznie, oraz uporządkowana co wpływa łagodząco na "chaos optyczny" terenów zurbanizowanych. Zalecane jest sadzenie roślin, które wywołują jonizację ujemną, mającą korzystny wpływ na psychikę człowieka. Do roślin takich należą: sosny, brzozy, lipy, róże, tulipany. Należy wprowadzać do nasadzeń jak najwięcej roślin wydzielających do powietrza olejki eteryczne o właściwościach leczniczych (tzw. fitoncydy). W miejscach zacienionych należy wprowadzić rośliny okrywowe zielne, krzewinki i niskie krzewy, które z powodzeniem zastąpią powierzchnie trawiaste również w miejscach narażonych na znaczne zanieczyszczenie.

AD.3. Racjonalne wykorzystanie walorów przyrodniczo - kulturowych powiatu

Planowane zadania są następujące:

- Promocja obszarów chronionych i innych walorów przyrodniczych Powiatu

- Promocja proekologicznych form turystyki i wypoczynku

- Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej wśród mieszkańców na temat form ochrony przyrody i walorów przyrodniczych Powiatu

- Przeprowadzenie studiów oraz wykonania planów możliwości wykorzystania struktur liniowych (ulice, drogi, kolej) w celu tworzenia parków linearnych oraz wyeksponowania walorów krajobrazowych pasm i linii granicznych

- Likwidacja barier i zagrożeń ekologicznych

- Utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin i rzek

- Nadanie proekologicznego priorytetu przy zmianach sposobu zagospodarowania terenów tam, gdzie ciągi ekologiczne są zagrożone przez dotychczasową działalność inwestycyjną

- Zwiększanie połączeń systemu przyrodniczego Powiatu poprzez tworzenie łączników między poszczególnymi elementami systemu

- Zaproszenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych „non profit” do współpracy w ochronie czynnej obiektów i obszarów przyrodniczych w ramach edukacji ekologicznej

- Przeprowadzenie co 5 lat aktualizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej Powiatu.

Rady Miast i Gmin są zobowiązane zapewnić mieszkańcom gminy swobodne korzystanie z przyrody. Do zadań gminy należy przede wszystkim tworzenie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień, łączących się, w miarę możliwości, z terenami zalesionymi. Na obszarach o wysokich walorach geomorfologiczno-krajobrazowych, atrakcyjnych turystycznie należy szczególnie dbać o szeroko pojętą estetykę krajobrazu. Na terenie Powiatu obszary najcenniejsze pod względem przyrodniczym pokrywają się w zasadzie z obszarami najbardziej atrakcyjnymi rekreacyjnie. Sytuacja ta stwarza niebezpieczeństwo wzrostu negatywnego oddziaływania na zasoby przyrodnicze, w tym na obszary chronione. W tym celu proponuje się prowadzenie intensywnej edukacji społeczeństwa w celu zwiększenia świadomości celów i zasad ochrony przyrody.

Główne przewidziane kierunki działań to:

- propagowanie  zachowań zgodnych z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu,

- promowanie rozwoju sieci szlaków turystycznych i przyrodniczych ścieżek dydaktycznych,

- ograniczony dostęp do terenów cennych przyrodniczo oraz ochrona tych terenów przed niewłaściwym zainwestowaniem.

W strukturze przestrzennej Powiatu uwidacznia się zasięg terenów otwartych, tworzących system przyrodniczy. Układ współtworzą zieleń, głównie leśna, a także zieleń urządzona.

Doliny cieków i obszary zieleni tworzą naturalny system nawietrzania (doliny – naturalne rynny spływu powietrza) i regeneracji powietrza w Powiecie (zieleń leśna, nadwodna i osiedlowa). Postuluje się zachowanie ciągłości powiązań przyrodniczych poprzez doliny, istniejące obszary zieleni oraz nowoprojektowane obszary zielone wewnątrz struktury osadniczej. W celu zachowania ciągłości systemu przyrodniczego należy chronić istniejące korytarze ekologiczne oraz zwiększać powierzchnie połączeń Powiatu z terenami otwartymi.

W zakresie zwiększenia różnorodności krajobrazu i jego odporności biologicznej proponuje się:

- zalesiać i zakrzewiać grunty nie użytkowane rolniczo,

- pobocza dróg obsadzać drzewami (zwłaszcza miododajnymi, np. lipa) i krzewami,

- obsadzać brzegi rowów i naturalnych cieków drzewami i krzewami, o ile nie ma przeciwwskazań do takich działań (przeciwpowodziowych).

Ochrona zbiorowisk leśnych

Do zadań współczesnego leśnictwa należy znalezienie kompromisu pomiędzy gospodarka leśną, zasadnym prawem ludzi do wypoczynku w lesie oraz ochroną jego ekosystemów. Podstawowe zasady gospodarowania jakie powinny być stosowane w Lasach Państwowych jak i prywatnych, zawarte są w:

- zasadach hodowli lasu,

- instrukcji ochrony lasu,

- instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu.

Gospodarowanie lasami powinno być prowadzone zgodnie z polityką zapewniającą wypełnienie złożonych funkcji uwzględnionych w planach urządzania lasów, w szczególności:

- zachowania lasów i ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,

- ochrony lasów, szczególnie cennych z punktu widzenia przyrodniczego i krajobrazowego,

- produkcji drewna oraz surowców i produktów ubocznych użytkowania lasu.

Ochrona zasobów leśnych, utrzymanie oraz podniesienie ich walorów będzie realizowane w następujący sposób:

- Zamiana struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury wiekowej drzewostanów,

- Ograniczanie stosowania środków chemicznych w hodowli i ochronie lasu,

- Przy obiektach rekreacyjnych zlokalizowanych w lasach należy wyznaczyć obszar do zagospodarowania i użytkowania zgodnie z zasadami przewidzianymi dla lasów rekreacyjnych,

- Dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych przez opracowanie programu udostępniania i zagospodarowania wybranych fragmentów lasów do celów rozwoju turystyki i wypoczynku, regeneracji zdrowia, edukacji ekologicznej,

- Zbilansowaną gospodarkę wodną przyczyniającą się do złagodzenia ewentualnego deficytu wodnego w ekosystemach leśnych, m.in. poprzez odtwarzanie lub budowę od podstaw śródleśnych zbiorników wodnych,

- Zachowanie w naturalnych obniżeniach terenu olsów, lasów łęgowych i innych naturalnych lub seminaturalnych funkcji roślinnych, które zwiększają pojemność wodną środowiska,

- Wprowadzanie w podszycie gatunków liściastych (głównie brzoza), zmniejszających zagrożenie pożarowe w bezpośrednim sąsiedztwie terenów i obiektów turystycznych, oraz ciągów komunikacyjnych

- Należy przewidzieć budowę przepustów dla zwierząt, pod drogami przebiegającymi przez obszary leśne, w miejscach gdzie szczegółowe rozpoznanie przyrodnicze wykaże taką potrzebę,

- Pozostawienie pasów ochronnych na obrzeżach dróg przebiegających przez lasy,

- Wyeliminowanie przypadków wypalania traw, które są przyczyną większości pożarów w lasach,

- Wspieranie działalności proekologicznej oraz wzmocnienie służb ochrony przyrody,

- Zachowanie śródleśnych bagien, mszarów i torfowisk jako naturalnych rezerwuarów wody zwiększających odporność ekosystemów leśnych, zwłaszcza w okresach suszy,

- Zwiększanie ochrony lasów przed ich zaśmiecaniem, wyrzucaniem odpadów i nieczystości,

- Ochrona lasów przed wypasem bydła, grabieniem ściółki i kradzieżą drewna,

- Przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu, w tym monitoring stanu i zagrożeń.

Grunty leśne położone na terenie Powiatu, niezależnie od formy własności, podlegają ochronie na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o lasach. Ochrona gruntów leśnych realizowana jest poprzez przestrzeganie zakazów określonych w ww. ustawach, a w szczególności na

zakazie:

- przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne (z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie),

- niszczenia lasów i gruntów leśnych,

- działań osłabiających biologiczną odporność drzewostanów.

Racjonalne wykorzystanie walorów przyrodniczych lasów to:

- Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasami – racjonalna gospodarka leśna przy uwzględnieniu statutu ochronnych zbiorowisk leśnych

- Uaktualnienie lub opracowanie dokumentacji urządzania lasów

Utrzymanie obecnego poziomu lesistości lub jego powiększanie będzie realizowane poprzez:

- Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego (po opracowaniu) programu zalesiania.

- Zalesianie gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego oraz nieużytków.

- Scalanie niewielkich enklaw leśnych w większe kompleksy.

Zadrzewienia i zakrzewienia powinny być lokalizowane głównie na następujących obszarach:

- wzdłuż szlaków komunikacyjnych i niektórych dróg polnych,

- obszarach zabudowanych różnego typu,

- nieużytki przemysłowe i rolnicze (pod warunkiem, że istniejące nieużytki rolnicze nie zasługują na ochronę ze względu na walory przyrodnicze),

- strefy ochronne wokół obiektów uciążliwych dla otoczenia,

- strefy ujęć wody.

### 5.2.2. Gleby

Uwzględniając zapisy Polityki ekologicznej Państwa ustalono treść celów długo i krótkoterminowych dla powiatu wołomińskiego.

Cel długoterminowy do roku 2019:

Dalsza ochrona i przeciwdziałanie degradacji gleb wraz z rekultywacją terenów zdegradowanych.

Kierunki działań w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Wdrożenie zasad waloryzacji terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności, opracowanych na szczeblu krajowym  oraz promocja takiej żywności,

- Promowanie rolnictwa integrowanego oraz ekologicznego w myśl ustawy o rolnictwie ekologicznym. Rolnictwo ekologiczne szczególnie powinno być promowane na obszarach chronionych.

- Wykorzystywanie gleb zgodnie z klasą bonitacyjną oraz stopniem zanieczyszczenia.

- Ochrona gruntów oraz gleb w trakcie sporządzania MPZP.

- Przeciwdziałanie erozji wietrznej i zakwaszeniu gleb.

- Przygotowanie oraz wdrożenie programu zmniejszającego poziom zakwaszenia gleb.

- Rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego.

- Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropegenne;

- Minimalizacja elementów powodujących degradację gleby i gruntów (w postaci emisji zanieczyszczeń rolniczych, przemysłowych i komunikacyjnych).

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

- Wykorzystywanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem klasą bonitacją i zanieczyszczeniem.

- Powołanie i wdrożenie programu redukcji obniżenia wartości chemicznych i fizycznych gleb oraz gruntów.

- Zredukowanie powierzchni obszarów zdegradowanych i zanieczyszczonych.

- Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb.

- Ochrona gruntów poprzez ograniczenie przeznaczania terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

- Rozwój monitoringu gleb.

Powierzchnia ziemi a razem z nią gleba, to jedne z najważniejszych elementów wchodzących w skład środowiska przyrodniczego. Stan gleby oraz jej jakość zleży w dużej mierze od stanu szaty roślinnej, świata zwierzęcego oraz sposobu wykorzystania przez mieszkańców. Polityka rozwoju Powiatu prowadzi do konfliktów na styku ochrona gleby/rozwój  powiatu. Dlatego w myśl zrównoważonego rozwoju potrzebne są działania na rzecz ochrony oraz poprawy i rewitalizacji stanu gleb.

Sposób prowadzenia działań ochronnych jest następujący:

- Promowanie rolnictwa ekologicznego i zasad dobrego gospodarowania na obszarach rolnych.

- Redukcja elementów powodujących degradację gleby i gruntów.

- Rekultywacja gleb i gruntów zdegradowanych i zanieczyszczonych poprzez zalesianie lub przeznaczenie na cele rekreacyjne.

- Promowanie edukacji wśród mieszkańców Powiatu dotyczących ochrony gleb, stanu ich zanieczyszczenia oraz właściwego wykorzystania. Działania te mają być prowadzone poprzez stosowanie odpowiednich upraw, racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnych, ogrodach przydomowych, ogródkach działkowych oraz w lasach.

- Wprowadzenie działań przyczyniających się do ograniczenia zakwaszenia gleb.

- Przeciwdziałanie erozji gleb na obszarach o dużych spadkach lub zagrożonych erozją eoliczną poprzez wprowadzenie pokrywy roślinnej.

- Podczas sporządzania MPZP Nie dopuszczanie do rozpraszania zabudowy na terenach rolnych i w pierwszej kolejności przeznaczanie pod zainwestowanie nierolnicze terenów rolnych, położonych w obszarze już istniejącego zainwestowania oraz terenów o najniższej wartości dla produkcji rolnej.

- Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności rolniczej.

- Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne można dokonać jedynie w  planach zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowej ochronie podlegają użytki rolne o wysokiej bonitacji, tzn. klas I-III, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego oraz użytki rolne klas IV-VI – jeśli zostały wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz lasy. W tych przypadkach zagospodarowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne łączy się z uzyskaniem zgody na wyłączenie ich z produkcji rolniczej i leśnej. Rolnictwo pełni dużą rolę w rozwoju Powiatu, dlatego, w związku z koniecznością przystosowania rolnictwa do wymagań integracji europejskiej, powinny zostać wprowadzone Zasady Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, integrowana produkcja i obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin oraz kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin. Szczególnie istotnym zadaniem do realizacji w zakresie ochrony gleb jest racjonalizacja ich nawożenia. Istotne jest prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych wśród mieszkańców prowadzących działalność rolniczą i właścicieli ogródków działkowych. Dotyczy do głównie poziomu zanieczyszczenia uprawianych gleb oraz konieczności stosowania odpowiednich nawozów, a także właściwych upraw. Ze względu na fakt, że niektóre gatunki roślin mają zdolność kumulowania metali ciężkich, nie zaleca się prowadzenia upraw dla celów konsumpcyjnych na glebach narażonych na zanieczyszczenie (szczególnie w pobliżu tras komunikacyjnych i zakładów przemysłowych). W przypadku ogródków działkowych należy, w głównej mierze propagować ich funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Ważnym zadaniem jest okresowy (np. co 5 lat) monitoring jakości gleb, zwłaszcza w rejonach zakładów uciążliwych dla środowiska, ruchliwych tras komunikacyjnych, aby wykluczyć zanieczyszczenie metalami ciężkimi i środkami ochrony roślin. Informacje o jakości gleb i stopniu zanieczyszczenia powinny znaleźć się na jednej mapie.

### 5.2.3. Surowce mineralne

Cel długoterminowy do roku 2019:

- Doskonalenie wdrożenia prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin, wód podziemnych.

- Ograniczenie presji środowiskowej podczas prowadzenia robót geologicznych i eksploatacji kopalin.

- Wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego.

- Minimalizacja nielegalnej eksploatacji kopalin.

- Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

Kierunki działań w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Wyeliminowanie nielegalnego wydobycia kopalin.

- Ochrona obszarów rolniczych o wysokiej bonitacji gleb, obszarów chronionych, obszarów leśnych oraz obszarów o wysokich walorach krajobrazowych (szczególnie wydm) przed tworzeniem nielegalnych wyrobisk.

- Opracowywanie planów rewitalizacji dla złóż nie eksploatowanych.

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

- Wyłączenie złóż nieeksploatowanych i terenów perspektywicznych z obszarów przeznaczonych pod działalność inną niż wydobywcza, w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Wzrost stopnia rekultywacji oraz rewitalizacja obszarów po dawnych wyrobiskach eksploatacyjnych. Kontrola terenu dawnych wyrobisk w celu ochrony przed powstawaniem nielegalnych składowisk odpadów.

Polityką ochrony złóż i kopalin oraz gospodarowanie tymi zasobami kierują Minister Środowiska, marszałek województwa oraz starosta i urząd górniczy. Funkcjonowanie oraz rekultywacja wyrobiska ciążą na użytkowniku złoża. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) ustala m.in. zasady korzystania z kopalin. Obowiązująca ustawa określa zagadnienia związane z własnością kopalin, użytkowaniem oraz koncesjonowaniem. Ustawa określa również sposoby ochrony środowiska, w tym złóż kopalin i wód podziemnych oraz innych elementów środowiska, w związku z wykonywaniem robót geologicznych i wydobywaniem kopalin.

Jedynym sposobem zabezpieczenia obszarów określonych jako perspektywiczne w przypadku złóż nieeksploatowanych, jest podjęcie odpowiednich zapisów w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Odpowiednie zapisy powinny zostać umieszczone w MPZP, w celu zabezpieczenia obszarów ochronionych, na którym występują złoża nieeksploatowane, przed zainwestowaniem uniemożliwiającym późniejsze wykorzystanie złoża.

## 5.3. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

### 5.3.1. Racjonalne użytkowanie wody do celów konsumpcyjnych

W oparciu o priorytety przedstawione w Polityce ekologicznej państwa wyznaczono cel długoterminowy.

Cel długoterminowy do roku 2019:

Maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych na cele konsumpcyjne.

Przyjęcie tego założenia jako cel długoterminowy wynika z przyjętych limitów na szczeblu krajowym. Największa skuteczność w tym zakresie będzie poprzez wdrażanie celu w życie przez  zakłady produkcyjne, a także jednostki funkcjonujące w sektorze komunalnym.

Główna zasada realizacji celu przez sektor produkcyjny i komunalny będzie polegać na skoncentrowaniu wysiłków na obniżeniu popytu na wodę, co jest przeciwieństwem do metody zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na wodę poprzez zwiększanie jej podaży.

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

- Zmniejszenie strat wody w systemach przemysłowych.

- Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych (modernizacja urządzeń, instalacja liczników wody).

- Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie konieczności i możliwości oszczędzania wody.

- Wprowadzenie wskaźników wodochłonności produkcji do Programu ochrony środowiska, po ich ogłoszeniu.

Jak wskazują badania, objętość wody zużywanej przez mieszkańców w Polsce w ostatnich latach wyraźnie się obniża. Przedsiębiorstwa wodociągowe w dużych miastach jak i mniejszych aglomeracjach odnotowują spadek sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych oraz dla przemysłu. Jako przyczyny tego zjawisko podaje się m.in. wzrost ceny wody, instalacja wodomierzy przez mieszkańców, stosowanie nowych wodooszczędnych rozwiązań technologicznych w przemyśle, a także wzrost świadomości konsumentów, co do potrzeby oszczędzania zasobów wodnych.

Istnieje wiele sposobów oszczędzania, które w łatwy sposób można wdrożyć w życie w każdym domu.

Poniżej przedstawiono dwie grupy sposobów na oszczędzanie:

I grupa – zastosowanie rozwiązań z tej grupy nie wymaga żadnych lub prawie żadnych nakładów finansowych. Zatem efekt ekonomiczny jest natychmiastowy

- Nie zostawianie otwartego kranu gdy nie jest to niezbędne.

- Używanie do kąpieli natrysku, zamiast wanny.

- Uszczelnianie spłuczki w toaletach oraz nieszczelnych baterii przy umywalkach, zlewozmywakach i wannach.

- Korzystanie z programów oszczędnościowych w pralkach i zmywarkach.

II grupa – rozwiązania przedstawione poniżej wymagają trochę wyższych nakładów finansowych. Nie są to jednak wysokie kwoty.

- Zastosowanie spłuczek z funkcją stop oraz podziałem na spłukiwanie oszczędnościowe 3/6 litrów.

- Zastosowanie perlatorów montowanych na wylewkach baterii umywalkowych i zlewozmywakowych.

- Zastosowanie baterii termostatycznych przy natrysku i w umywalce.

- Zastosowanie reduktora ciśnienia.

- Wykorzystywanie automatycznych pralek i zmywarek z programami oszczędnościowymi.

### 5.3.2. Zmniejszenie zużycia energii

Cel długoterminowy do roku 2019:

Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

Zmniejszenie dotychczasowej energochłonności gospodarki.

Długookresowa polityka w zakresie zmniejszenia zużycia energii wiąże się z informowaniem społeczeństwa w zakresie sposobów ograniczenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, jak i promowaniem nowszych systemów i urządzeń o mniejszym zużyciu energetycznym.

Polityka długookresowa związana jest również z ograniczeniem dotychczasowego wykorzystania energii przez podmioty gospodarcze. W tym przypadku polityka opiera się na wspieraniu podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów energetycznych, promowanie podmiotów posiadających certyfikaty i znaki jakości oraz dążących do ich zdobycia.

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

1. Relatywne zmniejszenie zużycia energii poprzez promowanie wprowadzania energooszczędnych technologii i urządzeń w gospodarce komunalnej oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

2. Zmniejszenie strat energii, przede wszystkim cieplnej, w obiektach mieszkalnych i usługowych poprzez poprawę parametrów cieplnych budynków (termomodernizacja). Wykorzystywanie nabytej wiedzy ograniczania strat energii, szczególnie cieplnej podczas powstawania nowych budynków mieszkalnych i usługowych.

3. Zwiększenie świadomości społeczeństwa poprzez edukację w zakresie ograniczania zużycia energetycznego.

4. Szeroka promocja korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz przedstawianie i informowanie o korzyściach związanych z tych źródeł.

Powyższe cele wynikają bezpośrednio z założeń Polityki ekologicznej Państwa Polskiego. Cel zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej przyczynia się do zmniejszenia zużycia surowców energetycznych i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Zmniejszenie energii wymaga jednak edukacji społeczeństwa na temat podstaw i sposobów oszczędzania.

AD.1. Relatywne zmniejszenie zużycia energii poprzez wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w gospodarce komunalnej

Propagowanie i relatywne przestrzeganie konieczności wymiany źródeł światła na energooszczędne. Stosowanie energooszczędnych źródeł światła, poprzez wymianę powszechnie wykorzystywanych żarówek z gazem szlachetnym na żarówki LED czy też świetlówki kompaktowe. Używanie nowoczesnego oświetlenia pozwala zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej. Dodatkowo nowe źródła energii pracują od 6 do 12 razy dłużej, co pozwala również na oszczędności energetyczne związane z produkcją. Przekazywanie wiedzy na temat ograniczania ciepłej wody, zmniejszenia ogrzewania pomieszczeń nieużywanych przyniesie żądanie skutki ograniczenia energii obecnie zużywanej.

AD.2. Zmniejszenie strat energii, przede wszystkim cieplnej, w obiektach mieszkalnych i usługowych poprzez poprawę parametrów cieplnych budynków (termomodernizacja). Wykorzystywanie nabytej wiedzy ograniczania strat energii, szczególnie cieplnej podczas powstawania nowych budynków mieszkalnych i usługowych

Propagowanie prac termomodernizacyjnych oraz odpowiednie docieplanie budynków. Szczególny nacisk kierowany na zmniejszenie zużycia ciepła, potrzebnego na ogrzewanie budynków, ciągłą dbałość o odpowiednią izolację rur doprowadzających ciepłą wodę, usuwanie nieszczelności w izolacji oraz przeprowadzanie należytych konserwacji instalacji grzewczych, przyczyni się do ograniczenia zużywanej energii. Promowanie przeprowadzania termowizji, która pozwala na wykryje miejsc o dużej nieszczelności cieplnej w istniejących już budynkach oraz nowych obiektach. Powstałe dane przyczynią się do precyzyjniejszego docieplenia budynków, a wiedza w ten sposób zdobyta zapewni zmniejszenie strat i kosztów z nimi związanych już na etapie projektowania.

AD.3. Zwiększenie świadomości społeczeństwa poprzez edukację w zakresie ograniczania zużycia energetycznego

Powyższe założenia są związane z ciągłą edukacją społeczeństwa w różnych zakresach wiedzy na temat oszczędności. Edukacja ta obejmuje korzystanie z urządzeń i instalacji o niskim zużyciu energii, rozsądnym wykorzystywaniu energii elektrycznej oraz minimalizacji ciepła. Promowanie wymiany zużytego sprzętu na nowe, dbałości o szczelność okien a nawet promowanie źródeł odnawialnej energii uzyskiwanej przez kolektory i panele słoneczne, czy też małe elektrownie wiatrowe przyniesie wymierne korzyści.

AD.4. Szeroka promocja korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz przedstawianie i informowanie o korzyściach związanych z tych źródeł

Powyższe założenie związane jest z szeroką promocją i uwydatnianiem korzyści z odnawialnych źródeł energii. Promowanie tego typu źródeł obejmuje zarówno inwestorów, firmy i przedsiębiorstwa czy też ludzi posiadających własne domy. Szczególny nacisk należy nałożyć na oszczędności związane ze stosowaniem małych przydomowych siłowni wiatrowych oraz kolektorów słonecznych.

Zwiększanie odnawialnych źródeł energii wpłynie na zmniejszenie zużycia naturalnych surowców takich jak węgiel i gaz ziemny do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Zmniejszenie zapotrzebowania na powyższy rodzaj źródła energii relatywnie ograniczy zużycie energii wykorzystywanej do wydobycia surowca i jego przetworzenia.

### 5.3.3. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Cel długoterminowy do roku 2019:

- Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 15 % w końcowym  zużyciu energii brutto w roku 2020 (zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.).

- Szeroka promocja korzystania z odnawialnych źródeł energii.

- Wspieranie przedsięwzięć wytwarzających tzw. „zieloną energię”.

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

- Sukcesywny wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym powiatu wołomińskiego.

- Promowanie i intensyfikacja działań umożliwiających pozyskanie w tym zakresie środków finansowych z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych na wykorzystanie energii odnawialnej.

- Wsparcie finansowo – logistyczne projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji z zakresu energii odnawialnej i niekonwencjonalnej.

Do odnawialnych źródeł energii zalicza się: energię słoneczną, energię wiatru, energię wodną, energię geotermalną i energię wytwarzaną z biomasy.

Zgodnie ze zobowiązaniami ekologicznymi wobec Unii Europejskiej do roku 2020 konieczne jest zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 rok, a zarazem zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii o 20% w całej Unii Europejskiej. Główne cele energetyczne Polski wymagane do roku 2020, to między innymi: wzrost udziału odnawialnych źródeł energii co najmniej do 15%, osiągnięcie 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystywania biopaliw II generacji1. Za koordynację realizacji założeń energetycznych odpowiedzialny jest Minister Gospodarki, jednakże w celu uzyskania powyższych założeń niezbędne jest działanie wielu organów administracji rządowej jak i lokalnej, a także przedsiębiorstw znajdujących się w sektorze energetycznym. W tym przypadku powiat wołomiński, jako instytucja lokalna, dąży do zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej na swoim obszarze. Powiat promuje również powstawanie nowych źródeł energii odnawialnej na swoim terenie, wspierając działania firm dążące do pozyskania środków Unijnych i międzynarodowych. Zakres promowania oraz wsparcia obejmuje takie dziedziny, jak: farmy wiatrowe, energia promieniowania słonecznego, czy też pozyskiwanie energii z biomasy.

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego, 2006r.

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego, 2006r.

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego, 2006r.

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego, 2006r.

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego, 2006r.

Znaczna część powiatu wołomińskiego stanowi preferowany obszar rozwoju energetyki wiatrowej. Wg danych zawartych w "Programie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego” potencjał małej energetyki wiatrowej (tj. pompowni wiatrowych czy elektrowni autonomicznych o małej mocy np.: dla potrzeb rolnictwa) w powiecie wołomińskim kształtuje się na poziomie 14,4 GWh produkcji energii i 24,51 MW mocy zainstalowanej. Na terenie powiatu nie znajduje się żadna elektrownia wiatrowa.

W przypadku pozyskiwania energii z wykorzystaniem zasobów wodnych, można przewidywać jedynie rozwój małej energetyki wodnej. Charakteryzuje się ona niskimi nakładami inwestycyjnymi o relatywnie krótkim okresie zwrotu oraz zaletami ekologicznymi. O potencjale energetycznym rzeki decyduje przepływ oraz możliwość piętrzenia. Powiat wołomiński graniczy z rzeką Narew oraz Bug, które posiadają znaczące przepływy, jednak wykazują przeciętne możliwości zagospodarowania hydrotechnicznego ze względu na płaskie doliny i brak możliwości uzyskania korzystnych spadków. Obszar powiatu przecinają również inne niewielkie cieki jak np. rzeka Rządza.

Pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej Polska podzielona jest na rejony. Powiat wołomiński mieści się na terenie rejonu R III gdzie potencjalna energia użytkowa w ciągu roku wynosi 985 kWh/m2. Największą ilość energii słonecznej można pozyskać pomiędzy kwietniem a październikiem. Rozwój danej energetyki polega przede wszystkim na budowie kolektorów słonecznych wykorzystywanych głównie do podgrzewania wody użytkowej. Na ternie miasta Wołomin projektuje się instalację solarną o powierzchni kolektora 380 m2.

Warunki wykorzystania energii geotermalnej w powiecie wołomińskim są stosunkowo mało korzystne. Moc cieplną otworów geotermalnych określono na poziomie 6,7 MW podczas gdy np. w powiecie płockim wynosi ona 207,9 MW. W celu analizy opłacalności rozwoju tego typu energetyki należy przeprowadzić szczegółowe badania wód, ich usytuowanie oraz zdolność złoża do oddawania energii.

Inną formę odnawialnych źródeł energii stanowi energetyka na bazie biomasy. Zasoby drewna obejmują biomasę pochodzącą z lasów, sadów oraz drewno odpadowe z poboczy dróg i miejskich terenów zurbanizowanych. Poniżej przedstawiono bilans biomasy drzewnej dla powiatu wołomińskiego.

Tabela 33: Zasoby drzewne powiatu wołomińskiego

| Lasy | Sady | Drogi | Łącznie | Współczynnik koncentracji biomasy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasoby | Potencjał energet. | Zasoby | Potencjał energet. | Zasoby | Potencjał energet. | Zasoby | Potencjał energet. |  |
| m3/rok | GJ/rok | m3/rok | GJ/rok | m3/rok | GJ/rok | m3/rok | GJ/rok | m3/km2 |
| 14035 | 89822 | 34 | 217 | 1353 | 8659 | 15422 | 98698 | 16,1 |

Źródło: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego, 2006r.

Na cele energetyczne wykorzystuje się również nadwyżki słomy. Nadaje się do tego rzepak, gryka i wszystkie gatunki zbóż. W powiecie wołomińskim obserwuje się wysoki udział produkcji rolnej, z przewagą chowu trzody chlewnej, bydła i hodowli drobiu w związku z czym nie występują w tym rejonie nadwyżki słomy. Nie występują też plantacje roślin energetycznych.

Kolejne źródło energii odnawialnej stanowi biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków oraz ze składowisk odpadów. Ilość gazu wytwarzanego w oczyszczalniach zależy przede wszystkim od przyrostu osadu ściekowego. Z tego względu, biorąc pod uwagę potencjalną możliwość produkcji biogazu w oczyszczalniach, dobre warunki posiada obiekt w Wołominie. Z kolei opłacalność zagospodarowania gazu na składowiskach odpadów zależy od ilość składowanych odpadów oraz od pojemności składowiska. W tym przypadku korzystne warunki posiada wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Lipiny Stare w gminie Wołomin.

## 5.4. Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych

### 5.4.1. Proekologiczne inwestycje w dziedzinie transportu

Władze powiatu powinny dążyć do uporządkowania układu komunikacyjnego (likwidacja tzw. wąskich gardeł) oraz rozwoju komunikacji publicznej.

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez :

- kontynuowanie budowy zatok w miejscach zatrzymywania się autobusów,

- dążenie do poprawy przepustowości szlaków i węzłów infrastruktury transportowej,

- w miarę możliwości kierowanie ruchu tranzytowego poza obszarami zwartej zabudowy.

- Poprawa stanu istniejących dróg i ulic poprzez ich przebudowę, modernizację, poszerzenie.

- Rozwój sprawnie funkcjonującej i wygodnej komunikacji zbiorowej, stanowiącej alternatywę dla jazdy samochodem osobowym.

- Likwidacja ograniczeń technicznych w rozwoju transportu rowerowego, poprzez budowę lub wyznaczanie ścieżek rowerowych w obrębie terenów zabudowanych oraz odpowiednio przygotowanych miejsc do parkowania rowerów.

### 5.4.2. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

- Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i wspólnotowego w szczególności w zakresie uzdatniania wody do picia, oczyszczenie i odprowadzania ścieków, zagospodarowania odpadów, ograniczenie emisji ze spalania w lokalnych kotłowniach, opomiarowanie zużycia wody i ciepła, zmniejszenie strat przesyłowych wody i ciepła.

- Tworzenie bądź utrzymanie ładu przestrzennego w powiecie, który będzie miał swoje odzwierciedlenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W szczególności dbałość o zharmonizowany z krajobrazem kształt architektoniczno-urbanistyczny pojedynczych budynków i zespołów.

- Całkowite wyeliminowanie samowoli budowlanej.

- Promowanie praktyk przyjaznych środowisku w zakresie realizacji prac budowlanych tj.: organizacja, i minimalizacja wielkości zaplecza i placu budowy, stosowanie technologii przyjaznych ludziom i środowisku, minimalizacja uciążliwości dla środowiska maszyn, urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie i rekultywacja terenu zajętego na czas realizacji inwestycji.

- Kontrola realizacji zaleceń wskazanych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć na terenie Powiatu.

## 5.5. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej

Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu stworzono ankietę, która została umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wołominie. Analiza wyników pozwoliła na ocenę poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego. Ankietę wypełniło 164 mieszkańców różnych gmin, głównie Wołomina, Radzymina i Kobyłki.

Analiza wyników wskazuje, że największymi problemami występującymi w miejscu zamieszkania respondentów jest:

- zaśmiecenie terenu - aż 65,24% ankietowanych twierdzi, że jest to duży problem,

- zła gospodarka wodami opadowymi – aż 60,37% również twierdzi, że jest to duży problem,

- spalanie „śmieci” przez mieszkańców – 46,95% respondentów uważa, że w skali wielkości jest to średni problem.

Uciążliwością dla połowy ankietowanych mieszkańców jest hałas przemysłowy, drogowy, czy też kolejowy. Prawie 43% ankietowanych uważa, że nie wstępuje problem złej jakości wody przeznaczonej do spożycia. Na pytanie o ocenę ogólnego stanu środowiska na przestrzeni ostatnich pięciu lat, prawie 46% respondentów wskazało, że jest lepiej. Wyniki wskazują, że 27,44% nie odczuwa żadnych zmian, zaś około 25% mieszkańców twierdzi, że stan środowiska się pogorszył. Mieszkańcy uważają, że w celu poprawy stanu środowiska należy podjąć następujące kierunki działań:

- poprawa gospodarki wodami opadowymi (odwodnienie terenów zabudowanych, zbiorniki retencyjne, utrzymanie rowów melioracyjnych);

- egzekwowanie obowiązujących przepisów, wzmożenie kontroli, stosowanie sankcji itp.;

- zmniejszenie uciążliwości transportu – budowa obwodnic, poprawa stanu dróg, budowa ekranów akustycznych, usprawnienie komunikacji zbiorczej;

- poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców.

Ankieta wykazała również, iż mieszkańcy powiatu wołomińskiego zainteresowani są możliwością uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć proekologicznych w swoim domu. Aż 43,90% respondentów chciałoby uzyskać dofinansowanie na podłączenie do kanalizacji zbiorczej. Prawie tyle samo chętnych jest na realizację instalacji pompy ciepła w domu. Dużym zainteresowaniem cieszy się także instalacja kolektorów słonecznych.

Ankieta pozwoliła zbadać także wrażliwość mieszkańców na brak ochrony cennych przyrodniczo terenów. Część mieszkańców (46,95% ankietowanych) uważa, że w granicach powiatu znajdują się lasy i zadrzewienia cenne przyrodniczo, które nie są, a powinny być chronione. Ponadto respondenci wskazują, że na terenie powiatu wołomińskiego znajdują się także bagna, które ich zdaniem powinny zostać objęte ochroną.

Przeprowadzona sonda wykazuje, że mieszkańcy powiatu wołomińskiego charakteryzują się wysokim poziomem zrozumienia w kwestii gospodarki odpadami. Otóż prawie 91% respondentów segreguje tworzywa sztuczne, 85,98% z ankietowanych oddziela papier od strumienia odpadów komunalnych, natomiast 85,37% ankietowanych segreguje także szkło. Blisko 9% mieszkańców ocenia selektywną zbiórkę odpadów w powiecie jako źle funkcjonującą. Zdecydowanie liczniejsze jest grono (około 43% ankietowanych), które uważa, że działa ona dobrze. Nieco mniej osób stwierdziło, że selektywna gospodarka odpadami nadal wymaga poprawy.

Na pytanie „Jakie priorytety powinny być Pana/i zdaniem ustalone w powiatowym programie ochrony środowiska, jako cele strategiczne władz lokalnych na najbliższe 4-8 lat?”, najczęściej (68,29%) zaznaczano konieczność rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska (oczyszczalni ścieków, kanalizacji, sortowni odpadów, kompostowni itp.). Nieco mniej respondentów uważa, że jednym z głównych celów opracowywanego dokumentu, powinno być podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Respondenci wskazują na niski poziom tej świadomości. Wskazuje to na fakt, iż mieszkańcy w podniesieniu świadomości ekologicznej upatrują dużą szansę dla środowiska przyrodniczego powiatu wołomińskiego.

W ogólnej ocenie ankietowanych mieszkańców powiatu wołomińskiego stan środowiska w ich miejscu zamieszkania jest:

- średni - 57,93%;

- dobry – 34,15%;

- zły – 7,32%;

- niespełna jeden procent ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Reasumując, respondenci rozumieją, że wzrost świadomości ekologicznej społeczności powiatu będzie miał pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Niemniej sama świadomość tej zależności nie wystarczy. Należy wyznaczyć zadania, które pozwolą na realizację tego wzrostu.

Cel długoterminowy do roku 2019:

Osiągnięcie celów w poszczególnych sektorach jest w dużej mierze uzależnione od poziomu świadomości i wiedzy ekologicznej lokalnej społeczności oraz podmiotów gospodarczych. Mając na uwadze powyższe, jako długoterminowy cel wyznacza się kontynuację celu z poprzednich lat, który brzmi następująco:

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu, kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Cele krótkoterminowe do roku 2015:

Mimo zwiększonej wiedzy i wrażliwości mieszkańców powiatu na sprawy związane ze środowiskiem i na jego stan w stosunku do poprzednich lat, nadal należy kontynuować działania nad wzrostem świadomości ekologicznej. W związku z powyższym jako cele krótkoterminowe w zakresie wiedzy ekologicznej do roku 2015 niezmiennie podtrzymuje się:

- Kontynuacja i rozszerzenie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony środowiska – podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

- Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej części społeczności powiatu.

- Kształtowanie ekologicznych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa powiatu.

Kierunki działań w zakresie realizacji celów krótkoterminowych:

Mając na uwadze osiągnięcie powyższych celów, zaleca się kontynuację aktualnie prowadzonych działań. Zatem edukacja ekologiczna powinna odbywać się w trzech kierunkach: edukacja formalna, edukacja pozaszkolna i szkolenia.

Edukacja formalna - odbywa się w placówkach szkolnych na wszystkich szczeblach systemu oświaty, podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej w oparciu o podstawy programowe kształcenia ogólnego zatwierdzone przez MEN. Zagadnienia związane ze przyrodą i ochroną środowiska mogą być przekazywane na zajęciach edukacyjnych ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w ramach np. Przyrody (szkoła podstawowa), Biologii , Geografii, ,Wiedzy o społeczeństwie (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne). To, w jaki sposób podejmowane są konkretne tematy, również te związane z ochroną środowiska, w dużej mierze zależy od przygotowania, inwencji i zaangażowania poszczególnych nauczycieli.

Edukacja pozaszkolna, Szkolenia – te dwa kierunki obejmują edukację osób nie objętych już szkolnictwem formalnym. Nadal zauważa się zwiększone zainteresowanie sprawami ochrony środowiska przed lokalną społeczność i podmioty gospodarcze. Część mieszkańców wykazuje chęć uczestniczenia w działaniach proekologicznych. Istnieje także grupa ludzi, która działania w zakresie ochrony środowiska traktuje jako konieczność i przymus wynikający z obowiązujących regulacji prawnych. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów gospodarczych. Ostatecznie stwierdza się, że działania prokonsumpcyjne nadal dominują nad proekologicznymi. Stąd też działania z zakresu edukacji ekologicznej wciąż są bardzo istotne.

Kierunki, w jakich należy podjąć działania, to:

- Rozwój oraz zróżnicowanie form prowadzonej edukacji ekologicznej.

- Rozpowszechnienie informacji o aktualnym stanie środowiska przy współudziale środków masowego przekazu.

- Kontynuacja organizowania szkoleń, seminariów i konferencji z zakresu ochrony środowiska dla pracowników administracji, przedsiębiorców, osób prywatnych.

- Prowadzenie zintegrowanej działalności edukacyjno-informacyjnej.

## 5.6. Harmonogram działań krótkoterminowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy działań krótkoterminowych dla powiatu wołomińskiego przedstawiono w poniżej tabeli.

Tabela 34: Harmonogram działań dla poszczególnych sektorów

| Lp. | Okres realizacji | Opis zadania | Jednostki wdrażające | Szacunkowe koszty [tys. zł.] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jakość wód i stosunki wodne |
|  | 2012-2015 | Budowa nowych ujęć wody | wójtowie, burmistrzowie | 300 | środki własne, fundusze ekologiczne |
|  | 2012-2015 | Budowa nowych i modernizacja istniejących Stacji Uzdatniania Wody | wójtowie, burmistrzowie | 300 | środki własne, fundusze ekologiczne |
|  | 2012-2015 | Rozbudowa sieci wodociągowej | wójtowie, burmistrzowie | 15 000 | środki własne, fundusze ekologiczne |
|  | 2012-2015 | Modernizacja sieci wodociągowej | wójtowie, burmistrzowie | 1 000 | środki własne, fundusze ekologiczne |
|  | 2012-2015 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i deszczowej | wójtowie, burmistrzowie, zakłady | 20 000 | środki własne, fundusze ekologiczne |
|  | 2012-2015 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | wójtowie, burmistrzowie, zakłady | 1 000 | środki własne, fundusze ekologiczne |
|  | 2012-2015 | Renowacja i utrzymanie rowów melioracyjnych i innych | wójtowie, burmistrzowie, WZMiUW, korzystający z wód i urządzeń wodnych, właściciele gruntów | 900 | środki własne, fundusze ekologiczne |
|  | 2012-2015 | Propagowanie realizacji obiektów małej retencji; Utrzymanie stawów, oczek wodnych i tp. urządzeń wodnych | wójtowie, burmistrzowie, starosta, właściciele gruntów; właściciele urządzeń | 600 | środki własne, fundusze ekologiczne |
|  | 2012-2015 | Utrzymanie istniejących i przygotowanie do realizacji nowych budowli przeciwpowodziowych (w tym poldery) | RZGW wójtowie, burmistrzowie, starosta, wojewoda | 800 | fundusze ekologiczne fundusze unijne, środki własne |
|  | 2012-2015 | Opracowanie zintegrowanego programu poprawy stosunków wodnych na terenie powiatu | Starosta, wójtowie, burmistrzowie, WZMiUW RZGW | 50 | środki własne, fundusze ekologiczne |
| SUMA : | 39 950 |
| Powietrze atmosferyczne |
|  | 2012-2015 | Termomodernizacja budynków gminnych i powiatowych | wójtowie, burmistrzowie, starosta | 1 000 | środki własne, fundusze ekologiczne |
|  | 2012-2015 | Promowanie odnawialnych źródeł energii | wójtowie, burmistrzowie, starosta | 40 | środki własne, fundusze ekologiczne |
|  | 2012-2015 | Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej | zarząd dróg | 2 000 | środki własne, fundusze ekologiczne, fundusze unijne |
|  | 2012-2015 | Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej | wójtowie, burmistrzowie, MZA w Warszawie | 1 000 | środki własne, fundusze ekologiczne |
| SUMA: | 4 040 |
| Hałas |
|  | 2012-2015 | Aktualizacja map akustycznych dla obszarów położonych wzdłuż dróg, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatowy Zarząd Dróg | 300 | środki własne, fundusze ekologiczne |
|  | 2012-2015 | Opracowanie programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalną wartość | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 200 | środki własne, fundusze ekologiczne, fundusze unijne |
|  | 2012-2015 | Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowych | zarządy dróg, wójtowie, burmistrzowie | 2 000 | środki własne, fundusze ekologiczne, fundusze unijne |
|  | 2012-2015 | Budowa zabezpieczeń przed uciążliwościami akustycznymi | zarządy dróg | 500 | środki własne, fundusze ekologiczne, fundusze unijne |
|  | 2012-2015 | Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej | wójtowie, burmistrzowie, MZA w Warszawie | 1 000 | środki własne |
| SUMA: | 4 000 |
| Promieniowanie elektromagnetyczne |
|  | 2012-2015 | Aktualizacja informacji o źródłach promieniowania elektromagnetycznego | WIOŚ | 10 | środki własne |
|  | 2012-2015 | Pomiary poziomu pól elektromagnetycznych | WIOŚ, operatorzy stacji telefonii komórkowej | bd | środki własne WIOŚ i operatorów |
| SUMA: | 10 |
| Poważne awarie i zagrożenia naturalne |
|  | 2012-2015 | Aktualizacja listy zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i ich bieżąca kontrola | WIOŚ Straż Pożarna | 10 | środki własne |
|  | 2012-2015 | Uzupełnianie sprzętu ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego | Straż Pożarna | 700 | środki własne, fundusze ekologiczne, środki gmin |
| SUMA: | 710 |
| Gospodarka odpadami |
|  | 2012-2016 | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi | Wójtowie, burmistrzowie, przedsiębiorstwa komunalne i podmioty prywatne | b.d. | Środki z budżetu Samorządu województwa, gminy, Fundusze unijne, fundusze ekologiczne |
| 25. | 2013 | Opracowanie i uchwalenie nowych regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin | Wójtowie, burmistrzowie | W ramach bieżącej działalności | środki własne |
| 26. | 2012-2013 | Przeprowadzenie przetargów w gminach na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | Wójtowie, burmistrzowie | W ramach bieżącej działalności | środki własne |
| 27. | 2012-2023 | Budowa instalacji zagospodarowania odpadów | Wójtowie, burmistrzowie, inwestorzy prywatni | b.d. | środki własne, budżety gmin, fundusze unijne, fundusze ekologiczne |
| 28. | Zadanie bieżące | Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości gospodarowania odpadami | WIOŚ, starosta, wójt, burmistrz | W ramach bieżącej działalności | Środki własne |
| 29. | 2012-2015 | Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami | Wójtowie, burmistrzowie, starosta, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy | 200 | środki własne, fundusze ekologiczne |
| 30. | 2012-2015 | Modernizacja składowisk odpadów, rekultywacja lub zamknięcie | Zarządcy prowadzący składowiska, burmistrz, WIOŚ, starosta | b.d | środki własne, fundusze ekologiczne, fundusze unijne |
| 31. | Zadanie ciągłe do 2032 r. | Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | Wójtowie, burmistrzowie, starosta, właściciele budynków | b.d. | środki własne, fundusze ekologiczne, fundusze unijne |
| SUMA: | b.d. |

Źródło: Opracowanie własne

## 5.7. Harmonogram działań długoterminowych

Zestawienie celów długoterminowych wyznaczonych dla poszczególnych sektorów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 35: Harmonogram rzeczowo-finansowy

| Lp. | Cele długoterminowe | Cele krótkoterminowe | Jednostka realizacyjna | Źródła finansowania | Szacunkowe koszty [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez dążenie do poprawy jakościowej i ilościowej wód i zasobów wodnych oraz zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. Zapewnienie mieszkańcom powiatu bezpieczeństwa powodziowego. | Zapewnienie mieszkańcom Powiatu odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej. Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, by uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzią. Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów jakościowych wód powierzchniowych poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, komunalnych i rolniczych. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania ścieków. Wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. | wójtowie, burmistrzowie, starosta, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, mieszkańcy, RZGW, wojewoda | Budżety gmin Właściciele terenów Fundusze ekologiczne Fundusze unijne | 46 920 |
|  | Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza. Spełnianie standardów jakości powietrza przez instalacje, wymaganych przepisami prawa. | Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie źródeł niskiej emisji. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych | wójtowie, burmistrzowie, starosta, zarządy dróg | Budżety gmin, Budżet powiatu, Fundusze unijne, Fundusze ekologiczne | 4 850 |
|  | Sukcesywne zmniejszanie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnych hałasem | Dążenie do ograniczenia hałasu na terenach, gdzie jest on odczuwalny jako dokuczliwy i uciążliwy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu na terenach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna. Dążenie do ograniczenia hałasu pochodzenia przemysłowego. | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatowy Zarząd Dróg, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wójtowie, burmistrzowie, starosta, przedsiębiorcy | Budżety gmin, Budżet powiatu, Fundusze unijne, Fundusze ekologiczne | 5 200 |
|  | Ochrona przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych | Utrzymywanie natężenia niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie. Dążenie do oddalenia nowych źródeł wysokiego promieniowania elektromagnetycznego od terenów zabudowy mieszkaniowej i ścisłej koncentracji ludzi. | WIOŚ, operatorzy stacji bazowych telefonii komórkowej | Budżety WIOŚ i operatorów | 50 |
|  | Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia | Zapobieganie poważnym awariom. Ochrona ludności Powiatu przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych. Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych. | RZGW w Warszawie, WZMiUW w Warszawie, wójtowie, burmistrzowie, starosta, WIOŚ, Straż Pożarna | Budżety gmin, Budżet powiatu, Fundusze unijne, Fundusze ekologiczne, Budżet RZGW, Budżet WZMiUW | 1 000 |
|  | Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami | Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Przygotowanie niezbędnych rozwiązań w zakresie recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz zagospodarowania pozostałych odpadów Kontynuacja rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi Wspieranie realizacji nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie kształtowania racjonalnych postaw w celu minimalizacji i prawidłowego postępowania z wytwarzanymi odpadami Regulacje zasad gospodarki odpadami spoza sektora komunalnego poprzez wydawanie decyzji administracyjnych Kontrole w zakresie przestrzegania warunków udzielonych pozwoleń Usuwanie odpadów zawierających azbest | Burmistrzowie, wójtowie, przedsiębiorstwa komunalne Starosta, Przedsiębiorcy, właściciele | Budżety gmin, Fundusze unijne, Fundusze ekologiczne Środki własne powiatu | bd |
|  | Promowanie walorów przyrodniczych Powiatu oraz idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśne. Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej przyrody przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego powiatu. | Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych oraz zachowanie bogactwa biologicznego. Ochrona i zwiększanie terenów zieleni osiedlowej na terenie miast i jednostek osadniczych. Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych. Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i wiekowej lasów. Dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów wynikających z ochrony sieci obszarów Natura 2000. | RDOŚ w Warszawie, Starosta, wójtowie, burmistrzowie, Wojewoda, zarządy dróg, nadleśnictwa, właściciele prywatni, właściciele lasów, Straż Pożarna | Budżety gmin, Budżet powiatu, Fundusze unijne, Fundusze ekologiczne | 11 900 |
|  | Dalsza ochrona i przeciwdziałanie degradacji gleb wraz z rekultywacją terenów zdegradowanych. | Wykorzystywanie gruntów zgodnie z przeznaczeniem klasą bonitacją i zanieczyszczeniem. Powołanie i wdrożenie programu redukcji obniżenia wartości chemicznych i fizycznych gleb oraz gruntów. Zredukowanie powierzchni obszarów zdegradowanych i zanieczyszczonych. Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb. Ochrona gruntów poprzez ograniczenie przeznaczania terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Rozwój monitoringu gleb. | Starosta, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Podmioty odpowiedzialne za rekultywację | Budżet powiatu, Fundusze unijne, Fundusze ekologiczne | 1 350 |
|  | Doskonalenie wdrożenia prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin, wód podziemnych. Ograniczenie presji środowiskowej podczas prowadzenia robót geologicznych i eksploatacji kopalin. Wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego. Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. | Wyłączenie złóż nieeksploatowanych i terenów perspektywicznych z obszarów przeznaczonych pod działalność inną niż wydobywcza, w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wzrost stopnia rekultywacji oraz rewitalizacja obszarów po dawnych wyrobiskach eksploatacyjnych. Kontrola terenu dawnych wyrobisk w celu ochrony przed powstawaniem nielegalnych składowisk odpadów | Starostwa, wójtowie, burmistrzowie, przedsiębiorcy | Budżety gmin, Budżet powiatu, Fundusze unijne, Fundusze ekologiczne, Środki własne przedsiębiorców | 15 |
|  | Maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych na cele konsumpcyjne. | Zmniejszenie strat wody w systemach przemysłowych. Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych (modernizacja urządzeń, instalacja liczników wody). Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie konieczności i możliwości oszczędzania wody. Wprowadzenie wskaźników wodochłonności produkcji do Programu ochrony środowiska, po ich ogłoszeniu. | odbiorcy wody (mieszkańcy i podmioty gospodarcze), przedsiębiorstwa wodociągowe, starosta, WIOŚ | Budżet przedsiębiorstw wodociągowych, Budżet powiatu, | 500 |
|  | Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Zmniejszenie dotychczasowej energochłonności gospodarki. | Relatywne zmniejszenie zużycia energii poprzez promowanie wprowadzania energooszczędnych technologii i urządzeń w gospodarce komunalnej oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Zmniejszenie strat energii, przede wszystkim cieplnej, w obiektach mieszkalnych i usługowych poprzez poprawę parametrów cieplnych budynków (termomodernizacja). Wykorzystywanie nabytej wiedzy ograniczania strat energii, szczególnie cieplnej podczas powstawania nowych budynków mieszkalnych i usługowych. Zwiększenie świadomości społeczeństwa poprzez edukację w zakresie ograniczania zużycia energetycznego. Szeroka promocja korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz przedstawianie i informowanie o korzyściach związanych z tych źródeł. | właściciele i zarządzający podmiotami gospodarczymi, jednostki sektora publicznego | Środki własne podmiotów gospodarczych i zarządzających, Fundusze unijne | bd. |
|  | Zwiększenie wykorzystania energii z regionalnych źródeł odnawialnych | Sukcesywny wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym powiatu wołomińskiego. Promowanie i intensyfikacja działań umożliwiających pozyskanie w tym zakresie środków finansowych z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych na wykorzystanie energii odnawialnej. Wsparcie finansowo – logistyczne projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji z zakresu energii odnawialnej i niekonwencjonalnej. | wójtowie, burmistrzowie, starosta, właściciele i zarządzający podmiotami gospodarczymi | Budżety gmin, Budżet powiatu, Fundusze unijne, Fundusze ekologiczne, Środki własne podmiotów gospodarczych i zarządzających, | 500 |
|  | Proekologiczne inwestycje w dziedzinie transportu | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez: - kontynuowanie budowy zatok w miejscach zatrzymywania się autobusów - dążenie do poprawy przepustowości szlaków i węzłów infrastruktury transportowej, w miarę możliwości kierowanie ruchu tranzytowego poza obszarami zwartej zabudowy. Poprawa stanu istniejących dróg i ulic poprzez ich przebudowę, modernizację, poszerzenie. Rozwój sprawnie funkcjonującej i wygodnej komunikacji zbiorowej, stanowiącej alternatywę dla jazdy samochodem osobowym. Likwidacja ograniczeń technicznych w rozwoju transportu rowerowego, poprzez budowę lub wyznaczanie ścieżek rowerowych w obrębie terenów zabudowanych oraz odpowiednio przygotowanych miejsc do parkowania rowerów. | wójtowie, burmistrzowie, starosta, zarządy dróg | Budżety gmin, Budżet powiatu, Fundusze unijne, Fundusze ekologiczne | bd. |
|  | Gospodarka komunalna i mieszkaniowa | Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i wspólnotowego w szczególności w zakresie uzdatniania wody do picia, oczyszczenie i odprowadzania ścieków, zagospodarowania odpadów, ograniczenie emisji ze spalania w lokalnych kotłowniach, opomiarowanie zużycia wody i ciepła, zmniejszenie strat przesyłowych wody i ciepła. Tworzenie bądź utrzymanie ładu przestrzennego w Powiecie, który będzie miał swoje odzwierciedlenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W szczególności dbałość o zharmonizowany z krajobrazem kształt architektoniczno-urbanistyczny pojedynczych budynków i zespołów. Całkowite wyeliminowanie samowoli budowlanej. Promowanie praktyk przyjaznych środowisku w zakresie realizacji prac budowlanych tj.: organizacja, i minimalizacja wielkości zaplecza i placu budowy, stosowanie technologii przyjaznych ludziom i środowisku, minimalizacja uciążliwości dla środowiska maszyn, urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie i rekultywacja terenu zajętego na czas realizacji inwestycji Kontrola realizacji zaleceń wskazanych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć na terenie Powiatu. | wójtowie, burmistrzowie, starosta, zakłady wodociągowe, zakłady ciepłownicze | Budżety gmin, Budżet powiatu, Budżety własne zakładów, Fundusze unijne, Fundusze ekologiczne | bd. |
|  | Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu, kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska. | Kontynuacja i rozszerzenie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony środowiska – podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej społeczności powiatu. Kształtowanie ekologicznych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa powiatu. | Placówki oświaty, wójtowie, burmistrzowie, starosta | Budżety gmin, Budżet powiatu, Fundusze unijne, Fundusze ekologiczne | 750 |

# 6. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

Wdrażanie niniejszego programu będzie możliwe między innymi dzięki stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi źródłami finansowania działań proekologicznych są: fundusze ekologiczne, fundacje i programy pomocowe, własne środki inwestorów, budżet powiatu, budżety gmin i budżet państwa. Do najważniejszych z nich należą:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jest państwową osobą prawną finansującą ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w celu osiągnięcia przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie składają do Narodowego Funduszu wnioski o dofinansowanie, które podlegają szczegółowej ocenie. Finansowanie otrzymują przedsięwzięcia spełniające kryteria określone w poszczególnych programach priorytetowych, które szczegółowo określają m.in. terminy i sposób składania wniosków, formę, intensywność i warunki dofinansowania, a także beneficjentów i rodzaj przedsięwzięć, koszty kwalifikowane oraz procedurę wyboru przedsięwzięć. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd Narodowego Funduszu, a w przypadkach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu. Forma udzielenia dofinansowania to: oprocentowane pożyczki lub dotacje.

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wspomaga działalność w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na poziomie województwa. Formy dofinansowania to pożyczki, dotacje lub dopłaty do kredytów bankowych.  Istnieje możliwości częściowego umorzenia udzielonych pożyczek. Dotacje mogą być udzielane na proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez jednostki budżetowe, jednostki samorządów i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury.

- Środki Pomocowe Unii Europejskiej;

- Budżet Państwa;

- Budżet Wojewódzki;

- Budżet Powiatu;

- Budżet WIOŚ;

- Budżet RZGW;

- Budżety Zarządców Dróg;

- Budżety właścicieli obiektów i terenów.

# 7. ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Do instrumentów wspomagających realizację programu ochrony środowiska należą instrumenty polityki ekologicznej, zasady zarządzania środowiskiem, wynikające z zakresu kompetencyjnego administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego. W zarządzaniu środowiskiem szczególną rolę pełni „Program ochrony środowiska", który z punktu widzenia władz powiatu, może być postrzegany jako instrument koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska oraz intensyfikacji współpracy różnych instytucji i organizacji, opartej o dobrowolne porozumienia na rzecz efektywnego wdrażania niniejszego Programu.

Rozpoczęta z dniem 1 stycznia 1999 roku reforma ustrojowa państwa wprowadziła trójstopniowy system działania samorządu terytorialnego: województwo, powiat (także miasto na prawach powiatu) oraz gmina (również wiejska). Zakres kompetencji i zadań jakie leżą w gestii władz powiatu wynikają z następujących aktów prawnych:

- Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.),

- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

# 8. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU

Organem odpowiedzialnym za wdrażanie systemu przedstawionego w Programie Ochrony Środowiska jest Zarząd Powiatu Wołomińskiego. Ponadto, odpowiada on za opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania realizacji zapisów dokumentu. Stała kontrola i monitorowanie postępów pozwala dokonać oceny prawidłowości i efektywności działań, a tym samym zareagować na ewentualne zmiany.

## 8.1. Opiniowanie projektu programu

W myśl art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) projekt programu ochrony środowiska dla powiatu podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa.

## 8.2. Raport z wykonania programu

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu sporządza co dwa lata raport z realizacji Programu ochrony środowiska, który przedstawia radzie powiatu.

Opracowanie pt: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska powinien zawierać:

- ocenę stopnia realizacji określonych w Programie celów i kierunków działań,

- wykaz zrealizowanych zadań,

- zgodność wykonanych zadań z harmonogramie prac,

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć;

- podsumowanie z wnioskami i ewentualną rekomendacją nowelizacji Programu.

Dokument ten może zawierać również inne istotne informacje takie, jak np. informacje o ewentualnych zmianach regulacji prawnych w zakresie, który dotyczy Raportu, programach wyższego szczebla, wszystko to co pociąga za sobą konieczność weryfikacji i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

## 8.3. Weryfikacja i aktualizacja Programu

W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Programy Ochrony Środowiska na każdym szczeblu powinny być aktualizowane nie rzadziej niż co cztery lata. Mając na uwadze powyższe, niniejszy dokument najpóźniej powinien być zaktualizowany przed końcem 2015 roku. Niemniej jednak w przypadku, gdy w powiecie nastąpią istotne zmiany z zakresu ochrony środowiska, przedmiotowy dokument powinien być zaktualizowany odpowiednio wcześniej.

Chcąc dokonać aktualizacji Programu Ochrony Środowiska należy dokładnie zweryfikować podstawowy dokument. Weryfikacji podlegają jego wszystkie składowe, cele krótko- i długoterminowe, określone zadania i harmonogram ich realizacji. Obowiązkowym elementem weryfikacji jest również szczegółowa analiza aktualnego stanu środowiska. To ona wskaże jakich potrzeba zmian, które pozwolą utrzymać dobry stan lub go osiągnąć.

## 8.4. Monitoring

Monitoring wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego oparty jest na sprawozdawczości, której podstawą są wskaźniki odzwierciedlające aktualny stan środowiska. W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki, które ułatwią określenie stopnia realizacji Programu. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w Programie ochrony środowiska.

Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach:

- monitoring środowiska;

- monitoring programu;

- monitoring odczuć społecznych.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897) stanowi, że od 1 stycznia 2012 roku plany gospodarki odpadami będą sporządzane wyłącznie dla województw i kraju. W związku z powyższym do monitorowania programu zastosowano również wskaźniki, które pozwolą określić stan gospodarki odpadami w powiecie wołomińskim.

Wskaźniki monitorowania realizacji programu określone dla powiatu wołomińskiego spełniają swoją funkcję, pomagają określać zmiany, jakie zachodziły na terenie powiatu i, czy zmiany te były pozytywne, czy negatywne. Jednakże, po przeprowadzeniu analizy danych GUS, należy stwierdzić, że w przypadku braku danych z gmin i braku możliwości oszacowania wartości wskaźników, kilka z nich zostaje bez rozpoznania. Część zaproponowanych wskaźników nie jest w ogóle prowadzona przez Główny Urząd Statystyczny. Stąd też proponuje się zmiany w wykazie wskaźników.

- Zaznacza się, że dane przedstawione dla wskaźnika „Zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca”, dotyczą zużycia energii w miastach.

- Najdokładniejsza wartość wskaźnika „Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych” w bazie GUS dotyczy poziomu województwa. Stąd też, proponuje się wskaźnik „Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach”, wartości którego prezentuje Główny Urząd Statystyczny.

- Od roku 2005 Główny Urząd Statystyczny wartość zużycia gazu z sieci podaje w jednostce tys. m3, a nie jak wskazuje Program, w jednostce hm3.

- Ponadto, proponuje się odstąpienie od analizy następujących wskaźników „Liczba miejscowości o dużej skali zagrożenia środowiska”. Propozycję tę tłumaczy się faktem, iż Główny Urząd Statystyczny nie prowadzi takiej ewidencji i nie posiada w swojej bazie takiego rekordu. W zamian proponuje się podawać ogólną liczbę zarejestrowanych zdarzeń.

Proponuje się również rezygnację z następujących wskaźników „Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej” oraz „Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska”. Powodem jest fakt, iż Główny Urząd Statystyczny od roku 2009 nie prowadzi ewidencji tych wskaźników.

Tabela 36: Mierniki oceny wdrażania Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego oraz ich wartości w latach 2008, 2009, 2010

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Długość sieci wodociągowej | km | 750,6 | 753,4 | 798,3 |
|  | Długość sieci kanalizacyjnej | km | 336,5 | 403,64 | 462,1 |
|  | Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej | km | 0,45 | 0,54 | 0,58 |
|  | Zużycie wody w gospodarstwach domowych | dam3 | 4 933,8 | 4 705,4 | 4 786,0 |
|  | Zużycie wody na 1 mieszkańca | m3/rok | 23,7 | 22,2 | 22,2 |
|  | Zużycie wody w przemyśle | dam3/rok | 1 128 | 1 275 | 1 263,5 |
|  | Ścieki oczyszczone | dam3 | 5 157 | 5 212 | 6 026,8 |
|  | Wielkości emisji zanieczyszczeń (gazy) | Mg/rok | 69 009 | 56 821 | 51 886 |
|  | Wielkość emisji zanieczyszczeń (pyły) | Mg/rok | 110 | 79 | 70 |
|  | Wielkość emisji punktowej ze źródeł energetycznych | Mg/rok | 73 | 61 | 62 |
|  | Zanieczyszczenia powietrza zatrzymane lub zneutralizowane | Mg/rok | 4 519 | 2 263 | 974 |
|  | Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych | MWh | 191 170 | 200 576 | bd |
|  | Zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca | kWh | 980,3 | 1 004,3 | bd |
|  | Długość sieci gazowej rozdzielczej | km | 973,32 | 995,42 | 1 082 |
|  | Odbiorcy gazu z sieci | gosp. domowe | 44 394 | 45 684 | 47 426 |
|  | Kubatura budynków ogrzewanych centralnie | tys. m3 | 54 106,4 | 56 013,4 | bd |
|  | Wskaźnik lesistości | % | 28,40 | 29,30 | 29,40 |
|  | Długość sieci cieplnej przesyłowej | km | 23,1 | 25,7 | 28,5 |
|  | Powierzchnia wszystkich obszarów chronionych na terenie powiatu | ha | 19 849,7 | 19 969,7 | 23 773,44 |
|  | Powierzchnia rezerwatów przyrody | ha | 308,2 | 308,2 | 307,9 |
|  | Pomniki przyrody | sztuk | 180 | 232 | 231 |
|  | Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej | tys. zł. | 14 255,2 | - | - |
|  | Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska | tys. zł. | 122 546,2 | - | - |
|  | Odpady zebrane w ciągu roku | Mg | bd | 45449,5 | 38 689,28 |
|  | Odpady zebrane selektywnie w ciągu roku | Mg | bd | 4911,27 | 6056,28 |
|  | Ilość odpadów przypadająca na 1 mieszkańca | Mg/M/rok | bd | bd | bd |

Źródło: Opracowanie własne.

Podkreśla się fakt, iż wszelkie różnice między danymi przedstawionymi w niniejszym opracowaniu, a danymi zawartymi w Raporcie z wykonania POŚ za lata 2009-2010, nie stanowią błędów. Niezgodności te tłumaczy się zróżnicowaniem informacji uzyskanych poprzez przeprowadzone ankiety, a danymi publikowanymi na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto, GUS od czasu przyjęcia Raportu aktualizował opublikowane dane. Ostatecznie stwierdza się, że niniejsze opracowanie zawiera wszystkie aktualne dane dotyczące powiatu wołomińskiego.

# 9. WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA GMINNYCH PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

W myśl art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w celu realizacji polityki ekologicznej samorządy sporządzają wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, które następnie są przyjmowane do realizacji w drodze uchwały Sejmiku województwa albo rady powiatu lub gminy. Programy te, podobnie jak Politykę ekologiczną państwa, sporządza się na 4 lata, z tym, że przewidziane w nich działania obejmują w perspektywie kolejne 4 lata.

Przy sporządzaniu gminnych programów ochrony środowiska należy uwzględnić ustalenia zawarte w poniższych dokumentach:

- Polityce ekologicznej państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,

- Programie ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego,

- Programie ochrony środowiska powiatu wołomińskiego.

Gminny program ochrony środowiska powinien być skoordynowany z:

- lokalnym, miejscowym planem (planami) zagospodarowania przestrzennego,

- lokalnymi planami rozwoju infrastruktury (jeżeli są): mieszkalnictwa, transportu, zaopatrzenia w energię itp.,

- gminnym planem gospodarowania odpadami sporządzonym zgodnie z ustawą o odpadach,

- programem ochrony powietrza, programem ochrony środowiska przed hałasem i programem ochrony wód, jeśli takie programy (dla obszarów obejmujących teren danej gminy) zostały lub zostaną opracowane, w związku z wymaganiami wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska (zgodnie z tą ustawą naprawcze programy ochrony powietrza opracowuje się dla obszarów, gdzie zostaną stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, natomiast programy ochrony wód – dla wchodzących w skład dorzeczy obszarów, na których nie są osiągnięte wymagane poziomy jakości wód),

- programy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Tworzenie gminnego programu ochrony środowiska powinno opierać się na szczegółowym określeniu:

- gminnych celów ekologicznych;

- gminnych priorytetów ekologicznych;

- rodzajów i harmonogramu działań proekologicznych;

- środków niezbędnych do osiągnięcia celów z uwzględnieniem mechanizmów prawno-ekonomicznych i niezbędnych środków finansowych.

Gminne programy ochrony środowiska powinny uwzględniać ewentualnie istniejące problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i jego ochroną. Ponadto, w porównaniu do wojewódzkich i powiatowych programów, gminny program ochrony środowiska winien charakteryzować się dużym stopniem szczegółowości zagadnień.

Cele i zadania ujęte w wymienionych dokumentach, a konkretniej, zawarte w nich tabele przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, powinny być wykorzystane przy sporządzaniu gminnych programów ochrony środowiska w trojaki sposób:

- jako podstawa wyjściowa do konkretyzacji zadań (np. do sporządzania na szczeblu gminnym konkretnego wykazu planowanych do budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, systemu segregacji odpadów itd.),

- jako analog do sformułowania lokalnych celów, planowanych do uzyskania,

- jako inspiracja do wprowadzenia podobnego zadania na szczeblu lokalnym, jeśli zadanie ujęte w wymienionych wyżej dokumentach jest sformułowane ogólnie bądź dotyczy wyższego szczebla.

Gminne programy ochrony środowiska powinny zachować budowę dokumentu jakim jest Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Stąd też gminne opracowania muszą uwzględniać następujące zagadnienia:

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie materiałochłonności, energochłonności i wodochłonności gospodarki, ochrona gleb, racjonalna eksploatacja lasów),

- poprawa jakości środowiska (ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami, hałas, pola elektromagnetyczne, nadzwyczajne zagrożenia, środowiska, ochrona przyrody i bioróżnorodności),

- narzędzia i instrumenty realizacji programu (ramy prawa – także w zakresie prawa lokalnego i decyzji organów samorządowych, planowanie przestrzenne, powiązania formalne i merytoryczne z analogicznymi programami niższego i wyższego szczebla administracyjnego, mechanizmy finansowania ochrony środowiska),

- nakłady na realizację programu (wielkość nakładów i źródła finansowani),

- kontrola wdrażania programu (procedury monitorowania, wskaźniki jako mierniki realizacji programu, procedury weryfikacji programu).

Zadania własne powinny być w programie ujęte z pełnym zakresem informacji niezbędnej do kontroli ich realizacji (opis przedsięwzięcia, terminy realizacji, instytucja odpowiedzialna, koszty, źródła finansowania). Zadania koordynowane powinny być w programie ujęte z takim stopniem szczegółowości, jaki jest dostępny na terenie gminy.

Programy gminne powinny się składać z dwóch części:

- zadań własnych czyli tych przedsięwzięć, które w całości lub częściowo będą finansowane ze środków będących w dyspozycji gminy;

- zadań koordynowanych czyli pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.

Szczegółowe wytyczne do sporządzania gminnych programów ochrony środowiska

Poniżej przedstawiono, w jaki sposób elementy ekorozwoju gminy mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie przy formułowaniu polityki społeczno-gospodarczej.

| ELEMENT EKOROZWOJU | CELE POLITYKI EKOROZWOJOWEJ |
| --- | --- |
| jakość środowiska | Poprawa, a przynajmniej nie pogorszenie: jakości powietrza, jakości wód, stanu powierzchni ziemi i gleb, gospodarki odpadami, poziomu natężenia hałasu, poziomu promieniowania jonizującego, bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego. |
| konserwatorska ochrona przyrody | Zachowanie wartości przyrodniczych w ramach: przestrzennych form przyrody, gatunkowej ochrony roślin i zwierząt, ochrony indywidualnej. |
| racjonalna gospodarka zasobami | Racjonalna gospodarka: energią, wodą, przestrzenią, surowcami. |
| proekologiczne kierunki rozwojowe | Promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych z predyspozycjami środowiska. Promowanie i rozwijanie form działalności najmniej oddziałujących ujemnie na środowisko. Kształtowanie regionalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej w nawiązaniu do systemów ekologicznych. |
| stan zdrowia społeczeństwa | Poprawa, a przynajmniej niepogarszanie stanu zdrowia społeczeństwa przez: działalność profilaktyczną, działalność leczniczą. |

Źródło: Opracowanie własne.

# 10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska jest wymagane zgodnie z art. 17 i 18 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019. Zasadniczym zadaniem dokumentu jest określenie celów, priorytetów i w konsekwencji działań, jakie stoją przed powiatem w dziedzinie ochrony środowiska. Ich podjęcie i wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań Polski, głównie wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskie.

Dokument zawiera szeroko rozumianą tematykę ochrony środowiska na terenie powiatu wołomińskiego. Realizacja zadań ujętych w niniejszym opracowaniu daje możliwość zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków życia, a organom administracji samorządowej - wykazania troski o środowisko. Zakres opracowania obejmuje krótką charakterystykę powiatu, politykę ekologiczną zgodną z dokumentami programowymi powiatu wołomińskiego, analizę aktualnego stanu środowiska, harmonogram rzeczowo - finansowy, cele strategiczne oraz sposób monitorowania realizacji programu. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją kompleksowego podejścia powiatu wołomińskiego do ochrony środowiska, które zostało zapoczątkowane w momencie realizacji poprzedniego programu, w którym zrównoważony rozwój zaczął funkcjonować, jako potrzeba różnych obszarów życia mieszkańców powiatu. Podstawę opracowania niniejszego Programu stanowi szereg dokumentów udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz poszczególne Urzędy Miast i Gmin. Ponadto skorzystano z informacji, pochodzących z następujących jednostek:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ)

- Główny Urząd Statystyczny (GUS);

- Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;

- Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Program powinien być realizowany poprzez uwzględnienie zapisów wynikających z dokumentów rządowych, zwłaszcza wynikających z listy przedsięwzięć własnych i koordynowanych. Ponadto wszelkie działania winny wynikać z przedsięwzięć zawartych w opracowaniach na szczeblu regionalnym (Program wojewódzki) i lokalnym zwłaszcza koncepcji władz powiatu, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców.

# 11. WYKAZ SKRÓTÓW

| Skrót | Pełna nazwa |
| --- | --- |
| WIOŚ | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie |
| GDDKiA | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| MEN | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| MZA | Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. |
| SN | Linia elektroenergetyczna średniego napięcia |
| GPZ | Główny punkt zasilania |
| MLiPD | Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego |
| DK | Droga krajowa |
| DW | Droga wojewódzka |
| IMiGW | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej |
| MPZP | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego |
| PCK | Polska czerwona księga |
| PE | polietylen |

Źródło: Opracowanie własne.

Indeks tabel

Tabela 1: Rozkład powierzchni poszczególnych gmin w powiecie wołomińskim	19

Tabela 2: Struktura użytkowania gruntów w granicach powiatu wołomińskiego	25

Tabela 3: Rozkład liczby ludności w poszczególnych gminach w roku 2010	26

Tabela 4: Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON – powiat wołomiński – 2010 r.	27

Tabela 5: Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON – powiat wołomiński - 2009 r.	27

Tabela 6: Zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej w roku 2010	27

Tabela 7: Rozkład dróg na terenie powiatu	33

Tabela 8: Charakterystyka gminnych ujęć wód podziemnych na terenie powiatu wołomińskiego	37

Tabela 9: Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na 31 XII 2010 r.	43

Tabela 10: Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne - stan na 31.XII.2010 r.	43

Tabela 11: Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień 31. XII. 2010 r.	44

Tabela 12: Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień 31. XII. 2010 r.	44

Tabela 13: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych (stan na 31.12.2011 r.)	45

Tabela 14: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym	50

Tabela 15: Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych wg stanu na dzień 31 XII 2010 r.	53

Tabela 16: Użytki ekologiczne na terenie powiatu wołomińskiego	74

Tabela 17: Wyniki jakości wód powierzchniowych wg WIOŚ	75

Tabela 18: Klasyfikacja rzek na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2009	79

Tabela 19: Wyniki jakości wód podziemnych wg PIG	87

Tabela 20: Podział stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza dla powiatu wołomińskiego	95

Tabela 21: Klasyfikacja stref według rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r.	96

Tabela 22: Wyniki pomiarów poziomów hałasu na terenie powiatu wołomińskiego zrealizowanych w 2010 r.	100

Tabela 23: Średnio-dobowe natężenie ruchu dla roku 2010 oraz prognoza na lata 2011 - 2015	101

Tabela 24: Zasięg ponadnormatywnego poziomu hałasu na drogach krajowych	101

Tabela 25: Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	102

Tabela 26: Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych w środowisku dla miejsc dostępnych dla ludności	102

Tabela 27: Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych na terenie powiatu wołomińskiego	103

Tabela 28: Struktura lesistości na terenie powiatu wołomińskiego	108

Tabela 29: Obiekty zieleni urządzonej wymienione w rejestrze zabytków	109

Tabela 30: Klasy bonitacyjne gleb powiatu wołomińskiego	111

Tabela 31: Zawartość pierwiastków w glebach powiatu wołomińskiego (w mg/kg)	112

Tabela 32: Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celów krótkoterminowych	120

Tabela 33: Zasoby drzewne powiatu wołomińskiego	151

Tabela 34: Harmonogram działań dla poszczególnych sektorów	156

Tabela 35: Harmonogram rzeczowo-finansowy	161

Tabela 36: Mierniki oceny wdrażania Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego oraz ich wartości w latach 2008, 2009, 2010	173

# Footnotes

www.powiat-wolominski.pl

Plan Rozwoju Lokalnego powiatu wołomińskiego na lata 2008-2015

Plan Rozwoju Lokalnego powiatu wołomińskiego 2008-2015

Plan Rozwoju Lokalnego powiatu wołomińskiego na lata 2008-2015

Dane GUS

Dane GUS

Wskaźnik ten określa się dla okresu wegetacyjnego (1.05 – 31.07) jako suma różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym, a wartością 80 μg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8:00 a 20:00 czasu środkowoeuropejskiego, dla której stężenie jest większe niż 80 μg/m3 ; Wartość AOT 40 uśrednia się dla pięciu kolejnych lat (w przypadku braku danych pomiarowych z 5 lat dotrzymanie poziomu docelowego sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z 3 lat).

wg poziomu docelowego

Źródło: Monitoring Hałasu Komunikacyjnego w 2010 roku – www.wios.warszawa.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. nr 120, poz. 826 ze zm.)

www.wios.warszawa.pl

Zgodnie z raportem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://www.gios.gov.pl

Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce www.ciop.pl

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Polityka energetyczna polski do 2030 roku. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2009 r.

# Text boxes

Osiągnięcie trwałego rozwoju Powiatu Wołomińskiego

i zwiększenie jego atrakcyjności

poprzez poprawę środowiska przyrodniczego

i rozwój infrastruktury technicznej

Rysunek 1: Lokalizacja powiatu wołomińskiego na tle województwa mazowieckiego

Źródło: www.powiat-wolominski.pl

Rysunek 2: Podział powiatu wołomińskiego na gminy
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego 2006-2013

Rysunek 3: Mapa poglądowa obszaru N2000 "Dolina Dolnego Bugu”

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Rysunek 4: Mapa poglądowa obszaru N2000 "Dolina Liwca"

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Rysunek 5:  Mapa poglądowa obszaru N2000 "Krogulec"

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Rysunek 6: Mapa poglądowa obszaru N2000 "Ostoja Nadbużańska"

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Rysunek 7:  Mapa poglądowa obszaru N2000 "Ostoja Nadliwiecka"

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Rysunek 8: Mapa poglądowa obszaru N2000 "Poligon Rembertów"

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Rysunek 9: Mapa poglądowa obszaru N2000 "Torfowisko Czernik"

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Rysunek 10: Mapa poglądowa obszaru N2000 "Strzelba błotna w Zielonce"

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Rysunek 11: Mapa poglądowa obszaru N2000 "Białe błota"

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Rysunek 12: Ocena stanu/potencjału ekologicznego w JCWP województwa mazowieckiego badanych w 2010 r.

Źródło: WIOŚ Warszawa

Rysunek 13: Ocena stanu chemicznego w JCWP województwa mazowieckiego badanych w 2010 r.

Źródło: WIOŚ Warszawa

Rysunek 14: Główne zbiorniki wód podziemnych na terenie województwa mazowieckiego

Źródło: Program małej retencji dla woj. mazowieckiego POLGEOL 2008r.

Rysunek 15: Moduł zasobów odnawialnych wód podziemnych

(MZO [m3 × doba-1 × km-2]) w jednostkach bilansowych

Źródło: RZGW Warszawa

Rysunek 16: Ocena potrzeb zwiększania retencyjności scalonych części wód pod względem retencji wodnej gleb (RetGleb)

Objaśnienia: 2 – wysoki priorytet, 1 – średni priorytet, 0 – niski priorytet

Źródło: RZGW Warszawa

Rysunek 18: Tereny zagrożone podtopieniami www.psh.gov.pl

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 20: Obszary preferowane do rozwoju energetyki słonecznej

Rysunek 21: Obszar preferowane dla rozwoju energetyki wiatrowej

Rysunek 22: Obszary preferowane dla rozwoju energetyki geotermalnej

Rysunek 23: Obszary preferowane dla rozwoju biogazowni

Rysunek 24: Obszary preferowane dla rozwoju energetyki na bazie biomasy stałej