OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonania modernizacji przyłącza gazowego w Zespole Pałacowym w Chrzęsnem polegającej na montażu w ogrodzeniu szafki gazowej Z-9, wykonaniu projektu instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji gazowej od szafki do kotłowni”

Do zadań wykonawcy należy:

- Montaż w ogrodzeniu Zespołu Pałacowego w Chrzęsnem  od ul.  Pałacowej szafki gazowej Z-9 na punkt redukcyjno-pomiarowy. Wymiary szafki w mm(szerokość  1300 x wysokość  1200 x głębokość  510,). Przęsło ogrodzeniowe ma przygotowany otwór o wymiarach 1350 x1250 mm.

- Wykonanie projektu instalacji gazowej od szafki do pomieszczenia kotłowni. Do budynku ma być podłączone przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN 32 PE o mocy przyłączeniowej 20 m³/h. Projekt przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę  musi uzyskać akceptację konserwatora zabytków.

- Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę

- Wykonanie instalacji gazowej zgodnie z projektem i decyzją pozwolenia na budowę