OPIS  ZAMÓWIENIA

„Wykonania remontu sal lekcyjnych w

Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie ul. Jana Pawła II 18”

- Zerwanie podłóg, wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, oraz wykonanie wylewek samopoziomujących pod posadzkę typu ‘Tarket” z zagruntowaniem w salach lekcyjnych o powierzchni 110,00 m2

- Położenie nowej podłogi typu „Tarket” o powierzchni 110.00 m2   (pokrytej poliuretanem IQ o gramaturze 2800 g/m2 i wartości wgniecenia resztkowego 0,02 mm) z cokołem wysokości 10 cm.

- Przygotowanie ścian i sufitów do malowania z zerwaniem tapety, drobnymi naprawami, szpachlowaniem, gipsowaniem i gruntowaniem: Sufit o powierzchni 152 m2,  ściany o powierzchni 320,00 m2

- Wymiana 6 grzejników żeliwnych na grzejniki Purmo z zaworami i termostatami: 5 szt dł 100 cm 1 grzejnik dł 300 cm

- Wymiana kratek wentylacyjnych w remontowanych pomieszczeniach

- Montaż kątowników metalowych w oknach i drzwiach

- Wykonanie pasów tynku o powierzchni 4 m2

- Montaż oprawy oświetleniowej rastrowej 2x38w 1 szt

- Wymiana gniazd i wyłączników oświetleniowych w remontowanych pomieszczeniach

- Wykucie starej i wstawienie w to miejsce nowej 1 pary drzwi  wewnętrznych  90/205 z ościeżnicą  takich jakie są zamontowane w ciągu korytarza na tej kondygnacji