Załacznik nr. 1

Zaprojektowanie i utworzenie szkolnego plac zabaw ,,RADOSNA SZKOŁA”przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Miłej 22 w Wołominie

Opis koncepcji i przedmiar

Plac rekreacyjny – powierzchnia użytkowa 300 m2

Wołomin, listopad 2014r.

- Dane ogólne

Nazwa przedsięwzięcia: Zaprojektowanie i utworzenie szkolnego placu zabaw ,,RADOSNA SZKOŁA”przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Miłej 22 w Wołominie.

- Lokalizacja – Plac rekreacyjny przylegał będzie do ogrodzenia i budynku szkoły.

- Powierzchnia placu – powierzchnia rekreacyjna – 240 m2 (15m x 16m). Powierzchnia opracowania (razem z zielenią znajdującą się na terenie placu i nawierzchnia asfaltową otaczającą terenu – 360,0 m2

- Warunki terenowe – teren równinny w stosunku do budynku i ogrodzenia terenu szkoły.

- Rozwiązania techniczne, zakres robót:

- dokumentacja projektowa( powinna zawierać: plan nawierzchni placu zabaw z zaznaczeniem miejsc położenia nawierzchni bezpiecznej o zwiększonej grubości, deklaracje zgodności na wyroby, certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami i gwarancje) przedłożona do akceptacji zamawiającego.

- usunięcie wierzchniej warstwy pod podbudowę

- wykonanie podbudowy pod bezpieczną nawierzchnię

- Zakup i instalacja pojedynczych elementów sprzętu rekreacyjnego.( kotwione do podłoża)

- wieże z mostkiem

- liny

- drabinki

- pochylnie i przeplotnie

- równoważnia

- pająk linowy

- huśtawka wahadłowa podwójna

- huśtawka typu ,,bocianie gniazdo”

- bezpieczna nawierzchnia amortyzująca upadek dziecka z wysokości (piankowa lub gumowa)

- płyty absorbujące upadek do 2,4m na powierzchni ok.70m²

- płyty absorbujące upadek do 1,5m na powierzchni ok.100m²

- nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna syntetyczna równoważna ok.20m²

- zakup lub wykonanie i zainstalowanie tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści ,,Szkolny plac zabaw w ramach programu rządowego ,,RADOSNA SZKOŁA”.

- tablica z regulaminem i oznaczeniem placu.

- Tabliczki informacyjne o sposobie korzystania z urządzeń

- Inne koszty związane z utworzeniem placu zabaw

- ławki z oparciem stalowo-drewnianym ( 3 szt. )

- kosz na śmieci

- założenie trawnika z siewu

- pielęgnacja istniejącej zieleni wg potrzeb.