Załącznik nr 2.15 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY:

[PIECZĄTKA]

……………………………

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

## Przedmiot zamówienia : negatoskop  z regulacją natężenia oświetlenia - ilość sztuk wg wykazu

Producent    :     .............................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ :      .............................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:    2009

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trwała estetyczna obudowa pokryta lakierem proszkowym | tak |  |
|  | Łatwa obsługa serwisowa (wymiana źródeł światła) | tak |  |
|  | Jednolity ekran | tak |  |
|  | Wysoka równomierność emisji światła na całej powierzchni ekranu | tak |  |
|  | Emitowanie światła dziennego o temp.barwowej 6500oK | tak |  |
|  | Regulacja natężenia światła | tak |  |
|  | Napięcie zasilania 230V50Hz | tak |  |
|  | Pobór mocy; 345VA | tak |  |
|  | Luminacja ekranu 4100cd/m2±25% | tak |  |
|  | Wymiaru ekranu 120 x 45 cm | tak |  |
|  | wymiary: 1220 x 510 x 112 mm | tak |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Załączyć wykaz |
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM (przy dostawie) | Załączyć przy dostawie |
| 5 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | tak |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć |
| 7 | GWARANCJA | 24 miesiące |

…………………………..				                         ......................................................

(miejscowość i data)							 podpis osób (-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli  w imieniu wykonawcy