Załącznik nr 2.17 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY:

[PIECZĄTKA]

……………………………

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

## Przedmiot zamówienia : lampa bezcieniowa przejezdna - ilość sztuk wg wykazu

Producent    :     .............................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ :      .............................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:    2009

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Natężenie oświetlenia [lux] 50 000 w odległości 1 m | Tak, podać |  |
|  | Regulowana średnica pola roboczego 16[cm] | Tak, podać |  |
|  | Temperatura barwowa 4200 [K] | Tak, podać |  |
|  | Wskaźnik oddawania barw Ra wynosi 92 | Tak, podać |  |
|  | Całkowite natężenie napromienienia dla 100 000 lux to 230 W/m2 | Tak, podać |  |
|  | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga 2°C | Tak, podać |  |
|  | Liczba źródeł światła 1 | Tak |  |
|  | Wgłębność oświetlenia 110 [cm] | Tak |  |
|  | Źródło światła: żarówki halogenowe 12V, 75W | Tak |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V, 50/60 HZ | Tak |  |
|  | Klasa izolacji I | Tak |  |
|  | Stopień ochrony obudowy IP 20 | Tak |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Załączyć wykaz |
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM (przy dostawie) | Załączyć przy dostawie |
| 5 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | tak |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć |
| 7 | GWARANCJA | 24 miesiące |

…………………………..				                         ......................................................

(miejscowość i data)							 podpis osób (-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli  w imieniu wykonawcy