Załącznik nr 2.22 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY:

[PIECZĄTKA]

……………………………

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

## Przedmiot zamówienia : meble medyczne w systemie stelażu aluminiowego – ilość sztuk wg wykazu

Producent    :     .........................................................................................................................

Nazwa i  typ :     ........................................................................................................................

Rok produkcji:    2009

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiająca wykonanie zabudowy „pod wymiar” dostosowanej do funkcji pomieszczenia. | TAK |  |  |
| 2 | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla nie mniejszy niż 25x25 mm. | TAK (podać) |  |  |
| 3 | W profilach typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. | TAK (podać) |  |  |
| 4 | Wypełnienie szkieletu mebli – płyta wiórowa o grubości minimum 18mm (dołączyć atest higieniczny) – obustronnie laminowana. | TAK |  |  |
| 5 | Wszystkie krawędzie płyty nie osłonięte przez konstrukcję (np. czoła szuflady, drzwi, półki) oklejone PCV o grubości min. 2 mm | TAK (podać) |  |  |
| 6 | Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie, z funkcją samodomykania. | TAK |  |  |
| 7 | Prowadnice szuflad metalowe typu METABOX lub w przypadku głębokich szuflad łożyskowe o pełnym wysuwie. | TAK |  |  |
| 8 | Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm, z możliwością poziomowania w zakresie min. 30 mm. | TAK (podać zakres) |  |  |
| 9 | Profile aluminiowe oraz miejsca łączeń konstrukcji mebli, muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. | TAK |  |  |
| 10 | Łączenia profili aluminiowych wykonane za pomocą złączek wykonanych z antyudarowego tworzywa ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń lub złączek w pełni metalowych zabezpieczonych przed korozją poprzez anodowanie. | TAK (podać rodzaj złączek) |  |  |
| 11 | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozja poprzez anodowanie. Nie dopuszcza się innego sposobu zabezpieczenia. | TAK (podać rodzaj zabezpieczenia) |  |  |
| 15 | Blaty z łączonej płyty wiórowej o grubości minimum 28mm laminowanej obustronnie. Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm. | TAK |  |  |
| L.p. | Nazwa urządzenia | Wymiary gab. (szer x gł x wys) [mm] wymagane | Charakterystyka techniczno-użytkowa przedmiotu zamówienia wymagana | Ilość szt. | Uwagi |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Sala rehabilitacji |  |
| 1 | Biurko lekarskie | 1200x700x780 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego”. Biurko z trzema szufladami. | 1 |  |  |
|  |  |  | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy |  |  |  |
| 2 | Biurko lekarskie | 1200x700x780 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego”. Biurko z trzema szufladami. | 1 |  |  |
| 3 | Szafa lekarska – do zabudowy | 1080x350x2000 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego” . Górna część szafy z 2 szklanymi , zamykana drzwiczkami z płyty , dolna część z płyty meblowej z jedną półką, zamykana drzwiczkami z płyty. | 1 |  |  |
| 4 | Szafka stacjonarna ze zlewem jednokomorowym | 1100x600x800 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego”. Szafka trzysekcyjna ze zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem. Jedna sekcja cztery szuflady, dwie sekcje zamykane drzwiczkami, wewnątrz dwie półki | 1 |  |  |
| 5 | Szafka stacjonarna | 1600x600x800 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego”. Szafka trzysekcyjna, jedna sekcja 3 szuflady , dwie sekcje zamykane drzwiczkami, wewnątrz dwie półki. | 1 |  |  |
| 6 | Szafka wisząca | 800x300x450 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego. Szafka z 2 drzwiczkami oraz 1 półką. | 2 |  |  |
| 7 | Szafka wisząca | 700x300x450 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego. Szafka z 2 drzwiczkami oraz 1 półką. | 1 |  |  |
| Gabinet opatrunków gipsowych |  |
| 8 | Biurko lekarskie | 1200x700x780 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego”. Biurko z trzema szufladami. | 1 |  |  |
| 9 | Szafa lekarska – do zabudowy | 1080x450x2000 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego” . Górna część szafy z 2 szklanymi , zamykana drzwiczkami z płyty , dolna część z płyty meblowej z jedną półką, zamykana drzwiczkami z płyty. | 1 |  |  |
|  |  |  | Pokój przygotowawczo-pielęgniarski |  |  |  |
| 10 | Szafka stacjonarna ze zlewem | 700x600x800 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego”. Szafka jednosekcyjna zamykana drzwiczkami, wewnątrz jedna półka | 1 |  |  |
| 11. | Szafka stacjonarna narożna | 750x750x800 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego”. Szafka jednosekcyjna zamykana drzwiczkami, wewnątrz dwie półki | 1 |  |  |
| 12 | Szafka stacjonarna | 1100x600x800 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego”. Szafka trzysekcyjna. Jedna sekcja cztery szuflady, dwie sekcje zamykane drzwiczkami, wewnątrz dwie półki | 1 |  |  |
| 13 | Szafka stacjonarna | 1600x600x800 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego”. Szafka trzysekcyjna, jedna sekcja 3 szuflady , dwie sekcje zamykane drzwiczkami, wewnątrz dwie półki. | 1 |  |  |
| 14 | Szafka wisząca | 800x300x450 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego. Szafka z 2 drzwiczkami oraz 1 półką. | 2 |  |  |
| 15 | Szafka wisząca | 700x300x450 | Wykonanie wg Opisu Przedmiotu Zamówienia „Meble w systemie stelaża aluminiowego. Szafka z 2 drzwiczkami oraz 1 półką. | 1 |  |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Załączyć wykaz |
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM (przy dostawie) | Załączyć przy dostawie |
| 5 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | tak |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć |
| 7 | GWARANCJA | 24 miesiące |

…………………………..				                                                                             ......................................................

(miejscowość i data)							                                                         podpis osób (-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli  w imieniu wykonawcy