Załącznik nr 2.27 do SIWZ

NAZWA WYKONAWCY:

[PIECZĄTKA]

……………………………

ZESTAWIENIE PARAMATERÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

## Przedmiot zamówienia : Zestaw komputerowy - ilość sztuk  wg wykazu

Producent    :     .............................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ :      .............................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:    2009

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta Główna | Klasa produktu : Płyta główna - desktop Typ gniazda procesora LGA775 Obsługa technologii Hyper-Threading Tak Liczba gniazd procesorów 1 Chipset płyty Typ chipsetu P43 Szczegóły płyty Częstotliwość szyny FSB • 1600 MHz • 1333 MHz • 1066 MHz • 800 MHz Rodzaj pamięci DDR2 Typ pamięci Non-ECC Liczba gniazd DDR2 4 Częstotliwość szyny pamięci • 1066 MHz • 800 MHz • 667 MHz Maksymalna wielkość pamięci 16 GB Wbudowany układ VGA TAK Wbudowany układ dźwiękowy Układ LAN Tak Typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s Złącza PCI 2 Złącza PCI-E 16x 1 Złącza PCI-E 1x 3 Złącza USB 2.0 10 Dodatkowe informacje o portach USB 2.0 • 4 x USB 2.0 (opcja) • 6 x USB 2.0 (tylny panel) Złącza FireWire (IEEE 1394) 0 szt. Obsługa pamięci masowych Układ RAID 6xSATA Maksymalna ilość urządzeń ATA 2 szt. Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA 6 szt. Szybkość interfejsu dysków ATA 133 MB/s Szybkość interfejsu dysków Serial ATA 300 MB/s Cechy dodatkowe Format ATX Typ złącza zasilania ATX 24-pin Typ wtyczki zasilającej +12V • EPS12V • P4 (4-pin) |  |
|  | System operacyjny Microsoft | Oryginalny Windows xp professional sp3 |  |
|  | Konfiguracja podstawowa procesor | Dwu rdzeniowy (2.80GHz, 1066MHz, 3MB cache) |  |
|  | Pamięć | 2048MB 800MHz Dual Channel DDR2 SDRAM [2x1024] |  |
|  | Dysk twardy | 250GB (7200rpm) Serial ATA Hard Drive with 8MB cache |  |
|  | Klawiatura | Standard win98 /ps2 |  |
|  | Mysz | USB Optical Mouse |  |
|  | Napędy optyczne | 16x DVD +/- RW Drive |  |
|  | Monitor LCD | Format ekranu monitora 4:3 Przekątna ekranu 19 cali Wielkość plamki 0,294 mm Typ panela LCD TFT TN Technologia podświetlenia CCFL Złącze d-sub/DVI Zalecana rozdzielczość obrazu 1280 x 1024 pikseli Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60 Hz Częstotliwość odchylania poziomego 30-83 kHz Częstotliwość odchylenia pionowego 56-75 Hz Czas reakcji matrycy 5 ms Jasność 300 cd/m2 Kontrast 8000:1 Kąt widzenia poziomy 170 stopni Kąt widzenia pionowy 170 stopni Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Certyfikaty • TCO-03 • UL • CSA • TUV/GS • SEMKO • CE • FCC-B • EPA Energy Star • EPA Energy Sta |  |
|  | Drukarka Laserowa mono | Obszar zastosowań: Dom, biuro Systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Works with Windows Vista; Mac OS X v10.3.9, v10.4 or higher Format: A4 Rozdzielczość: Up to 600 x 600 dpi (1200 dpi effective output) Szybkość druku [mono A4]: Up to 14 ppm Obciążenie miesięczne: Up to 5000 Pamięć std./maks.: 2 MB Język drukarki: Host-based printing Interfejsy: Hi-Speed USB (compatible with USB 2.0 specifications) Podajnik papieru: 150-sheet input tray Odbiornik papieru: 100-sheet face-down bin Gramatura papieru: Tray 1: 60 to 163 g/m2 Obsługiwane nośniki: A4, A5, A6, B5, postcards, envelopes (C5, DL, B5) Druk dwustronny: Ręczny |  |

| Lp. | POZOSTAŁE WYMAGANIA : |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 2 | Deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | załączyć |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Załączyć wykaz |
| 4 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM (przy dostawie) | Załączyć przy dostawie |
| 5 | Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi | tak |
| 6 | Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi zaoferowanymi parametrami technicznymi wyrobów | załączyć |
| 7 | GWARANCJA | 24 miesiące |

…………………………..				                         ......................................................

(miejscowość i data)							 podpis osób (-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli  w imieniu wykonawcy

Zestawienie ilościowe

Zestawy komputerowe: 8 szt.

Systemy operacyjne: 8 szt.

Programy biurowe: 3 szt.

Drukarki: 1 szt.