# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# . I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zawartość opracowania							str.1-2

1.   Przedmiot i zakres opracowania	 str.3

2.	Podstawa opracowania							str.4

3.	Warunki techniczne projektowania					str.4-5

4.	Opis stanu istniejącego							str.5

5.	Opis projektowanego rozwiązania						str.5-7

5.1 Geometria drogi w planie - opis ogólny				str.5

5.2 Chodniki								str.6

5.3 Zjazdy, zatoka do parkowania						str.6

5.4 Niweleta								str.7

5.5 Zieleń drogowa, wyrównanie terenu					str.7

5.6 Roboty towarzyszące, zabezpieczenie urządzeń,

wycinka drzew								str.7

5.7 Organizacja ruchu							str.7

5.8 Przebudowa słupów sieci elektroenergetycznej			str.7

6.	Konstrukcja nawierzchni							str.7

7.	Odwodnienie								str.8-11

7.1 Założenia ilościowe ścieków z wód deszczowych i roztopowych	str.8

7.2 Opis ogólny projektowanego rozwiązania sieci

kanalizacji deszczowej 						str.9

7.3 Kolektory deszczowe, drenaże z rur perforowanych,

odrzuty i króćce do odprowadzenia wód drenażowych		str.9

7.4 Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe z przykanalikami		str.10

7.5 Roboty ziemne, regulacje urządzeń, roboty o charakterze

branżowym								str.10-11

7.6 Roboty odwodnieniowe						str.11

7.7 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne					str.11

7.8 Wnioski w zakresie decyzji środowiskowej	           	                        str.12                    	8.   Charakterystyka ekologiczna – rozwiązania techniczne w zakresie

ochrony środowiska uwzględnione w projekcie				str.12-13

9.	Uwagi i informacje								str.13-14

| II. OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO | str. 15 |
| --- | --- |
| III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA | str. 16-21 |

# IV. RYSUNKI

1.	Orientacja 		str.22

# 2.	Projekt zagospodarowania terenu

z planem sytuacyjno – wysokościowym (rys.1.1)				str.23

# 3.   Plan sytuacyjno – wysokościowy do projektu wykonawczego

# kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia (rys.1.2)		str.24

# 4.   Plan sytuacyjno – wysokościowy projekt nawierzchni, tyczenia oraz innych

# szczegółów drogowych  (rys.1.3)	           					str.25

5.	Profil podłużny ulicy Willowej wraz z kolektorem deszczowym (rys.2.1),	str.26

6. 	Profil podłużny ulicy Willowej wraz z drenażem (rys.2.2)			str.27

7.	Przekrój normalny (rys. 3) 		           			 		str.28

8.	Przekroje charakterystyczne (rys. 4.1-4.2) 		           		str.29-30

9.	Szczegóły konstrukcyjne (rys. 5.1; 5.2; 5.3)				str.31-33

10.	Konstrukcja nawierzchni (rys. 6) 						str.34

# 11.	Elementy odwodnienia – Studnia połączeniowa (przelotowa)

# betonowa 1400 mm z przykanalikami PVC-u 200 mm z króćcem

# drenażowym z rur PE 200 mm (rys. 7.1)					str.35

# 12. Elementy odwodnienia – Studnia przelotowa betonowa 1000 mm

z odrzutem rurą PVC-u 250 mm do odprowadzania

wód drenażowych (rys. 7.2)						str.36

# 13.	Elementy odwodnienia – Studzienka ściekowa 500 mm sposób

wykończenia wpustów ulicznych (rys. 7.3)	 				str.37

14.	Klapy zwrotne – materiały producenta 					str.38-40

# IV. UZGODNIENIA OPINIE I MATERIAŁY – załącznik nr 1

1.	Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Wołomina na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  80, poz.717).

2. 	Wypis z rejestru gruntów.

3.	Pismo nr W/IWo/4105u/13/KG/2011 z dnia 05.04.2012 r. wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8.

4.	Uzgodnienie dokumentacji w zakresie rozwiązania w planie z Gminą Wołomin Wydział Mienia Komunalnego i Terenów Publicznych z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin z dnia 04.05.2012 r.

5.	Uzgodnienie dokumentacji w zakresie odwodnienia z Gminą Wołomin Wydział Mienia Komunalnego i Terenów Publicznych z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin z dnia 09.05.2012 r.

6.	Uzgodnienie dokumentacji w zakresie rozwiązania w planie i odwodnienia z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin z dnia 11.05.2012 r.

7.	Opinia techniczna nr 038/12 z dnia 09.07.2012 r. wydana przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A 05-200 Wołomin.

8.	Uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia i przebudowy słupów sieci elektroenergetycznej przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8, 05-200 Wołomin zgodnie z opinią nr 1393/2012 z dnia 17.07.2012 r. (wraz z planszą).

9. 	Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin z dnia 13.08.2012 r.

10. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Wołomińskiego zgodnie z decyzją nr 21/13 z dnia 14.01.2013 r.

11.	Uprawnienia projektantów.

12.	Uprawnienia sprawdzających.

13.	Zaświadczenia projektantów i sprawdzających o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

# OPIS TECHNICZNY

WRAZ Z OPISEM DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# 1.   PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Willowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Duczki, gmina Wołomin, powiat wołomiński. Długość przebudowywanej drogi (ulica Willowa) 495,65 m. Długość kolektora deszczowego w ulicy Willowej wraz z odrzutami ulic bocznych wynosi 495,70 m. Ulica Willowa jest kategorii drogi powiatowej klasy Z.

Zakres opracowania obejmuje:

a) przebudowę nawierzchni jezdni ulicy powierzchni: 3 434 m2,

b) przebudowę chodników dla pieszych: 1 690 m2,

c) wykonanie zatoki do parkowania: 98 m2

d) przebudowę zjazdów do posesji: 604 m2,

e) wykonanie zieleńców: 182 m2,

f) budowę układu odwodnienia sieci kanalizacji deszczowej ulica Willowa o średnicy kolektora:

- 600 mm długości 345,80 m

- 400 mm długości 84,60 m,

- 315 mm długości 38,20 m,

- 400 mm długości 27,10 m (odrzuty ulic bocznych),

g) odrzuty drenażowe średnicy:

- 315 mm długości 54,65 m,

- 250 mm długości 2,0 m,

h) króćce drenażowe średnicy:

- 200 mm długości 4,5 m,

i) przykanalików do studzienek ściekowych średnicy :

- 200 mm długości 49,40 m,

j) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę z osadnikiem :

- średnicy 1400 mm 16 sztuk – S1;S2-S4;S5;S6-S11;S12;S13-S14;S15;S16,

k) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę z osadnikiem i 		do odprowadzania wód drenażowych:

- średnicy 1000 mm 4 sztuki – Sd1-Sd4,

l) studzienek ściekowych z osadnikiem z betonu B-45:

- średnicy 500 mm 23 sztuki – w1-w23,

m) zabudowę istniejącego rowu długości 86,50 m,

Projekt opracowano w firmie Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz na zamówienie Powiatu Wołomińskiego z 	siedzibą w Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

# 2.   PODSTAWA OPRACOWANIA

1.	Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Wołomina na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  80, poz.717).

2.	Mapa do celów projektowych przyjęta do zasobu w dniu 29.05.2012 r. przez Starostwo Powiatowe w Wołominie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie.

3. 	Wypis z rejestru gruntów.

4.	Pismo nr W/IWo/4105u/13/KG/2011 z dnia 05.04.2012 r. wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8.

5.	Uzgodnienie dokumentacji w zakresie rozwiązania w planie z Gminą Wołomin Wydział Mienia Komunalnego i Terenów Publicznych z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin z dnia 04.05.2012 r.

6.	Uzgodnienie dokumentacji w zakresie odwodnienia z Gminą Wołomin Wydział Mienia Komunalnego i Terenów Publicznych z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin z dnia 09.05.2012 r.

7.	Uzgodnienie dokumentacji w zakresie rozwiązania w planie i odwodnienia z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin z dnia 11.05.2012 r.

8.	Opinia techniczna nr 038/12 z dnia 09.07.2012 r. wydana przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A 05-200 Wołomin.

9.	Uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia i przebudowy słupów sieci elektroenergetycznej przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8, 05-200 Wołomin zgodnie z opinią nr 1393/2012 z dnia 17.07.2012 r. (wraz z planszą).

10. 	Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin z dnia 13.08.2012 r.

11.	Uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Wydziałem Inwestycji i Drogownictwa przy Starostwie Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin.

# 3.  WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt budowlany i wykonawczy oparto na następujących materiałach:

-	     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 		     późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zmianami).

-	     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 		     115, z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zmianami) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 251 z późn. zmianami)

-	     Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 		     ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984).

# 4.   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Droga powiatowa (ulica Willowa) zlokalizowana jest w miejscowości Duczki, gmina Wołomin, powiat wołomiński. Obsługa komunikacyjna jest możliwa z drogi wojewódzkiej nr 634. W stanie istniejącym pas drogi w liniach rozgraniczenia stanowi działkę szerokości zmiennej 11,5-12 m, w którym znajduje się droga o nawierzchni twardej  z chodnikami dla pieszych, zieleńcami oraz zjazdami do posesji.

Należy zauważyć, że brak właściwego odwodnienia powoduje degradację nawierzchni ulic oraz lokalne podtopienia działek sąsiednich z pasem drogowym.

Zabudowę na działkach przyległych stanowią budynki jednorodzinne wolnostojące oraz wielorodzinne. Przy ulicy Willowej znajdują się punkty usługowe.

W pasie drogowym zlokalizowane są sieci instalacji takie jak:

- sieć instalacji gazowej,

- sieć instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna),

- sieć instalacji telefonicznej (podziemna i napowietrzna),

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej.

# 5.  OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

# 5.1 Geometria drogi w planie - opis ogólny

Trasa projektowanego odcinka przebiega w obrębie pasa drogowego o szerokości zmiennej do 12 m. Zgodnie z § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w projekcie zastosowano wariant drogi dwupasowej o szerokości jezdni 6,5 m. Parametry drogi (ulica Willowa), przyjęto dla przebudowywanej ulicy klasy Z . Przekrój uliczny. Krawędź nawierzchni jezdni w ciągu głównym ulicy oddzielono od chodnika przyległego lub zieleńca krawężnikiem betonowym 20x30 [cm] ustawionymi na ławie betonowej C12/15 (B15) z oporem. Światło krawężnika wystającego wynosi 12 cm. Zwiększenie światła krawężnika do 14 cm wynika z obniżenia nawierzchni przy ścieku ulicznym, który jest opuszczony o 2 cm w stosunku do warstwy ścieralnej jezdni.

# 5.2 Chodniki

Zaprojektowano chodniki dla pieszych przyległe szerokości miń. 2,0 m. Ciągi piesze poprowadzono obustronnie. Nawierzchnię chodnika oddzielono od nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 20x30 [cm] ustawionym na ławie betonowej C12/15 (B15) z oporem. Kostka brukowa (HOLLAND kolor szary fazowana) powinna być ułożona w taki sposób aby po zagęszczeniu wystawała 1 cm ponad wierzch krawężnika betonowego. Od strony terenu lub projektowanego zieleńca nawierzchnię chodnika należy zabezpieczyć obrzeżem betonowym 8x30 [cm] ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 lub ławie betonowej zgodnie z projektem. Spadek poprzeczny 2% należy zachować na całej długości chodników. W rejonie skrzyżowań na szerokości 4 m w miejscu wskazanym na planie należy obniżyć światło krawężnika do 2 cm ponad poziom ścieku ulicznego. Chodnik przyległy, należy prowadzić w poziomie krawężnika 20x30 [cm] wystającego 12 cm ponad jezdnię lub 14 cm w przypadku zastosowania ścieku ulicznego. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu na odcinku od 0+044,70 do 0+068,70 należy wykonać murek oporowy z betonu B35 (C28/35).

Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunkach nr  5.1, 5.2, 5.3.

# 5.3 Zjazdy, zatoka do parkowania

W projekcie uwzględniono wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje i działki niezabudowane. Szerokość zjazdów indywidualnych przyjęto 4 m. Zjazdy o innej szerokości np. łączne do dwóch posesji pokazano na planie. Nawierzchnię zjazdów należy oddzielić od jezdni krawężnikiem betonowym 20x30 [cm] ustawionym na ławie betonowej C12/15 (B15)  z oporem. Warstwa ścieralna zjazdów powinna być prowadzona w poziomie chodnika i na szerokości ciągu pieszego mieć spadek równy 2%. Różnicę wysokości między poziomem krawężnika wtopionego przy jezdni, a nawierzchnią chodnika należy  pokonać na szerokości  0,75 m z zachowaniem 10 %-12% spadku (zjazdy przez chodnik).

Kostka brukowa powinna być ułożona w taki sposób aby jej powierzchnia po zagęszczeniu wystawała 1 cm nad krawężnik wtopiony 20x30 [cm] (przy krawędzi jezdni), ustawiony na ławie betonowej C12/15 (B15). Nawierzchnia na zjeździe powinna być ułożona w taki sposób aby jej powierzchnia licowała się z powierzchnią kostki brukowej na chodniku. Skosy najazdowe 1:1 na łączeniu nawierzchni należy dociąć wzdłuż krawędzi wyznaczonej przez skos. Krawężnik wtopiony zastosować wg planu w miejscach oddzielenia nawierzchni zjazdu od terenu. W celu poprawy swobody najazdu, sprowadzić krawężnik wtopiony do jezdni obustronnymi  skosami 1:1 (zjazd indywidualny). W przypadku zjazdów wyokrąglonych łukami R=3m, nawierzchnię zjazdu należy oddzielić od nawierzchni chodnika krawężnikiem wtopionym 15x30 [cm] ustawiony na ławie betonowej C12/15 (B15).

Nawierzchnię zatoki do parkowania oddzielić od nawierzchni chodnika krawężnikiem wystającym 20x30 [cm] ustawiony na ławie betonowej C12/15 (B15). Światło krawężnika wystającego min. 10 cm. Na szerokości zjazdu obniżyć poziom krawężnika wtopionego do poziomu 2 cm (dopuszcza się 4 cm) od poziomu nawierzchni zatoki do parkowania. Nawierzchnię wykonać z kostki brukowej (HOLLAND kolor czerwony fazowana)

Sposób wykonania ław pokazano na rysunkach elementów konstrukcyjnych rysunek

nr 5.1 i 5.2.

Dopuszcza się zmianę lokalizacji zjazdu w zależności od potrzeb. Zmianę lokalizacji zjazdów projektowanych oraz ewentualne nowe zjazdy uzgodnić z zarządcą drogi.

5.4 Niweleta

Niweletę drogi zaprojektowano w sposób zapewniający spadki podłużne konieczne do odprowadzenia wody z jezdni z zachowaniem istniejącego układu wysokościowego. Zachowano pochylenia podłużne odcinków prostych miń. 0,28%.

Projektowane pochylenia nie utrudniają poruszania się pojazdów.

# 5.5 Zieleń drogowa, wyrównanie terenu

Na powierzchniach poza urządzeniami bezpośrednio związanymi z obsługą ruchu bądź odwodnieniem, należy wykonać zieleńce. Warstwę 10 cm ziemi urodzajnej wyprofilować ręcznie i obsiać trawą. Tren poza zieleńcami w granicach pasa drogowego należy wyrównać i wyprofilować z wykorzystując grunt z korytowania i wykopów.

# 5.6 Roboty towarzyszące, zabezpieczenie urządzeń, wycinka drzew.

Urządzenia sieci podziemnej należy wyregulować do poziomu niwelety jezdni lub chodnika. Roboty wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami sieci zgodnie z opinią WUD.

Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia zgodnie z protokołem WUD stanowiącym załącznik do projektu. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecią gazową, siecią kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Drzewa oraz porosty znajdujące się w obrębie pasa drogi przed przystąpieniem do robót, należy wyciąć.

5.7 Organizacja ruchu

# Projekt stałej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

5.8 Przebudowa słupów sieci elektroenergetycznej

# Projekt budowlany i wykonawczy stanowi oddzielne opracowanie.

# 6.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. 43 poz. 430). Po obserwacji przeprowadzonej na miejscu planowanej budowy w zakresie ruchu pojazdów ciężkich oraz warunków gruntowo – wodnych G1 przyjęto kategorię ruchu KR3. 	Na podstawie badań geologicznych (opracowanie stanowi oddzielny załącznik) w wykonawca musi przewidzieć wymianę gruntu organicznego stanowiącego humus do poziomu warstwy gruntu mineralnego. Z uwagi na możliwy występujący wysoki poziom wód gruntowych wykonawca musi brać pod uwagę konieczność ich obniżenia (igłofiltry , studnie depresyjne) w okresie prowadzenia robót ziemnych. Zaleca się wykonanie robót ziemnych po wcześniejszym wykonaniu elementów odwodnienia.

Piasek gruboziarnisty wykorzystany do górnej warstwy nasypów pod jezdnią, wbudować warstwami 20-30 cm zagęszczając  do poziomu wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0 wg Proctora normalnego. Do wykonania nasypów pod chodnikami zastosować piasek średnioziarnisty Konstrukcję nawierzchni pokazano na rys. nr 6.

# 7.  ODWODNIENIE

7.1 Załażenia ilościowe ścieków z wód deszczowych i roztopowych

Obliczenie objętości ścieków, które przyjęto do projektu elementów odwodnienia drogi  do kanalizacji deszczowej wykonano na podstawie książki „Odwodnienie dróg” autorstwa Jerzego Edela:

Q = q x F x Ψ [dm3/s]

q – natężenie deszczu miarodajnego wyliczone ze wzoru q=A/td0,667 [dm3/s x ha]

A -  współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu p=50% oraz 	średniej rocznej wysokości opadu - dla regionów o wysokości opadów <800 mm wynosi: 	592

td =10 min

q - 127 [dm3/s x ha]

Do projektu elementów odwodnienia drogi przyjęto natężenie deszczu miarodajnego q=130 [dm3/s x ha].

Ψ(nd) – współczynnik spływu dla dróg - 0,85

Ψ(ch+nz) – współczynnik spływu dla chodników, zjazdów z kostki brukowej - 0,75

Ψ(z+p+nzk) – współczynnik spływu dla zieleńców i poboczy - 0,1

F – powierzchnia zlewni [ha]

Dla wód z odcinka ulicy Willowej i Krótkiej odprowadzonych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, których odbiornikiem jest istniejący kolektor 600 mm połączony z rowem melioracyjnym (nieewidencyjnym) komunalnym stanowiącym dopływ rzeki Czarnej w

km 20+000,00

# Q(ndW)=130x0,3434x0,85=37,94 dm3/s

Q(nch+zj+zat+skl)=130x(0,1690+0,0604+0,0098+0,0545)x0,75=28,63 dm3/s

# Q(z)=130x(0,0182)x0,1=0,24 dm3/s

Natężenie spływu wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych do projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi: Q(całkowite)=66,81 dm3/s.

W obliczeniach uwzględniono powierzchnię istniejących nawierzchni utwardzonych w rejonie punktów usługowych.

W projekcie uwzględniono możliwość włączenia do kolektora deszczowego części powierzchni zlewni ulic Zachodniej i Grabowskiej. Całkowita rezerwa ilości ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych, która umożliwia odbiór ścieków pochodzących z w/w ulic została obliczona w operacie wodnoprawnym. Odwodnienie ulicy Miłej i Krótkiej podlega oddzielnemu opracowaniu projektowemu.

Projektowana instalacja będzie pracowała w sposób ciągły. Powyższe obliczenia oznaczają maksymalną ilość ścieków w czasie opadu deszczu miarodajnego na całej powierzchni drogi, chodników, zjazdów i zieleńców.

Jest to ilość odpowiadająca ilości dotychczasowej wód opadowych i roztopowych na tej powierzchni. Woda, która nie wyparuje i nie przeniknie przez spoiny nawierzchni z kostki brukowej w miejscu opadu oraz z jezdni, będzie sprowadzana siecią kanalizacji do kolektora deszczowego. Aby wody deszczowe i roztopowe o obliczonym natężeniu w sposób gwarantowany zostały podczyszczone, projektuje się piaskownik (w ulicy Krótkiej)  separator olejowy oraz piaskownik.

# 7.2 Opis ogólny projektowanego rozwiązania sieci kanalizacji deszczowej

W związku z przebudową ulicy Willowej  zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej szczelnej. Odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych jest możliwy przez kolektor główny o średnicy Dn 600 mm, Dn 400 mm oraz Dn 315 mm położony w pasie drogowym ulic Willowej. Do kolektora deszczowego zostaną wprowadzone wody z drenaży Dn 250 mm (częściowo perforowanych)  oraz odrzutów zakończonych złożem żwirowym Dn 315 mm projektowanych wg planu.  Przebieg trasy kolektora oraz drenaży pokazano na projekcie zagospodarowania terenu z planem sytuacyjno - wysokościowym oraz na planie sytuacyjno - wysokościowym do projektu wykonawczego. Sieć kanalizacji deszczowej pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych szczelnym systemem kanalizacji. Na końcu kolektora przed odbiornikiem wód opadowych jakim jest istniejący kolektor średnicy 600 mm zaprojektowano separator olejowy oraz piaskownik.

Sprawnie działający system kanalizacji deszczowej wpłynie na poprawę oddziaływania na środowisko.

# 7.3 Kolektory deszczowe, drenaże z rur perforowanych, odrzuty i króćce do odprowadzenia wód drenażowych

Planuje się wykonanie kolektorów deszczowych z rur PVC-u klasy S SN8 315x9,2 [mm] 400x11,7 [mm] oraz 600x18,4[mm] (ścianka lita). Na odcinku przykanalika studzienki w22  należy zastosować rury PVC-u klasy S SN12 stosując obsypkę z keramzytu do poziomu miń. 25 cm ponad wierzch rury.  Dopuszcza się stosowanie rur PP SN8 i SN12 dwuściennych karbowanych. Kanały należy układać na podbudowie z mieszanki żwirowo-piaskowej zapewniając minimalną warstwę 20 cm od spodu rury. Obsypka do poziomu miń. 15 cm ponad wierzch rury z piasku gruboziarnistego. Zasypkę powyżej warstwy piasku gruboziarnistego wykonywać z piasku średnioziarnistego warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Wskaźnik zagęszczenia Is≥0,98 wg Proctora normalnego.  Warstwę grubości 1 m od spodu konstrukcji nawierzchni drogi należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0 wg Proctora normalnego. Dopuszcza się korektę wysokościową kolektora z jednoczesnym zachowaniem wymaganego przekrycia oraz spadku miń. 0,15%. Rury drenarskie PP średnicy 250 mm ułożyć zgodnie z planem w miejscu zabudowywanych rowów. Parametry rury drenarskiej częściowo perforowanej 2/3 obwodu wynoszą: powierzchnia szczelin 46 cm2/1mb rury, wysokość szczeliny 1,7mm. Należy zastosować rury o sztywności obwodowej SN4 w zieleńcach oraz SN8 dla odcinków pod jezdnią. W celu poprawy sprawności odwodnienia obsypkę drenów wykonać ze żwiru płukanego 8/32 mm grubości 20 cm ponad wierzch rury na całej szerokości wykopu. W celu zabezpieczenia warstw żwirowych od gruntu, złoże należy odseparować (dno oraz boki) przez ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej.

Króćce do odprowadzenia wód drenażowych należy wykonać z rur perforowanych PP SN8 średnicy 200 mm w obsypce żwirowej ze żwiru 8/32 mm grubości 20 cm ponad wierzch rury na całej szerokości wykopu. Odrzuty drenaży do studni kolektora deszczowego wykonać z rur PCV-u klasy S SN8 średnicy 250x7,3 [mm] oraz 315x9,2 [mm]. Końce rur króćców o raz odrzutów drenaży zabezpieczyć geowłókniną, obsypać żwirem płukanym 8/32 mm zapewniając minimalną grubość 30 cm.  Na wlotach włączeń drenaży, odrzutach drenarskich oraz króćcach drenażowych do studni kolektora deszczowego zastosować klapy zwrotne średnicy odpowiednio: 200 mm, 250 mm, 315 mm.

Zasypki kanałów drenażowych wykonać minimum z piasku średnioziarnistego na całej szerokości wykopu.

7.4 Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe z przykanalikami

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy ująć w studnie rewizyjne:

- przelotowe średnicy 1400 mm (kolektor),

- połączeniowe 1400 mm,

- przelotowe 1000 mm (drenaż),

betonowe szczelne z dnem wykonane z betonu B45, ustawione na warstwie mieszanki żwirowo-piaskowej 0/31,5 mm grubości 15 cm.

Zastosowano włazy żeliwne typ ciężki 40 t oraz 25 t średnicy 600 mm. Studzienki ściekowe betonowe B-45 średnicy 500 mm z wpustem uliczny 40 t oraz osadnikami minimum

95 cm poniżej dna przykanalika z rur PCV-u klasy S SN8 średnicy 200x5,9 [mm]  lub z rur PP SN8 dwuściennych karbowanych średnicy 200 mm.

Ściany studni należy zabezpieczyć w gruncie nienawodnionym przez posmarowanie, np. Bitizolem R oraz Bitizolem P, zaś w gruncie nawodnionym dwukrotne pokrycie Bitizolem R. Dopuszcza się zastosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W celu obniżenia wód gruntowych w rejonie projektowanego kolektora, studnie rewizyjne należy wyposażyć w króćce drenażowe średnicy 200 mm, zakończone w studni klapą zwrotną zapobiegającą cofaniu się wody ze studni. Parametry rury drenarskiej oraz sposób wykonania opisano w pkt. 7.3.

Przykanaliki należy układać na podbudowie z mieszanki żwirowo-piaskowej grubości

20 cm. Obsypka do poziomu miń. 15 cm ponad wierzch rury z piasku gruboziarnistego. Zasypkę powyżej warstwy piasku gruboziarnistego wykonywać warstwami 20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Wskaźnik zagęszczenia Is≥0,98 wg Proctora normalnego.  Warstwę grubości 1 m od spodu konstrukcji nawierzchni drogi należy zagęścić do wskaźnik zagęszczenia Is≥1,0 wg Proctora normalnego.

Dopuszcza się włączenie wód drenażowych pochodzących z powierzchni działek przyległych pod warunkiem uzgodnienia włączenia z Powiatem Wołomińskim oraz wykonania studni kontrolnej szczelnej średnicy miń. 500 mm z osadnikiem 0,35 m.

7.5 Roboty ziemne, regulacje urządzeń, roboty o charakterze branżowym

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę należy wytyczyć w terenie. Roboty prowadzić w wykopach wąsko przestrzennych w szalowaniu pełnym. W czasie wykonywania robót mogą pojawić się instalacje nie wykazane na planie za co projektant nie ponosi odpowiedzialności. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym należy wyprzedzająco wykonać ręczne wykopy kontrolne pod nadzorem administratora uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć. Wszystkie odsłonięte podczas wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami administratora. Prace zabezpieczające wykonać pod nadzorem administratora uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecią gazową wykonać, siecią kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

W miejscach regulacji wysokościowej z przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzgodnieniu sposobu wykonania z Inspektorem nadzoru oraz upoważnionymi przedstawicielami administratora, tj. Gminy Wołomin lub Powiatu Wołomińskiego. Lokalizację elementów sieci do regulacji zaznaczono na rysunkach profili podłużnych.

Proponuję się aby przykanaliki sanitarne wyregulować wysokościowo poprzez wykonanie na istniejącym przykanaliku studzienki przepadowej średnicy 315 mm i obniżenie dalszej części przykanalika aż do włączenia do kolektora sanitarnego. Studzienka przepadowa powinna mieć właz typ ciężki 40 t. Połączenie studzienki z rurą wykonać szczelnie za pomocą uszczelki in situ.

W przypadku konieczności zmiany wysokości wejścia przykanalika do studni rewizyjnej z uwagi na niedostateczny spadek, wykonać nowy przepad zewnętrzny, który należy obetonować i zakotwić do studni. Istniejące włączenie szczelnie zaślepić, aby woda gruntowa nie mogła dostać się do kanalizacji sanitarnej.

Dopuszcza się alternatywne wykonanie przebudowy przykanalika sanitarnego po uzgodnieniu sposobu wykonania przebudowy z administratorem sieci oraz zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Elementy sieci wodociągowej pokazane na rysunkach profili podłużnych należy zabezpieczyć rurami osłonowymi stalowymi średnicy odpowiednio 160 mm i 200 mm. Końce rury stalowych wypełnić pianką poliuretanową.

7.6 Roboty odwodnieniowe

W badaniach gruntu wykonanych w miejscu planowanej budowy, określono profil geologiczny oraz  poziom wód gruntowych (opracowanie stanowi oddzielny załącznik). W trakcie budowy sieci kanalizacji deszczowej i drenażowej będzie konieczne przeprowadzenie odwodnienia wykopów. Projektuje się wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów. W przypadku gdy odwodnienie za pomocą igłofiltrów będzie nie wystarczające, należy wykonać studnie depresyjne. Na czas wykonywania robót wykopy należy utrzymać w stanie suchym za pomocą pomp będących w dyspozycji Wykonawcy. Wodę należy odprowadzić do istniejącego odbiornika po uzyskaniu zgody administratora.

7.7 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne

Eksploatację sieci kanalizacji oraz wszystkich urządzeń do podczyszczania powinny prowadzić wyspecjalizowane służby przeszkolone w tym zakresie, a w szczególności w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Ze względu na spadki kanałów kanalizacyjnych należy przewidzieć w okresie pracy instalacji ich płukanie.

7.8 Wnioski w zakresie decyzji środowiskowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zmianami) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ulica Willowa oraz ulica Krótka w zakresie objętym projektem nie są w grupie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

# 8	CHAREKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE

a)		W czasie wykonywanych prac  – w ilościach wynikających z technologii robót budowlanych, oraz w czasie eksploatacji drogi nie przewiduje się wykorzystywania wody ani innych materiałów, z wyjątkiem niewielkich ilości potrzebnych do napraw i utrzymania zimowego (posypywanie piaskiem). Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z 2007 nr 39 poz. 251 z późn. zm.) odpadami powstałymi przy budowie drogi są: masy ziemi przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, oraz materiały pochodzące z rozbiórek nawierzchni.

Masy ziemi będą wykorzystywane w części na miejscu przebudowy drogi głównie do na wyrównanie terenu pod zieleńce, wyrównanie terenu poza zieleńcami w granicach  pasa drogowego oraz w przypadku gruntu z wykopu pod elementy odwodnienia do ich częściowego zasypania (piasek gruboziarnisty). Humus zostanie wykorzystany do wykonania zieleńców. Ewentualny nadmiar humusu oraz nadmiar gruntu z wykopów pod kanalizację deszczową, drenażową oraz z korytwania zostanie wywieziony na hałdę i będzie wykorzystany do wykonania zieleńców przy wykonywaniu innych robót drogowych, zieleni miejskiej lub na obsypanie wysypisk śmieci. Wywóz oraz wybór miejsca składowania nadmiaru gruntu spoczywa na Wykonawcy. Materiał pochodzący z rozbiórki podbudowy (istniejąca nawierzchnia drogi) zostanie wbudowany ponownie w dolne warstwy podbudowy nawierzchni drogi w całości. Materiał pochodzący z rozbiórek nawierzchni bitumicznych może  zostać wykorzystany do utwardzenia poboczy innych dróg. Pozostałe materiały z rozbiórki takie jak kostka brukowa, płyty chodnikowe nadająca się do ponownego wbudowania zostaną zwrócone właścicielom materiałów. Pozostałe materiały z rozbiórki (niewielkie ilości elementów betonowych pochodzące z rozbiórek zjazdów, chodników itp.) nadające się do ponownego wbudowania, zostaną przekruszone i wykorzystane wg zaleceń inwestora w późniejszym czasie lub na miejscu.

b)	W związku z planowaną przebudową ulicy Willowej  poziom hałasu oraz wibracji wywołanych przez ruch ulegnie poprawie. W związku z wykonaniem nowej nawierzchni oraz zastosowaniu warstwy ścieralnej SMA uziarnieniu 0/9,6  mm oddziaływanie hałasu i wibracji będzie mniejsze i nie powinno przekroczyć dopuszczalnych norm dla terenu zabudowanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 12, poz. 826). Ruch kołowy wywołujący wibrację i hałas będzie oddziaływał bezpośrednio na konstrukcję nawierzchni w obrębie pasa drogi. Prędkość maksymalna na tym odcinku wynosi 50 km/h, co powoduje generowanie hałasu na stosunkowo niskim poziomie. Udział samochodów ciężarowych w ruchu będzie niewielki, co potwierdzają badania ruchu. Zwiększony ruch samochodów ciężarowych może wystąpić okresowo w czasie wykonywaniem prac budowlanych związanych np. z budową domów. Zastosowanie nawierzchni o zredukowanej hałaśliwości ZH pozwoli na znaczne obniżenie poziomu hałasu w rejonie ternu zabudowanego. W celu ograniczenia poziomu hałasu i poprawę ochrony gleby oraz powietrza w projekcie uwzględniono wykonanie zieleńców. Istniejący drzewostan spowoduje dodatkowo rozproszenie i częściowe pochłonięcie fal dźwiękowych. Trzeba podkreślić, że planowana budowa drogi przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu samochodowego, a tym samym do zmniejszenia zużycia paliwa, zmniejszenia emisji i toksyczności spalin oraz zmniejszenia hałasu i wibracji generowanego przez ruch drogowy.

c)	W związku z przebudową ulicy Willowej zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej. Odbiór wód opadowych i roztopowych z nawierzchni twardych ulicy Willowej jest możliwy przez kolektor główny średnicy Dn 600 mm, Dn 400 mm oraz Dn 315 mm ujęty do studni szczelnych betonowych B-45, położony w pasie drogowym ulicy. Przebieg trasy kolektora  pokazano na projekcie zagospodarowania terenu z planem sytuacyjno wysokościowym. Sieć kanalizacji deszczowej pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych szczelnym systemem kanalizacji. Wody opadowe i roztopowe zostaną podczyszczone w projektowanym w ulicy Krótkiej separatorze olejowy z piaskownikiem. Projekt urządzeń podczyszczających oraz kolektora deszczowego w ulicy Krótkiej stanowi oddzielne opracowanie. Urządzenia podczyszczające zapewnią redukcję zanieczyszczeń: zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l; substancje ropopochodne ≤ 15 mg/l (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. z 2006 nr 137 poz. 984).

Drenaż średnicy 250 mm ujęto w studnie betonowe szczelne z dnem. W celu zabezpieczenia mieszania wód opadowych i roztopowych pochodzących z jezdni z wodami drenażowymi w studniach rewizyjnych kolektora deszczowego wstawiono klapy zwrotne. Dodatkowo zaprojektowano odrzuty drenarskie uzbrojone na wlotach do studni w klapy zwrotne średnicy Dn=315 mm, Dn=250 mm oraz króćce drenażowe Dn=200 mm. Zastosowane rozwiązanie poprawia sprawność odprowadzenia wód drenażowych z całego korpusu drogi.

Należy zauważyć, że zgodnie z §19 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. z 2006 nr 137 poz. 984) wody opadowe i roztopowe pochodzą z nawierzchni twardej drogi powiatowej klasy Z, a więc nie wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi.  Lepszy niż wymagany oraz sprawniej działający system odwodnienia wpłynie na poprawę oddziaływania na środowisko.

10.	UWAGI I INFORMACJE

1.	Teren, na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.	Teren zamierzenia budowlanego nie leży w granicach terenu górniczego związku wpływ

eksploatacji górniczej nie występuje .

3.	Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu  budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi nie występują.

4.	Inwestycja realizowana będzie staraniem Powiatu Wołomińskiego.

5.	Dopuszcza się wykonanie inwestycji z podziałem na etapy.

6.	Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami

organów zarządzających zgodnie z opinią wydaną przez Wydział Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Powstańców 8, 05-200 Wołomin.

7.	Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z przedstawicielami zarządcy drogi, tj. Powiatu Wołomińskiego.

8. 	Obiekty budowlane, urządzenia, przedmioty i materiały niezwiązane z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego zostaną z niego usunięte na mocy art. 36 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 	     115, z późn. zmianami).

9.	Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 	odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 	przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 	ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

10.	Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Inwestorowi inwentaryzacji powykonawczej całej inwestycji.

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z  późn. zmianami) , zespół autorski oświadcza, że „Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Willowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Duczki, gmina Wołomin, powiat wołomiński” został opracowany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, jest kompletny i nadaje się do realizacji, a jego realizacja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska.

| SPRAWDZAJĄCY: | PROJEKTANCI: |
| --- | --- |
| BRANŻA DROGOWA …………………………………………. | BRANŻA DROGOWA …………………………………………. |
| BRANŻA SANITARNA …………………………………………. | BRANŻA SANITARNA ………………………………………. |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

# 1. Przedmiot opracowania

# Przedmiotem opracowania jest Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Willowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Duczki, gmina Wołomin, powiat wołomiński. Długość przebudowywanej drogi (ulica Willowa) 495,65 m. Długość kolektora deszczowego w ulicy Willowej wraz z odrzutami ulic bocznych wynosi 495,70 m. Opracowanie stanowi załącznik do tego projektu. Inwestorem budowy jest Powiat Wołomiński z siedzibą w Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano następujące podstawowe materiały i źródła informacji:

a)	Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy Willowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Duczki, gmina Wołomin, powiat wołomiński – branża drogowa i sanitarna; autorstwa Pracownia Projektowa „JULTREX” ul. Długa 61, 05-240 Tłuszcz.

b)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

# 2. Zakres robót i kolejność realizacji obiektu

a)	Roboty przygotowawcze,

b)	Roboty ziemne – wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych, roboty związane z wymianą gruntu.

c)	Roboty ziemne – wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych,

d)	Ułożenie kolektora deszczowego, drenaży wraz z wykonaniem studni, wykonanie przepustów

e)	Ustawienie i podłączenie piaskownika oraz studni separacyjnych,

f)	Zasypanie wykopów

g)	Wykonanie koryta,

h)	Ustawienie krawężnika,

i)	Wykonanie podbudowy,

j)		Wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zatoki do parkowania i zjazdów

k)	Roboty związane z wykonaniem organizacji ruchu

l)	Roboty wykończeniowe,

# 3. Istniejące obiekty budowlane

Na placu budowy znajdują się obiekty budowlane takie jak:

- sieć instalacji gazowej,

- sieć instalacji elektrycznej (podziemna i napowietrzna),

- sieć instalacji telefonicznej (podziemna i napowietrzna),

- sieć instalacji sanitarnej i wodociagowej,

# 4. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi

Na drodze nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogłyby stwarzać nadmierne, większe niż za zwyczaj na drogach o znaczeniu lokalnym zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Na terenie budowy znajdują się słupy i urządzenia sieci napowietrznej i podziemnej elektrycznej i gazowej Należy zwrócić szczególną uwagę na roboty wykonywane w sąsiedztwie sieci podziemnych  głównie sieci gazowej , elektrycznej. Z uwagi na przebudowę słupów sieci elektroenergetycznej NN wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem administratora sieci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie  zasad bezpieczeństwa.

# 5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie wynikające z:

- 	prowadzenia robót na drodze, po której odbywa się ruch samochodowy; skalę tych

zagrożeń można ograniczyć zamykając drogę na czas robót dla ruchu przelotowego i

dopuszczając tylko dojazdy do zabudowy oraz właściwie wygradzając i oznakowując 	miejsca prowadzenia robót; zagrożenia te dotyczą zarówno osób wykonujących roboty na 	drodze, jak i kierowców i pasażerów pojazdów przemieszczających się wzdłuż odcinków 	objętych robotami,

- 	prowadzenia robót na powierzchniach, po których musi odbywać się ruch pieszy, w 	związku z tym piesi dochodzący do i z posesji będą przechodzić przez miejsca robót; 	skalę tych zagrożeń można ograniczyć urządzając dojścia oraz właściwie wygradzając 	i oznakowując miejsca prowadzenia robót,

- 	prowadzenia robót przy użyciu dźwigu – dotyczy to zdejmowania z przyczepy, załadunku 	na przyczepę materiałów,

- 	prowadzenia robót w wykopach o głębokości około od 2 m do 4 m – dotyczy to wykopu	i zasypania studni, studzienek ściekowych, kanału kanalizacji deszczowej, drenażu 	przepustów; wykopy te muszą mieć ściany pionowe umocnione szalowaniem.

-	umacnianie wykopów praca na dnie,

- 	wycinka drzew – roboty powinna wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia 	oraz konieczny sprzęt do bezpiecznego dla ludzi wykonania prac.

-	hałas wywołany pracą urządzeń wykorzystywanych do wykonania robót,

-	wykonanie tymczasowych podłączeń elektrycznych,

-	roboty związane z zasypaniem, i zagęszczeniem gruntu,

- 	podczas wykonywania robót może wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym 	w szczególności przy urządzeniach podłączanych tymczasowo na okres prowadzenia

robót oraz czasie robót budowlanych związanych z wymianą słupów sieci elektroenergetycznej,

- 	na odcinkach przebiegu trasy sieci gazowej, elektrycznej  należy zachować ostrożność zwracając uwagę na możliwość uszkodzenia instalacji podczas wykonywania wykopów.

Należy zwrócić uwagę aby maszyny i sprzęt był używany zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego użytkowania. Materiały przeznaczone do budowy należy składować w miejscach wyznaczonych i należycie zabezpieczyć.

# 6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do wymienionych robót, mogących stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robót albo osoba przez niego upoważniona powinna poinstruować pracowników o:

- 	grożących niebezpieczeństwach,

- 	sposobach zapobiegania im,

- 	konieczności używania sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i wyposażonych w 			stosowne zabezpieczenia,

- 	konieczności zachowania szczególnej ostrożności, w tym ręcznego wykonywania 				wykopów, w pobliżu przewodów sieci, kabli, słupów i drzew,

- 	konieczności używania środków ochrony osobistej, stosownie do rodzaju 					wykonywanych robót (kaski, rękawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- 	miejscu znajdowania się środków łączności,

- 	miejscu znajdowania się środków przeciwpożarowych (gaśnica, koc gaśniczy itd.),

- 	miejscu znajdowania się apteczki.

# 7. Środki Techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonania robót budowlanych

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom należy stosować następujące środki techniczne i organizacyjne:

a)	Kierownik budowy określi w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, sposób

zabezpieczenia ludzi przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej

inwestycji.

b) Wygrodzić teren objęty robotami w sposób zgodny z wymaganiami „Szczegółowych 	warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo ruchu pojazdów podczas prowadzenia robót.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 	(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 	okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

c) Opracować, uzyskać zatwierdzenie i wdrożyć projekt organizacji ruchu na czas robót, 	przed przystąpieniem do robót. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 	ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 	zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 	aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 	organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

d)	Zabezpieczyć teren budowy, a szczególnie głębokie wykopy, przed wtargnięciem osób 	postronnych. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- 	upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 			balustradami; brak przykrycia wykopu),

- 	zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 			wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 		pochodzącym z wykopu),

- 	potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 			na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 		strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- 	elektroenergetyczne,

- 	gazowe,

należy wykonać ręcznie.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić   	napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 	przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 	ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w

odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 	wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 	wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 	wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 			geologiczno – inżynierska.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- 	w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 			obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- 	w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 	naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia

nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 	zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 	klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

e) 	Koniecznie zastosować oszalowanie ścian głębokich wykopów oraz umieszczanie drabin 			lub zejść wystawionych 0,75 m poza krawędź wykopu.

f) 	Uniemożliwić przebywanie osób postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania 			środków transportu.

g) 	Eliminować zagrożenie przez pożar oraz wyposażyć teren budowy w konieczne 				urządzenia i środki przeciwpożarowe.

h) 	Eliminować zanieczyszczenie środowiska, szczególnie wody i gleby, środkami 				chemicznymi, smarami, paliwami itp.

i)   	W razie potrzeby myć z błota koła pojazdów opuszczających teren robót,

j) 	Wykonywać roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 				budowlanej oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

k) 	Zapewnić wykonywanie robót przez przeszkolonych pracowników, dysponujących 				odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, 				kierowcy, elektrycy itp.).

l)  	Używać sprzętu sprawnego technicznie, wyposażonego w zabezpieczenia fabryczne, 			odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robót.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 	urządzeń technicznych:

- 	pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 			napędu),

- 	potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót 			na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 		strefy niebezpiecznej),

-	porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 			urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 	montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 	wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 	używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 	do ich eksploatacji.

- 	Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 		dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 		techniczno ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

- 	Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 	maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

- 	Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie

posiadają kabin, powinny być:

- 	zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- 	osłonięte w okresie opadów.

m) 	Zapewnić funkcjonowanie urządzeń infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie 		zabezpieczenie (podwieszenie, osłonięcie itp.), zapewnić dostęp właściwych 			zarządców do tych urządzeń.

n) 	Zapewnić dogodny i bezpieczny dostęp użytkowników (pieszo i pojazdami) oraz 			służb komunalnych do działek położonych przy przebudowywanych odcinkach drogi. 	o) 	Zapewnić dojazd służb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do działek 		położonych przy przebudowywanych odcinkach drogi.

p) 	Sprawdzić odłączenie napięcia przed przystąpieniem do robót związanych z 			przebudową urządzeń elektrycznych. Roboty związane z podłączeniem, 				sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 		wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest 		dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 			maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 				elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 				przewodów, mniejszej niż:

- 	3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

- 	5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym

15 KV,

- 	10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie 					przekraczającym 30 KV,

- 	15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 		110 KV,

- 	30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na      	niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

r) 	Wykonywać roboty w pobliżu urządzeń obcych oraz roboty elektryczne i 			telekomunikacyjne pod nadzorem przedstawicieli zarządców tych urządzeń.

s) 	Zapewnić i kontrolować używanie przez pracowników środków ochrony osobistej.

t) 	Zapewnić pracownikom dostęp do apteczki, kontrolować jej zawartość oraz terminy 				przydatności lekarstw i środków opatrunkowych.

u)  	Zapewnić dostęp do środków łączności umożliwiających wezwanie pomocy.

w) 	Zapewnić pracownikom miejsce do odpoczynku i spożycia posiłku oraz możliwość 				załatwiania potrzeb fizjologicznych.

z) 	Dostarczać pracownikom napoje i posiłki regeneracyjne, stosownie do warunków 				pracy.

ź) 	Przeszkolić pracowników przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych 				asortymentów robót, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia 					bezpieczeństwa i higieny pracy.

# Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 	późn. zmianami)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r.  Nr 120 poz.1126)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 )

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).