Boazeria w Sali Zielonej – wg powyższego wzoru wys. 150 cm, wykonana z masywu dębowego, z elementami snycerskimi, wybarwiona w kolorze istniejących stropów drewnianych.

Fragmentarycznie, ze względów technicznych (ściana przy wejściu do lewej baszty, przejścia w głębokich glifach) należy zastosować neutralnie tło w formie płaszczyzny zakończonej ćwierćwałkiem wklęsłym (tak jak w boazerii na schodach ).

Długość ścian ( ściana z piecem): 176cm +627+214cm , (ściana ze skrzynką z hydrantem) 763+214 cm, (ściana z basztami) 63+66,5+ 70+70cm.

Łącznie  22,63 mb x 1,5 m wysokości.

Przy ścianie z oknem balkonowym boazerie zakończyć w linii parapetów – w linii obudowy glifów okiennych. Na ścianie z basztami boazerię wykonać obustronnie w głębokim glifie okiennym, zakończyć – w linii parapetów – w linii obudowy glifów okiennych.

Boazerii nie wykonywać na filarach międzyokiennych przy balkonie.

Kolorem zielonym oznaczono do wykonania  boazerię i obudowę glifów w przejściu do baszty schodowej i na klatkę główną

Obudowa glifów  wejściowych na schody w baszcie i na klatkę schodową główną na piętrze

Wejście na kl. okrągłą w baszcie: Glif łamany szer.100x gł 48,5+103 x 232 x wys – 1 szt

Wejście na klatkę schodową główną wym : Ok. 137 x 20+50gł.( prawy glif) x60+50gł (lewy glif)

x 248 wys. 1 szt

Wejście na klatkę schodową w baszcie

Wejście na klatkę schodową główną

Schemat – rzut otworów wejściowych na schody na piętrze

Wykończenie glifów otworów wejściowych na całej szerokości i głębokości wraz z listwowaniem - w połączeniu i w nawiązaniu do istniejącej boazerii  na klatce schodowej oraz zintegrowane z boazerią w sali zielonej - do wykonania.

Wykonane z masywu dębowego, barwionego. Obudowy nawiązujące kolorystyczne i stylistycznie do boazerii, karniszy i historycznych stropów drewnianych.