Wołomin, dnia 16.01.2014 r.

SPW.272.3.2014

Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Tefra Stab na drogi powiatowe.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęły zapytania. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

Pytanie:

Zgodnie z punktem Vll ppkt 1 i 2 Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia Przetargu nieograniczonego

SPW.272.3.2014,,Dostawa Tefra Stab na drogi powiatowe" zwracamy się o:

1) Wykreślenie z dokumentacji przetargowej nazwy handlowej ,,TEFRA STAB" i opisanie przedmiotu

zamówienia w sposób umożliwiający równe traktowanie pozostałych oferentów,

1) Dopuszczenie zastosowania materiału o parametrach jakie posiada TEFRA STAB z opisaniem parametrów.

Odpowiedź:

Wydział Inwestycji i Drogownictwa informuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa fluidalnego popiołu lotnego wapiennego, tj. spoiwa Tefra Stab lub produktu równoważnego. Za równoważny uważa się produkt spełniający następujące wymagania:

- popiół lotny wapienny – spoiwo hydrauliczne,

- spełnia wymagania normy PN-EN 14227-4 "Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – część 4: Popiół lotny do mieszanek stabilizowanych hydraulicznie":

a) uziarnienie wg PN-EN 196-6 (przechodzi przez sito #):

0,315 mm - ≥ 95%

0,090 mm - ≥ 70%,

b) stałość objętości dla mieszanki 30% popiołów i 70% cementu wzorcowego

wg PN-EN 196-3 - ≤ 10 mm,

c) reaktywność tlenku wapnia wg PN-EN 197-1 - ≥ 5%,

d) zawartość wody - ≤ 1%.

Spełnienie wymagań normowych potwierdzone jest odpowiednim certyfikatem.