ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oświadczenia	4

A.	Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa autorów projektu	5

B.	Część opisowa	10

1.	ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE	10

1.1	Przedmiot inwestycji	10

1.2	Podstawa opracowania	10

1.3	Cel opracowania	10

2.	PODSTAWY OPRACOWANIA	10

3.	ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO	11

4.	ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	11

5.	FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU	12

5.1.	Opis istniejących rozwiązań	12

5.2.	Opis projektowanych rozwiązań	12

5.3.	Rozwiązania w planie	12

5.1.	Przekrój normalny	13

5.2.	Profil podłużny	14

5.3.	Odwodnienie	14

5.4.	Projektowana konstrukcja	14

6.	URZADZENIA TOWARZYSZĄCE	15

7.1.	Kanalizacja deszczowa	15

7.2.	Teletechnika	16

7.3.	Elektroenergetyka	16

7.	WARUNKI GRUNTOWE	16

8.	ZAJECIE TERENU	17

9.	DANE O OBIEKTACH PODLEGAJĄCE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ	17

10.	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	17

11.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	17

12.	ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO ZAPEWNIAJACE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	18

13.	CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU	18

14.	UCIĄŻLIWOŚĆ AKUSTYCZNA	18

15.	WPŁYW NA ŚRODOWISKO WODNE	18

16.	OPINIA ZUDP	18

17.	PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI	18

18.	UWAGI	19

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHR0NY ZDROWIA	20

Ramowa zawartość informacji BIOZ	20

Informacje ogólne	24

C.	Załączniki	25

Załącznik nr 1 Tabela robót ziemnych	25

D.	Decyzje, opinie i uzgodnienia	26

1.	Decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 26.04.2012 r.	27

2.	Wypis z rejestru gruntów z dnia 23.04.2015 r.	29

3.	Wypis i wyrys z Planu Miejscowego Gminy Radzymin z dnia 16.06.2015 r.	32

4.	Uzgodnienie projektu budowlanego przez Gminę i Miasto Radzymin z dnia 15.07.2015 r.	40

5.	Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie ustalenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 17.06.2015 r.	41

E.	Część rysunkowa	44

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5000	45

Rys nr 2 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500	46

Rys nr 3.1 Przekroje normalne w skali 1:20; 1:50	47

Rys nr 3.2 Schemat wpustu deszczowego i studni rewizyjnej w skali 1:20	48

Rys nr 4.1 Profil podłużny w skali 1:50/500	49

Rys nr 4.2 Profil podłużny kanalizacji w skali 1:20/200	50

Rys nr 5 Przekroje poprzeczne w skali 1:100	51

# Oświadczenia

OŚWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4

USTAWY PRAWO BUDOWLANE

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337W (ul. Korczaka 
w Radzyminie) na odcinku od ul. Wołomińskiej do ul. Słowackiego”

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu

Oświadczenia

Oświadczamy, że Projekt zagospodarowania terenu– w ramach w/w inwestycji– jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ AUTORSKI |
| --- |
| FUNKCJA | TYTUŁ, IMIE I NAZWISKO | BRANŻA | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| DROGI |
| PROJEKTANT | mgr inż. Tomasz Mikołajuk | drogi | LUB/OO17/POOD/12 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Ryszard Porzuczek | drogi | 253/74 |  |
| LIPIEC 2015 |

# Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa autorów projektu

Branża drogowa - Projektant

Branża drogowa – Sprawdzający

# Część opisowa

# ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337W (ul. Korczaka w Radzyminie) na odcinku od ul. Wołomińskiej do ul. Słowackiego”.

Lokalizację przedmiotu zamówienia objętego projektem przedstawiono na 
Rys. 1- Plan orientacyjny.

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr 032.182.2015 z dnia 16.04.2015 r. zawarta z Inwestorem tj. Powiat Wołomiński z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin a Biurem Projektów Drogowych „TMP Projekt”, z siedzibą przy 
ul. Dziedzickiego 32, 21-500 Biała Podlaska.

## Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji na etapie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego stanowiącego podstawę do wystąpienia o zmianę decyzji pozwolenia na budowę Nr 424pR/12 z dnia 26.04.2012 r. (pismo nr WAB.6740.11.2.80.2012).

# PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa nr 032.182.2015 z dnia 16.04.2015 r.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500 do celów projektowych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zmianami),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych – (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. z późn. zmianami),

- Wytyczne Inwestora,

- Decyzje, opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzędów i Instytucji w wyniku prowadzonych narad i dokonanych uzgodnień,

- Własna wizja w terenie.

# ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej znajduje się na terenie miasta Radzymin w powiecie Wołomińskim, w Województwie Mazowieckim.

Jest to droga klasy Z (zbiorcza), która posiada nawierzchnię wykonaną z betonu asfaltowego o szerokości zmiennej od 5,50 m do 6,0 m. dostosowana do kategorii ruchu KR-3.

Zmiana decyzji pozwolenia na budowę obejmuje odcinek ulicy Korczaka w Radzyminie w ciągu drogi powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ulicą Wołomińską do skrzyżowania z ul. Słowackiego.

Na początkowym odcinku ulicy od skrzyżowania z ul. Wołomińską po obu stronach ul. Korczaka występują chodniki wykonane z kostki brukowej bet. oraz przejście dla pieszych. Następnie od km ok. 0+022 do km ok. 0+030 po lewej stronie drogi znajduje się zatoka postojowa do parkowania równoległego wykonana z kostki brukowej bet. a za nią chodnik również wykonany z kostki brukowej bet. Od km 0+022 do skrzyżowania z ulicą Słowackiego po prawej stronie drogi znajduje się chodnik oddzielony od jezdni pasem zielenie a na odcinku od km ok. 0+121 do km 0+180 znajduje się zatoka postojową do parkowania prostopadłego do ul. Korczaka. Natomiast po lewej stronie znajduje się pobocze gruntowe szerokości ok. 2,0 m.

Końcem opracowania jest skrzyżowanie z ul. Słowackiego. Jest to skrzyżowanie trójwlotowe z pierwszeństwem przejazdu dla ul. Korczaka.

Na przedmiotowym odcinku droga biegnie w terenie zurbanizowanym. Obsługa przyległego terenu odbywa się poprzez zjazdy indywidualne lub publiczne.

Wzdłuż ulicy przebiega podziemna sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa i napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Przedmiotowy odcinek drogi posiada oświetlenie drogowe.

# FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Projektowana droga spełnia kryteria właściwe drogi klasy Z (zbiorcza). Spełnienie tych wymagań zapewnią zarówno rozwiązania w zakresie geometrii, projektowanej niwelety, konstrukcji nawierzchni, sposobu wykonania robót ziemnych oraz komplet urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego min: oznakowanie pionowe i poziome.

## Opis istniejących rozwiązań

Projektowana droga zakwalifikowana została do klasy Z – droga zbiorcza o prędkości projektowej Vp = 50 km/h.

Parametry techniczne istniejącej ulicy Korczaka:

- kategoria ruchu	- KR-3,

- liczba jezdni	- 1,

- liczba pasów ruchu	- 2,

- szerokość jezdni	- 5,50÷6,00

- szerokość pasa ruchu	- 2,75÷3,00 m,

- spadek poprzeczny na prostej jednostronny	- 2%,

- odwodnienie	- powierzchniowe

## Opis projektowanych rozwiązań

Zaprojektowane rozwiązania uwzględniają istniejące zagospodarowanie terenu.

- szerokość zatoki postojowej	- 2,50 m,

- szerokość chodnika	- 2,00 m,

- spadek poprzeczny zatoki i chodnika	- 2%,

- odwodnienie	- do ist. kanalizacji deszczowej

## Rozwiązania w planie

Projekt obejmuje swym zakresem budowę zatoki postojowej do parkowania równoległego po prawej stronie ul. Korczaka szerokości 2,50 m wykonanej z kostki brukowej betonowej typu „BEHATON” koloru szarego gr. 8 cm oraz chodnika zlokalizowanego za zatoką szerokości 2,0 m wykonanej z kostki brukowej betonowej typu „HOLAND” koloru czerwonego gr. 6 cm (fazowej).

Dodatkowo zgodnie z wytycznymi Inwestora zlikwidowano miejsca postojowe do parkowania prostopadłego zlokalizowane przed skrzyżowaniem z ul. Słowackiego po lewej stronie ul. Korczaka na rzecz pasa zieleni. W miejscu tym zaprojektowano przejście dla pieszych wraz z połączeniem z istniejącym chodnikiem.

Ponadto w opracowaniu ujęto przebudowę krawężnika za ul. Słowackiego poprzez wymianę krawężników wystających 15x30 cm na krawężnik obniżony 15x22 cm.

Wzdłuż zatoki postojowej zaprojektowano ciek przykrawężnikowy wykonany z kostki brukowej bet. szer. 28 cm obniżony względem jezdni o 2 cm.

Przed przejściem dla pieszych zaprojektowano dwa wpusty deszczowe, które za pomocą przykanalików i studni rewizyjnych odprowadzą wody opadowe i roztopowe do istniejącego kanału deszczowego zlokalizowane wzdłuż ul. Słowackiego.

Koniec zatoki zaprojektowano w odległości 10,0 m przed przejściem dla pieszych natomiast chodnik dowiązano do istniejącej drogi dla pieszych i rowerów.

Inwestycja nie będzie realizowana na obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochrony ujęć wód i w obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Spadki podłużne i poprzeczne zaprojektowano w sposób zapewniający odpowiednie odwodnienie i dowiązanie do rzędnych istniejących dróg oraz istniejącego zagospodarowania terenu.

Szczegóły rozwiązań pokazano na Planie zagospodarowania terenu – Rys. nr 2.

## Przekrój normalny

Zaprojektowano następujący przekrój normalny:

Dotyczy odcinka drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokości jezdni 5,50 – 6,00 m. Jezdnia posiada daszkowe 2% pochylenie poprzeczne w kierunku krawężnika, odprowadzając wody opadowe i roztopowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przy krawędzi jezdni zaprojektowano krawężnik obniżony 15x22 cm. Za krawężnikiem znajduje się zatoka postojowa szerokości 2,50 m wykonana z kostki brukowej betonowej typu „BEHATON” koloru szarego gr. 8 cm oraz chodnika zlokalizowanego za zatoką szerokości 2,0 m wykonanej z kostki brukowej betonowej typu „HOLAND” koloru czerwonego gr. 6 cm (fazowej) oddzielone od siebie krawężnikiem wystającym 15x30 cm. Za chodnikiem zaprojektowano pobocze gruntowe szerokości 0,50 m.

Wzdłuż krawężnika obniżonego zaprojektowano ściek przykrawężnikowy wykonany z kostki brukowej betonowej szerokości 28 cm.

Szczegóły rozwiązań pokazano w przekrojach normalnych Rys. nr 3.

## Profil podłużny

Niweletę zaprojektowano bez odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych składającą się z odcinków prostych.

Pochylenia podłużne wahają się średnio w granicach 0.438% ÷ 0,840%.

Szczegóły rozwiązań pokazano na Profilu podłużnym – Rys. nr 4.

## Odwodnienie

Istniejące odwodnienie:

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa się powierzchniowo na przyległy do drogi teren oraz przy pomocy istniejących spadków podłużnych do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Słowackiego.

Projektowane odwodnienie:

Projektowane odwodnienie pasa drogowego będzie się sprowadzać do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego wzdłuż ul. Słowackiego za pomocą przykanalików i studni rewizyjnych.

## Projektowana konstrukcja

Zaprojektowano dwa rodzaje konstrukcji nawierzchni:

- Konstrukcja chodnika

- Konstrukcja zatoki postojowej

Wykonywanie poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni należy poprzedzić budową korpusu drogowego i należy ją rozpocząć od wykonania robót ziemnych po wcześniejszym ich wyznaczeniu. Koryto drogowe należy wykonać na głębokość zgodną z rzędnymi wysokościowymi przedstawionymi w profilu podłużnym. Wymagany stopień zagęszczenia podłoża gruntowego w dnie koryta dla gruntu rodzimego wynosi: Is=1,0. Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem należy każdorazowo zgłosić do poszczególnych użytkowników i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia. W miejscach zbliżeń oraz skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi wszelkie prace należy prowadzić ręcznie. Stosownie do przyjętych uzgodnień o prowadzeniu tych prac należy powiadomić dysponentów. Po zakończeniu robót zabezpieczających należy dokonać odbioru z udziałem dysponenta i sporządzić odpowiedni protokół. W miejscach naruszonej struktury należy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu i ewentualnie dodatkowo zagęścić ręcznie lub mechanicznie wibratorami, aby uniknąć późniejszego osiadania nawierzchni po jej zrealizowaniu. Fundamenty oraz inne elementy budowlane (po rozbiórce istniejących obiektów) zalegające w poziomie projektowanego koryta należy bezwzględnie usunąć z uwagi na możliwość gromadzenia się w nich wody oraz na uniknięcie późniejszego osiadania nawierzchni po jej zrealizowaniu.

Po wykonaniu robót ziemnych można przystąpić do wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

- Konstrukcja chodnika podłoże G1

- kostka brukowa bet. typu „HOLAND” (czerwona – fazowa) 			gr. 6 cm

- podsypka cem-piaskowa 	1:4 								gr. 4 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego 				gr. 15 cm

- Konstrukcja zatoki postojowej podłoże G1

- kostka brukowa bet. typu „BEHATON” (szara – fazowa) 			gr. 8 cm

- podsypka cem-piaskowa 	1:4 								gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mechanicznie		gr. 20 cm

- warstwa wzmacniająca z GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.) 		gr. 15 cm

- warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego 				gr. 15 cm

# URZADZENIA TOWARZYSZĄCE

## Kanalizacja deszczowa

Projekt dotyczy budowy nowego odcinka kanalizacji deszczowej łączącego projektowane na ul. Korczaka dwa wpusty deszczowe z istniejącą kanalizacja deszczową zlokalizowaną wzdłuż ul. Słowackiego.

Zaprojektowano:

- kanalizację deszczową, jako kanał z rur PVC o średnicy Φ 200 od skrzyżowania z ul. Korczaka z włączeniem do istniejącej studni z wpustem deszczowym zlokalizowanej w ul. Juliusza Słowackiego.

- Studnie rewizyjne (S1, S2, S3), jako żelbetowe o średnicy Φ 1000 wraz z osadnikami.

- Studnie z wpustami deszczowymi (W1, W2), jako studnie inspekcyjne żelbetowe o średnicy Φ 600 z osadnikami.

- Przykanaliki od studni z wpustami deszczowymi do studni S1 z rur PVC Φ 160,

## Teletechnika

Przebudowa ulicy Korczaka koliduje z dwoma studniami teletechnicznymi, które na etapie realizacji należy wysokościowo dostosować do rzędnych projektowanych zatoki postojowej.

## Elektroenergetyka

W miejscu skrzyżowania projektowanych urządzeń z istniejącymi liniami kablowymi SN-15kV na istniejące kable SN-15kV należy nałożyć rury ochronne typu AROT o Ø 160 mm pod bezpośrednim nadzorem pracowników RE Legionowo.

# WARUNKI GRUNTOWE

Dokumentacja geotechnicznych badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna została opracowana przez biuro geotechniczne HYDRO4TECH 
ul. Balkonowa 5 lok. 6, 03-329 Warszawa w lipcu 2015 r.

Na podstawie badań polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

- Warstwa geotechniczna I

Nasypy z gruntów sypkich Wykształcone w postaci piasków humusowych i piasków drobnych z humusem, miejscami z piasków średnich, szare, suche i wilgotne.

Grunty te występują w stanie od luźnego do średnio zagęszczonego.

- Warstwa geotechniczna II

Wykształcona jest w postaci torfów średnio rozłożonych, czarnych i wilgotnych.

- Warstwa geotechniczna III

Wykształcona jest w postaci piasków drobnych i średnich, szarych i żółtych, wilgotnych i mokrych. Grunty te występują w stanie średniozagęszczonym.

Teren badań zlokalizowany jest na Równinie Wołomińskiej. Warunki gruntowe są proste. Obiekt należy zaliczyć do pierwszej grupy geotechnicznej.

W trakcie wykonywania badań w otworach badawczych nawiercono zwierciadło wód gruntowych na głębokości 1,20 m ppt. Aktualny poziom zalicza się do stanów niskich.

# ZAJECIE TERENU

Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni projektowanych w pasie drogowym i w rejonie obejmującym obszar inwestycji.

- kostka brukowa bet. typu „HOLAND” (czerwona – fazowa)		 – 780,00 m2

- kostka brukowa bet. typu „BEHATON” (szara – fazowa)		 – 330,00 m2

# DANE O OBIEKTACH PODLEGAJĄCE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren, na którym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje się w rejonie zagrożonym występowaniem obiektów archeologicznych.

Dane o zieleni:

W obrębie projektowanej inwestycji nie występują formy przyrody podlegające ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody.

# WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Eksploatacja górnicza nie ma wpływu na teren zamierzenia budowlanego, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie leży w granicach obszaru górniczego.

# ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Do rozbiórki i odtworzenia stanu istniejącego zakwalifikowano istniejącą nawierzchnie drogi dla pieszych i rowerów celem wybudowania studni retencyjnej oraz w celu umożliwienia włączenia się do istniejącego kanału deszczowego.

W ramach robot rozbiórkowych przewidziano również wymianę istniejących krawężników obniżonych na wystające (w miejscu likwidacji zatok postojowych do parkowania prostopadłego) oraz wymianę krawężnika wystającego na krawężnik obniżony (przy istniejącym przejściu dla pieszych za skrzyżowaniem z ulicą Słowackiego).

Przewidziano również wyrównanie krawędzi jezdni asfaltowej w miejscu ułożenia krawężnika obniżonego przy zatoce postojowej do parkowania równoległego.

# ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO ZAPEWNIAJACE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Utwardzony chodni oraz zatoki postojowe zostały zaprojektowane zgodnie z ustawowymi wymogami technicznymi („Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie…”, ustawa o drogach publicznych, itp.) oraz formalno-prawnym. Odcinek objęty zasięgiem projektu będzie wyposażony we wszystkie urządzenia zapewniające jego bezpieczne użytkowanie w odpowiednim standardzie: obniżone krawężniki, oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe.

# CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowana przebudowa nie stwarza zagrożenia dla warunków ekologicznych środowiska naturalnego.

# UCIĄŻLIWOŚĆ AKUSTYCZNA

Nie wymaga się ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji.

# WPŁYW NA ŚRODOWISKO WODNE

Inwestycja nie znajduje się w obszarze o najwyższej ochronie, inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki wodne.

# OPINIA ZUDP

Dla przedmiotowego zadania pismem nr PODK.6630.505.2015 z dnia 17.06.2015 r. Starosta Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin wydał opinię do przedłożonej dokumentacji projektowej.

Przedmiotowa opinia i część rysunkowa do przedmiotowej opinii zamieszczona została w TOM I –PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

# PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2015-2016 r.

# UWAGI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zmianami) „zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.

# PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHR0NY ZDROWIA

## Ramowa zawartość informacji BIOZ

- Zakres robót;

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania;

- Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

- Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zakres robót

- Budowa kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie robót rozbiórkowych,

- Wykonanie robót pomiarowych – wyznaczenie robót ziemnych,

- Usunięcie warstwy humusu,

- Roboty ziemne,

- Formowanie korpusu zatoki i chodnika

- Wykonanie robót nawierzchniowych chodnika,

- Wykonanie robót nawierzchniowych zatoki postojowej,

- Prace wykończeniowe – np. humusowanie skarp,

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Istniejąca droga powiatowa, na której odbywa się ruch pojazdów i pieszych,

- Wykopy – koryto dla poszerzeń podbudowy lub przebudowy przepustu,

- Składowane materiały budowlane i pozostawione znaki drogowe tymczasowe.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

- Niekorzystne warunki atmosferyczne

Niekorzystne warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, śnieg, śliskość nawierzchni lub jej oblodzenie, mgła, zbyt silny upał) mogą stwarzać zagrożenie w każdej fazie wykonywania robót. Należy przestrzegać zasad poprawnego wykonywania robót drogowych, wybierając właściwą pogodę na wykonanie poszczególnych elementów: nie wykonywać robót ziemnych, zwłaszcza ręcznych przy intensywnym opadzie i złej widoczności. Nie wykonywać robót z wykorzystaniem materiałów sypkich przy silnym wietrze, nie wykonywać robót asfaltowych przy zbyt silnym upale ze względu na możliwość zatrucia oparami materiałów ropopochodnych i ogólne osłabienie uwagi.

- Wykopy dla wykonania koryta

Wykopy powinny być oznakowane i zabezpieczone. Dla osób postronnych najbardziej niebezpieczne są długie wykopy liniowe. Należy dążyć do pozostawienia otwartych wykopów tylko na czas niezbędny do wykonania robót; wykonywanie długich odcinków „na zapas” zawsze niesie potencjalne zagrożenie, a nie wpływa decydująco na tempo robót.

- Praca maszyn drogowych

Maszyny muszą być przede wszystkim sprawne i posiadać świadectwa dopuszczalności do użytkowania. Maszyny należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterystykami technicznymi. Pewne rodzaje maszyn mogą być używane tylko w porze dziennej (frezarki ze względu na głośną pracę i wywoływane drgania, drobny sprzęt wibracyjny do zagęszczania małych powierzchni, np. nawierzchni chodników, zasypki wykopów, itp.). Wyjątkowe zagrożenie powstaje w związku z pracą walców drogowych, ponieważ okresowo poruszają się one w przeciwnym kierunku, a nie wszystkie posiadają urządzenie kabiny umożliwiające dobrą obserwację do tyłu. Sygnalizacja dźwiękowa maszyn i środków transportu poruszających się w różnych kierunkach jest obowiązkowa. Roboty drogowe odbywają się „pod ruchem”, dlatego zagrożenie wynikające z nadmiernej prędkości, jak i niepewnego toru jazdy istnieje zawsze. Ze względu na ciężar kontuzji odnoszonych przy robotach związanych z pracą maszyn drogowych i pojazdów, ten zakres prac należy uznać za najbardziej niebezpieczny.

- Czas występowania zagrożeń

Wymienione zagrożenia występują podczas całego okresu wykonywania robót, jednak najbardziej niebezpieczny jest sam początek i koniec robót w danym dniu, zwłaszcza tych, wykonywanych o zmierzchu. Przy zaistnieniu śliskości lub oblodzenia drogi, wykonywanie robót jest niedopuszczalne.

Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone, jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.

Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkolenie podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenia okresowe. (w formie instruktażu) nie rzadziej niż 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami np. kierownicy podlegają szkoleniu nie rzadziej, niż co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.

Zabranie się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nieposiadającym stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urządzeniach udostępnia się instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się pracowników, dokonują stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkoleń.

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do realizacji robót montażowych wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z treścią wszystkich uzgodnień. Roboty budowlano montażowe należy wykonywać zgodnie z Instrukcjami producentów.

Podstawowe znaczenie ma poprawna organizacja robót, a jej najistotniejszym nakazem jest wykonywanie robót z zachowaniem sekwencji technologicznej – należy unikać sytuacji, gdy wraca się do robót już uprzednio wykonanych i zakrytych.

Przy wykonywaniu robót drogowych należy stosować wszelkie środki techniczne oraz tak zorganizować pracę, aby zapobiegać niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Przy pracach budowlano-drogowych szczególnie ważna jest pora i warunki atmosferyczne ich wykonywania. Harmonogram robót należy tak opracować, by wyeliminować wykonywanie robót w obrębie korony drogi w potencjalnie najbardziej niebezpiecznych okresach. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji, przewodów i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane i ogrodzone uniemożliwiając dostęp osobom niezatrudnionym.

Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne powinny być sprawne technicznie i dopuszczone do użytkowania. Do wykonywania robót należy stosować odpowiednie, w pełni sprawne techniczne narzędzia, tzn. takie, których rozmiary i wydajność oraz dokładność pracy odpowiadają rodzajowi robót. Należy zawsze przestrzegać takiego doboru maszyn, by mogły one funkcjonować w obrębie wykonywanej roboty, nie wpływając swoim zasięgiem na teren, gdzie ich obecność jest zbyteczna. O sprawności maszyny stanowi również jej wpływ na środowisko naturalne: wszelkie nieszczelności, pojawianie się otwartego płomienia, powinny być natychmiast likwidowane. Oznacza to jednocześnie obowiązek wyposażenia maszyn w sprawny sprzęt gaśniczy.

W przypadku wykrycia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych należy niezwłocznie przerwać wszelkie prace w rejonie zagrożenia i o tym fakcie powiadomić Kierownika Budowy. Wykryte przedmioty powinny podlegać ścisłej kontroli i ewidencji. Należy je przewieść specjalnie przygotowanymi samochodami poza rejon budowy. Wykonawca powinien przechowywać ww. materiały w oddzielnych magazynach spełniających wymogi bezpieczeństwa w tym zakresie.

Prace należy prowadzić w sposób zapobiegający powstawaniu wzajemnych kolizji, poszczególne czynności powinny zapewniać postęp robót i nie dopuszczać do ponownego wykonywania robót już uprzednio wykonanych.

Istotne znaczenie ma zapewnienia sprawnej komunikacji: dla pracowników z każdego kierunku prowadzonych robót, a dla wozów bojowych straży pożarnej lub jednostek ratownictwa – od w pełni dostępnej i przejezdnej drogi publicznej.

## Informacje ogólne

- Prowadzenie robót przygotowawczych i budowlanych powinno być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 047, poz. 0401),

- Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym planem „bioz” należy do Kierownika Budowy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” art. 21a.

- Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przygotowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

Projektant:

mgr inż. Tomasz Mikołajuk

# Załączniki

## Załącznik nr 1 Tabela robót ziemnych

# Decyzje, opinie i uzgodnienia

- Decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 26.04.2012 r.

- Wypis z rejestru gruntów z dnia 23.04.2015 r.

- Wypis i wyrys Planu Miejscowego Gminy Radzymin z dnia 16.06.2015 r.

- Uzgodnienie projektu budowlanego przez Gminę i Miasto Radzymin z dnia 
01.06.2015 r.

- Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie ustalenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

## Decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 26.04.2012 r.

## Wypis z rejestru gruntów z dnia 23.04.2015 r.

## Wypis i wyrys z Planu Miejscowego Gminy Radzymin z dnia 16.06.2015 r.

## Uzgodnienie projektu budowlanego przez Gminę i Miasto Radzymin z dnia 15.07.2015 r.

## Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie ustalenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 17.06.2015 r.

# Część rysunkowa

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5000

Rys nr 2 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rys nr 3.1 Przekroje normalne w skali 1:20; 1:50

Rys nr 3.2 Schemat wpustu deszczowego i studni rewizyjnej w skali 1:20

Rys nr 4.1 Profil podłużny w skali 1:50/500

Rys nr 4.2 Profil podłużny kanalizacji w skali 1:20/200

Rys nr 5 Przekroje poprzeczne w skali 1:100

## Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5000

## Rys nr 2 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

## Rys nr 3.1 Przekroje normalne w skali 1:20; 1:50

## Rys nr 3.2 Schemat wpustu deszczowego i studni rewizyjnej w skali 1:20

## Rys nr 4.1 Profil podłużny w skali 1:50/500

## Rys nr 4.2 Profil podłużny kanalizacji w skali 1:20/200

## Rys nr 5 Przekroje poprzeczne w skali 1:100