ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

INWENTARYZACJA ZIELENI

1	Wstęp	2

1.1.	Przedmiot opracowania	2

1.2.	Podstawa opracowania	2

1.3.	Cel opracowania	2

1.4.	Materiały wyjściowe	2

2	Istniejące zagospodarowanie terenu	2

3	Forma architektoniczna i funkcja obiektu	3

3.1.	Stan projektowany	3

3.2.	Przeznaczenie obiektu budowlanego	3

3.3.	Projektowana konstrukcja	4

3.4.	Sposób odprowadzenia wód opadowych	4

4	Charakterystyka zieleni istniejącej	4

II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	6

1	Zakres robót	6

2	Podstawowe zasady dotyczące prac dendrologicznych przy usuwaniu drzew	6

3	Sprzęt niezbędny do wykarczowania drzew	6

4	Karczowanie drzew – operacje technologiczne	7

5	Podstawowe warunki bezp. i higieny pracy podczas usuwania drzew	7

6	Termin zamierzonego usunięcia drzew	8

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA	9

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5 000	10

Rys nr 2  Plan sytuacyjny w skali 1:500	11

I OPIS TECHNICZNY

# Wstęp

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego 
do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4330W polegająca na budowie chodnika w miejscowości Miąse”

Lokalizację przedmiotu zamówienia objętego projektem przedstawiono na planie orientacyjny Rys. 1.

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr 51/2016 z dnia 17.02.2016r zawarta z Inwestorem tj. Zarządem Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin a Biurem Projektów Drogowych TMP Projekt, ul. Modlińska 6 lok 103, 03-216 Warszawa.

## Cel opracowania

Celem jest przygotowanie dokumentacji projektowej na przebbudowę chodnika i zjazdów przy wzdłuż drogi powiatowej nr 4330W w miejscowości Miąse stanowiącej podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.

## Materiały wyjściowe

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;

- decyzja nr 15/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych – (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.),

- Wytyczne Inwestora,

- Własna wizja w terenie.

# Istniejące zagospodarowanie terenu

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie wołomińskim, gmina Tłuszcz.

Na projektowanym odcinku tj. od istniejącego chodnika na wlocie ronda do km 0+260 (koniec opracowania) droga powiatowa przebiega w terenie równinnym. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu drogi stanowi zabudowa jednorodzinna zlokalizowana po lewej stronie drogi oraz łąki i pola uprawne zlokalizowane po stronie prawej.  Droga powiatowa na odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię szerokości 6,0m wykonaną z betonu asfaltowego. Do jezdni po obu stronach drogi przylega obustronne pobocze gruntowe szerokości 1,0-1,5m. Po prawej stronie drogi zlokalizowany jest rów przydrożny, którym wody opadowe z jezdni są odprowadzane do istniejącego cieku położonego na działkach ewidencyjnych nr 128 i 1066. Po lewej stronie drogi powiatowej występują odcinkowo pomiędzy zjazdami płytkie rowy bezodpływowe.

Dostęp do drogi publicznej z istniejących działek realizowany jest za pomocą zjazdów indywidualnych. W chwili obecnej są to zjazdy gruntowe oraz o nawierzchni z kruszywa łamanego.

Wzdłuż istniejącej drogi zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia:

- sieć teletechniczna

- sieć wodociągowa

# Forma architektoniczna i funkcja obiektu

## Stan projektowany

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu:

- chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości 3,0-4,5m wykonany z kostki brukowej betonowej

- zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej

- wykonanie zieleńca pomiędzy projektowanym chodnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną drogi powiatowej nr 4330W

Początkiem opracowania jest km 0+000,00 tj. granica istniejącego chodnika wykonanego w ramach realizacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4330W z drogą wojewódzką nr 634. Na długości opracowania zaprojektowano chodnik szerokości 3,0m o nawierzchni z kostki betonowej odseparowany od jezdni pasem dzielącym wykonanym z kruszywa łamanego. Jedynie na odcinkach

- od km 0+000,00 do km 0+019,47

- od km 0+250,00 do km 0+260,00

chodnik zaprojektowano bezpośrednio przy jezdni celem zapewnienia sprawnego przeprowadzenia ruchu rowerowego.

Na długości opracowania zaprojektowano zjazdy indywidualne szerokości 4,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Z uwagi na szerokość pasa drogowego zaprojektowano chodnik odsunięty od jezdni na odległość 1,4-2,0m.

Szczegóły rozwiązania pokazano na planie sytuacyjnym  Rys. nr 2.1-2.2.

## Przeznaczenie obiektu budowlanego

Zaprojektowany ciąg pieszo-jezdny zapewni sprawną i bezpieczną komunikację pieszą i rowerową pomiędzy istniejącym układem komunikacyjnym tj. chodnikami wzdłuż drogi wojewódzkiej a przyległymi do drogi posesjami.

Projektowane zjazdy ułatwią dostęp do drogi powiatowej.

W/w inwestycja polegająca na budowie chodnika i zjazdów wzdłuż drogi powiatowej nr 4330W wpłynie znacząco na bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz poprawi estetykę terenu stanowiącego pas drogowy drogi powiatowej.

## Projektowana konstrukcja

Konstrukcja chodników

- kostka betonowa kolor czerwony						- 6 cm

- podsypka cem-piaskowa								- 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie	- 15 cm

Konstrukcja zjazdów

- kostka betonowa kolor szary							- 8 cm

- podsypka cem-piaskowa								- 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie 	- 25 cm

## Sposób odprowadzenia wód opadowych

Wody opadowe z projektowanych powierzchni oraz z istniejącej drogi powiatowej będą odprowadzone poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych do istniejącego rowu drogowego zlokalizowanego po prawej stronie drogi. Na długości opracowania droga posiada jednostronne pochylenie poprzeczne zapewniające sprawne odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do istniejącego rowu przydrożnego. Następnie wody opadowe z rowu przydrożnego zostaną odprowadzone do istniejącego cieku zlokalizowanego na działce 1066 i 128. Wody opadowe z powierzchni chodnika będą odprowadzane na utwardzoną kruszywem łamanym przestrzeń pomiędzy chodnikiem a jezdnią drogi powiatowej.

# Charakterystyka zieleni istniejącej

Przeprowadzona inwentaryzacja drzew (zieleni) w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 4330W polegająca na budowie chodnika w miejscowości Miąse wskazała na występujący drzewostan dorosły, który koliduje z projektowanym układem drogowym. W opracowaniu ujęto drzewa znajdujące się w istniejących granicach pasa drogowego zlokalizowane na dz. nr ewid. 1030 - obręb 0013 Miąse.

Zinwentaryzowane drzewa o numerach inwentaryzacyjnych 1-15 zostały naniesione na plan sytuacyjny 1:500 i opisane w formie tabelarycznej. W tabeli przedstawiono: numer inwentaryzacyjny, nazwa gatunkowa (polska), parametry drzew (obwód pnia), orientacyjny pikietaż oraz nr działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest drzewostan. Inwentaryzacja ogólna zieleni została wykonana w lipcu 2016 roku.

W związku z planowaną przebudowa drogi powiatowej nr 4330W Zamawiający zdecydował o zakwalifikowaniu wszystkich zainwentaryzowanych drzew do wycinki.

Poniżej w tabeli zestawiono zinwentaryzowane drzewa pokazane na planie sytuacyjnym.

| Wykaz drzew do wycinki |
| --- |
| Oznaczenie drzewa | Gatunek | Obwód | km | nr działki ewid | przeznaczenie terenu | przyczyna usunięcia drzewa |
| 1 | akacja (acacia) | 57 | 0+178,60 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |
| 2 | akacja (acacia) | 48 | 0+220,90 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |
| 3 | akacja (acacia) | 47 | 0+228,05 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. Złożone z trzech pni. |
|  | akacja (acacia) | 49 |  |  |  |  |
|  | akacja (acacia) | 32 |  |  |  |  |
| 4 | akacja (acacia) | 48 | 0+237,00 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. Złożone z trzech pni |
|  | akacja (acacia) | 63 |  |  |  |  |
|  | akacja (acacia) | 47 |  |  |  |  |
| 5 | akacja (acacia) | 65 | 0+241,95 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |
| 6 | akacja (acacia) | 31 | 0+243,50 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |
| 7 | akacja (acacia) | 32 | 0+244,95 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |
| 8 | akacja (acacia) | 32 | 0+247,30 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |
| 9 | akacja (acacia) | 32 | 0+250,55 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |
| 10 | akacja (acacia) | 48 | 0+255,35 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |
| 11 | akacja (acacia) | 50 | 0+256,00 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |
| 12 | akacja (acacia) | 63 | 0+257,25 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |
| 13 | akacja (acacia) | 65 | 0+258,50 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |
| 14 | akacja (acacia) | 65 | 0+254,40 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |
| 15 | akacja (acacia) | 47 | 0+257,20 | 1030 | chodnik | Drzewo koliduje z budową chodnika. |

Nie planuje się nasadzeń zastępczych, ponieważ wartość przyrodnicza drzew przeznaczonych do usunięcia nie wymaga rekompensaty w środowisku, jak również nie ma miejsca na wykonanie takich nasadzeń.

# II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

# Zakres robót

Zakres robót dla planowanej inwestycji w branży Zieleń- obejmuje usunięcie 1 szt. drzewa dorosłego i 6 szt. drzew młodych. Wycinka drzew jest konieczna ze względu na planowaną budowę chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej.

Przy prowadzeniu wycinki drzew dorosłych, istnieje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m, w związku z powyższym istnieje obowiązek opracowania informacji BIOZ, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

# Podstawowe zasady dotyczące prac dendrologicznych przy usuwaniu drzew

- Wykonanie prac związanych z usunięciem drzew należy powierzyć firmie posiadającej uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu prac dendrologicznych.

- Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem technicznym typu: piły spalinowe, zabezpieczenia, drabiny, podnośnik hydrauliczny jezdny, liny i pasy indywidualne - sprawne technicznie.

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić służby zabezpieczające płynność ruchu drogowego na danym odcinku, o godzinie i dniu przystąpienia do robót oraz ich zakończenia celem wyłączenia z ruchu odcinków jednego z pasów ruchu ulicy oraz ich zabezpieczenia i oznakowania:

- Roboty powinny być wykonane w okresie optymalnym dla pielęgnacji i wycinki

drzew, tj.:

- odpowiednie warunki atmosferyczne - prac nie należy wykonywać w czasie ulewnych deszczy, silnych wiatrów, śnieżyc, oblodzenia, temperatury poniżej -150C.

# Sprzęt niezbędny do wykarczowania drzew

W zależności od stopnia trudności danej ścinki uzależnionego od warunków otoczenia i stanu drzewa, występuje różne zapotrzebowanie na sprzęt.

W przypadkach trudnych tj., przy drogach o ciągłym ruchu wskazane jest zastosowanie ścinki selekcyjnej z koniecznością opuszczenia znacznej części masy drzewa na linach. Do wykonania tej czynności istnieje potrzeba użycia następującego sprzętu:

- pilarki spalinowe małe, o masie 3-4 kg, z uchwytem do jednoręcznej pracy w koronie oraz pilarki większe 6-12 kg do odcięcia grubszych konarów i do końcowego ścięcia głównego pnia,

- ściąg linowy typu Tirfor o uciągu ok.1500 kg z zestawem lin,

- piłka ręczna na tyczce o długości ok. 4m (teleskopowa),

- lekka, cienka tyczka aluminiowa o długości 3-4m z zakończeniem typu boska, używana do zawiązywania lin nośnych w odleglejszych częściach konarów i gałęzi,

- liny robocze konopne lub polipropylenowe, o średnicy od 12 do 30mm i długości 20 - 50m do wiązania odcinanych gałęzi, konarów i kloców,

- karabinki zatrzaskowe duże, okrętowe szekle i kolucha stalowa jako elementy współpracujące z linami roboczymi, siekiery i kliny ścinkowe.

# Karczowanie drzew – operacje technologiczne

- Odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach,

- Odkopanie korzeni

- Odcięcie i usunięcie korzeni

- Przewrócenie reszty pnia przy użyciu liny

- Pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu (max do 1m)

- Ułożenie gałęzi w stosy (co najmniej 10m od ścinanego drzewa)

- Zasypanie dołu ziemią

- Ubicie i wyrównanie zasypanego dołu

# Podstawowe warunki bezp. i higieny pracy podczas usuwania drzew

- Prace powinna wykonywać grupa ludzi 4-5 osobowa, posiadająca uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu prac pielęgnacyjnych,

- Pracownicy powinni być przeszkoleni pod względem BHP i wyposażeni w:

- specjalistyczne ubrania robocze

- kaski ochronne, rękawice, kamizelki ochronne koloru pomarańczowego,

- apteczkę polową,

- sprawny sprzęt,

- mają obowiązek posiadać aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak

- przeciwwskazań do pracy przy użyciu maszyn wywołujących drgania mechaniczne.

- Odcinki na jezdniach, na których są zatrudnieni pracownicy, należy zabezpieczyć zaporami drogowymi i znakami ostrzegawczymi oraz zapewnić na nich sygnalizowanie niebezpieczeństwa,

- W strefie niebezpiecznej (przestrzeń o promieniu, co najmniej 2m od pracy pilarki z piłą łańcuchową) może znajdować się tylko operator, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach-także pomocnik oraz osoba nadzorująca wycinkę, będące w stałym kontakcie ze sobą. Strefę tą należy ogrodzić do wysokości 1,25m taśmą i oznakować,

- Operacje technologiczne z użyciem pilarki mogą być prowadzone przy drodze po

- upewnieniu się, czy:

- w strefie zagrożenia (obejmuje przestrzeń o promieniu dwóch wysokości ścinanego drzewa) nie znajdują się ludzie, samochody lub zwierzęta,

- ścinki drzew przy drodze nie należy wykonywać podczas silnego wiatru, który może wpłynąć na zmianę założonego kierunku obalenia drzewa lub powodować jego pękanie i niekontrolowane obalanie,

- długość liny używanej do kierunkowego opuszczania lub hamowania opuszczanego drzewa musi być większa od podwójnej odległości jak dzieli miejsce podwiązania do ziemi,

- Prace dendrologiczne powinny być prowadzone pod ciągłym nadzorem inspektora, zakończone protokołem przyjęcia wykonanych prac.

# Termin zamierzonego usunięcia drzew

Termin usunięcia kolidujących z projektowanym chodnikiem drzew przewidywany jest na lutu 2017 r.

# III CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5 000

- Rys nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

## Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5 000

## Rys nr 2  Plan sytuacyjny w skali 1:500