ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

I.	CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1	Wstęp		3

1.1.	Przedmiot opracowania	3

1.2.	Podstawa opracowania	3

1.3.	Cel opracowania	3

1.4.	Materiały wyjściowe	3

2	Stan istniejący	4

2.1.	Charakterystyka drogi	4

2.2.	Charakterystyka bezpieczeństwa ruchu	5

3	Forma architektoniczna i funkcja obiektu	5

3.1.	Opis projektowanych rozwiązań	5

3.2.	Geometria pozioma i pionowa	6

3.3.	Przekrój normalny	6

3.4.	Odwodnienie	6

3.5.	Projektowana konstrukcja	6

4	Opis istniejącego oznakowania	7

4.1.	Oznakowanie poziome	7

4.2.	Oznakowanie pionowe	7

5	Opis oznakowania projektowanego	7

5.1.	Projektowane oznakowanie poziome	7

5.2.	Projektowane oznakowanie pionowe	8

5.3.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego	9

6	Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu	9

7	Termin wprowadzenia organizacji ruchu	9

8	Uwagi końcowe	9

II.	II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	10

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000	11

Rys nr 2 Projekt stałej organizacji ruchu w skali 1:500	12

# CZĘŚĆ OGÓLNA

# Wstęp

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu zadania dla zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4330W w msc. Miąse”.

Lokalizację przedmiotu zamówienia objętego projektem przedstawiono 
Rys. 1. Plan orientacyjny.

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr 51/2016 z dnia 17.02.2016r zawarta z Inwestorem tj. Zarządem Powiatu Wołomińskiego, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin a Biurem Projektów Drogowych TMP Projekt, ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa.

## Cel opracowania

Celem opracowania jest odpowiednie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego poprzez właściwe i bezpieczne oznakowanie przedmiotowej inwestycji.

Projektowane oznakowanie zostało wykonane zgodnie z zasadami zwartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r. nr 220, poz. 2181).

## Materiały wyjściowe

Umowa nr 51/2016 z dn. 17.02.2016r;

Mapa sytuacyjno – wysokościowa

Projekt budowlany

Obowiązujące normy i przepisy projektowe:

  - Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz.U. nr 108, poz. 908 z 2005r., z późn. zmianami),

  - Ustawa z dn. 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. nr 204, poz.2085 z 2004r., z późn. zmianami),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729 z 2003r.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz 1393 z 2002r., z późn. zmianami),

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z 2003r., z późn. zmianami),

  - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zał. Do Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.),

Wizja w terenie – inwentaryzacja istniejącego oznakowania

Wytyczne Inwestora.

# Stan istniejący

## Charakterystyka drogi

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie wołomińskim, gmina Tłuszcz.

Na projektowanym odcinku tj. od istniejącego chodnika na wlocie ronda do km 0+260 (koniec opracowania) droga powiatowa przebiega w terenie równinnym. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu drogi stanowi zabudowa jednorodzinna zlokalizowana po lewej stronie drogi oraz łąki i pola uprawne zlokalizowane po stronie prawej.  Droga powiatowa na odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię szerokości 6,0m wykonaną z betonu asfaltowego. Do jezdni po obu stronach drogi przylega obustronne pobocze gruntowe szerokości 1,0-1,5m. Po prawej stronie drogi zlokalizowany jest rów przydrożny, którym wody opadowe z jezdni są odprowadzane do istniejącego cieku położonego na działkach ewidencyjnych nr 128 i 1066. Po lewej stronie drogi powiatowej występują odcinkowo pomiędzy zjazdami płytkie rowy bezodpływowe.

Dostęp do drogi publicznej z istniejących działek realizowany jest za pomocą zjazdów indywidualnych. W chwili obecnej są to zjazdy gruntowe oraz o nawierzchni z kruszywa łamanego.

Wzdłuż istniejącej ulicy zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia:

- sieć teletechniczna

- sieć wodociągowa

## Charakterystyka bezpieczeństwa ruchu

Istniejący droga na projektowanym odcinku nie zapewnia bezpieczeństwa oraz odpowiedniego standardu użytkowania dla pieszych i rowerzystów.

Ruch pieszy i rowerowy w obrębie analizowanego odcinka jest ograniczony ze względu na brak odrębnej infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów.  Infrastruktura dla pieszych w postaci chodników występuje jedynie w obrębie istniejącego skrzyżowania (ronda) z drogą wojewódzką nr 634.

Z przeprowadzonej oceny stanu bezpieczeństwa ruchu oraz w oparciu o przeprowadzoną wizję w terenie stwierdza się konieczność budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej celem skomunikowania istniejących po lewej stronie drogi zabudowań

# Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Parametry techniczne istniejącej drogi powiatowej:

- klasa drogi	- Z

- kategoria ruchu	- KR-3,

- prędkość projektowa	- 50 km/h

- szerokość pasów ruchu	- 3,00 m

- szerokość chodnika	- 3,00 – 4,50

- spadek poprzeczny chodnika	- 2% w kier. jezdni

- spadek poprzeczny jezdni	- 2 % daszkowy

## Opis projektowanych rozwiązań

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu:

- chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości 3,0-4,5m wykonany z kostki brukowej betonowej

- zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej

- wykonanie zieleńca pomiędzy projektowanym chodnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną drogi powiatowej nr 4330W

Początkiem opracowania jest km 0+000,00 tj. granica istniejącego chodnika wykonanego w ramach realizacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4330W z drogą wojewódzką nr 634. Na długości opracowania zaprojektowano chodnik szerokości 3,0m o nawierzchni z kostki betonowej odseparowany od jezdni pasem dzielącym wykonanym z kruszywa łamanego. Jedynie na odcinkach

- od km 0+000,00 do km 0+019,47

- od km 0+250,00 do km 0+260,00

chodnik zaprojektowano bezpośrednio przy jezdni celem zapewnienia sprawnego przeprowadzenia ruchu rowerowego.

Na długości opracowania zaprojektowano zjazdy indywidualne szerokości 4,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Z uwagi na szerokość pasa drogowego zaprojektowano chodnik odsunięty od jezdni na odległość 1,4-2,0m.

## Geometria pozioma i pionowa

Geometrię poziomą i pionową projektowanego chodnika dostosowano do geometrii istniejącej drogi powiatowej.

## Przekrój normalny

Ze względu na warunki terenowe oraz charakter użytkowy terenów, przez które przebiega przedmiotowa inwestycja, zaprojektowano następujący przekrój normalny:

Przekrój normalny A

Dotyczy chodnika szerokości 3,0m odsuniętego od jezdni pasem dzielącym szerokości 1,4-2,0m. Zaprojektowany chodnik posiada 2% pochylenie poprzeczne skierowane do jezdni drogi powiatowej. Chodnik po obu stronach będzie obramowany obrzeżem betonowym 8x30.

Przekrój normalny B

Dotyczy chodnika szerokości 3,5-4,4m usytuowanego bezpośrednio przy krawędzi jezdni drogi powiatowej. Zaprojektowany chodnik posiada 2% pochylenie poprzeczne skierowane do jezdni drogi powiatowej. Chodnik od strony drogi powiatowej będzie obramowany opornikiem betonowym 12x25cm.

## Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych powierzchni oraz z istniejącej drogi powiatowej będą odprowadzone poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych do istniejącego rowu drogowego zlokalizowanego po prawej stronie drogi. Na długości opracowania droga posiada jednostronne pochylenie poprzeczne zapewniające sprawne odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do istniejącego rowu przydrożnego. Następnie wody opadowe z rowu przydrożnego zostaną odprowadzone do istniejącego cieku zlokalizowanego na działce 1066 i 128. Wody opadowe z powierzchni chodnika będą odprowadzane na utwardzoną kruszywem łamanym przestrzeń pomiędzy chodnikiem a jezdnią drogi powiatowej.

## Projektowana konstrukcja

Konstrukcja chodników

- kostka betonowa kolor czerwony							- 6 cm

- podsypka cem-piaskowa								- 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie		- 15 cm

Konstrukcja zjazdów

- kostka betonowa kolor szary							- 8 cm

- podsypka cem-piaskowa								- 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie 		- 25 cm

# Opis istniejącego oznakowania

## Oznakowanie poziome

Na odcinku objętym opracowaniem droga powiatowa jest prawidłowo oznakowana. Oznakowanie poziome drogi powiatowej sprowadza się do oznakowania następujących elementów:

- rondo na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką – linie P-7a, P-13, P-10, 
             P-14, P-21

- oznakowanie osiowe drogi powiatowej – linie P-4, P1e, P-3a

- linie krawędziowe – P-7c i P-7d

Oznakowanie poziome w ramach w/w inwestycji przewidziano do odtworzenia celem zapewnienia jego prawidłowej widoczności.

## Oznakowanie pionowe

Na odcinku objętym opracowaniem droga powiatowa jest prawidłowo oznakowana. Oznakowanie pionowe drogi powiatowej sprowadza się do oznakowania następujących elementów:

- znak A-7 z C-12 na wlocie drogi powiatowej do ronda

- znaki D-6 na przejściu dla pieszych

- znaki C-9 z U-5 na wyspie dzielącej

- znak A-7 z tabliczką T-1 „100m”

- znak A-1 umieszczony po prawej stronie drogi w km 0+036

- tablica E-1 umieszczona w km 0+060

Szczegóły istniejącego oznakowania przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu – Rys. 2.

# Opis oznakowania projektowanego

## Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome sprowadza się do odtworzenia istniejącego oznakowania w zakresie:

- rondo na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką – linie P-7a, P-13, P-10, 
             P-14, P-21

- oznakowanie osiowe drogi powiatowej – linie P-4, P1e, P-3a

- linie krawędziowe – P-7c i P-7d

Wykaz projektowanego oznakowania poziomego

| Lp. | Oznaczenie | Opis oznakowania | Długość [m] | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-1e | „linia pojedyncza przerywana- prowadząca szeroka” | 54,0 | 7,20 |
| 2 | P-3a | „linia jednostronnie przekraczalna” | 99,0 | 20,28 |
| 3 | P-4 | „podwójna ciągła” | 114,0 | 27,53 |
| 4 | P-7a | „linia krawędziowa przerywana” | 7,0 | 0,96 |
| 5 | P-7b | „linia krawędziowa ciągła” | 21,0 | 5,04 |
| 6 | P-7c | „linia krawędziowa przerywana” cienka | 25,0 | 1,80 |
| 7 | P-7d | „linia krawędziowa ciągła” cienka | 462,5 | 55,50 |
| 8 | P-10 | „przejście dla pieszych” | 7,0 | 16,00 |
| 9 | P-13 | „linia warunkowego zatrzymania” | 5,75 | 1,40 |
| 10 | P-14 | „linia warunkowego zatrzymania” | 2,75 | 1,13 |
| 11 | P-21 | „powierzchnia wyłączona z ruchu” |  | 4,50 |
| 13 | Oznakowanie cienkowarstwowe suma | 798,0 | 141,34 |

Szczegóły projektowanego oznakowania poziomego przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu – Rys. 2.

## Projektowane oznakowanie pionowe

Nie przewiduje się zmian w oznakowaniu poziomym. Organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego sprowadza się do przestawienia istniejącego znaku A-7 z tabliczką T-1 z km 0+010 w km 0+022 oraz do ustawienia tablicy E-2 w sposób nie kolidujący z projektowanym chodnikiem.

Wykaz istniejącego oznakowania pionowego do przestawienia

| Lp. | Oznaczenie | Opis oznakowania | Grupa wielkości | Ilość[szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-7 | „ustąp pierwszeństwa” | średni | 1 |
| 2 | T-1 | „tabliczka z odległością” |  | 1 |
| 3 | E-2 | „tablica przedrogowskazowa” | średni | 1 |
| 4 | znaki średnie suma | 3 znaki na 3 słupkach |

Szczegóły oznakowania pionowego przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu – Rys. 2.

## Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

W ramach projektu stałej organizacji ruchu projektuje się zabezpieczenie istniejącego przepustu barierą stalową skrajną o następujących parametrach:

- poziom powstrzymania N2

- szerokość pracująca W3

- poziom intensywności zderzenia A

Wykaz barier:

- strona lewa – bariera długości 30m

- strona lewa – bariera długości 30m

- odcinki początkowe barier – 12m

- odcinki końcowe barier – 8m

# Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu

Konieczność wprowadzenia organizacji ruchu związana jest z rozbudową drogi powiatowej nr 4330W.

# Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu to III kwartał 2017 r.

# Uwagi końcowe

tarcze znaków powinny być wykonane z blachy o grubości min. 1,25mm,  ocynkowanej ogniowo (grubość warstwy powłoki cynkowej min. 28μm);

tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona powłoką lakierniczą o grubości min. 60μm wykonaną z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych;

lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2;

usytuowanie znaków drogowych powinno odpowiadać wymogom „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” 
– zał. 1-4,

znaki należy umocować na słupkach stalowych ocynkowanych przekroju kołowym lub eliptycznym, a minimalna grubość powłoki cynkowej nie może być mniejsza niż 60μm.

Oznakowanie poziome wykonać w technologii cienkowarstwowej

Opracował:

mgr inż. Tomasz Mikołajuk

# II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 1	Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys nr 2	Projekt stałej organizacji ruchu w skali 1:500

## Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

## Rys nr 2 Projekt stałej organizacji ruchu w skali 1:500