Wołomin, dnia 12.12.2007 r.

SPW-343/114/07

Wszyscy oferenci

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów budowlanych do prac wykończeniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tłuszczu

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zadanie 2:

Kocioł na gaz ziemny 2-funkcyjny  kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem o pojemności powyżej 40 litrów wody, wiszący, o sprawności 107%. Zasilany energią elektryczną 230V, maksymalny pobór mocy 250W,kod bezpieczeństwa dla urządzenia Kocioł powinien zasilić w ciepłą wodę pomieszczenie kuchenne z jednym zlewozmywakiem oraz minimum dwie łazienki. Wydatek ciepłej wody powinien mieć minimum 20 l/min, natomiast czas regeneracji wody po jej wykorzystaniu (min. 40 litrów) max. 4min. Moc minimalna dla c.o powinien być nie mniejsza niż 28 kW natomiast dla c.w.u minimum 32 KW. Kocioł powinien być wyposażony w konsole podłączeniową analogiczną do danego typu kotła gazowego. Przy dostawie kotła gazowego należy uwzględnić cenę montażu pieca,  doprowadzenie rurociągu gazowego od skrzynki licznikowej do kotła i kuchni gazowej, dostarczenie i montaż szafki gazowej oraz wykonanie wszystkich czynności związanych z montażem w/w przedmiotu, które są niezbędne i określone w Prawie Budowlanym i Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich utytułowanie.