Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NA :

,,TERMOMODERNIZACJĘ STROPODACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA

POWIATOWEGO  W WOŁOMINIE ”.

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT WOŁOMIŃSKI

05 – 200 WOŁOMIN UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3

LOKALIZACJA OBIEKTU:

WOŁOMIN UL GDYŃSKA 1/3

PROJEKT:

FIRMA PROJEKTOWA PAWEŁ KUŁAKOWSKI

05 – 270 MARKI UL. PUŁASKIEGO 10

KOD SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV ):       45260000-7

OPRACOWAŁ :

Paweł Kułakowski

upr. bud.  St 85 / 83

czerwiec 2006r

CZĘŚC OGÓLNA

Wymagania ogólne

- WSTĘP

    - Przedmiot i zakres robót (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymaganie techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót prowadzonych w zakresie:

,,TERMOMODERNIZACJĘ STROPODACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA

POWIATOWEGO  W WOŁOMINIE ”.

    - Charakterystyka obiektu.

Obiekt szpitala skład się z dwukondygnacyjnych  i  pięciokondygnacyjny budynków,  podpiwniczony. Obiekt w konstrukcji ramy żelbetowej szkieletowej z wypełnieniem ścian cegłą  ceramiczną  bloczkami betonu komórkowego.  Stropodach jednospadowy i dwuspadowy pokryty  kilkoma warstwami papą asfaltowej.   Stropy  gęstożebrowe. Wykończenie budynku tradycyjne. Budynek wyposażony w dźwig osobowy oraz w instalację wod-kan, elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania.

    - Zakres robót specjalistycznych.

Wykonanie metodą specjalistyczną  termoizolacji stropodachu,  płytami styropianowymi frezowanymi z jedna warstwa papy, z  przyklejeniem  do podłoża stropodachu,  całość termoizolacji do przykrycia dwoma warstwami papy termozgrzewalnej z włóknami z zamontowaniem kominków wentylacyjnych i obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.

    - Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących.

Roboty towarzyszące to:

- Wykonanie przebić przez płyty stropodachu celem uzyskania wentylacji grawitacyjnej przestrzeni stropodachowej,

- wykonaniu daszków zabezpieczających

- wykonaniu napraw pokrycia połaci dachowej, kominów i czapek kominowych,

- oraz wykonanie innych robót budowlanych towarzyszących.

    - Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

Za organizację robót na placu budowy odpowiedzialny jest Wykonawca w taki sposób aby nie utrudniać podstawowej działalności w obiekcie Szpitala, pacjentom Szpitala i nie powodować strat materialnych w obiekcie Szpitala i  jego wyposażeniu oraz osobom trzecim.

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, powierzchnie do składowania i magazynowania  materiałów na zasadach i w terminie określonym w umowie, oraz wskaże miejsca dostępu do wody, instalacji elektrycznej i sposobu odprowadzenia ścieków.

Zamawiający określi zasady wejścia i wyjścia pracowników i wjazdu  i wyjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren budowy. Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

    - Zakres stosowania  SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

    - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania  wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

1.   Specyfikacja   01.01 Roboty   rozbiórkowe,                                                               str. 15

2.   Specyfikacja   01.02 Roboty budowlane                                                                    str.  18

3.   Specyfikacja   01.03 Rynny dachowe, rury spustowe, obróbki

blacharskie                               str. 32

4.   Specyfikacja   02.01 Roboty przygotowawcze                                                           str. 37

5.   Specyfikacja   02.02 Termoizolacja stropodachu                                                       str.  41

  - Określenie podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

    - Budynek- obiekt budowlany , będący budynkiem stanowiący całość techniczno-

użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub

technologiczny.

    - Dziennik budowy – dziennik . wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stanowiący urzędowy dokument

    - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – uprawniona osoba prawna lub fizyczna do kierowania robotami budowlanymi – spełniająca wymagania określone w art.25 Prawa Budowlanego.

    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu – spełniająca wymagania określone w art. 22 Prawa Budowlanego.

    - Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny przedmiar robót określający ostateczną wartość kosztorysową przedmiotu zamówienia.

    - Obmiar robót -  ilości robót scalone. Przedmiar robót- opis robót i ich ilości objęte przedmiotem zamówienia.

    - Księga obmiarów- akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego książka – zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń szkiców i ew. dodatkowych załączników . Wpisy w księdze obmiarów podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

    - Laboratorium – ośrodek badawczy ,zaakceptowany przez Zamawiającego niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakość i materiałów oraz robót.

    - Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.

    - Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej i kosztorysowo - technicznej.

    - Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja modernizacji pomieszczeń na łazienki dla osób niepełnosprawnych.

    - Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji  która wskazuje lokalizacje charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

    - SWU – szczegółowe warunki umowy.

    - Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna uprawniona prowadzenia robót budowlanych.

    - Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z

dokumentacja  , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

    - Roboty powinny być oznakowane zgodnie z instrukcją ‘’Oznakowanie robót prowadzonych na placu budowy’’ . Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy  zarządzania władz centralnych , zarządzania władz lokalnych oraz inne przepisy , instrukcje  które w jakikolwiek sposób są  związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.

    - Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowa lub jej elementy , były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru . Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowy w zadawalającym stanie , to na polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymywane nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może natychmiast zatrzymać roboty.

    - Zamawiający przekaże w terminie określonym w SWU plac budowy, dziennik budowy,  dokumentację kosztorysowo techniczną i projekt budowlany.

  - Dokumentacja projektowa

Dokumentacja kosztorysowo - techniczna zawiera rysunki  i dokumenty zgodne z wykazem

podanym w SWU.

SST opracowano na bazie obowiązujacych przepisów i rozporządzeń dla

wykonania termomodernizacji  stropodachu obiektu Szpitala Powiatowego w Wołominie.

    - Wykonawca otrzyma od zamawiającego jeden egzemplarz projektu budowlanego i dokumentacji kosztorysowo technicznej.

    - Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym i dokumentacji kosztorysowo technicznej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Istotne zmiany dokumentacji  powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z projektantem.

    - Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z projektem budowlanym i dokumentacją kosztorysowo techniczną  oraz SST. W przypadku rozbieżności w ustaleniu poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ważności wymieniona w SWU.

    - Cechy materiałów i elementy budowy powinny być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych małych odchyleń od wartości docelowych które są nie uniknione ze względów praktycznych. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości to roboty powinny być prowadzone w taki sposób aby cechy materiałów lub elementów robót nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

    - W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacja  i  SST i wpłynęło to na niezadawalającą jakość elementów robót to takie materiały i roboty powinny być odrzucone a ich wykonanie nastąpi koszt Wykonawcy.

  - Koordynacja dokumentów

    - Dokumentacja projektowa specyfikację warunki umowy i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez  Zamawiającego są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach

    - W przypadku rozbieżności wymiary określone liczb są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunków a poszczególne dokumenty powinny być traktowane pod względem ważności w następującej kolejności

- projekt budowlany

- dokumentacja kosztorysowo – techniczna

- SST

    - Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów braków w dokumentacji projektowej SST . W przypadku gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki to powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezbędne zmiany lub uzupełnienia.

  - Przestrzeganie prawa i odpowiedzialność wobec prawa

    - Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy zaczadzenia władz centralnych zarządzenia władz lokalnych oraz inne przepisy instrukcje które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót.

    - W czasie trwania robót Wykonawca musi przestrzegać i stosować przepisy wymienione w ust.1

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej

    - Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

    - W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszej decyzji.

    - Jeżeli w związku z zaniedbaniem niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań z strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej . Wykonawca ma własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Jej stan powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

    - Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia  o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucję wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie nie dłuższym niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienianych robót.

    - Zakłada się że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w kosztorysie ofertowym i dokumentacji oraz uwzględnił go – planując jego wykonanie.

    - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń  przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji .

    - W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji . Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

    - Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego . W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

1.9.     Ochrona środowiska

    - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.9.2  W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków :

- miejsca na bazy, magazyny składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym

- powinny być podjęte odpowiednie środki i zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych – pyłami paliwami olejami materiałami bitumicznymi chemikaliami oraz innymi substancjami

- zanieczyszczenia powietrza – pyłami i gazami

- przekroczenia dopuszczalności norm hałasu

- możliwości powstania pożaru

    - Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót określonych norm i przepisów  dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

  - Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę.

    - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Zarządcami drogi

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania robót Wykonawca

powinien aktualizować ten projekt na bieżąco- w zależności od potrzeb i postępu

robót.

    - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze

w obrębie której prowadzone są roboty aż do czasu zakończenia i odbioru

ostatecznego robót.

  - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i hieny pracy

    - Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności ma obowiązek zadbać aby personel nie wykorzystał pracy w warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

    - Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego.

    - Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie socjalne dla personalne prowadzącego roboty objęte umową.

    - Wykonawca musi zadbać o właściwy dóbr kwalifikacji zawodowych personelu wykonującego wszelkie roboty objęte dokumentacją projektową kosztorysami nakładczymi (ofertowymi) i niniejszą  SST.

    - Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

- MATERIAŁY

    - Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagań jakościowych

    - Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych Wykonawca powinien zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej aby umożliwić ich kontrolę przed rozpoczęciem robót.

    - Materiały mogą być pobierane ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

    - Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości , Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.

  - Źródła materiałów miejscowych

    - Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed ich użyciem do budowy.

    - Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Nie dotyczy to istniejących źródeł miejscowych poprzednio eksploatowanych  przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów.

    - Źródła materiałów miejscowych wybranych przez Wykonawcę będą spełniać wymagania SST.

  - Kontrola materiałów

    - Wszystkie materiały przewidziane do użytku podczas budowy będą przed dopuszczeniem do wbudowywania podlegać inspekcji pobierania próbek badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu nie zadawalającej jakości.

    - Jakiekolwiek roboty do których użyto niezbadanych materiałów bez zgody Inżyniera będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i zamienione na właściwe na koszt Wykonawcy.

    - Jeżeli nie wskazano inaczej wszystkie odstępstwa od norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu.

  - System kontroli materiałów sprowadzonych przez wykonawcę

    - Dane ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt zaopatrzenia we wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. Prowadzony przez Wykonawcę system powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

    - Pobieranie próbek.

Próbki powinny być pobierane losowo. Inspektor powinien mieć zapewniona możliwość udziału w ich pobieraniu. Na zlecenie  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów które budzą wątpliwości co do jakości na własny koszt.

    - Badania.

Badania powinny być prowadzone z godnie z wymogami polskich norm. Wykonawca przekaże kopie raportu z wyniku badań jak najszybciej po ich zakończeniu  formulaże będą uprzednio zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

    - Raporty z badań.

Wykonawca będzie przechowywać kompletny raport ze wszystkich badań i inspekcji oraz udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.

    - Opłata za badania.

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót  włączając w to pobieranie próbek, badań i inspekcji w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej poszczególnych  robót.

  - Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające:

    - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

    - Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobata techniczna w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN jeżeli nie są objęte certyfikacja i które spełniają wymogi  SST.

  - Przechowywanie materiałów

    - Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich

jakości    i przydatności do robót ich składowanie powinno umożliwić ich inspekcję .

Składowanie materiały jeżeli były badane przed rozpoczęciem przechowywania mogą

być powtórnie badane wbudowaniem. Wykonawca dokona zabezpieczenia materiałów

przed kradzieżą na własny koszt.

    - Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu     robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu pierwotnego  w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

- Sprzęt.

  - Do wykonywania robót należy stosować sprzęt określony w kosztorysie ofertowym

poszczególnych rodzajów robót.

  - Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponować sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

  - Jakikolwiek sprzęt, maszyny urządzenia  i narzędzia  nie gwarantujące zachowanie wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakwestjonowane i nie dopuszczone do użycia.

- Transport.

  - Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych i zakładowych poza granicami terenu budowy określonymi w umowie. Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponad normatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz nie zwalniają Wykonawcę od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które spowodował ruch tych pojazdów.

  - Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu budowy.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien naprawić lub wymienić uszkodzone elementy na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- WYKONANIE ROBÓT.

  - Ogólne zasady wykonania robót.

Roboty należy wykonać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszej  SST. Każda robota, która wymaga zakryciu podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do następnych faz robót. Za wykonanie robót bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełne ryzyko ponosi Wykonawca.

Szczegółowe zasady wykonania robót zostały określone w SST poszczególnych rodzajów robót.

  - Tablice informacyjne.

    - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy  i  zainstaluje Tablice

Informacyjne. Jedna z nich będzie podawała informacje o budowie. Inne tablice informujące i ostrzegające o prowadzonych robotach. Treść informacji tablic zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.2     Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej

niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

    - Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów   robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty   związane z rozważną kwestią , rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i  badaniach materiałów budowlanych , doświadczenia z przeszłości , wyniki badań   naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię , włączając wszelkie  uwarunkowania sformułowania w umowie , wymaganiach specyfikacji i wytyczne   państwowe.

    - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych , włączając przygotowanie i produkcję materiałów . Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odrzuci wszystkie te materiały i roboty  które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji i  SST.

    - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.

    - Czynności geodezyjne.  – nie występują

  - Dziennik budowy

    - Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego

I Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy zakończenia umowy.

6.2.2      Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi

przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

    - Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy

Będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.

    - Decyzje Inspektora Inwestorskiego wpisane do dziennika  budowy Wykonawca

Podpisuje zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska .

6.3        Księga obmiaru

    - Księga obmiaru jest dokumentem obowiązującym do zapisania ilości wykonanych

robót.

    - Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszych specyfikacji

  - Pozostałe dokumenty budowy

Poza dziennikiem budowy i księgi obmiarów do dokumentów budowy zalicza się :

- protokół przekazania terenu Wykonawcy

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne

- protokóły odbioru robót

- wyniki badań i pomiarów certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczna

  - Przechowywanie dokumentów budowy

    - Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy i w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

    - Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy winno spowodować jago natychmiastowe odtworzenie

    - Zaginięcie dziennika budowy związanym z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczynach zaistniałych przypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych organów.

7. OBMIAR

  - Zasady obmiaru

    - Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych

    - Ilości robót określone w ślepym kosztorysie maja charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacić . Płatności będą dokonywane podstawie rzeczywistego obmiaru prowadzonego w czasie postępu robót.

    - Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania w całości niezbędnych prac. Korekta błędu liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między Wykonawcą a Zamawiającym.

  - Zasady określenia ilości robót

    - Wszystkie pomiary służące do obliczenia ilości będą wykonane w poziomie i pionie lub wg obrysów figur geometrycznych

    - Do obliczenia objętości robót należy stosować metody przekrojów poprzecznych

  - Urządzenia pomiarowe

    - Wszystkie urządzenia pomiarowe stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

    - Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również szablonów

    - Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.

  - Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru

    - Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenie winny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

    - Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaru a w razie braku miejsca – szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

    - Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

    - W przypadku robót nadających się do budowy obmiaru w każdym czasie niezależnie od ich postępu obmiaru dokonuje się w przypadku

- miesięcznego fakturowania

- zakończenia danego rodzaju (asortymentu robót)

- wystąpienia dłuższej przerwy w robotach

- zmiany Wykonawcy robót

    - Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania.

    - Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady robót

    - Dokonując odbioru robót ocenia się jakość i ilość robót na podstawie przedłużonych dokumentów wyników badań i pomiarów oraz wnikliwej wizualizacji wykonanych robót.

    - W przypadku gdy wg oceny dokonującego odbioru wykonane roboty pod względem dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie są gotowe do odbioru – Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą  i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

Wyznacza ponowny termin odbioru.

    - Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony wg

wzoru określonego przez Zamawiającego a w przypadku robót ulegających  zakryciu-

zapisem do dziennika budowy.

    - Wszystkie zarządzenia przez dokonującego odbioru roboty poprawkowe winny być

zestawione na piśmie.

  - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

    - Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie

realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

    - Odbiór tych  robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po zgłoszeniu przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru. Odbiór powinien

być dokonany nie później niż trzy dni od daty powiadomienia Kierownika budowy o

gotowości do odbioru.

    - W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy lub

też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z zachowaniem

proporcji wadliwości elementu robót.

    - Decyzje o odbiorze oraz zgodę na kontynuowanie robót – Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego dokonuje wpisem do dziennika budowy.

  - Odbiór ostateczny robot.

    - Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt będący  przedmiotem umowy / zakończenie robót /.

    - Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru ostatecznego musi być stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość obiektu do odbioru ostatecznego a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu.

    - Odbierający posiadający pełnomocnictwa Zamawiającego dokona odbioru ostatecznego , jeżeli roboty zostały wykonane zgodnie z umową. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje dokument gwarancyjny na okres 36 miesięcy.

    - W przypadku stwierdzenia prze dokonującego odbioru, że jakość całego obiektu odbiega od wymagań ustalonych w umowie odbierający przerywa czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawca i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  nowy termin odbioru. Wykonawca natomiast przystępuje niezwłocznie do robót poprawkowych na własny koszt.

    - Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego po dostarczeniu Inwestorowi dokumentów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- oświadczenie kierownika o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

- dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- dziennika budowy,

- protokołów badań i sprawdzeń,

- deklaracje zgodności i certyfikaty materiałów,

  - ODBIÓR POGWARANCYJNY.

    - Odbiór pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie

gwarancyjnym. Na okoliczność  powyższą winien być spisany odpowiedni protokół

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy.

- PODSTAWY PŁATNOŚCI.

  - Ceny jednostkowe podane w kolumnie -  cena jednostkowa -  kosztorysu ofertowego są  cenami  obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko.

    - Cena kosztorysowa określona w kolumnie - wartość – kosztorysu ofertowego po

odliczeniu podatku VAT obejmuje wszystkie koszty ponoszone prze Wykonawcę oraz

inne wydatki które, mogą wystąpić w czasie wykonywania robót.

    - Zapłata wynagrodzenia następuje wg cen jednostkowych oraz elementów

rozliczeniowych wymienionych w kosztorysie ofertowym za rzeczywistą ilość

wykonanych i odebranych robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Ustaw z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z

późniejszymi zmianami ).

- Ustaw z dnia 29stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr.

19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2002r w sprawie

Dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej.

- Rozporządzenie Komisji ( WE ) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r w

sprawie Wspólnego słownika Zamówień ( CPV ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 2 września 2004r w sprawie

szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno – użytkowego.

- Ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92

poz. 881).

- Ustaw z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr. 169 poz. 1650 z 2003r).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr. 80 poz. 912 z 1999r).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki u ich usytuowania ( Dz. U. 109 poz.1156).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r).

- Literatura zawodowa.

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHINICZNA NR  01.01

ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE

- Wstęp.

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji technicznej / SST /  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  robót związanych z robotami przygotowawczymi w zakresie;

,,TERMOMODERNIZACJĘ STROPODACHU OBIEKTU SZPITALA

POWIATOWEGO  W WOŁOMINIE ”.

  - Zakres stosowania specyfikacji.

# Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu przygotowanie powierzchni powierzchni  do wykonania przedmiotu umowy

w zakresie robót budowlanych.

W zakres tych robót wchodzą:

## Podrozdział  01.01. – Rozbiórki.

  - Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  i definicjami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Elementy stolarki  o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.

- Zdemontować obróbki blacharskie rynny dachowe i rury spustowe.

- Wykonać rozbiórki czapek betonowych kominowych.

- Wykonać obicia tynków ze ścian.

- Wykonać przebicia płyt stropodachowych.

- Materiały.

Dla robót wg 01.01 Rodzaj ilość i jakość niezbędnych materiałów    – nie występuje.

- Sprzęt.

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

- Transport.

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

- Wykonanie robót.  Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

  - Obiekty kubaturowe

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

-               zabezpieczyć pozostałe elementy budynku  i budowli przed uszkodzeniem i

zniszczeniem.

teren  oznakować zgodnie z wymogami BHP,

zabezpieczyć inne elementy i materiały mogące ulec uszkodzeniu przy robotach

rozbiórkowych

- Obmiar robót.

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są jednostki wymienione w  pkt. 7.

Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie powinien obejmować jakichkolwiek robót, nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dodatkowo wykonane roboty bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , nie mogą stanowić postawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę. W przypadku wystąpienia dodatkowych robót nie ujętych w umowie, należy wystąpić do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zaakceptowanie przed rozpoczęciem wykonania robót.

Jednostkami obmiarowymi są:

01.01. – Rozbiórki  – [ szt m2, t, m3]

- Odbiór robót.

  - Odbiór robót objętych pkt. 1. 3  dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po

uprzednim ich zgłoszeniu przez Wykonawcę w jednostkach określonych w kosztorysie                                                       ofertowym.

9.    Uwagi szczegółowe

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor

Nadzoru inwestorskiego.   Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie

decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.  Podstawa Płatności

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych   wg. Pkt. 6  zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. Cena Jednostkowa obejmuje ustalenia zawarte w  pkt. 9 ST oraz 1.3 niniejszej SST 01.01.

- Przepisy związane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 ).

Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. 1999 Nr. 80,

2. 	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST NR  01.02 ROBOTY BUDOWLANE

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej / SST /  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  robót związanych z robotami budowlanymi   w zakresie:

,,TERMOMODERNIZACJĘ STROPODACHU OBIEKTU SZPITALA

POWIATOWEGO  W WOŁOMINIE ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie :

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty zbrojarskie i betoniarskie,

- roboty murowe,

- tynki,

- malowanie,

- tynki cienkopowłokowe

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. 	Materiały

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2 Wyroby ceramiczne

2.3.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.

Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się.

2.3.   Zaprawy budowlane cementowe

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 20:

cement: 	ciasto wapienne: 	piasek

3 	 : 	                     0               : 	1

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.	Wykonanie robót

Wymagania ogólne:

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem .

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

- Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie,

5.1. Mury z cegły

- Cegłę  ceramiczną należy stosować do murowania przewodów kominowych.

- Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.

- Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.

- Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.

- Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm.

  - Parametry stolarki.

Profil pięciokomorowy wzmocniony kształtownikami stalowymi o profilu zamkniętym szklenie o współczynniku U – 1,0 W/m2. Neutral Argon. Okucia obwiedniowe. Okna dwuskrzydłowe Rygiel anty wyważeniowy zamocowany w zbrojeniu stalowym okno w kolorze białym.

-      Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do

stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została

ustanowiona norma.

- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią

ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

5.3 Parametry materiałów wykonania tynku cienkopowłokowego

  - płyny czyszczące elewację o parametrach jak np. Firmy Weber środek do    oczyszczenia elewacji PC 241

  - zaprawa klejowa do styropianu i szpachlowania siatki

gęstość objętościowa 1,80 g/cm2

temp. stosowania +5 do + 25 stopni  C

przyczepność do podłoża  0,30 Mpa

przyczepność do styropianu  0,1 Mpa

kolor biały

  - listwy narożne z siatką

dł. 2,5 m

szer. 25 x 25 mm

szer. siatki 230 x 230 mm

materiał aluminium, siatka z włókna szklanego

  - siatka z włókna szklanego

wym. rolki 1,50  x 50 m

gr. siatki 0,65 mm

waga siatki 120 g/ m2

rozmiar oczek 6,5 x 6,5 mm

wytrzymałość nominalna 2000/2200 N/5 cm

  - płyn gruntujący ibogrunt mrozoodporny i wodoodporny, paroprzepuszczalny,

odporny na alkaliczne zanieczyszczenia powietrza,  zużycie 0,2 kg/m2

  - tynk akrylowo – silikonowy  kornik  gr. 1,5 mm kolor  do uzgodnienia z uzytkownikiem

cięzar objętościowy 1,6 – 1,7 kg/dm3

przyczepność  0,2 N/mm2

współczynnik oporu dyfuzyjnego = 80.

Wykonanie tynków cienkopowłokowych  i odbiór zgodnie wytycznymi producenta.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

- Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  .

- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

- Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.

- Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

| Miejsca luzów | Wartość luzu i odchyłek |
| --- | --- |
|  | okien | drzwi |
| Luzy między skrzydłami | +2 | +2 |
| Między skrzydłami a ościeżnicą | –1 | –1 |

5.2.4  Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.2.5  Wykonywanie zbrojenia

  - Czystość powierzchni zbrojenia.

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

  - Przygotowanie zbrojenia.

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

  - Montaż zbrojenia.

- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.

- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.

- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.5  Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie składników:

- Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:

2% – przy dozowaniu cementu i wody

3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników

- Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich  .

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.

5.2.6  Ogólne zasady wykonywania tynków

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Całość powierzchni dokładnie opryskać dwukrotnie środkiem grzybobujczym  posiadającym atest i certyfikat

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.1 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajność – 6–8 m2/dm3

czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajność – 6–10 m2/dm3

Wymagania dla powłok:

wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

grubość – 100-120 m

przyczepność do podłoża – 1 stopień,

elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,

twardość względna – min. 0,1,

odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki

odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. 	Transport

Farby pakowane  należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. 	Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

całkowitym ułożeniu posadzek,

usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi  elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. 	Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. 	Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

- Obmiar robót

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są jednostki wymienione w  pkt. 7.

Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie powinien obejmować jakichkolwiek robót, nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dodatkowo wykonane roboty bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , nie mogą stanowić postawy do roszczeń o dodatkowa zapłatę. W przypadku wystąpienia dodatkowych robót nie ujętych w umowie, należy wystąpić do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zaakceptowanie przed rozpoczęciem wykonania robót.

Jednostką obmiarową jest 1 tona.

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. 	Odbiór robót

  - Odbiór robót objętych pkt. 1. 3  dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po

uprzednim ich zgłoszeniu przez Wykonawcę w jednostkach określonych w kosztorysie

ofertowym.

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

-     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu –  „Wymagania ogólne”.

-      Odbiór końcowy

-       Odbiór zbrojenia

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.

6. 	Kontrola jakości

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. 	Obmiar robót

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są jednostki m2.

8. 	Kontrola jakości

8.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

-  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

-   próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kształtu cegły,

liczby szczerb i pęknięć,

odporności na uderzenia,

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

8.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

| Rodzaj odchyłek | Dopuszczalne odchyłki [mm] |
| --- | --- |
|  | mury spoinowane | mury niespoinowane |
| Zwichrowania i skrzywienia: – na 1 metrze długości – na całej powierzchni | 3 10 | 6 20 |
| Odchylenia od pionu – na wysokości 1 m – na wysokości kondygnacji – na całej wysokości | 3 6 20 | 6 10 30 |
| Odchylenia każdej warstwy od poziomu – na 1 m długości – na całej długości | 1 15 | 2 30 |
| Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m długości – na całej długości | 1 10 | 2 10 |
| Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 100 cm szerokość wysokość ponad 100 cm szerokość wysokość | +6, –3 +15, –1 +10, –5 +15, –10 | +6, –3 +15, –10 +10, –5 +15, –10 |

9.  Podstawa Płatności

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych   wg. Pkt. 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. Cena Jednostkowa obejmuje ustalenia zawarte w  pkt. 9 ST oraz 1.3 niniejszej SST 01.02.

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

wykonanie ścian,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy związane

PN-68/B-10020 	Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996	Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997	Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002 	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990	Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 	Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-97/B-30003 	Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 	Cement hutniczy 25.

PN-EN 13139:2003 	Kruszywa do zaprawy.

3.  	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NR. 04.01 OBRÓBKI BLACHARSKIE, ROBOTY POKRYWCZE.

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej / SST /  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  robót związanych rynnami dachowymi, rurami spustowymi i  z obróbkami blacharskimi     w zakresie:

,,TERMOMODERNIZACJĘ STROPODACHU OBIEKTU SZPITALA

POWIATOWEGO  W WOŁOMINIE ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  obróbek blacharskich, rynien dachowych,  rur spustowych i robót pokrywczych.:

Podrozdział 01.03 Rynny rury spustowe i obróbki blacharskie

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. 	Materiały

2.1. Blacha stalowa ocynkowana lakierowana zabezpieczona folią kolor brąz wg PN-EN 10203:1998

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.

2.2. Łączniki

Do mocowania wyrobów blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.

2.3 Rynny dachowe pcv  150 mm wzór Kraków  kolor brąz łączone na uszczelki gumowe i klej.

2.4 Rynajzy metalowe lakierowane.

2.5 Rury spustowe o śr. 12 cm pcv kielichowe kolor brąz obejmy rury pcv z uchwytem stalowym

dł. 20 cm.

3. 	Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. 	Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. 	Wykonanie robót

5.1. Obróbki blacharskie z blachy lakierowanej

-     obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości podłoża i wystawać poza okap 5 cm oraz wykonane z lekkim spadkiem w kierunku zewnętrznym,

-    roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i blachy lakierowanej zabezpieczonej folią gr. 0,5 mm można wykonywać o każdej porze

roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.2. Rynny  dachowe z pcv. Kolor brąz

-   rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości

producenta i składany w elementy wieloczłonowe,

-  powinny być łączone w złączach poziomych na zakład złączy z uszczelką gumową i   klejone ,

-    rynny powinny być mocowane do czoła gzymsu uchwytami, rozstawionymi w odstępach   nie większych niż 50 cm,

-     spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

-      rynny powinny mieć  wpusty do rur spustowych,

5.3. Rury spustowe z pcv . kolor brąz

-   rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości producenta i składany w elementy wieloczłonowe,

-     powinny być łączone w złączach pionowych  na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być mocowane uchwytami do ściany na całej długości,

-     rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m,

-      uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

-     rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

6. 	Kontrola jakości

6.1. Materiały

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

- Odbiór materiałów  powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

dla robót  – m2 obróbki blacharskie,

dla robót  – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. 	Odbiór robót

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia  obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

-      sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

-      sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

-      sprawdzenie prawidłowości spadków rynien i obróbek blacharskich,

-       sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.2. Odbiór robót pokrywczych

    - Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

podłoża ,

jakości zastosowanych materiałów,

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

9.  Podstawa Płatności

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych   wg. Pkt. 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. Cena Jednostkowa obejmuje ustalenia zawarte w  pkt. 9 SST oraz 1.3 niniejszej SST nr  01.03.

10.  Przepisy związane

PN-69/B-10260		Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998		Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-61/B-10245		Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4.   	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
            SST 02.01  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych termoizolacji stropodachu w zakresie:

,,TERMOMODERNIZACJĘ STROPODACHU OBIEKTU SZPITALA

POWIATOWEGO  W WOŁOMINIE ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji  termicznej w obiektach objętych przetargiem.

Podrozdział 02.01 Roboty przygotowawcze.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. 	Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy  asfaltowe wierzchniego krycia.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2. Papa asfaltowa  w/k 400/1200

Papa asfaltowa  Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998

2.5.  Kominki wentylacyjne pcv o parametrach np.  firmy ICOPAL

3. 	Kontrola jakości

3.1. Materiały izolacyjne

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

-  Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

– m2 pokrytej powierzchni przygotowywanej,

5. 	Odbiór robót

5.1. Odbiór podłoża

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do napraw pokrycia połaci dachowych,

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

5.2. Odbiór robót naprawczo pokrywczych połaci dachowej

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

jakości zastosowanych materiałów,

dokładności wykonania sklejenia  warstw pokrycia w miejscach występowania purchli,

dokładności wykonania montażu kominków wentylacyjnych ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót przygotowawczych stanowią następujące dokumenty:

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

zapisy dotyczące wykonywania robót naprawczo pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Sprawdzenia czystości i spadków połaci dachowej.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego podłoża pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych i mocowania podstaw instalacji odgromowej.

5.2.1. Odbiór pokrycia z papy

-  sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

-  sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

6.  Podstawa Płatności

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych   wg. Pkt. 4 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. Cena Jednostkowa obejmuje ustalenia zawarte w  pkt. 9 ST oraz 1.3 niniejszej SST 02.01.

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

wykonanie robót naprawczych i przygotowawczych,

ustawienie i rozebranie potrzebnych zabezpieczeń

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

7.  Przepisy związane

PN-69/B-10260 	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-75/B-30175. 	Kit asfaltowy uszczelniający

PN-69/B-10260		Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998		Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

5.   	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 SST 02.02  TERMOIZOLACJA STROPODACHU

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru termoizolacji stropodachu w zakresie:

,,TERMOMODERNIZACJĘ STROPODACHU OBIEKTU SZPITALA

POWIATOWEGO  W WOŁOMINIE ”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji  termicznej w obiektach objętych przetargiem.

Podrozdział 02.02 Termoizolacja stropodachu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. 	Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2. Papa asfaltowa  - perferowana

Papa asfaltowa  Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg Świadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998

2.6.  Materiały do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian EPS 100 – 040  z warstwą papy gr. 17 cm

Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3.

- Wymagania

płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,

dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm

dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.

wymiary:

długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%

szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm

grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

- Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

- Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.

- Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.

5. 	Wykonanie robót

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin.

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.

5.3.3. 	Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.

5.3.4. 	W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

6. 	Kontrola jakości

6.1. Materiały izolacyjne

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. 	Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

– m2 pokrytej powierzchni,

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 	Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

podłoża (deskowania i łat),

jakości zastosowanych materiałów,

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy

-  sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,

-  sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.

9.  Podstawa Płatności

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych   wg. Pkt. 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. Cena Jednostkowa obejmuje ustalenia zawarte w  pkt. 9 ST oraz 1.3 niniejszej SST 02.02.

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

wykonanie robót termoizolacyjnych,

ustawienie i rozebranie potrzebnych zabezpieczeń

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10.  Przepisy związane

PN-69/B-10260 	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Płyty styropianowe.

PN-75/B-30175. 	Kit asfaltowy uszczelniający

PN-69/B-10260		Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998		Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998		Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.