KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROZDZIAŁ 02 TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU |
| 1 d.1 | KNR 4-03 0704-03 | PODROZDZIAŁ 02.01 INSTALACJE SST 01.06 Demontaż przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym | m |  |  |
|  | dach A | 35.60 | m | 35.600 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 35.600 |  |
|  | dach B | 28.0 | m | 28.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 28.000 |  |
|  | dach C | 25.30 | m | 25.300 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 25.300 |  |
|  | dach E | 56.0 | m | 56.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 56.000 |  |
|  | dach F | 25.0 | m | 25.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 169.900 |
| 2 | ROZDZIAŁ 02 TERMOMOIZOLACJA STROPODACHU |
| 2 d.2 | KNR 4-01 0535-07 | PODRZDZIAŁ 02.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE SST 01.01 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  | dach A gzyms | (38.65+1.49)*0.60 | m2 | 24.084 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 24.084 |  |
|  | dach a pas nadrynnowy | (38.65+1.49)*0.30 | m2 | 12.042 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 12.042 |  |
|  | dach B gzyms | 10.70*0.60 | m2 | 6.420 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 6.420 |  |
|  | dach B pas nadrynnowy | 10.70*0.30 | m2 | 3.210 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 3.210 |  |
|  | dach C gzyms | (47.70+47.70+10.90+2.75)*0.60 | m2 | 65.430 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 65.430 |  |
|  | dach C pas nadrynnowy | (47.70+47.70+10.90+2.75)*0.30 | m2 | 32.715 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 32.715 |  |
|  | dach D gzyms | (31.95+8.50+7.38+22.46)*0.60 | m2 | 42.174 |  |
|  |  | G (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 42.174 |  |
|  | dach D pas nadrynnowy | (31.95+8.50+7.38+22.46)*0.30 | m2 | 21.087 |  |
|  |  | H (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 21.087 |  |
|  | dach E gzyms | (44.53+44.53+17.16+17.16)*0.60 | m2 | 74.028 |  |
|  |  | I (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 74.028 |  |
|  | dach E pas nadrynnowy | (44.53+44.53+17.16+17.16)*0.30 | m2 | 37.014 |  |
|  |  | J (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 37.014 |  |
|  | dach F gzyms | (9.56+17.0+3.85+9.43)*0.60 | m2 | 23.904 |  |
|  |  | K (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 23.904 |  |
|  | dach F pas nadrynnowy | (9.56+17.0+3.85+9.43)*0.30 | m2 | 11.952 |  |
|  |  | L (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 11.952 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 354.060 |
| 3 d.2 | KNR 4-01 0519-03 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 | szt. |  |  |
|  | dach A | 36 | szt. | 36.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 36.000 |  |
|  | dach B | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 18.000 |  |
|  | dach C | 50 | szt. | 50.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 50.000 |  |
|  | dach C | 25 | szt. | 25.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 25.000 |  |
|  | dach E | 70 | szt. | 70.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 70.000 |  |
|  | dach F | 25 | szt. | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 224.000 |
| 4 d.2 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - podstaw fundamentowa wentylatora | m3 |  |  |
|  | dach A | (0.95*0.85)*0.15 | m3 | 0.121 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.121 |  |
|  | dach C | (0.50+0.50)*0.10 | m3 | 0.100 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.100 |  |
|  | dach E | (1.40*0.90)*0.10 | m3 | 0.126 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.126 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.347 |
| 5 d.2 | KNR 4-01 1306-02 | Demontaż wentylatora - Analogia | szt. |  |  |
|  | dach A | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  | dach B rury | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 3.000 |  |
|  | dach C | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  | dach E | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 6 d.2 | KNR 4-01 0209-01 | Wywiercenie otworów o pow. 0,20 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 10 cm | m2 |  |  |
|  | dach A | 38*0.15 | m2 | 5.700 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 5.700 |  |
|  | dach A gzyms | 4*0.15 | m2 | 0.600 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 0.600 |  |
|  | dach B | 8*0.15 | m2 | 1.200 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 1.200 |  |
|  | dach B gzyms | 1*0.15 | m2 | 0.150 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 0.150 |  |
|  | dach C | 24*0.15 | m2 | 3.600 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 3.600 |  |
|  | dach C gzyms | 6*0.15 | m2 | 0.900 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 0.900 |  |
|  | dach D | 8*0.15 | m2 | 1.200 |  |
|  |  | G (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 1.200 |  |
|  | dach D gzyms | 4 | m2 | 4.000 |  |
|  |  | H (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 4.000 |  |
|  | dach E | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  | I (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 20.000 |  |
|  | dach E | 6 | m2 | 6.000 |  |
|  |  | J (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 6.000 |  |
|  | dach F | 8 | m2 | 8.000 |  |
|  |  | K (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 8.000 |  |
|  | dach F gzyms | 3 | m2 | 3.000 |  |
|  |  | L (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.350 |
| 7 d.2 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów wolnostojących | m3 |  |  |
|  | dach A | (1.80*0.40)*0.80+(0.90*0.40)*0.80*4+(1.56*0.40)*0.80 | m3 | 2.227 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 2.227 |  |
|  | dach B | (0.92*0.46)*0.86*3 | m3 | 1.092 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 1.092 |  |
|  | dach C | (1.60*0.40)*0.80*3+(1.46*0.40)*0.80*2+(2.28*0.40)*0.80 | m3 | 3.200 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 3.200 |  |
|  | dach D | (1.92*0.40)*1.05+(1.0*0.40)*1.0 | m3 | 1.206 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 1.206 |  |
|  | dach E | (0.47+0.47+0.47+0.47)*0.80+(1.90+1.90+0.40+0.40)*0.80+(1.30+1.30+1.93+1.93)*3.80+(2.62+2.62+0.40+0.40)*0.80+(1.65+1.65+0.40+0.40)*0.80+(1.90+1.90+0.40+0.40)*0.80+(3.84+3.84+0.40+0.40)*0.80+(3.68+3.68+0.40+0.40)*0.80+(0.98+0.98+0.40+0.40)*0.80+(1.33+1.33+0.40+0.40)*0.80+(2.97+2.97+0.40+0.40)*0.80+(1.26+1.26+0.40+0.40)*0.80+(1.36+1.36+0.40+0.40)*0.80+(0.72+0.72+0.40+0.40)*0.80+(1.38+1.38+0.40+0.40)*0.30 | m3 | 73.536 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 73.536 |  |
|  | dach F | (2.23*0.40)*0.80 | m3 | 0.714 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.714 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81.975 |
| 8 d.2 | KNR 4-03 1103-04 | Demontaż konstrukcji wsporczej pod pod instalację odgromową z odkręceniem - na konstrukcji stalowej na gzymsie | szt. |  |  |
|  | dach A | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 2.000 |  |
|  | dach B | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  | dach C | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 6.000 |  |
|  | dach E | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 8.000 |  |
|  | dach F | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 9 d.2 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  | dach A | 38.65+1.49 | m | 40.140 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 40.140 |  |
|  | dach B | 10.70 | m | 10.700 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 10.700 |  |
|  | dach C | 46.70+46.70+10.65+2.20+0.65 | m | 106.900 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 106.900 |  |
|  | dach D | 8.0+30.95+7.88+22.46 | m | 69.290 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 69.290 |  |
|  | dach E | 44.53+44.53+16.16+16.16 | m | 121.380 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 121.380 |  |
|  | dach F | 16.50+8.46+3.35+9.43 | m | 37.740 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 37.740 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 386.150 |
| 10 d.2 | KNR 4-01 0206-01 | Zabetonowanie otworów w stropach i gzymsach o pow.do 0.20 m2 przy głębok. do 10 cm | szt. |  |  |
|  | dach A | 38+4 | szt. | 42.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 42.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 0.000 |  |
|  | dach B | 9 | szt. | 9.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 9.000 |  |
|  | dach C | 30 | szt. | 30.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 30.000 |  |
|  | dach D | 8+4 | szt. | 12.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 12.000 |  |
|  | dach E | 20+6 | szt. | 26.000 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 26.000 |  |
|  | dach F | 8+3 | szt. | 11.000 |  |
|  |  | G (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.000 |
| 11 d.2 | KNR 4-01 0522-04 | Obicie drzwi blacha powlekana zabezpieczoną folią | m2 |  |  |
|  | dach A | 0.75*1.60 | m2 | 1.200 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 12 d.2 | KNNR 2 0402-03 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej rozstworami smołowymi - materiały - słupy - montaz konstrukcji na scianch ponad gzymsem co 1,0 m o wym s-10, h-20, gr-14 cm wkrety stalowe dł 19 cm, podkładki powiększone | m3 |  |  |
|  | dach A | (0.20*0.14*0.10)*42 | m3 | 0.118 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.118 |  |
|  | dach B | (0.20*0.14*0.10)*12 | m3 | 0.034 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.034 |  |
|  | dach C | (0.20*0.14*0.10)*105 | m3 | 0.294 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.294 |  |
|  | dach D | (0.20*0.14*0.10)*85 | m3 | 0.238 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.238 |  |
|  | dach E | (0.20*0.14*0.10)*130 | m3 | 0.364 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.364 |  |
|  | dach F | (0.20*0.14*0.10)*43 | m3 | 0.120 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.168 |
| 13 d.2 | KNNR 2 0402-03 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej rozstworami smołowymi -robocizna i sprzęt - słupy | m |  |  |
|  | dach A | 42*0.20 | m | 8.400 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 8.400 |  |
|  | dach B | 12*0.20 | m | 2.400 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 2.400 |  |
|  | dach C | 105*0.20 | m | 21.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 21.000 |  |
|  | dach D | 70.30*0.20 | m | 14.060 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 14.060 |  |
|  | dach E | 130*0.20 | m | 26.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 26.000 |  |
|  | dach F | 37.89*0.20 | m | 7.578 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 7.578 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79.438 |
| 14 d.2 | KNNR 2 0402-01 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej rozstworami smołowymi - materiały - deska gr 40 mm na konstrukcji słupowej pod montaż rynajz i pasa nadrynnowego | m3 |  |  |
|  | dach A | (38.65+1.49)*0.16*0.04 | m3 | 0.257 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.257 |  |
|  | dach B | (10.70*0.16)*0.04 | m3 | 0.068 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.068 |  |
|  | dach C | (105*0.16)*0.04 | m3 | 0.672 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.672 |  |
|  | dach D | (70.30*0.16)*0.04 | m3 | 0.450 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.450 |  |
|  | dach E | (121.50*0.16)*0.04 | m3 | 0.778 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.778 |  |
|  | dach F | (37.89*0.16)*0.04 | m3 | 0.242 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.242 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.467 |
| 15 d.2 | KNNR 2 0402-01 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej rozstworami smołowymi -robocizna i sprzęt - murłaty | m |  |  |
|  | dach A | 38.65+1.49 | m | 40.140 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 40.140 |  |
|  | dach B | 10.70 | m | 10.700 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 10.700 |  |
|  | dach C | 105 | m | 105.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 105.000 |  |
|  | dach D | 70.30 | m | 70.300 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 70.300 |  |
|  | dach E | 121.50 | m | 121.500 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 121.500 |  |
|  | dach F | 37.89 | m | 37.890 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 37.890 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 385.530 |
| 16 d.2 | KNNR 2 0403-01 | Deskowanie konstrukcji wsporczej z tarcicy gr 25 mm nasyconej roztworami smołowymi - do czoła konstrukcji | m2 |  |  |
|  | dach A | (28.65+1.49)*0.25 | m2 | 7.535 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 7.535 |  |
|  | dach B | 10.70*0.25 | m2 | 2.675 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 2.675 |  |
|  | dach C | 105*0.25 | m2 | 26.250 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 26.250 |  |
|  | dach D | 70.30*0.25 | m2 | 17.575 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 17.575 |  |
|  | dach E | 121.50*0.25 | m2 | 30.375 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 30.375 |  |
|  | dach F | 37.89*0.25 | m2 | 9.473 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 9.473 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 93.883 |
| 17 d.2 | KNNR 2 0308-01 | PODROZDZIAL 02.03 ROBOTY MUROWE SST 02.02 Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych wieloprzewodowe - na połaci dachowej z czapką kominową z dwóch warstw z cegły klinkierowej | m3 |  |  |
|  | dach A | (1.80*0.40)*0.90+(0.90*0.40)*0.90*4+(1.56*0.40)*0.90 | m3 | 2.506 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 2.506 |  |
|  | dach B | (0.92*0.40)*0.76*3 | m3 | 0.839 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.839 |  |
|  | dach C | (1.60*0.40)*0.70*3+(1.46*0.40)*0.70*2+(2.28*0.40)*0.70 | m3 | 2.800 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 2.800 |  |
|  | dach D | (1.92*0.40)*1.05+(1.0*0.40)*1.0 | m3 | 1.206 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 1.206 |  |
|  | dach E | (0.47+0.47+0.47+0.47)*0.50+(1.90+1.90+0.40+0.40)*0.50+(1.30+1.30+1.93+1.93)*0.50+(2.62+2.62+0.40+0.40)*0.50+(1.65+1.65+0.40+0.40)*0.50+(1.90+1.90+0.40+0.40)*0.50+(3.84+3.84+0.40+0.40)*0.50+(3.68+3.68+0.40+0.40)*0.50+(0.98+0.98+0.40+0.40)*0.50+(1.33+1.33+0.40+0.40)*0.50+(2.97+2.97+0.40+0.40)*0.50+(1.26+1.26+0.40+0.40)*0.50+(1.36+1.36+0.40+0.40)*0.50+(0.72+0.72+0.40+0.40)*0.50+(1.38+1.38+0.40+0.40)*0.50 | m3 | 34.960 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 34.960 |  |
|  | dach F | (2.23*0.40)*0.80 | m3 | 0.714 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m3 | 0.714 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.025 |
| 18 d.2 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kominy | szt. |  |  |
|  | dach A | 40 | szt. | 40.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 40.000 |  |
|  | dach B | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 18.000 |  |
|  | dach C | 50 | szt. | 50.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 50.000 |  |
|  | dach D | 12 | szt. | 12.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 12.000 |  |
|  | dach E | 50 | szt. | 50.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 50.000 |  |
|  | dach F | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 178.000 |
| 19 d.2 | KNR 2-02 0615-01 | PODROZDZIAŁ 02.04 ROBOTY TERMOMOIZOALCYJNE SST 02.03 Izolacje cieplne poziome z wełny wdmuchiwanej gr.warstwy 20 cm - analogia | m2 |  |  |
|  | dach A | 38.35*9.30-1.75*9.60+1.18*9.30 | m2 | 350.829 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 350.829 |  |
|  | dach B | 10.10*7.76 | m2 | 78.376 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 78.376 |  |
|  | dach C | 46.86*10.97 | m2 | 514.054 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 514.054 |  |
|  | dach D | 30.95*11.35-6.46*3.23-3.47*2.03 | m2 | 323.373 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 323.373 |  |
|  | dach E | 44.53*16.16 | m2 | 719.605 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 719.605 |  |
|  | dach F | 16.50*8.46-7.07*5.25 | m2 | 102.473 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 102.473 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2088.710 |
| 20 d.2 | KNR 2-02 0923-04 | PODROZDZIAŁ 02.05 OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY DACHOWE RURY SPUSTOWE, POKRYCIA DACHOWE SST 02.04 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy | m2 |  |  |
|  | dach A gzyms | (38.65+1.48)*0.40 | m2 | 16.052 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 16.052 |  |
|  | dach A czapi kominowe | 2.10*0.50+1.86*0.50+(1.30*0.50)*4 | m2 | 4.580 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 4.580 |  |
|  | dach B gzyms | 10.70*0.40 | m2 | 4.280 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 4.280 |  |
|  | dach B czapki kominowe | (1.02*0.50)*3 | m2 | 1.530 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 1.530 |  |
|  | dach C gzyms | (47.20+47.20+10.65)*0.40 | m2 | 42.020 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 42.020 |  |
|  | dach C czapi kominowe | (1.60*0.50)*3+(1.56*0.50)*2+2.35*0.50 | m2 | 5.135 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 5.135 |  |
|  | dach D gzyms | (8.0+30.95+7.88)*0.40 | m2 | 18.732 |  |
|  |  | G (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 18.732 |  |
|  | dach D czapi kominowe | 2.10*0.50+1.20*0.50 | m2 | 1.650 |  |
|  |  | H (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 1.650 |  |
|  | dach Egzyms | (45.53+45.53+16.16+16.16)*0.40 | m2 | 49.352 |  |
|  |  | I (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 49.352 |  |
|  | dacch E czapi kominowe | 2.20*0.50+0.60*0.60+2.20*0.50+2.20*1.60+2.90*0.50+1.90*0.50+2.20*0.50+4.10*0.50+4.0*0.50+0.90*0.50+1.60*0.50+0.70*0.50+3.30*0.50+1.60*0.50+1.70*0.50+1.70*0.50+1.0*0.50 | m2 | 19.880 |  |
|  |  | J (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 19.880 |  |
|  | dach F gzyms | (9.43+9.46+17.0+3.35)*0.40 | m2 | 15.696 |  |
|  |  | K (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 15.696 |  |
|  | dach F czapki kominowe | 2.45*0.50 | m2 | 1.225 |  |
|  |  | L (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 1.225 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.132 |
| 21 d.2 | KNR-W 2-02 0533-01 | Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 10 cm | szt. |  |  |
|  |  | 21 | szt. | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 22 d.2 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej zabezpieczonej pow. folią o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 |  |  |
|  | dach A gzyms | (38.65+1.48)*0.60 | m2 | 24.078 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 24.078 |  |
|  | dach A pas nadrynnowy | (38.60+1.48)*0.30 | m2 | 12.024 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 12.024 |  |
|  | dach A pas scienny | (9.30+9.30+9.30+9.30)*0.35+(38.35+1.57+1.57)*0.40 | m2 | 29.616 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 29.616 |  |
|  | dach A pas kominowy | (2.10+2.10+0.96)*0.30+(1.20+1.20+0.96)*0.30*4+(1.86+1.86+0.96)*0.30 | m2 | 6.984 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 6.984 |  |
|  | dach A czapi kominowe | 2.10*0.60+1.86*0.60+(1.30*0.60)*4 | m2 | 5.496 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 5.496 |  |
|  | dach B gzyms | 10.70*0.60 | m2 | 6.420 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 6.420 |  |
|  | dach B pas nad rynnowy | 10.70*0.30 | m2 | 3.210 |  |
|  |  | G (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 3.210 |  |
|  | dach B pas kminowy | (1.12+1.12+0.86)*3*0.30 | m2 | 2.790 |  |
|  |  | H (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 2.790 |  |
|  | dach B czapki kominowe | (0.60*1.15)*3 | m2 | 2.070 |  |
|  |  | I (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 2.070 |  |
|  | dach B pas ścienny | (7.60+7.60+10.10)*0.45 | m2 | 11.385 |  |
|  |  | J (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 11.385 |  |
|  | dach C gzyms | (47.20+47.20+10.65+1.10+2.70)*0.60 | m2 | 65.310 |  |
|  |  | K (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 65.310 |  |
|  | dach C pas nadrynnowy | (47.20+47.20+10.65+1.10+2.70)*0.30 | m2 | 32.655 |  |
|  |  | L (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 32.655 |  |
|  | dach C czapi kominowe | (1.80+1.80+0.86)*0.30*3+(1.66+1.66+0.86)*0.30*2+(2.30+2.30+0.86)*2 | m2 | 17.442 |  |
|  |  | M (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 17.442 |  |
|  | dach C ps scienny | 10.65*0.40 | m2 | 4.260 |  |
|  |  | N (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 4.260 |  |
|  | dach C pas dylatacyjny | 1.65*0.40 | m2 | 0.660 |  |
|  |  | O (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 0.660 |  |
|  | dach D gzyms | (8.50+30.95+7.90+22.46)*0.60 | m2 | 41.886 |  |
|  |  | P (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 41.886 |  |
|  | dach D pas nadrynnowy | (8.50+30.95+7.90+22.46)*0.30 | m2 | 20.943 |  |
|  |  | Q (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 20.943 |  |
|  | dach D pas kominowy | (2.12+2.12+0.86+1.20+1.20+0.86)*0.30 | m2 | 2.508 |  |
|  |  | R (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 2.508 |  |
|  | dach D czapi kominowe | 2.30*0.60+1.30*0.60 | m2 | 2.160 |  |
|  |  | S (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 2.160 |  |
|  | dach d pas scienny | (2.10+3.50+3.25+6.50)*0.40 | m2 | 6.140 |  |
|  |  | T (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 6.140 |  |
|  | dach E gzyms | (45.53+45.53+16.16+16.16)*0.60 | m2 | 74.028 |  |
|  |  | U (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 74.028 |  |
|  | dach E pas nadrynnowy | (45.53+45.53+16.16+16.16)*0.30 | m2 | 37.014 |  |
|  |  | V (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 37.014 |  |
|  | dacch E czapi kominowe | 2.20*0.60+0.60*0.60+2.20*0.60+2.20*1.60+2.90*0.60+1.90*0.60+2.20*0.60+4.10*0.60+4.0*0.60+0.90*0.60+1.60*0.60+0.70*0.60+3.30*0.60+1.60*0.60+1.70*0.60+1.70*0.60+1.0*0.60 | m2 | 23.080 |  |
|  |  | W (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 23.080 |  |
|  | dach E pas kominowy | (0.70+0.70+0.84+2.20+2.20+0.84+2.20+2.20+2.64+2.80+2.80+0.82+1.90+1.90+0.82+2.20+2.20+0.82+4.10+4.10+0.84+3.0+3.0+0.84+0.90+0.90+0.84+1.55+1.55+0.84+0.70+0.70+0.84+3.30+3.30+0.84+1.60+1.60+0.84+1.70+1.70+0.84+1.10+1.10+0.84+1.70+1.70+0.84)*0.30 | m2 | 23.544 |  |
|  |  | X (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 23.544 |  |
|  | dach F gzyms | (9.43+9.46+17.0+3.35)*0.60 | m2 | 23.544 |  |
|  |  | Y (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 23.544 |  |
|  | dach F pas nadrynnowy | (9.43+9.46+17.0+3.35)*0.30 | m2 | 11.772 |  |
|  |  | Z (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 11.772 |  |
|  | dach F czapki kominowe | 2.45*0.50 | m2 | 1.225 |  |
|  |  | AA (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 1.225 |  |
|  | dach F pas kominowy | (2.43+2.43+0.84)*0.30 | m2 | 1.710 |  |
|  |  | AB (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 1.710 |  |
|  | dach F pas scienny | (7.10+5.35)*0.40 | m2 | 4.980 |  |
|  |  | AC (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 4.980 |  |
|  | dach F odporow. wody na poł. dachowej spod rury spustowej | 5.25*0.40 | m2 | 2.100 |  |
|  |  | AD (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 2.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 501.034 |
| 23 d.2 | KNNR 2 0506-01 | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe o śr. 150 cm łączone na uszczelki | m |  |  |
|  | dach A | 38.85+1.58 | m | 40.430 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 40.430 |  |
|  | dach B | 10.70 | m | 10.700 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 10.700 |  |
|  | dach C | 46.70+46.70+10.65+2.20+0.65 | m | 106.900 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 106.900 |  |
|  | dach D | 8.0+30.95+7.88+22.46 | m | 69.290 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 69.290 |  |
|  | dach E | 44.53+44.53+16.16+16.16 | m | 121.380 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 121.380 |  |
|  | dach F | 9.43+8.46+16.50+3.35 | m | 37.740 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 37.740 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 386.440 |
| 24 d.2 | KNNR 2 0506-04 | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe | szt. |  |  |
|  | dach a | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach B | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  | dach C | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 5.000 |  |
|  | dach D | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach E | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 6.000 |  |
|  | dach F | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.000 |
| 25 d.2 | KNNR 2 0506-04 | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - naroża wew. i zew. rynny | szt. |  |  |
|  | dach C | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach D | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 2.000 |  |
|  | dach E | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach F | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 26 d.2 | KNNR 2 0506-04 | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - denka | szt. |  |  |
|  | dach A | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach B | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 2.000 |  |
|  | dach C | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 2.000 |  |
|  | dach D | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach F | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 27 d.2 | KNR 2-02 0506-06 | Rury wentylacyjne - tuleja w gzymsie o śr 12 cm | szt. |  |  |
|  | dach A | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach B | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  | dach C | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 5.000 |  |
|  | dach D | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach E | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach F | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.000 |
| 28 d.2 | KNNR 2 1405-02 | Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi z przygotowaniem powierzchni - na pow. płaszczyzn gzymsów | m2 |  |  |
|  | dach A | (38.65+1.48)*0.40 | m2 | 16.052 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 16.052 |  |
|  | dach B | 10.70*0.40 | m2 | 4.280 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 4.280 |  |
|  | dach C | (47.30+47.30+10.65+2.70+1.10)*0.40 | m2 | 43.620 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 43.620 |  |
|  | dach D | (8.50+30.95+8.38)*0.40 | m2 | 19.132 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 19.132 |  |
|  | dach E | (45.53+45.53+16.16+16.16)*0.40 | m2 | 49.352 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 49.352 |  |
|  | dach F | (9.43+9.46+16.50+3.85)*0.40 | m2 | 15.696 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148.132 |
| 29 d.2 | KNNR 2 0506-03 | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe o śr. 12 cm | m |  |  |
|  | dach A | 3*12.10+11.10 | m | 47.400 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 47.400 |  |
|  | dach B | 13.88 | m | 13.880 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 13.880 |  |
|  | dach C | 12.10*3+5.60+8.60 | m | 50.500 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 50.500 |  |
|  | dach D | 6.58*2+2*3.20 | m | 19.560 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 19.560 |  |
|  | dach E | 4*11.33+4.50+4.60 | m | 54.420 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 54.420 |  |
|  | dach F | 6.50*3 | m | 19.500 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 19.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 205.260 |
| 30 d.2 | KNNR 2 0506-04 | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - kolanka | szt. |  |  |
|  | dach A | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach B | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  | dach C | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 5.000 |  |
|  | dach D | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach E | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 6.000 |  |
|  | dach F | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.000 |
| 31 d.2 | KNNR 2 0507-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną trzywarstwowe z obsadzeniem kominków wewntylacyjnych i papa perferowaną | m2 |  |  |
|  | dach A | 38.35*9.46+8.26*1.18-1.17*9.60-(0.90*0.40)*4-(1.80*0.40)*2 | m2 | 358.426 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 358.426 |  |
|  | dach B | 10.10*7.67-(0.92*0.40)*3 | m2 | 76.363 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 76.363 |  |
|  | dach C | 46.86*10.81-(1.60*0.40)*3-(1.40*0.40)*2-(2.20*0.40)*2 | m2 | 501.757 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 501.757 |  |
|  | dach D | 30.95*11.53-6.46*3.23-2.03*3.47 | m2 | 328.944 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 328.944 |  |
|  | dacch E | 44.85*16.48-2.20*0.40-0.60*0.40-2.20*0.40-2.20*1.60-2.90*0.40-1.90*0.40-2.20*0.40-4.10*0.40-4.0*0.40-0.90*0.40-1.60*0.40-0.70*0.40-3.30*0.40-1.60*0.40-1.70*0.40-1.70*0.40-1.0*0.40 | m2 | 722.568 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 722.568 |  |
|  | dach F | 16.82*8.78-7.07*5.25-2.23*0.40 | m2 | 109.670 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m2 | 109.670 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2097.728 |
| 32 d.2 | KNR 2-02 0506-04 | Obrobienie podpórek(sztyc),słupów,uchwytów, rur i odgromników w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej | szt. |  |  |
|  | dach A | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 8.000 |  |
|  | dach B | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach C | 9 | szt. | 9.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 9.000 |  |
|  | dach D | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  | dach E | 15 | szt. | 15.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 15.000 |  |
|  | dach F | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  | F (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 33 d.2 | KNNR 5 0601-05 | PODROZDZIAŁ 02.06 INSTALACJE SST 01.06 Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome | m |  |  |
|  | dach A | 35.60 | m | 35.600 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 35.600 |  |
|  | dach B | 28.0 | m | 28.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 28.000 |  |
|  | dach C | 25.30 | m | 25.300 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 25.300 |  |
|  | dach E | 56 | m | 56.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 56.000 |  |
|  | dach F | 25.0 | m | 25.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 169.900 |
| 34 d.2 | KNR 5-08 0601-05 | Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą | szt. |  |  |
|  | dach A | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 3.000 |  |
|  | dach B | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  | dach C | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 4.000 |  |
|  | dach E | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 8.000 |  |
|  | dach F | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  | E (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 35 d.2 | KNR 5-08 0501-04 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2) | kpl. |  |  |
|  | sciana 2 | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | kpl. | 1.000 |  |
|  | sciana 7 | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | kpl. | 1.000 |  |
|  | sciana 12 | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | kpl. | 1.000 |  |
|  | sciana 13 | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 36 d.2 | KNR 5-08 0504-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp oświetleniowych sodowych przykręcanych, końcowych | szt. |  |  |
|  | sciana 2 | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  | sciana 7 | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | B (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  | sciana 12 | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | C (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  | sciana 13 | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  | D (suma częściowa) |  | - |  |
|  |  |  | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |