„PROJ-BUD”  FIRMA  PROJEKTOWO-BUDOWLANA

05-200  Wołomin   ul. Kresowa 18

tel.: 423-50-67;  0-502-116-168; 0-609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17

PROJEKT BUDOWLANY

###### Budowy chodnika i zatoki

###### postojowej przy

###### ul. Załuskiego

###### w KOBYŁCE

BRANŻA:  DROGOWA

INWESTOR: Gmina Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

AUTOR:    JANUSZ  URBAN

- Upraw. Nr 96/90/WŁ

- Upraw. Nr 56/78

marzec 2007r

Spis zawartości opracowania:

Str. 1       - Strona tytułowa

Str. 2       - Spis zawartości opracowania

Str. 3       - Oświadczenie projektanta

Str. 4       - Informacja dotycząca Bioz

Str. 5       - Opis techniczny

Str. 6       - Decyzja lokalizacji celu publicznego

Str. 7       - Opinia PIRD

Str. 8       - Mapa do celów projektowych

Str. 9-11  - Projekt zagospodarowania terenu – Rys. nr 1-3

Str.12-14 - Przekrój i szczegół konstrukcyjny – Rys. nr 4-6

Str.15      - Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Str.16    - Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Wołomin marzec 2007r.

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16.04.2004r nowelizującej Ustawę – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr93, poz.888) oświadczam, że Projekt budowlany zatoki postojowej i chodnika przy ul. Załuskiego w Kobyłce został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1.  Zakres robót:

- przewidziany niniejszym Projektem budowlany zatoki parkingowej i chodnika przy ul. Załuskiego w Kobyłce

2. Istniejące obiekty:

- istniejące linia telekomunikacyjna 2tP i 4tP

- istniejący wodociąg wP315

- linia energetyczna 2eANN

- gazociąg gA150

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie   bezpieczeństwa:

- brak

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  budowlanych:

- roboty budowlane związane z wykonywaniem wykopów

- wykopy w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych:

- należy oznakować strefy związane z wykonywanie robót    budowlano montażowych i składowaniem materiałów budowlanych

-   należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy

6. Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

7. Osoby pracujące na terenie inwestycji powinny być  przeszkolone w zakresie przepisów BHP.

8.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - wynikającym z wykonywania robót szczególnego zagrożenia zdrowia – występującym w rejonie prowadzenia tych robót:

- na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz drogę ewakuacji podczas ewentualnego zagrożenia.

9. Dokumentacja budowy powinna być dostępna w miejscu wyznaczonym przez inwestora i kierownika budowy.

OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie Inwestora

1.2.  Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500

1.3. Opinia techniczna NR         Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego w Wołominie

- Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany zatoki parkingowej i chodnika przy ul. Załuskiego w Kobyłce

Opracowanie obejmuje:

-    projekt zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny

-    przekroje i szczegóły konstrukcyjne zatoki postojowej i chodnika

- Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe i odwodnienie.

Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe dostosowano do istniejących warunków terenowych.

Odprowadzenie wód opadowych  zapewniają  spadki nawierzchni  parkingu i chodnika w kierunku ulicy Załuskiego.

4.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Miejsca parkingowe i pobocze zostaną wykonane z kruszywa sztucznego z żużla stalowniczego o frakcji 0/31 mm grubości 25 cm.

Zaprojektowano następującą konstrukcje chodnika:

- kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. w-wy 3 cm

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych o grub. w-wy 15 cm po zastabilizowaniu mechanicznym

Zatokę postojową i zjazdy należy obramować krawężnikiem betonowym drogowym 15x30 ustawionym na ławie z oporem z betonu B-10, ustawionym 10 cm ponad nawierzchnią. Chodnik na wysokości zatoki i na całej jego długości obramować obrzeżem chodnikowym betonowym 8x30 cm. Na łączeniu zjazdów z nawierzchnią ul. Załuskiego ustawić krawężnik betonowy drogowy 15x30 ustawionym na ławie z oporem z betonu B-10, wtopionym na 28 cm, po przeciwnej stronie wtopić równo z nawierzchnia krawężnik prostokątny 12x24 cm.

Aby zapobiec osiadaniu nawierzchni, podłoże gruntowe należy zagęścić do Wz ( 1,0.