„PROJ-BUD”  FIRMA  PROJEKTOWO-BUDOWLANA

05-200  Wołomin   ul. Kresowa 18

tel.: 423-50-67;  0-502-116-168; 0-609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17

PROJEKT REMONTU

###### chodników i zjazdów

###### Ul. Warszawskiej na

###### Odcinku między

###### ul. Wiejską  i ul. Głowackiego

###### w Tłuszczu

BRANŻA:  DROGOWA

INWESTOR: Starostwo Powiatu Wołomińskiego

ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

AUTOR:    JANUSZ  URBAN

- Upraw. Nr 96/90/WŁ

- Upraw. Nr 56/78

czerwiec 2007r

Spis zawartości opracowania:

Str. 1       - Strona tytułowa

Str. 2       - Spis zawartości opracowania

Str. 3       - Oświadczenie projektanta

Str. 4       - Informacja dotycząca Bioz

Str. 5-6    - Opis techniczny

Str. 7-8    - Mapa do celów projektowych

Str. 9-12  - Projekt zagospodarowania terenu

Str. 13-14- Przekrój i szczegół konstrukcyjny

Str. 15     - Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Str. 16   - Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Wołomin czerwiec 2007r.

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 16.04.2004r nowelizującej Ustawę – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr93, poz.888) oświadczam, że Projekt remontu chodników i zjazdów ul. Warszawskiej na odcinku między ul. Wiejska i ul. Głowackiego w Tłuszczu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1.  Zakres robót:

- przewidziany niniejszym Projekt remontu chodników i zjazdów ul. Warszawskiej na odcinku między ul. Wiejską i ul. Głowackiego w Tłuszczu

2. Istniejące obiekty:

- gazociąg g125

- wodociąg w200

- kanalizacja sanitarna ks200

- kabel telekomunikacyjny 2tA

- kanalizacja k300, k200, k500

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie   bezpieczeństwa:

- brak

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  budowlanych:

- roboty budowlane związane z wykonywaniem wykopów

- wykopy w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych:

- należy oznakować strefy związane z wykonywanie robót    budowlano montażowych i składowaniem materiałów budowlanych

-   należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy

6. Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

7. Osoby pracujące na terenie inwestycji powinny być  przeszkolone w zakresie przepisów BHP.

8.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom - wynikającym z wykonywania robót szczególnego zagrożenia zdrowia – występującym w rejonie prowadzenia tych robót:

- na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz drogę ewakuacji podczas ewentualnego zagrożenia.

9. Dokumentacja budowy powinna być dostępna w miejscu wyznaczonym przez inwestora i kierownika budowy.

OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa opracowania.

1.1.  Zlecenie Inwestora

1.2.  Mapa geodezyjna w skali 1:1000

- Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje Projekt remontu chodników i zjazdów ul. Warszawskiej na odcinku między ul. Wiejską i ul. Głowackiego w Tłuszczu

Opracowanie obejmuje:

-    projekt zagospodarowania terenu

-    przekrój i szczegół konstrukcyjny

3.  Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe i odwodnienie.

Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe dostosowano do istniejących warunków terenowych.

Odprowadzenie wód opadowych  zapewniają  spadki porzeczne  2%  jezdni  i chodnika w kierunku wpustów ulicznych deszczowych. W chodnikach odsuniętych od drogi odprowadzenie wód zapewniają spadki w kierunku pasów zieleni.

4.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Zaprojektowano następującą konstrukcje chodnika:

-     kostka brukowa betonowa grub. 6 cm

-     podsypka piaskowa grub. w-wy 3 cm

-     podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych o grub. w-wy 15 cm po zastabilizowaniu mechanicznym

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm.

- podsypka piaskowa grubości 3 cm.

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości w-wy 25 cm

-    warstwa filtracyjna z piasku grubości 10 cm.

Chodniki należy obramować od strony ulicy krawężnikiem betonowym drogowym 15x30 ustawionym na ławie z oporem z betonu B-10, wystającym 10 cm ponad nawierzchnię jezdni asfaltowej. Od strony działek chodnik  obramować obrzeżem chodnikowym betonowym 8x30 cm. Chodniki odsunięte od ulicy obramować obrzeżem 8x30 cm obustronnie. Nawierzchnie zjazdów obramować krawężnikiem betonowym drogowym 15x30 ustawionym na ławie z oporem z betonu B-10, wtopionym do wysokości projektowanej nawierzchni chodnika. Na łączeniu zjazdów z nawierzchnią ul. Warszawskiej ustawić krawężnik betonowy drogowy 15x30, wtopionym na 28 cm.

Aby zapobiec osiadaniu nawierzchni, podłoże gruntowe należy zagęścić do Wz ( 1,0.