Wołomin, dnia 17.10.2007 r.

SPW-343/83/07

Wszyscy oferenci

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 – I etap

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień:

PYTANIE1

Niniejszym wnoszę zapytanie odnośnie wyceny robót na podstawie załączonego ślepego kosztorysu, który stanowi załącznik do powyższej specyfikacji:

Kosztorys nie obejmuje całości materiałów i robót, które mają być wykonane, ponieważ nie ujęto:

a) montaż parapetów podokiennych zewnętrznych z blachy powlekanej – 20 szt. X (dł. 210cm x szer. Do 25cm)

b) montaż parapetów wewnętrznych – (należy określić z jakiego materiału maja być wykonane)

c) montaż listew obwiedniowych maskujących wewnętrznych w ilości 196mb (o szer. do 10cm)

d) montaż kształtowników maskujących z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm (7,7 m x 20szt.) x 2 (strona wew. i zewn.)

e) montaż słowników  z wysięgnikiem otwierających okno z poziomu podłogi = 8szt.

f) wywóz gruzu szklanego i materiałów demontażowych (151,2m/2 *0,1) = 15,12 m/3

g) izolacja ścian wełna mineralną lub pianką pomiędzy warstwami blachy – 39,6 m2-(dot. poz. 4)

h) zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie wszystkich metalowych elementów konstrukcyjnych

i) praca rusztowań (typ warszawski) 120m/2

Ponadto proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych:

Pozycja 4 – obmiar powinien być (39,6 x 2) – zewnętrzna i wewnętrzna warstwa, ponadto uważam że obudowa po zmniejszeniu otworów okiennych powinna być wykonana z płyt PW takich, które tam występują lub z blachy trapezowatej powlekanej, nie należy łączyć elementów z blachy akrylowej przez spawanie a jedynie przez nitowanie lub skręcanie.

(Ponadto przy stosowaniu blachy trapezowatej należy wypełnić przestrzeń pomiędzy warstwami materiałem izolacyjnym, gdyż jest to powierzchnia ok. 40 m/2 (wystąpią duże straty ciepła).

Pozycja 6 i 7 – jest 2x50,4 m/2=100,8m/2 okien, a powinno być – 2,8 x 2,1 x 20 = 117,60m/2 (przy czym 12 okien stałych nieotwieralnych, oraz 8 okien z jedną częścią uchylną z poziomu podłogi).

W odpowiedzi na wyżej wymienione pytania w załączeniu przekazujemy uzupełniony kosztorys ślepy. Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 24.10.2007 r. do godz. 10:00, otwarcie nastąpi dnia 24.10.2007 r. o godz. 11:00.