##### ZAŁĄCZNIK NR 2.11

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:    ZESTAW  NARZĘDZI  LAPAROSKOPOWYCH

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:2007

| Lp. | Wymagania | Ilość | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rękojeść do końcówek z blokadą(wielorazowa) średnica 5 mm, dł 34 cm, z funkcją rotacji podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z końcówką kompatybilna z końcówkami jedno i wielorazowymi kanał płuczący przyłącze do koagulacji dwa komplety wkładek redukcyjnych o różnych średnicach wskaźnik poprawnego zamontowania końcówki blokada wielostopniowa z możliwością szybkiego stałego odłączenia | 3 szt. | tak |  |  |
|  | Rękojeść do końcówek bez blokady(wielorazowa) średnica 5 mm, dł 34 cm,,z funkcją rotacji podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z końcówką kompatybilna z końcówkami jedno i wielorazowymi kanał płuczący przyłącze do koagulacji dwa komplety wkładek redukcyjnych o różnych średnicach wskaźnik poprawnego zamontowania końcówki | 3 szt. | tak |  |  |
|  | Końcówka nożyczkowa „Endocut „(wielorazowa) podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią typ ostrza – Endocut długość robocza ostrza – 16,51 mm | 4 szt. | tak |  |  |
|  | Końcówka grasperowa tradycyjna modyfikowana (wielorazowa) podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią typ szczęk – tradycyjny – poprzeczne rowkowanie na całej długości szczęk , część proksymalna obniżona, długość robocza szczęk – 22 mm | 5 szt. | tak |  |  |
|  | Końcówka grasperowa Lapclinch (wielorazowa) podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią typ szczęk – Lapclinch – cztery głębokie rowki poprzeczne w części dystalnej, część proksymalna obniżona, centralna komora retencyjna długość robocza szczęk – 22 mm | 5szt. | tak |  |  |
|  | Końcówka preparacyjna Maryland (wielorazowa) podwójny przeciwstawny gwint do połączenia z rękojeścią typ szczęk – Maryland – delikatnie zagięte, poprzecznie rowkowane długość robocza szczęk – 16,51 mm | 5 szt. | tak |  |  |
|  | Klipsownica laparoskopowa wielorazowa, posiadająca kanał płuczący kompatybilna z klipsami typu WECK rozmiar M/L średnica 10mm kąt zagięcia szczęk 25stopni obrót 360stopni | 2 szt. | tak |  |  |
|  | Elektroda prosta (wielorazowa) średnica Ø 5 mm, długość 350 mm port do insuflacji | 2 szt. | tak |  |  |
|  | Kanka ssąco płucząca (wielorozowa) średnica Ø 5 mm centralny oraz boczne otwory ssące z drenami silikonowymi min.2m | 3 szt. | tak |  |  |
|  | Klipsownica chirurgiczna (wielorazowa) Kompatybilna z klipsami typu WECK rozmiar M/L długość 28cm, kąt zagięcia szczęk 45stopni | 1 szt. | tak |  |  |
|  | Haczyk laparoskopowypod katem 900, | 4 szt. | tak |  |  |
|  | Kompatybilna optyka laparskopowa ze sprzętem firmy STRYKER 00, dł.330mm autoklawalna; śr.10m | 2 szt. | tak |  |  |
|  | Kompatybilney światłowód ze sprzętem firmy STRYKER śr. 5 mm, dł. 3000mm, | 2 szt. | tak |  |  |
|  | Kompatybilne dreny do insuflatora firmy Stryker wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie 134 0. | 4 szt. | tak |  |  |
|  | Narzędzie do ekstrakcji typu GRASPER, dł.330mm , zakończonego ząbkami 2/3 ruchome 2 ramiona, średnica 10mm , do sterylizacji wodno-parowej | 1 szt. | tak |  |  |
|  | Igła typu VERSESS średnicy 0,2 mm , część pracująca dł.15 cm, wejście typu LUER | 4 szt. | tak |  |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach

### informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć : ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim po 1 sztuce ww narzędzi celem demostarcji , które po ocenie zostaną zwrócone WYKONAWCY | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY