Załącznik nr 2.5

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGALNYCH

### Przedmiot zamówienia :    ANALIZATOR - - 1 szt.

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

rok produkcji :

| Lp. | Parametry | Parametry wymagane TAK / NIE | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AUTOMATYCZNY MIKROBIOLOGICZNY DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI |  |  |  |
|  | Pełna automatyzacja wykonywanych badań(napełnianie testów, inkubacja,odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) | TAK |  |  |
|  | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | TAK |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej | TAK |  |  |
|  | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R) | TAK |  |  |
|  | Graficzna wersja oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Oddzielny program do kontroli jakości będący częścią systemu | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie w systemie WINDOWS | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | Kolorymetryczna metoda identyfikacji | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | Średni czas identyfikacji dla większości drobnoustrojów (ok.80%) 6 godzin | tak |  |  |
|  | Średni czas oznaczania lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6 godzin | tak |  |  |
|  | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy, przedstawiona graficznie | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | Zaawansowany System Expert przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności | TAK / NIE |  |  |
|  | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności | TAK / NIE |  |  |
|  | Możliwość interpretacji wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych | TAK / NIE |  |  |
|  | Możliwość manualnego wprowadzania danych demograficznych | TAK / NIE |  |  |
|  | Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu | TAK / NIE |  |  |
|  | Możliwość przechowywania wyników w systemie | TAK / NIE |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji danych na CD | TAK / NIE |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników podczas przygotowywania zawiesiny bakterii | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek odczynników w celu otrzymania wyników końcowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczne napełnianie testów w systemie | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów: Gram-ujemnych gram-dodatnich drożdżaków | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |  | 10/0 10/0 10/0 |
|  | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości; Gram-ujemnych gram-dodatnich | TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE |  | 10/0 10/0 10/0 |
|  | Możliwość wykonania lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak :MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE,GISA | TAK / podać jakie |  | 0-6 |
|  | Możliwość identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane | TAK / NIE |  |  |
|  | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kresowe | TAK / NIE |  |  |
|  | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu | TAK / NIE |  |  |
|  | Brak udziału użytkownika przy napełnianiu testów | TAK / NIE |  |  |
|  | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | Liczba miejsc pomiarowych w systemie do 40 | TAK |  |  |
|  | Średni termin ważności testów min.6 miesięcy | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację , przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację. | TAK / NIE |  | 10/0 |
|  | Dodatkowe akcesoria -wymienić i dostarczyć wraz z aparatem | pakowanie |  |  |
|  | Dostępność testów identyfikacyjnych różnych rodzajów | TAK |  |  |
|  | identyfikacja Gram ujemnych | TAK |  |  |
|  | identyfikacja Gram dodatnich | TAK |  |  |
|  | drożdżaki | TAK |  |  |
|  | Dostępność testów antybiogramowych różnych rodzajów | TAK |  |  |
|  | bakterie Gram ujemne | TAK |  |  |
|  | bakterie Gram dodatnie | TAK |  |  |
|  | bakterie Gram dodatnie | TAK |  |  |
|  | SYSTEM INFORMATYCZNY |  |  |  |
|  | Interfejs użytkownika oparty na standardzie WINDOWS | TAK |  |  |
|  | oprogramowanie w całości w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Prowadzenie bazy danych pacjentów (numer pacjenta, nazwisko i imię, PESEL, adres zamieszkania , płeć) | TAK |  |  |
|  | Prowadzenie bazy danych o wynikach prób(numer badania , oddział, materiał, lekarz) | TAK |  |  |
|  | Praca systemu oparta o słowniki z aparatury mikrobiologicznej | TAK |  |  |
|  | Przygotowanie tabelarycznych i graficznych raportów dotyczących identyfikacji organizmów i zarejestrowanej lekowrażliwości | TAK |  |  |
|  | W pełni automatyczna współpraca oprogramowania z analizatorami będącymi przedmiotem przetargu. Oprogramowanie musi zapewnić dwukierunkową transmisję danych (programowanie analizatora i w pełni automatyczny odbiór wyników) | TAK |  |  |
|  | Uaktualnianie wersji oprogramowania w czasie obowiązywania umowy. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu i instalacja oprogramowania na 5 stacjach roboczych | TAK |  |  |
|  | Dostarczenie 2 zestawów komputerowych z których 1 pełni rolę serwera z zainstalowanym systemem WINDOWS 2003 Prof./PL | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa do wyników – 1 sztuka | TAK |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych – 1 sztuka | TAK |  |  |
|  | Aktywne urządzenie sieciowe– 1 sztuka | TAK |  |  |
|  | Baza danych SQL | TAK |  |  |
|  | System ochrony plików z scentralizowanym zarządzaniem | TAK |  |  |

- Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

### Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

....................................

pieczątka i podpis  Wykonawcy