Załącznik Nr 1

Schemat blokowy instalacji elektrycznej  ( sala lekcyjna nr 6 - zaplecze )

1)   Szafa rakowa istniejąca

2)   Szafa rakowa do zamontowania

3)   Gniazdo natynkowe potrójne  bryzgoszczelne  z uziemieniem

zasilające działający serwer i szafę rakową nr 1.

4)   Gniazdo natynkowe potrójne bryzgoszczelne zasilające serwer obsługując dziennik

elektroniczny i szafę rakową nr 2.

5)   Elektrokabel Przewód instalacyjny płaski 450/750V YDYp drut 3x2,5 mm zamontowany

na ścianie w listwie.

6)   Elektrokabel Przewód instalacyjny płaski 450/750V YDYp drut 3x2,5 mm zamontowany

na ścianie w listwie.

7)   Rozdzielnica hermetyczna RN65 IP65 1 rzędowa 12 modułów w rzędzie, w której mają być

zamontowane i podłączone:

- Ochronnik B+C 1P 50kV 1,2kV typ 1/2 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM 2800186

- Ledowy wskaźnik faz jednofazowy zamontowany na wejściu – dioda koloru czerwonego

- Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/30mA Typ A

- Wyłącznik nadprądowy 1P 16B – dla  gniazda natynkowego potrójnego: na schemacie kwadrat   nr 3 +  Ledowy wskaźnik faz jednofazowy zamontowany na wyjściu – dioda koloru niebieskiego.

- Wyłącznik nadprądowy 1P 16B –  dla  gniazda natynkowego potrójnego: na schemacie kwadrat  nr 4 +  Ledowy wskaźnik faz jednofazowy zamontowany na wyjściu – dioda koloru niebieskiego

8)  Elektrokabel przewód instalacyjny okrągły 450/750V YDYp drut 3x4 mm doprowadzony

do istniejącej rozdzielni

9) Istniejąca rozdzielnia elektryczna, w której ma być zamontowany wyłącznik nadprądowy

1P B20 i podłączony do istniejącego wyłącznika różnico-prądowego.

Uwaga -  Wszystkie użyte kable muszą mieć w składzie 100% miedzi.